# 城市废水处理技术及设施运行分析

惠州东江威立雅环境服务有限公司

摘要：随着当前经济的快速发展，全球能源的危机也在日益扩大，水资源的循环利用就变得越来越为重要，水资源的循环利用也是未来经济发展的一个重要的研究方向，为了能够更好的提高水资源的利用效率，要加强对于城市废水的充分处理和循环再利用。在这个水资源缺乏的时代，怎样节约用水，合理有效的利用水资源就成为了当今社会热议话题，水资源的紧缺也是制约着经济、科技等发展的阻力。本文对城市废水处理技术和设施的运行进行了分析和探讨，旨在能够为提高城市废水处理起到一定的帮助作用。

关键词：城市废水、处理技术

水是生命的源泉，是人们日常生活不可或缺的珍贵资源，随着水资源的不断紧缺，如何节约用水也成为了人们慢慢形成的良好习惯。但是我国人口数量大，耗水量多的问题，直接影响了废水处理排放量。在城市建设的进程中，废水处理后在回收利用是实现了水资源循环利用的一个有效途径，很多的发达国家或者是欧美国家在水资源循环利用方面都有着较强的意识，我国在废水处理和循环利用的意识也是越来越强烈，但是相对于发达国家来说还是处于滞后的情况。在城市废水循环处理的过程中要加强对于城市废水处理的技术开发以及设施的正常运行，提高水循环利用的技术水平，对有些金属物物质、细菌等有害物质进行彻底清除，从而确保人们日常用水的安全性。

一、城市废水处理技术的现状

在当今社会中，水污染问题变得越来越严峻。在很早前，有些人们就开始对城市废水处理技术进行研究，。最开始的研究技术是以生物滤池为主。生物滤池的运行稳定，操作简单方便，但是却存在着占地面积大、易产生蚊蝇、绣臭味道等问题，后来慢慢的就被活性污泥工艺取代。与生物滤池比较，活性污泥工艺运行管理方便，净化性能好，但是从整个的工艺来看，存在着工程投资大、运行费用高等问题。随着社会经济的快速发展，水资源的问题也变得越来越严重，城市废水含有的有机物外还有些氮、磷等矿物质，而传统的活性污泥工艺又不能够满足脱氮、除磷的要求。所以到了80年代后期，各国又在氧化沟法和SBR法的基础上研发出了新型的变革处理技术，能够更好的除去有机物以外还能起到脱氮、除磷的功效。

现如今我国中小城市与大城市相比来说，主要是存在于基础设施薄弱、综合经济实力低、管理水平不高的情况。所以对于中小城市而言，照搬现有的大型城市废水处理厂的工艺技术和管理模式，实施大型飞废水处理厂的建筑设施还是存在着诸多问题。为了能够提高我国城市废水处理水平，提高城市环境质量，实现中小城市的可持续发展性。

二、城市废水技术及设施运行分析

1.传统活性污泥处理技术

城市生活污水多采用活性污泥法，它具有处理能力高，出水水质高的特点。传统活性污泥法的工艺流程，可以初次沉淀池去除粗大悬浮物的废水，在曝气池与污泥混合下，呈推流方式从池前向池尾推动，活性污泥微生物在这个过程中就会连续完成吸附和代谢的操作过程。曝气池混合液在二沉池去除活性污泥混合固体，再澄清液的作用下净化出清水。沉淀的污泥一部分要回流到曝气池中，再次起到净化作用，一部分作为剩余污泥排除。这种技术适用于农场牧场的用水、水产养殖、园林景观灌溉等方面的用水。

2.生物膜法处理技术

生物膜法是与活性污泥法并列的一类城市废水处理技术。都是利用微生物来除去废水中的有机物质，主要用于从废水中去除溶解性的有机污染物。生物膜法是利用依附于生长在一些固体物表面的微生物进行无机污水的处理办法。生物膜法的基本原理就是吸附附着水层表面的有机物，再由好气菌将其分解后，再进入厌弃层进行厌气分解，流动的水层将老化的生物膜冲掉再生长出新的生物膜，如此反复的过程以达到净化废水的目的。这种生物膜的处理技术可以让回收之后的水质变得更加健康、安全有的级别甚至可达到饮用目的。

3.氧化法处理技术

氧化法可分为化学氧化法、催化氧化法、湿式氧化法、光催氧化法、超临界氧化法。化学氧化法操作简单，但是处理的效果却不太理想，而且运行的投资成本较高，在城市废水处理应用技术中使用的不是太多；光催氧化法设备简单、运行条件温和、氧化能力强而且杀菌作用明显，废水处理的较为彻底，所以在水质的深度处理及对难生物降解的有机废水处理具有很好的功效和作用。氧化法的处理在基础建设上的投入较少，后期在运行中也比较稳定，而且维护设备的成本也不高，废水达到的处理效果也较为理想。

4.SBR废水处理技术

SBR废水处理技术是间歇曝气活性污泥工艺技术，又称为序批式曝气法。这种废水处理技术是一种古老的技术工艺，最初是在一个池子中间进水，然后间歇曝气，再沉淀、排水、排泥等工序。采用延时曝气的SBR法，还可以省去污泥的消化和沼气的处理工序，整个污水厂也只需要几个建筑物就可以。利用SBR工艺管理简单、运行稳定。而且还可以对水量和水质的变化有很强的适应性，可以省去很多的中间费事环节，起到脱氮除磷的作用，出水的水质高，运行费用低等特点。

三、处理城市废水的必要性

我国是人口大国，由于环境危机越来越严重，环境保护的必要性也愈来愈突出，在这种情况下，首先政府要要求城市废水处理厂建设的工作必要按照城市建设的步伐跟进，同时也必须严格的控制废水直接外流的现象。在城市建设过程下，一般都会加强废水处理厂的建设要求，最大限度的进行水资源的循环处理和再利用，将废水变成对人类的成产生活没有污染和危害的情况后在排到自然中，从而能够降低废水排放所带来的环境污染的问题。废水的循环再利用是十分必要的，比如，在日常生活中的一些淘米水可以用来灌溉田园，也可以用来绿化灌溉，一些废水经过多层的绿化处理过程也可以直接被饮用。通过这些废水进行多次处理利用的过程，可以减少有害物质的消除，达到水资源的再利用目的，所以处理城市废水对当今社会和人们生活有着至关重要的作用。

总之，从基本的国情考虑，城市废水污染与治理的问题已经越来越受到重视。城市废水处理厂的布局规划也需要按照建厂依据来严格规划实行，规划方案的是否合理也是直接影响着城市污水处理的运行和管理。城市的发展过程中，人们的生产和生活的废水具有一定的污染性，直接排放会对环境造成严重的危害，所以要加强对于城市废水的处理，对废水处理的要求和技术要进行分析和研究，并且加强城市废水处理的技术的严格把控和设备的正常运转，从而确保提高城市废水的处理水平，保障人们的正常生活和发展。

参考文献：

【1】我国废水处理技术简介[J].尚泰宇.??农村经济与科技.?2018(10)

【2】我国城市水资源利用现状及其保护对策[J].王梦雨.??中国战略新兴产业.?2018(04)

【3】国水资源研究现状及评价方法进展[J].夏远平,江波,洪江,欧阳勇.??南方农机.?2018(17)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/764ea8245e2728debd36b555.html