# 水利工程除险加固工程中灌浆施工技术的应用研究

重庆市水利港航建设集团有限公司重庆市400000

摘要：针对水利工程出险加固工程中存在的问题，进行科学分析，通过详细介绍灌浆施工技术要点，如坝基裂缝处理、多次灌浆处理与灌浆工艺的优化等，能够保证灌浆施工技术得到有效运用。鉴于此，本文主要分析水利工程出险加固工程中灌浆技术的具体应用，希望能够给相关工作人员提供一定的参考与帮助。

关键词：水利工程；出险加固工程；灌浆施工技术

在水利工程出险加固施工中，运用合理的灌浆施工技术特别重要，能够提高水利工程坝体的稳定性，减少水资源的浪费。对于水利工程中的出险加固施工人员来说，需要结合施工现场的实际情况，严格按照施工方案进行施工，保证灌浆施工技术得到合理应用。本文主要分析灌浆施工技术在水利工程出险加固工程中的具体应用流程，从而推动我国水利工程能够更加稳定的发展。

1水利工程出险加固应用灌浆施工技术的重要性

研究表明，水利工程出险加固工程中应用最为广泛的灌浆技术为填充灌浆，通过合理运用填充灌浆技术，能够保证水利工程中的坝体结构更加稳定，减少渗漏现象的发生，从而不断提高水利工程的经济效益。由于水利工程出险加固工程结构比较复杂，在应用灌浆施工技术的过程中，施工人员要明确灌浆施工流程，并结合各项施工机械设备的运行情况，严格按照施工流程进行施工，不断提升水利工程出险加固效果[1]。

除此之外，通过合理应用灌浆施工技术，能够帮助施工人员进一步了解水利工程结构特点，针对水利工程出险加固工程施工中存在的问题，提出有效的解决方案，保证施工问题得到合理解决。例如，在某大型水利工程出险加固工程中，施工人员通过科学运用灌浆施工技术，有效提高水库坝体的可靠性，减少渗漏现象的出现。

对于水利工程出险加固工程中的施工人员来说，在应用灌浆施工技术的过程中，需要严格控制灌浆压力，如果灌浆压力过大，水库坝体很容易出现渗漏，影响坝体结构的稳定性，因此，施工人员要严格按照施工方案进行施工，合理控制灌浆压力，从而保证灌浆施工技术在水利工程出险加固工程中得到更好的运用。

2灌浆施工要点

2.1坝基裂缝处理

为了保证灌浆施工技术在水利工程出险加固工程得到有效应用，施工人员需要科学处理坝基裂缝，在处理坝基裂缝时，施工人员需要具备良好的判断能力，结合坝基的稳定性，准确判断裂缝方向，如果坝基裂缝呈横向分布，施工人员应停止施工，对裂缝进行合理的检查，找到裂缝产生原因，并制定妥善、合理的处理方案。由于水利工程出险加固工程结构具有一定的复杂性，施工人员在实际施工中，要结合坝基裂缝的开裂情况，合理运用灌浆技术，从根本上保证坝基裂缝得到更好的处理。

2.2多次灌浆处理

水利工程出险加固工程中的施工人员在应用多次灌浆处理技术的过程中，要根据坝坡裂缝处填充液的吸收情况，如果坝坡裂缝填充液吸收速度较慢，施工人员需要采取科学的解决方法，合理控制灌浆速度，有效提升坝坡的稳定性。在多次灌浆处理过程中，如果灌浆速度过快，坝坡裂缝填充液的吸收速度比较慢，则很容易出现冒浆现象，施工人员需要即刻处理，减少冒浆现象的出现。

2.3灌浆工艺的优化

通过不断优化灌浆工艺，能够提高水利工程的稳定性。在优化灌浆工艺时，施工人员要结合布孔特点，选择合理的灌浆工艺，由于水利工程出险加固位置不同，施工人员可以按照顺序进行钻孔，为了保证钻孔质量，要严格控制各个孔洞之间的距离，如果孔洞之间的距离过小，会浪费浆液，如果孔洞之间的距离过大，则会严重影响灌浆质量。另外，为了保证灌浆工艺得到更好的优化，施工人员还要严格控制钻孔深度，浆液的凝结效果[2]。

3灌浆施工技术在水利工程出险加固工程中的应用

3.1施工前期勘探

想要不断提升水利工程出险加固工程的稳定性，施工人员需要在施工准备阶段，需要做好地质勘探工作，针对地质结构比较复杂的水利工程，进行科学勘探，并在合理的位置打孔，保证灌浆质量[3]。由于水利工程出险加固工程中的施工设备种类与数量较多，在进行地质勘探时，施工人员要合理布置各项施工设备，并结合该地区的地形地貌特点，制定妥善的施工解决方案，保证施工过程中出现的问题得到有效解决。

除此之外，工程中的采购人员要提前准备好灌浆材料，结合地质勘探结果，进行科学分析，准备质量较高的灌浆材料，有效满足施工需求，提高灌浆质量。通过做好施工前期的勘探工作，能够帮助施工人员更好的了解水利工程出险加固工程结构特点，提高灌浆施工方案的实施率。在水利工程出险加固工程中，勘探人员可以根据工程结构特点，制定合理的勘探方案，有效提高各项勘探结果的准确性。

3.2打孔及灌浆

打孔与灌浆是灌浆施工中的重点步骤，在打孔过程中，施工人员要合理控制孔洞之间的距离，一般情况下，各个灌浆空孔洞之间的距离为300cm左右，如果水利工程结构比价复杂，施工人员要结合工程结构特点，科学调整各个孔洞之间的距离。为了保证灌浆质量，在调整孔洞距离的过程当中，施工人员需要与工程监理人员沟通，经过工程监理人员的同意之后，方可调整孔洞间距，工程监理人员要详细记录各项调整数据。工程中的施工人员在钻孔过程中，要认真遵守灌浆原则，在指定位置钻孔，从而有效保证钻孔质量[4]。

另外，在灌浆过程中，钻孔人员需要与灌浆人员进行技术交底，并准确记录各项数据，灌浆人员可以根据钻孔人员提供的各项数据，进行合理灌浆。为了保证灌浆质量，灌浆人员要严格控制灌浆速度，如果灌浆速度过快，会严重影响灌浆质量，如果灌浆速度过慢，影响下道工序的顺利实施。因此，灌浆人员在实际工作当中，要按照合理的灌浆顺序进行灌浆，科学控制灌浆速度，从而不断提升灌浆质量。

3.3封孔与检测

水利工程出险加固工程灌浆完毕后，施工人员要进行科学封孔，在封孔过程中，施工人员需要认真检查灌浆厚度，如果灌浆厚度过大，会影响工程结构的稳定性，如果灌浆厚度过小，水利工程出险加固工程很容易出现渗漏现象。封孔完毕后，为了避免工程出现渗漏现象，检测人员需要在规定的时间之内进行检测。由于水利工程出险加固工程结构比较复杂，设计的检测设备种类较多，为了提升检测结果的准确性，检测人员要定期检查维修各项检测设备，延长各项检测设备的使用寿命[5]。

通过对水利工程出险加固工程进行合理的封孔与检测，能够保证工程的灌浆效果，提高坝体的可靠性。在运用灌浆施工技术的过程中，检测人员需要定期与施工人员进行沟通，认真对待施工人员提出的问题，并结合水利工程出险加固工程结构特点，采取科学的处理方法，在保证灌浆质量的基础之上，不断提高水利工程的经济效益，降低工程的总体施工成本。

4结束语：

综上所述，通过详细介绍水利工程出险加固工程中的灌浆施工技术，能够帮助施工人员更好的了解灌浆流程，并结合工程结构特点，合理改进原有的灌浆工艺，针对水利工程出险加固工程灌浆过程中的存在的问题，提出合理的解决方案，有效提升灌浆质量。由于我国水利工程数量的不断增多，在运用灌浆施工技术的过程当中，施工人员要详细了解该地区的地形特点，严格控制灌浆孔洞之间的距离，不断提高水利工程出险加固工程的总体施工质量。

参考文献：

[1]于丹.帷幕灌浆施工技术在水利工程大坝基础防渗加固处理中的应用[J].建材与装饰，2018，（02）：284-285.

[2]张犟.水利大坝基础防渗加固施工中帷幕灌浆技术的应用研究[J].科学技术创新，2017，（34）：129-130.

[3]万兵.中小型水库除险加固工程现场施工技术探究[J].低碳世界，2017（11）：50-51.

[4]马坤，倪志刚，徐利.帷幕灌浆施工技术在水库大坝基础防渗加固处理中的应用[J].水利建设与管理，2017，（02）：22-25.

[5]武建成.水利工程除险加固工程中灌浆施工技术的应用分析[J].黑龙江水利科技，2016，（09）：103-105.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/76712a9de16389882f3de106.html