# 暖通空调安装施工中存在的问题剖析李耿涛

44162319880310xxxx

摘要：社会经济的不断发展，促使暖通空调的应用日趋广泛。然暖通空调在安装施工中，却始终受到诸如噪音、漏水等问题的侵扰。对于暖通空调的安装，要将各个方面的因素都考虑到，使暖通空调能够完美发挥其作用。因此文章就暖通空调安装施工中存在的问题及解决措施展开探讨。

关键词：暖通空调；安装施工；问题

引言

建筑工程中暖通空调设备的安装对于施工人员以及人们的生活质量有着不可忽视的影响，尤其是建筑工程中暖通空调工程的施工质量对于广大人民群众的影响更是十分的巨大。由于个人性质的建筑工程大多数是拿来供给人们所居住的，一旦在这样的建筑上出现施工的问题，使得对于暖通空调的设备的使用出现困难，那么就一定会影响人们的正常生活。故而，在建筑物的施工过程中，对于暖通空调设备的安装具有着非常重要的意义。

一、如何安装暖通空调

暖通空调将取暖、室内通风、室内换气三大功能相结合，并且本着创造一种比正常空调更加舒适的室内环境的目标而被人们所广为流传。随着现今飞速发展的科技，不论是窗体式空调还是分体式的空调都仅仅只能够解决供暖问题而对于换气处理却毫无办法，而暖通空调却因为本身比较舒适、方式比较健康而被大众所看好。暖通空调是建筑施工中最为重要的一个环节，而它本身的安装工程也相对比较复杂，其施工的问题能够直接对整个施工过程起重大影响决定作用。通常来说暖通空调的室内设计包含冷暖控制系统、产风系统、排气换气系统等，其包括的范围不单单是简单的供暖这一个简单的小范围，所以暖通空调安装的好坏能够对建筑物的整体性能判定起到决定性的作用，故而要严格的控制其施工时遇到的问题，确保其安装的质量。

二、暖通空调安装施工中遇到的问题

（一）管线的标高、定位会出现重叠的情况

暖通空调设备的安装是一个相对比较庞大的工程，其涉及的范围十分广，就管道而言十分复杂，每一个管道的用途都不许相同，例如一个相对完备的暖通空调设计过程中就必须要对空调的末端设备、送排风管道、降温水管、电器桥架等各种各样的设备、管道的设计下苦功夫。一旦某些设备的功能、尺寸或者是管道的分布、规划不是十分的合理就会出现管线的标高、定位会出现重叠的情况，给工程的进行以及管理之上带来巨大的影响。通常来说，如果图纸的表述不是很明确，那么施工就必须停下来，因为如果按照这样的图纸继续施工，就会造成管道的交叉问题。这样就会造成管线的标高、定位会出现重叠的情况从而影响施工的进度。

（二）暖通空调的噪音超过标准

正常来讲，噪音产生的原因一般是因为空调的末端相互撞击所造成的，这也是暖通空调的安装过程中要特别注意的东西。经过多年的发展，我们国家的风机盘管道的技术已经相对比较完善，大多数的风盘产商都基本能够让自己的风盘成品达到噪音标准。但是实际情况却并不是这样，厂家所按照的标准明显是高于产品实验时候的噪音值。所以在安装暖通空调时对噪音的检测非常有必要，一旦发现其设备的噪音大于标准噪音值，就要立即更换，以免出现更大的问题。

（三）水循环系统不畅

在实际的安装施工过程中，如果安装人员对水循环系统不够重视，水循环系统出现阻塞，那么流经风机盘管的水流就会减少，最终导致降温能力严重受限。引起水循环系统不畅的原因比较多，比如安装过程中未能及时清理杂物，致使其遗留在管道当中，就是比较常见的原因。

（四）发生结露渗水问题

结露滴水，是暖通空调最为常见的问题。在暖通空调制冷过程中，大量水分会顺着冷凝管被排放到室外。但如果管道连接不够紧密，或者密封材料使用不当，就容易导致冷凝水渗出，从而发生渗水。

三、暖通空调安装施工中解决措施

（一）材料质量的严格把控

材料的购买通常会受到多方面的制约，比如工程预算、施工难易程度、材料好坏属性等多个方面的制约，在选择的过程中需要将各个方面的问题都考虑到，然后选择适当的购买方式，达到质量和效益相对完美的状态。据我国目前的材料市场来看，材料普遍存在良莠不齐、滥竽充数、以假乱真的现象，所以在材料的购买上一定要严格把控，绝对不能偷工减料，否则一旦质量上出现问题导致返工的话就会使得工程无法按期完成或者质量水平不达标的情况。

（二）严格控制水循环系统

施工人员在设备安装前，必须加强对管道内部的清理，保证管道内壁的光滑，保证管道内液体的流动。其次，施工人员在焊接之前必须对管道内的杂质和污物进行清理，同时在安装后进行封堵，避免异物进入管道。特别需要注意的是，暖通空调水循环系统管道焊接完毕后，一定要及时清除焊渣，防止管道阻塞。气塞也是水循环系统发生阻塞的重要原因。针对这一问题，施工人员应在管道上安装手动或者自动排气阀，及时排出空气。值得注意的是，要对冷冻进水管做逆坡安装处理，对回水管做顺坡安装处理，这样更有利于空气的排出，保证水循环系统的正常运行。

（三）做好设备加固和减震

暖通空调噪音的处理，首先应做好必要的加固消音措施。暖通空调的新风机组、空调处理机组等设备在运行过程中必然会产生一定的振动。为了防止振动所产生的噪音，有必要对其进行加固处理。例如，设备固定螺母一定要紧实，并适当安装弹簧阻尼减振器，防止共振动所造成的噪音。设备的支架也要尽可能选用固定性强的材料，防止出现噪音。暖通空调的新风系统，在交换室内空气的过程中，如果风量较大则会产生较大的振动噪音。对此，也应该对风管采取一定的加固措施，降低噪音的影响。另一方面，需要应用一些必要的吸音和消音措施。比如，空调机房内壁使用隔音材料，同时在机房墙壁上贴上吸音材料，并采用凹凸型吸声板增强噪音吸收效果，防止设备噪音的外传。针对暖通空调通风系统所产生的噪音，一定要严格按照国家规范和技术标准进行施工，并在风管的必要位置安装消声器和消声弯头。

（四）加强管线的设计施工优化

基于空调管线的重要性，在实际的安装施工中必须加强对管线安装的优化，保证管线安装的合理性和科学性，避免各类运行问题的发生。在施工之前，安装人员必须做好对管线的设计和规划，结合管道的作用与功能，采取对应的工艺布置，减少管道的交叉和反弯等。由于施工环境的不同，安装人员应该充分做好规划，从全局角度出发，尽可能地保证管线安排的合理、可行。特别是对于管道较为紧密的环节和部位，应使用管道综合支架，减少空间和安装成本，保证管线的合理整齐，降低对外部环境的影响，使管线能够切实发挥自身的作用。

（五）落实设备保温质量检查

结露滴水，主要原因在于暖通空调保温处理不达标。对此，施工企业首先必须严格控制施工材料质量，加强对材料进场的检测和监控，防止存在质量问题的材料被应用到设备安装当中。其次，必须保证设备安装的规范性，在各管道和阀门之间的连接上，必须保证拼接缝的间隙满足技术标准的要求，同时还要利用对应的保温材料进行填充，切实保证管道连接的牢固性。在整个暖通空调安装施工结束之后，施工企业必须安排技术人员对设备开展全面的质量检测和性能检测，并做好对应的工作记录。对于检测过程中发现的问题和缺陷，应及时进行处理和解决，真正保障暖通空调设备安装水平。

结语

总之，在实际安装施工过程中，施工人员必须采取规范的施工技术，严格按照国家技术标准开展施工作业，并加强对施工材料的控制。同时，施工人员应积极采取有效的技术方法，降低设备噪音，规避滴水等问题，切实保证暖通空调的安全、平稳工作。

参考文献

[1]刘纯，吕峰.暖通空调系统安装施工管理技术研究[J].黑龙江科技信息，2017（17）

[2]谭卫国.暖通空调安装施工中的若干问题及处理办法[J].科技经济导刊，2017（17）

[3]孙博伦.暖通空调安装施工技术应用解析[J].山西建筑，2017，43（17）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/768d8c4a303b97d4b5c3b380.html