# 高科技反窃电技术研究

亳州电力公司安徽亳州236800

摘要：随着我国科技技术的进步，其用电量也持续增加，高科技的窃电是我国电力系统的一大问题。其高科技窃电是指用一系列专业的设备及手法来进行窃电，此手法明显高于普通的窃电手段，具有不易发现并且无窃电证据的特点，所以对窃电技术要求越来越高。现在高科技反窃电与普通的反窃电手法相比，有了很大的改进，使反窃电工作顺利进行。下文就是笔者对于常见的高科技窃电及防范措施进行的详细描述，以供参考。

关键词：高科技；反窃电；技术研究

传统的窃电手段主要是利用外接线来实现窃电的目地，但是现在高科技的窃电手段主要是利用一些专业的装置及手段来进行窃电，此窃电方法极隐蔽，不宜被发现，普通的监测很难发现。我们都知道窃电这一行为是违法的，但是就因为其可以带来一些利益所以还有很多的人在进行这一方式，并且在科技持续发展的前提现这种窃电的受段会更加的高明，这不仅对经济造成了损失还破坏力供电的秩序。由此电力企业对于反窃电的工作非常重视，并且在严厉打击这一行为。下文就是笔者就针对现在窃电的现象，明确论述了其高科技窃电的技术及措施。

一、常见的高科技窃电及防范措施

1.大功率无线干扰窃电

（1）此种窃电手法是非常常见的，其主要是根据对电能表进行干扰，使电能表不能正常工作，实现其窃电的想法。科技的发展对于我国经济及建设那是非常有流利的，但是也给了不法分子提供了条件。现在高科技精密的电子式电能表是人们的首选，不法分子就利用其特点进行大功率的无线信号进行干扰，使其不能计电或者是恢复电量的情况发生，这种方法不需在电能表上进行操作，并且用时很短，所以非常容易成功。此窃电手法就给反窃电的工作人员带来了很大的挑战，因为其用时短所以工作人员发现到到达目的地是时间已经来不及了，所以明知其在窃电又苦于没有证据可以证实其窃电的行为。

（2）针对这种窃电的手法，目前供电方即使不能掌握有效的证据，但是可以根据这一手段进行针对性的措施，首先其是利用无线信号的方式对电能表进行干扰，那么工作人员就可以针对这一方法对电能表进行信号屏蔽，可以采用能够有效屏蔽磁场及电场的材料进行电表箱制作，这样就可以有效的信号的干扰，避免窃电的情况发生。其次，可以应用无痕电密锁将电表箱锁起来，这种高科技的电密锁没有锁孔，也不需要钥匙，拥有全球独一无二的64位ID码，只有供电部门用专门的TM电密钥匙才可以将电表箱打开，基本断绝了不法分子开箱窃电的可能。最后，电压电流组合互感器电表箱一体化设计，不设置抄表窗，并将电能表安装在较高、离高压较近的位置，这也能够有效地加大窃电难度。

2.移相法窃电

（1）窃电现象及危害。这种窃电手法是将智能化的可调电感式的大功率电器改装成电焊机或者其他大功率整流设备的样式。依照三相二元件的计量方法，在地和A相之间接入电感性负载，在地和B相之间接入电容，通过这样的手段使得三相负载的电流偏大、偏小或是处在零点，电能表也随之出现转慢、反转或者是转向不定的情况。比如在地和B相之间接入单相负载时，电能表就会失去对单相负载的计量能力，高科技移相法窃电则正是运用了这个原理制成智能化的可调电感式的大功率电器。

（2）高科技反窃电。移相法窃电主要是钻了三相三线两元件计量方法的漏洞，因此对于这种窃电手法，只要将三相三线两元件的计量方法换成三相四线三元件的计量方法，就能有效地防范窃电。另外，应用带反向计量的三相四线电子表，也能够防范用电容或者电感移相的窃电行为。

3.遥控法窃电

（1）窃电现象及危害。近年来，电能计量中开始广泛使用高压计量箱，很多不法分子也开始从高压计量箱入手研究新的窃电手法。比如非法操作供电设备或者是采取不正当的手段人为造成停电事故，又比如在新建设的配电设施投入运前打开高压计量箱，进行非法操作，运用无线遥控的方法来随意改变计量回路的电压，促使电能表少计电能，又或者是在电压绕组上增加可遥控的开关，对计量电路的回路开路进行远程控制，从而引发回路故障，电能表中的电压线圈失压，达到电能表不计量的目的。同时，不法分子为了使窃电行为更加隐蔽，他们会把窃电设备安放在电流互感器、电能表或者是表计联合接线盒等较为隐蔽的地方，比如很多窃电分子会打开电流互感器的底座、将底座掏空或者是在底座的缝隙中安装线路板和微型继电器用于接收遥控信号和短接互感器端子，从而达到窃电的目的。因为这种窃电设备应用了电子遥控这类先进技术，体积较小，具有很强的隐蔽性，并且控制性较强，就算检查人员怀疑其窃电而对计量设备复测，也不易发现其窃电行为。

（2）高科技反窃电。对于遥控法窃电，供电单位可以电能表中安装专业的设备，实时监测电能表内的各项参数，一旦参数发生异常就立刻向系统发出警报，以此来防范窃电行为。

4.高频高压电源干扰法窃电

（1）窃电现象及危害。该窃电手法是运用高频高压电源产生的电磁干扰来影响电视、广播以及通信讯号的接收，进而使得电子设备无法正常工作或无法运作，甚至将电子设备损坏，以此来达到扰乱供电部门运行的目的。这种窃电手法扰乱了电能表的内部运作系统，使其无法正常计量，降低其工作效率。不法分子还会利用高频高压棒对电能表发射高频电磁信号，这种信号的穿透力很强，能够轻松透过电能表箱，破坏电能表。

（2）高科技反窃电。根据这种窃电手法的特点，可以在电能表上采用高科技的屏蔽技术来达到反窃电的目的，在电表箱上安装特殊材料制成的双层屏蔽网，有效地屏蔽高频高压电源对电能表内器件的干扰，保证电能表能够正常有效地运作。另外也可以应用无痕电密锁将电表箱锁起来，这种高科技的电密锁没有锁孔，也不需要钥匙，拥有全球独一无二的64位ID码，只有供电部门用专门的TM电密钥匙才可以将电表箱打开，基本断绝了不法分子开箱窃电的可能。

二、其他反窃电措施

第一，供电部门一定要意识到窃电对供电秩序的损害，同时也要认识到这项任务的重要性，树立长期为此工作战斗的意志，同时还要加强管理，并设置专门研究反窃电手法及技术的小组进行研究及探讨，以便针对各种窃电手段进行处理，第二，供电部门在建立档案的同时加强对用户的管理和检测，并且对其用电情况进行监控，不定时的进行抄表。第三可以对业主进行宣教，劝导其住户要合法用电，对于信誉较差的业主要经常进行电表的检查。

结语：

我国科技的进步给我国人民带来了非常优质的生活，但是同时也使一些窃电的不法分子有利可乘之机，现在窃电的手段比以前窃电的手段高明很多，所以反窃电的工作是迫在眉睫的。本文针对现在窃电的不同的方式进行了针对性的防治措施，希望可以对反窃电的工作有一定的帮助，同时也希望我国的供电系统可以有序发展。

参考文献：

[1]智能电能表防窃电技术研究[J].刘崇伟，李韵.电气应用.2014（01）

[2]分析遥控窃电器原理及反窃电措施[J].顾红军.电子技术与软件工程.2014（07）

[3]一起遥控窃电分析与反窃电措施探讨[J].池春生.机电信息.2013（09）

[4]智能防窃电技术的研究[J].王月志，郑安刚，邹和平，白迪，刘峰.沈阳工程学院学报（自然科学版）.2013（04）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/771f06c6c5a14c42f7adee19.html