# 水利水电工程施工技术分析王学伟

身份证号码：23018419900429xxxx黑龙江

摘要：现今时代，我国综合实力显著提高，取得了众多举世瞩目的成就和突破，在此背景下，人们对基础设施质量有了更高的期许和要求，其中包括水利水电工程。接下来，本文重点研究了水利水电工程施工相关技术。

关键词：水利水电工程；施工技术；应用

引言

水利水电工程施工技术大致分为两类，即工程建筑类施工技术以及设备安装类施工技术，此两类技术在整个工程项目施工当中相辅相成，两者本身不能出现质量问题，同时要保持良好的衔接关系，由此说明水利水电工程施工难度较大，十分考验施工队伍的专业水平。

1滑模技术

1.1安装、调试

基于水利水电工程特殊性，在工程建设之前，应安排专人进行实地考察，选择最佳的地址，以免出现滑坡、坍塌等地质灾害。对当地地质状况有一个全面了解，并对土壤做样本检测，弄清该地建设所要的技术，再根据技术对成本进行核算。将位置确定好后，在挖掘时，要妥善处理好地址上的一些物体，如建筑物，花草树木等，以免因水利水电工程施工使环境受到破坏。将工程施工的各项准备工作做好后，施工人员、技术人员要将技术交底工作做好，便于技术人员对工程开展的情况有一个了解，对技术手段的选用做出准确的判断，对滑模施工做好提前规划。

1.2模板滑升控制

在水利水电施工过程中，需要安装很多的钢筋，所以，常常会发生交叉安装作业的问题。为此，施工人员要科学处理好各工种工作，避免出现单一工作持续作业问题，缓解施工人员工作压力，提高工程施工质量和效率。在模板初滑阶段，要对模板滑升速度加以严格控制，尽量少滑升，便于出模强度检测，从而更快的将滑升速度、出模时间确定下来，以免产生黏模问题。通常来说，各层浇筑的高度要控制好，一般控制在200-300m范围内，并在该高度上滑升约12次左右，每半个小时进行一次滑升，将滑升速度、出模强度控制在合理范围内。

1.3滑模混凝土浇筑质量控制

一是控制好施工材料。混凝土施工材料包含水泥、砂石等等。无论是哪种施工材料在实际施工前都要严格检测。经检测合格后，采用有效措施来保存材料，以免水泥受潮，使其性能发生变化。二是要控制好混凝土的配合比。在滑模混凝土浇筑施工中，混凝土配合比的合理性是非常重要的，其关系到混凝土的强度和使用性能。若配合比不科学，就会影响滑模施工质量，进而给整个水利水电工程埋下安全隐患。所以，施工人员在设计混凝土配合比时要认真、细心，严格控制好水泥量、用水量等。三是要控制好混凝土的坍塌度。为了达到工程施工质量标准要求，在混凝土施工时，要控制好混凝土的含量，并对其做包围处理，混合时要控制好各操作要点，以免混凝土出现质量问题，从而出现大面积坍塌。四是要加强对混凝土的检查。混凝土具备保水性、流动性等特征，因而，混凝土施工质量影响着滑模施工质量。为了确保工程施工顺利进行，施工人员就应该对混凝土配合比等各项内容加以严格控制。

2边坡开挖技术

首先因为施工环境复杂，工程基础的稳定性难以得到保障，所以需要先采用相关技术来加固地基，对此实例工程单位主要选择了强夯法。强夯法是一种简单有效的地基处理方法，其采用吊装设备将夯击重锤提升到指定高度，随后松开操作杆，使重锤自由落体，借助重锤下落时的冲击力，对土体进行夯击，在反复操作下，土体的密实度将提高，同时内部水分也会被挤出，由此可见其良好效果。为了避免夯击水体回流现象，实例施工单位在施工现场还设置了临时排水设施。其次进行边坡开挖施工，即采用钻机进行钻孔，待钻进深度达到一定水平之后，采用旋喷技术将混凝土泵入其中，借助混凝土的固结力来提高边坡土体的强度，同时采用围堰将边坡维护，以免河流水体进入边坡。

3路基施工技术

水利水电过程中路基施工是属于最基础也是最主要的的部分，更是影响着工程项目整体施工质量和后期的验收评定，同样也影响竣工以后的使用效果。想要把水利水电工程的路基施工质量进行大幅度的提升，对其施工单位来说，就必须足够熟练的掌握施工的技术要点：第一，对于路基清理工作施工单位一定要做的足够充分、仔细，而且一定要对施工图纸进行仔细的翻阅查看，对所发现的施工图纸中所存在的问题进行及时的整改和完善，从而确保基层施工的工程质量。并且施工单位还要对路基施工中要用的材料和机械设备进行细致的检验，保证其可靠性。第二，当前期的准备工作做完以后，施工单位要对施工区域进行详细的勘查，把对其勘查的信息进行汇总和记录。第三，施工单位在路基的开挖期间，一定要按照相关的规范要求进行操作，避免因操作不当而带来不必要的麻烦。第四点，当路基施工结束以后，施工单位一定要做好相关的验收工作以及对其的保护工作，避免因为环境因素或人为因素对其造成破坏，从而影响后续施工工作的开展。

4预应力管桩施工技术

水利水电工程施工建设中使用预应力管桩施工技术能够提高水利水电工程中基础施工的刚硬度和强度。预应力管桩施工技术是先张法和后张法施工技术的结合，这两种施工技术差异较大，所以施工技术人员要结合水利水电工程的建设要求来选择恰当的工艺技术。还要结合施工管理经验来选择相应的施工技术方法，可以通过先张法施工技术来增加应力，这样能够更好地保证施工工程质量，水利水电工程在施工建设的时候还要确保构建强度达到整体强度的一半以上，这样一来就可以运用后张法施工技术，也就可以更好地提高水利水电工程的强度大小。另外，水利水电施工沉降过程中，还要运用好预应力管桩施工技术，通过锤击法和静压法来降低桩基。然而，施工企业要采用锤击法就应该合理地进行选择，如果采用静压法那么要充分分析好地基的承受能力。

5粉喷桩技术

水利水电工程中在具体施工建设的时候要合理地使用粉喷桩技术，要使工程施工质量更佳，施工管理人员要做好如下配合工作。第一，施工人员要做好全面的准备工作，施工技术人员在开展施工建设之前就要整理好施工现场，保证整个场地的干净和清爽，还可以采用一些灵活有效的方式来平整地面。第二，施工人员还要确保粉喷桩的位置精准，这有助于水利水电工程施工人员有效地使用粉喷桩技术。施工技术人员还要依照设计图纸来勘测放线数据，确保整个测量的准确和有效，也能够更好地减小测量误差。施工团队要在桩中心放置桩位标，并且在施工结束后还原桩位标，这样可以更好地减少验收工作量和压力。第四，施工团队还要强化桩顶和桩底高程设计的高效性，之前水利水电工程在施工建设的时候会把桩顶和桩底高程设计为地下半米，但是只是依照这一标准就会带来较大的误差，这就要求施工工作人员对其综合考虑和分析。第五，施工企业还要确保桩身垂直度的有效，也就是水利水电工程在使用粉喷桩施工技术的时候应该确保桩身垂直，尽量减少桩身的倾斜误差大小，还要合理地控制倾斜误差。除此之外，施工企业还要确保外加剂添加的合理，施工过程中适当地使用外加剂能够确保水利水电工程基础处理施工的质量与安全。

6结语

水利水电工程在实际的施工过程中设计的范围较广、层面较多，相关技术人员要提升自身专业水平，不断学习先进施工技术，为工程建设提供有力的技术保障。

参考文献：

[1]涂燕君.论水利水电工程施工难点及施工技术要点[J].建筑•建材•饰，2018（6）：63+148.

[2]冯源.分析水利水电工程施工难点及施工技术要点[J].科学技术新，2017，（36）：144-145.

[3]刘大群.浅谈水利水电工程施工难点及施工技术要点[J].建筑工程技术与设计，2018（28）：2386.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7769e7d44c70fbe781dec371.html