# 在线反演论文-卢远富,汪宾舟,樊文林,万光义

导读:本文包含了在线反演论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:在线SVR,ABAQUS,坝体与坝基,参数反演

### 在线反演论文文献综述

卢远富,汪宾舟,樊文林,万光义[1]（2019）在《基于在线SVR-ABAQUS的坝体与坝基力学参数反演》一文中研究指出提出了利用在线支持向量回归(SVR)和ABAQUS反演坝体与坝基力学参数的方法,其中ABAQUS作为正算位移场的求解器被反复调用,SVR模型用于建立测点位移与待反演参数间非线性映射关系。采用均匀设计表构建初始训练样本集和网格法优化建立SVR模型,将测点输入位移值至SVR中可输出参数反演值,并利用ABAQUS和误差函数验算反演精度,误差函数采用相同测点处的计算值与实测值的最大相对误差值,未满足反演精度的反演参数作为新样本添加至训练样本集以实现连续在线SVR模型训练,最终输出满足预设反演精度的反演参数值。通过MATLAB语言编制在线SVR-ABAQUS参数反演程序,并通过算例应用表明:该方法反演速度很快,反演结果合理且精度很高,是一种合理的坝体与坝基力学参数反演方法。(本文来源于《甘肃水利水电技术》期刊2019年03期）

陈雪彬,周军,蓝家程,肖京格,杨平恒[2]（2013）在《基于在线示踪技术的岩溶地下河流场反演与水文地质参数估算》一文中研究指出以青木关岩溶地下河为例,利用在线高分辨率示踪技术获取基础数据来探寻岩溶地下河形态特征,估算水文地质参数。试验中示踪剂回收率高达99%,示踪剂历时浓度曲线有两个孤峰,前后峰值浓度分别为37.63μg/L和1.21μg/L,两个孤峰的偏度和峰度均大于0,据此推测青木关岩溶地下河并无较大溶潭发育,且地下河流态为紊流流态。根据试验所得数据结合地下河地理空间信息,以经验公式估算得到地下河平均流速、摩擦系数、雷诺数、舍伍德数、施密特数等水文地质参数,分别为204m/d、0.26、127 980、4 165、1 140,表明青木关地下河管道内部结构复杂,地下水环境比较脆弱,且估算得到的雷诺数所表征的地下河水流态与示踪剂历时浓度曲线得到的结果一致。(本文来源于《中国岩溶》期刊2013年02期）

朱靳,孙冬梅,陈玲[3]（2012）在《基于差分吸收光谱技术NH_3浓度在线反演方法研究》一文中研究指出差分吸收光谱法(DOAS)原理简单、检测精度高、响应速度快、可应用于非接触和连续在线监测。本文利用差分吸收光谱法对NH_3浓度进行在线反演。不同于传统的DOAS中选取部分波长点光谱数据反演气体浓度,本文充分利用反演波段内所有实验数据,联立超定方程组,并用最小二乘法求解。为了消除温度对反演结果的影响,利用20℃与其他温度下NH_3分子数密度比的比值和对应温度的关系拟合出温度补偿函数对反演结果进行温度补偿。实验结果表明该方法反演NH_3浓度时具有较高的反演精度。(本文来源于《计算机与应用化学》期刊2012年10期）

何莹,张玉钧,王立明,尤坤[4]（2012）在《氨气激光在线检测中浓度精确反演的研究》一文中研究指出氨气是大气中含量最为丰富的碱性痕量气体,氨浓度检测是近年来环境和农业领域的一个重要研究方向。利用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,结合波长高频扫描技术和多次反射池技术设计了氨气激光在线检测系统。通过激光中心波长锁定、背景基线拟合、吸收线型拟合、光强归一化和线性最小二乘拟合算法实现了氨浓度的精确反演。分析了系统性能,在24.32m光程下系统检测限为0.157mg/m3。使用该浓度反演方法实现了氨气的高灵敏、高精确在线检测。(本文来源于《光学技术》期刊2012年04期）

李亚飞,蔡小舒[5]（2010）在《差分吸收光谱法在线监测烟气SO_2浓度的直接反演法》一文中研究指出差分吸收光谱法(differential optical absorption spectroscopy,DOAS)用于锅炉排放烟尘烟气直接在线监测时,易受烟尘水汽等的干扰影响,造成测量误差较大。在实验室模拟真实烟道中的烟气监测环境,研究在光源发光强度大幅度衰减、存在高浓度水汽和烟尘情况下不同浓度SO2吸收光谱的特性。在对SO2吸收光谱进行小波分解后,发现即使受到高浓度烟尘颗粒、水汽、光源大幅度衰减等的影响,在某些波长处的小波系数变化仍较小,与未受干扰的SO2吸收光谱的小波系数基本相同。因此,提出一种差分吸收光谱法测量SO2浓度的新算法,即利用这些波长点的小波分解系数与浓度的关系,建立相应的函数关系,由吸收光谱经小波分解后的小波系数直接得到SO2的浓度。实验证明该方法可以消除烟尘水汽等的干扰影响,测量误差较小,可以满足排放监测要求。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2010年29期）

邵理堂,王式民[6]（2010）在《差分吸收光谱技术在线监测烟气浓度的反演算法》一文中研究指出传统差分吸收光谱技术对长光程或高浓度烟气污染物可以实现准确、快速和在线测量,但是对固定污染源排放的低浓度污染气体或双组份污染气体同时测量却存在较大的浓度反演误差。文中采用遗传算法对各种浓度污染气体的实测光谱数据进行了浓度反演计算。研究结果表明:在气体浓度低于250 mg/m3范围内,遗传算法的反演精度明显优于传统算法,反演误差都在10%以内;在250~5 000 mg/m3范围内,与传统算法相当;超过5 g/m3后,遗传算法的反演误差较大。在同一波段范围内,同时反演双组份气体浓度时,遗传算法具有较高的反演精度。同时,遗传算法的零点误差远小于传统算法。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2010年10期）

王民寿,谭顺仕,杨培忠,靳忠,邓良云[7]（2003）在《坝料开采块度级配在线分析和反演分析》一文中研究指出结合紫坪铺水利枢纽工程坝料开采试验,深入研究了KUZ-RAM数模在坝料块度级配中的应用,提出了建立修正KUZ-RAM数模的步骤和方法。首次提出了坝料开采块度级配的在线分析和在线反演分析。从理论上阐明了在线分析和反演分析在坝料开采试验资料及数据的量化分析,使坝料开采块度级配上了一个新台阶,取得了较为满意的成果,可供同类工程借鉴、参考。(本文来源于《云南水力发电》期刊2003年04期）

### 在线反演论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以青木关岩溶地下河为例,利用在线高分辨率示踪技术获取基础数据来探寻岩溶地下河形态特征,估算水文地质参数。试验中示踪剂回收率高达99%,示踪剂历时浓度曲线有两个孤峰,前后峰值浓度分别为37.63μg/L和1.21μg/L,两个孤峰的偏度和峰度均大于0,据此推测青木关岩溶地下河并无较大溶潭发育,且地下河流态为紊流流态。根据试验所得数据结合地下河地理空间信息,以经验公式估算得到地下河平均流速、摩擦系数、雷诺数、舍伍德数、施密特数等水文地质参数,分别为204m/d、0.26、127 980、4 165、1 140,表明青木关地下河管道内部结构复杂,地下水环境比较脆弱,且估算得到的雷诺数所表征的地下河水流态与示踪剂历时浓度曲线得到的结果一致。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 在线反演论文参考文献

[1].卢远富,汪宾舟,樊文林,万光义.基于在线SVR-ABAQUS的坝体与坝基力学参数反演[J].甘肃水利水电技术.2019

[2].陈雪彬,周军,蓝家程,肖京格,杨平恒.基于在线示踪技术的岩溶地下河流场反演与水文地质参数估算[J].中国岩溶.2013

[3].朱靳,孙冬梅,陈玲.基于差分吸收光谱技术NH_3浓度在线反演方法研究[J].计算机与应用化学.2012

[4].何莹,张玉钧,王立明,尤坤.氨气激光在线检测中浓度精确反演的研究[J].光学技术.2012

[5].李亚飞,蔡小舒.差分吸收光谱法在线监测烟气SO_2浓度的直接反演法[J].中国电机工程学报.2010

[6].邵理堂,王式民.差分吸收光谱技术在线监测烟气浓度的反演算法[J].仪表技术与传感器.2010

[7].王民寿,谭顺仕,杨培忠,靳忠,邓良云.坝料开采块度级配在线分析和反演分析[J].云南水力发电.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/77a9098263325be47f22da6a.html