# 微生物油气勘探技术及其应用

1.身份证号码：2323021xxxxx644152.大庆油田有限责任公司第一采油厂第五油矿黑龙江大庆163000

摘要：石油工业对现今世界的发展有着十分重要的影响，然而微生物与石油工业紧密的相连。作为近地表油气化探技术的重要指标，微生物数量及种类在近地表油气化探创建时期就被人们得到了广泛关注。在20世纪的30年代，前苏联地质学家就提出了近地表土壤的烃氧化菌作为指标进行油气勘探的设想。本文就对微生物油气勘探技术及其应用进行分析，希望可供相关从业者的参考借鉴。

关键词：微生物；油气勘探；技术应用

前言：石油作为主要能源之一，在世界各行业中得到广泛的使用，因为在石油开采、运输、存储、加工、石化产品的生产过程中的漏油、泄油事故都会造成环境的污染。所以，我们必须不断的完善其勘探技术应用，下面就对微生物勘探技术技术进行分析。

一、微生物勘探技术

为了提高勘探的准确性，在传统勘探方法的基础上，引入了微生物勘探石油的新技术，也叫油气微生物勘探（MPOG），是一种依靠地表微生物进行油气勘探的技术。人们发现油区底土中的重烃含量与季节变化有很大的联系，而季节变化的起因与微生物活动密切相关。在底土中存在着能利用气态烃为碳源的微生物，这些微生物在土壤中的含量和在底土中的烃浓度存在某种对应的关系，因此可用这些微生物作为勘探地下油气田的指标菌。20世纪90年代，人们在微生物勘探领域做了大量研究，有着许多成功的案例。我国也在东北、华北地区的一些油田进行微生物勘探实践。随着微生物培养技术和测定方法的不断改进，微生物勘探石油技术得到迅速发展，准确率不断提高，在实践中得到很好应用。目前它已成为石油勘探中一项重要的技术。

油气微生物的勘探技术广泛应用可以有效的解决其窘境，提供廉价且有效地方法。著名地油气地表勘探专家L.Horvitz就在1979年的时候，参加了美国第二届非常规勘探方法讨论会，并提出了“在油气勘探发生困难时，所有行之有效的方法，无论是地质方法、地球物理方法或地球化学方法都应采用，并应将这些方法睿智而有效地综合成一套完整而有生命力的勘探体系。”在1992年的时候，我国的勘探地球物理学家陈沪生在讨论发展直接找油气物化谈方法的战略意义时指出：油气勘查现在已处于以找圈闭为主，结合寻找地表物化探异常的阶段，将来有可能发展到以寻找地表物化探异常，结合圈闭评价寻找油气阶段。不少的国家石油公司包含了Shell、Phillips等石油公司，都纷纷支持了油气微生物的勘探研究，并且将其技术应用至实际的油气勘探中。

二、微生物勘探技术的应用

经过将近十年的油气维斯生物勘探实践证明，把地表的微生物异常与地质、地震资料相结合，为油气勘探者提供一套更加准确的预测地下油气藏地新技术的体系。在国外发达国家，油气微生物的勘探技术已成为一种独立地勘探技术，进入了油气勘探技术的体系中。在微生物勘探实践经验的积累下，分析了技术完善的措施，得出了油气微生物勘探可以从下面几点作为突破口：

第一，可以查明和构造圈闭形态的油气分布不同，对一些宏观受构造的控制，但是储集的空间极为不规则地油气藏，可以有效地提高油气勘探的成功机率。

第二，可以发现更多地非构造圈闭油气藏，并且使得了老油气区出现了新地勘探高潮。

第三，从定性的，描述发展至定量的计算，为估算资源量及储量提供了有效地依据及参数。并且，油气微生物的勘探技术正在作为油藏表征地新工具开始从勘探领域向开发领域延伸。

J.Tucker和D.Hitzman研究了几个实例后指出：详细的微生物调查有助于改善油气藏表征。在开采成熟区，采用紧密排列的采样网络来检测微生物异常，并将微生物信息与地质和地球物理资料结合起来，能对现有油区内部署加密井和进行扩边增储提供合理的预测。这无疑增加了油气微生物勘探的生命力和应用范围。何爱翠；微生物降解法处理工业含油废水的研究[D]；中南大学；2007年用微生物探勘的原理在于，当地壳下资源（如石油、天然气或者特定矿物）在压力和浓度的双重驱动下，其成分（气体或者矿物）持续地向地表作垂直扩散和运移，土壤中出现以其为养分的专性微生物，改变土壤微生物组成，这种异常的微生物聚集土壤往往可以作为对其下资源的佐证，因而通过微生物探测间接对其下资源进行探勘。其技术基础是细菌对不同营养源异常高的适应性及广泛分布。

目前在石油、天然气部分金属矿产勘查上该技术得到广泛应用。1991-1992年玻利维亚的石油矿藏管理局就与美国地质微生物技术的公司进行合作，在玻利维亚的安第斯子区进行为期两年的地表微生物勘探及地球物理测量的综合研究，对近地表微生物的分布特征、地震探明构造的分布区之间空间关系进行了简要的研究。经过相关研究表明了，在多个地震探明构造的上方，存在着微生物高值的异常现象。按照构造规模和上方的微生物的异常强度进行分析，开拉斯科与卡塔里两个构造微生物异常十分明显，之后在这两个构造中，成功的钻获了油气。开拉斯科构造单井产凝析油量约为110t/d，天然气产量约为1.77×104m3/d；卡塔里构造单井产油量约为76t/d，天然气产量约为1.67×104m3/d。在美国的加州梅斯基特金矿区中，利用土壤特有的蜡状芽孢杆菌寻找金矿已获得成功。蜡状芽孢杆菌孢子密度的增大与已知隐伏浸染型金矿的位量相对应，按照壤中金的含量圈出了地表、深部矿体。

三、结语及建议

依据理论上的支持，微生物油气勘探技术已拥有比较完善的操作方法和理论体系。并且经济高效。可有效地确定出未知区的含油气远景区块,是判断构造是否存在烃类埋藏的可靠措施；在已采的老油气田区域,可找出潜在的漏失层。对于地表微生物测量,对油气藏的特征分析,连通性以及封闭单元分布状况和含油气储层的延伸方向范围的确定上大有裨益。

近年来我国油气勘探中的地表微生物术也受到了很多单位和研究者的重视,大大减小钻探风险。但综观全局,我国微生物油气勘探技术在探究与实践方面仍然处于起步期,在地震探明构造含油气远景评价与地下储层性质描述方面的研究与应用尚未见报道。

进行地表微生物勘探将会是一件投入少见效快的勘探方式。可以获得最有利的含油气远景区或是老产区地下储层的埋藏情况。这对于油气田勘探工程意义重大。因此,加强地表微生物油气勘探技术的研究与应用,应该引起我国油气勘探者的重视。

参考文献：

[1]吴传芝.微生物油气勘探技术及其应用[J].天然气地球科学,2005,16(1):82-87.

[2]张建培,王飞.微生物方法在东海某区油气勘查中的应用效果[J].物探与化探,1995,19(6):474-477.

[3]梅博文,袁志华.地质微生物技术在油气勘探开发中的应用[J].天然气地球科学,2004,15(2):156-161.

[4]袁志华,梅博文,佘跃惠,等.二连盆地马尼特坳陷天然气微生物勘探[J].天然气地球科学,2004,15(2):162-165.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/77aa2c4dc7193e6079730822.html