# 电力系统继电保护运行可靠性研究

（新疆油田公司数据公司新疆834000）

摘要：电力系统继电保护是继电保护技术与由各种继电保护装置组成的继电保护系统，是维护电力系统正常运行的基础。其功能是在电网发生故障时，能甩去故障部分，或者能够在电力系统发生大的危害前在及时切断电源，避免发生重大事故。首先阐述电力继电保护的原理与特征，然后分析影响其可靠性运行的因素，最后提出继电保护运行可靠性技术措施。

关键词：电力系统；继电保护；运行；可靠性

可靠性通常表述为系统、元件或者是设备在规定的各项时间条件下合理完成规定功能的有效能力。什么是继电保护？通常继电保护是安全防范的最为关键的环节，它的快速有效的动作可以将不良系统遏制住，让其电网能够安全的运行；反之，就会造成不必要的麻烦，导致很多的地方长期的停电。近几年，很多的南方企业公司往往都是因为继电的保护拒动、误动使其系统部分电网造成多方停电不断发生，给我们国家财产和人身都带来了极大的伤害。因此，只有合理的使用继电保护动作，将其合理的进行操作运行，才能保证系统的正常使用起到至关重要的意义。

1继电保护的特点

继电保护的装置实质上属于机电设备，继电保护装置都是由测量、逻辑、执行、定值调整等部分组成的。继电保护较之于一般性质的机电、电子设备以至于电力系统的一次设备来说，它具有自身的特点，究其自身特点的可靠性需要注意以下三点：

一是在继电保护中的静态保护装置中有很多复杂的原件，并且工艺相对较复杂，这样就会直接地影响产品的寿命和质量，这些故障发生多为随机性的，在算法上多用概率测算方式和可靠性理论进行分析。

二是继电保护是安全防范最为关键的环节，处在至关重要的位置，不当的设置和操作会给电力系统的安全运行带来极大的安全隐患。往往，继电保护所处的工作状态并非是长久持续工作的设备，而是时刻处于准备工作的状态，如果一旦出现系统故障，就需要在很短的时间内进行继电保护动作。

三是在电力系统出现问题的时候继电保护必须能够起到作用，但是可靠与否不能够完全取决于装置本身，还与电力系统故障的性质、运行的方式以及统计规律有直接的联系。

2继电保护可靠性的影响因素

继电保护测量设备的起始点是电压、电流互感器等，其对于二次系统的正常运行是十分重要的，但是在二次回路运行中电压、电流互感器容易出现故障。对于互感器二次回路来说，其应用设备并不多，线路连接也十分容易，但是在运行使用中仍十分容易出现故障，如出现二次中性点接地异常或是未接地以及多点触地就容易导致保护装置误动或拒动。

继电保护装置的生产需要较强的专业技术，其生产质量也直接影响到保护装置运行的可靠性。一些生产厂家为了自身利益，在生产过程中偷工减料，就会造成装置整体性差，器件之间的性能差异巨大，也容易导致保护装置的拒动和误动。所以对于继电保护装置的生产检验要加强管理，以此提高继电保护运行的可靠性。

人为操作方面也容易引起装置出现故障。电源操作与保护装置的正常运行有着直接联系。保护装置的电容储存装置出现老化后，其内部电容减少，在发现故障进行更换时，选取的电容装置型号小或是不合理的时候都会对保护装置的正常运行造成影响。同时维修人员的安全意识、专业知识、维护水平和工作责任心等方面的因素也会影响装置的正常运行，此外当外界环境出现剧变，如极高温、灰尘、雾霾等天气时会对装置造成老化威胁，对电路板、元器件等也容易造成腐蚀，从而造成保护装置出现故障。

3提高继电保护运行可靠性的措施

3.1提高从业人员技术水平

提高继电保护装置运行可靠性就应该将供电的可靠性作为工作中的重点，加强供电可靠性的制度建设，完善相关的网络管理，同时要建立健全并完善相关的管理体系。加强对继电保护装置运行维护人员的专业培训，有效地提高工作人员的故障处理能力和处理效率。继电保护工作人员整体素质不高、技术水平过低，是造成继电保护运行不顺畅的主要原因之一。

对于这些状况要加强员工的技能培训和素质教育，促使员工养成工作记录和工作检查的习惯，不仅可以有效降低故障的出现，同时这些工作记录就相当于一份运行档案，在设备出现故障时可以根据记录以此加快故障处理时间。同时工作人员还必须有严谨的工作态度，在进行数据计算时，应该不断进行计算以保证其准确性和精确性，严格按照运行程序进行设备操作。

3.2提高继电运行的微机化和信息化水平

随着电子信息技术的快速进步和创新，极大地提升了微机保护的科技水平和能力。从当前最新技术来看，工控机在速度、功能和存储容量等诸多领域都超过了传统的小型机。此外，如今所运用的工控机体积并不大，只相当于微机保护装置的体积，因此，成套工控机可以确保继电保护的高技术与良好技术操作性。在此基础上，将会极大地降低在继电运行保护中的危机和不可靠性。从网络技术在电力系统中的作用来看，它在很大程度上改变了继电保护运行的传统方式以及状态。考虑到继电保护装置的作用比较单一，它重点切除出现故障的元件，然而它在确保电力系统运行方面还有许多不足。为了确保各个保护单元均能够共享运行过程中的故障信息以及数据，大幅度提升继电保护的准确性以及及时性，这样就必须依靠计算机和网络技术来构建机电一体化的电力系统，从而进一步提升微机保护装置的网络化以及信息共享化水平。

3.3加强继电保护运行的智能化程度

智能化可以更好地提升继电保护运行的可靠性，与此同时，它也是非常关键的技术创新。如今，人工智能化的运用范围日益扩大，在越来越多的行业中得到了应用，大量发达的理念和技术出现在电力系统中且不断成熟。例如，模糊逻辑、神经网络、遗传算法以及进化规划等先进技术都在电力系统中得到了非常好的运用，而且相关单位还在继续深化继电保护领域的应用研究。

另外，人工智能技术在电力系统的优势非常明显，它们可以极大地提升继电保护装置在运行过程中的稳定性。还可以有效控制继电保护装置的不可靠因素，如工作隐蔽性和连续性等方面。它们可以较快地处理这些不可靠因素，而且它们的逻辑思维能力也非常强大。从在线评估实践来看，人工智能发挥了非常重要的作用，而且有着明显的优势，逐步占据着主导地位。

3.4广泛的使用性能，极其优良的数字控制器件

数字控制器件有着良好的性能，在继电保护系统中使用数字控制器件将会在很大程度上提升继电保护水平。在继电保护运行中，广泛使用了CPLD和FPGA等器件。CPLD的结构非常复杂，这种逻辑器件可以编辑相关程序，FPGA是现场可编程序门阵列。在继电保护系统的运行过程中，这两种器件的优势非常明显。它们属于非常先进的可编程序专用集成电路，而且它的功能是高度集成的，可以将诸多微机系统的许多功能都聚集在相同的芯片上。这些数字控制器件的性能十分强大，它们将极大地改变电力系统的结构设计，显示了良好的适应性。

从继电保护系统来看，必须要借助此类控制器件来实现系统的高度集成、强大的可靠性和快速响应能力。与此同时，运用此类控制器件可以在很大程度上缩短保护装置的研发周期，极大地提升了继电保护运行过程中的可靠性能。

4结语

总之，电力系统庞大而复杂，每一个元件发生故障都会影响系统的正常运行。继电保护作为电力系统重要保护，其作用举足轻重。大力研究继电保护运行的可靠性，预防继电保护不正确动作或者误动作，意义重大。

参考文献

[1]张珺.对提高继电保护系统可靠性的措施探讨[J].科技创新导报，2010.

[2]赵群，邓斐.电力系统继电保护技术的现状与发展[J].商业文化（学术版），2010.

[3]孙洁，翟红侠.继电保护系统运行的可靠性分析[J].科技创新导报，2010.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/77f3732f9f2254da28d5583f.html