# 相对重力测量论文-陈涛,隋建政,王锦标,姜延坤

导读:本文包含了相对重力测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:CG-5型相对重力仪,静态漂移校准,动态测量,重力异常

### 相对重力测量论文文献综述

陈涛,隋建政,王锦标,姜延坤[1]（2019）在《CG-5型相对重力仪在密云矿道重力分布测量中的应用》一文中研究指出基于地质体在地球引力中产生重力异常,高精度、高灵敏的重力异常信息可以用来解释和评价较小的密度异常体(构造、断层、空穴等)的形态、分布、结构等。介绍了CG-5型相对重力仪的原理和用途,以及在密云矿道中相对重力分布异常测量中的使用情况。经过静态漂移矫正后使用重力仪对矿道中的相对重力分布进行测量,并与地形及海拔分布相比对,结果表明,在矿道中可能存在零星的、极小的采空区和掺杂分布的其它矿藏。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年08期）

张洪波,赵珞成,邓洪涛[2]（2018）在《相对重力测量虚拟仿真系统的建立与模型研究》一文中研究指出对相对重力测量虚拟仿真系统项目中所涉及的正常重力模型、重力异常模型、重力固体潮模型、相对重力仪模型和观测场景模型进行了研究,提出根据测站坐标和观测时间利用相关模型生成测站绝对重力值和LaCoste&Romberg G型相对重力仪读数的相对重力测量虚拟仿真模型。(本文来源于《地理空间信息》期刊2018年10期）

王海涛,章传银,王伟,刘阳,路媛琦[3]（2017）在《间接平差在相对重力测量数据处理中的应用》一文中研究指出本文主要介绍了相对重力测量的原理及数据处理的基本流程和间接平差理论,并通过测量实例数据的处理,说明间接平差理论在相对重力测量数据处理获取待测点绝对重力值的适用性,结果可靠,符合精度要求。整体的处理流程以及间接平差处理思路可供其他学者及工程测量工作者参考。(本文来源于《北京测绘》期刊2017年06期）

何士杰[4]（2015）在《影响相对重力测量精度的因素浅谈》一文中研究指出相对重力值(relative gravity value)是通过相对重力测量,得到的同一时刻地表两点上重力的相对差值。在固体潮的研究工作中,有时也把同一地点、两个不同时刻的重力的相对差值,称作相对重力值。本文主要分析影响相对重力测量精度的因素。(本文来源于《科技展望》期刊2015年30期）

张宏伟,罗显国[5]（2013）在《运输工具对相对重力仪测量精度的影响分析》一文中研究指出简要介绍了当前常用重力仪类型和标称精度,并就运输工具性能好坏、重力测段大小、路线距离长短和观测时间长短对相对重力仪的观测精度的影响进行测定分析,结果表明:影响重力仪观测精度的主要因素与汽车运输工具有关,选择越野性能好,减震效果好的汽车作为完成高等级流动重力测量任务的前提条件。(本文来源于《北京测绘》期刊2013年02期）

肖凡,张宏伟,王应建[6]（2012）在《影响相对重力测量精度因素的探讨》一文中研究指出对影响相对重力测量精度的因素进行了分析,给出了相应的消除方法、计算公式和影响量级,并对重力垂直梯度对相对重力测量精度的影响进行了重点讨论。(本文来源于《测绘信息与工程》期刊2012年02期）

张宏伟,张松堂,肖凡,刘子旭,刘立加[7]（2012）在《海岛礁相对重力测量的潮汐影响》一文中研究指出着重分析固体潮模型、潮汐因子的选取和海洋负荷潮的求定,并利用ETGTAB模型数据详细计算了相对重力测量中的潮汐改正,说明在近海和岛屿地区进行高精度海岛礁相对重力测量时,必须考虑精确的固体潮和海洋负荷潮改正,从而提高相对重力测量的联测精度。(本文来源于《测绘信息与工程》期刊2012年01期）

肖凡,何志堂,张宏伟,王应建[8]（2011）在《CG-5型相对重力仪测量精度分析》一文中研究指出主要介绍了相对重力测量原理、计算和改正方法,并对CG-5型相对重力仪的特点和使用方法进行了简要地说明。采用LCR型、Z400、CG-5叁种类型相对重力仪进行同期动态试验,根据动态试验结果,对CG-5型相对重力仪的测量精度进行了分析和总结。得出了该仪器的动态观测精度优于10×10-8m/s2,结论说明该仪器能够满足陆态网络设计的精度要求。(本文来源于《测绘技术装备》期刊2011年02期）

何志堂,毛之琳,唐志明,刘西宁[9]（2006）在《重力段差对相对重力测量精度的影响》一文中研究指出本文阐述了拉科斯特-隆贝格重力仪的工作原理,采用某重力控制网实测数据,使用一元线性回归分析的方法,研究了重力段差对拉科斯特-隆贝格重力仪成果精度影响的成因、大小及消除办法。对静态相对重力测量仪器的使用有一定的借鉴意义。(本文来源于《测绘技术装备》期刊2006年03期）

王庆宾,吴晓平[10]（2001）在《相对重力测量值的改正》一文中研究指出影响相对重力测量精度的主要因素有潮汐、气压、仪器高、零点飘移和地下水变化以及仪器格值函数等。文中研究了在中国重力基本网 2 0 0 0 (CGBN2 0 0 0 )精度要求下各影响因素的计算公式和其中存在的问题 ,给出了一组便于实际测量应用的计算公式 ;同时对重力仪格值因子的误差和选取、非构造因素中地下水活动等问题进行了讨论(本文来源于《测绘学院学报》期刊2001年S1期）

### 相对重力测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对相对重力测量虚拟仿真系统项目中所涉及的正常重力模型、重力异常模型、重力固体潮模型、相对重力仪模型和观测场景模型进行了研究,提出根据测站坐标和观测时间利用相关模型生成测站绝对重力值和LaCoste&Romberg G型相对重力仪读数的相对重力测量虚拟仿真模型。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相对重力测量论文参考文献

[1].陈涛,隋建政,王锦标,姜延坤.CG-5型相对重力仪在密云矿道重力分布测量中的应用[J].现代矿业.2019

[2].张洪波,赵珞成,邓洪涛.相对重力测量虚拟仿真系统的建立与模型研究[J].地理空间信息.2018

[3].王海涛,章传银,王伟,刘阳,路媛琦.间接平差在相对重力测量数据处理中的应用[J].北京测绘.2017

[4].何士杰.影响相对重力测量精度的因素浅谈[J].科技展望.2015

[5].张宏伟,罗显国.运输工具对相对重力仪测量精度的影响分析[J].北京测绘.2013

[6].肖凡,张宏伟,王应建.影响相对重力测量精度因素的探讨[J].测绘信息与工程.2012

[7].张宏伟,张松堂,肖凡,刘子旭,刘立加.海岛礁相对重力测量的潮汐影响[J].测绘信息与工程.2012

[8].肖凡,何志堂,张宏伟,王应建.CG-5型相对重力仪测量精度分析[J].测绘技术装备.2011

[9].何志堂,毛之琳,唐志明,刘西宁.重力段差对相对重力测量精度的影响[J].测绘技术装备.2006

[10].王庆宾,吴晓平.相对重力测量值的改正[J].测绘学院学报.2001

本文来源: https://www.lw00.cn/article/77f40a321de244145e8b9e27.html