# 公路桥梁沥青路面施工技术及质量控制措施

湖北路桥项目部湖北咸宁437000

摘要：随着我国改革开放进程逐渐深入，社会的各个方面都取得了非常大的进步。公路工程建设是推进经济进一步发展的重要基础设施，近些年也有了非常大的提高。公路工程建设过程中沥青路面的施工是非常重要的，其具有噪音小、施工和养护便利、行车舒适等特点，其施工质量不但影响着车辆行使的安全性以及速度，同时也影响着车辆的运输成本。

关键词：公路工程；沥青路面；施工技术；质量控制

1公路工程沥青路面施工技术

1.1混合料配比技术

在沥青路面施工技术中，使用混合料配比技术十分重要，该技术为沥青路面施工技术中的主要部分，在对混合料配比的时候，需要在前期对其预拌处理。在沥青路面施工中，使用摊铺机进行施工的时候，要对摊铺机的运行速度进行控制，结合具体的施工情况，分析和确定出搅拌机的产量、实际的摊铺宽度、厚度等，并增加试验，确保试验完成并符合施工要求的条件下，执行混合料的后期配比工作。

1.2沥青运输技术

在公路工程进行施工前期，需要对施工材料全面检查，特别是施工中应用的沥青、矿粉、石屑以及石料等材料，都需要对其检查和验证，并在根源上给予质量的严格控制。在沥青路面施工期间，为了对其质量严格控制，维护整体的稳定性，在各个材料进入到现场后，需要按照规定对其检查，保证获取的材料质量都符合一定建设需求。其中，要分析出沥青拌合、计量情况等，促进混合料的均匀取样，其温度恒温设立。不仅如此，还需要掌握沥青的实际含量以及具体的变化情况，当发现其中的问题后，要马上给予解决和处理，避免骨料离析。也要做好沥青的覆盖工作，通过篷布覆盖的方式，能实现雨水和污染情况的预防，也能避免温度离析情况的发生。

1.3沥青路面摊铺技术

在对混合料进行摊铺前期，需要全面检查摊铺下层。在实际摊铺施工工作中，要充分分析路面边缘栏的水带位置、埋深等。同时，在对沥青混凝土摊铺的时候，也要注意其中的各个事项：第一，严格控制摊铺的宽度，一般情况下，最为适合的摊铺宽度为一个车道或者是两个车道。如果太宽，会带来离析情况。第二，摊铺的高度也要严格控制，其中，摊铺的高度需要在摊铺机的2/3位置，有效降低收料斗的次数。第三，给予摊铺速度的控制，结合有效的施工机械、摊铺厚度、摊铺宽度等，加强对机械产量的调整。一般情况下，摊铺的速度可以设置为3～6m，在运行期间也可以给予调整，确保摊铺工作更均匀、更稳定。第四，严格控制摊铺的距离，两台机械之间的距离控制在30m以下，呈现土梯队施工方式。

1.4碾压施工技术

在沥青路面施工中，碾压为其中的主要步骤，能在很大程度上提高沥青路面的压实度，也能确保压路机压实功能的充分发挥。其中，需要给予压实机速度的全面控制和关注，这样不仅能保证沥青路面的压实质量，也会增加公路工程的使用寿命。使用颜色标注的措施，可以对碾压区域进行初压、复压以及终压工作，颜色的划分可以为黄色、红色到绿色。这样不仅能避免重压或者是漏压情况，也能发挥警示作用。使用排压方式来工作，能确保各个环节更紧密，比如：流水形式，在实际碾压期间，重点分析碾压车道的实际变换时间，保证在适当的时间内变换车道。在车道变换的时候，要分析好方向，这样才不会破坏沥青路面。

2公路工程沥青路面质量控制策略

2.1确保施工所需材料的质检

沥青是现阶段公路施工建设过程中应用频率较高的一种材料。在公路修建过程中，选择质量较好的沥青，除了可以在最短的时间内投入使用外，还能够有效的减少过往车辆因行驶而产生的噪音。所以，为了使公路质量得以保障，在沥青的购买过程中必须要选择具有较好口碑的大厂家所生产的材料，以防止有人以次充好，选择劣质的产品用来敷衍。此外，为了防止意外事件，在施工进行前，也应该借助统计学原理完成对原材料的抽查，确保施工所用的沥青质量。

2.2施工设备的检测

生产工具的出现和应用，在一定程度上促进了人们生产效率的提升，所以，为了提升公路施工的效率，在正式开工以前，对施工设备开展相关的检测是十分必要的。对施工设备进行检测的作用主要体现在以下几方面：其一，排除设备故障，若是在施工过程中，设备发生故障，就会导致施工暂停，这除了会导致工期延误外，还会增加不必要的经济支出，但是若是在施工前就对设备进行检验，便可以有效的做到故障排查。其二。排除安全隐患，在实际的施工过程中，若是机械设备因故障而发生不受控现象，将会造成人员伤亡，因此，施工前的设备检测、故障排除也是“安全第一”的施工宗旨的体现。其三，检查设备状态，能够延长设备的使用寿命，这可以节省设备购买的资金支出。

2.3混合材料的质量控制

混合材料的质量会直接影响公路的质量，对混合材料质量的控制，是提高公路质量的关键。所以，为了实现混合材料质量的提升，施工人员必须要关注以下几点：（1）在生产的环节中，必须要控制好温度，温度的高低将会对混合材料产生较大的影响，温度控制的好，便已经成功了一半。（2）生产环节中，必须要控制好材料的比例，各个种类的材料必须要按比例投入，切记不要打乱材料之间的和谐性。（3）生产结束后，必须要充分的利用统计学原理完成质量的检测，针对质量不达标的，要对其予以重新调整。

2.4重视施工技术

选择科学的施工技术对于公路的修建作用明显。主要表现在以下几方面：首先，可显著的提升公路质量，应用科学规范的施工技术，可以有效的促进混合材料质量的提升，进而达到提升公路质量的目的。其次，工程施工顺序的合理妥善安排，可以节约施工时间，提升施工速度。

结束语

综上所述，要想从根源上提高沥青路面施工技术，就必须要从施工材料、碾压、压实及其铺设技术等方面着手，而对于沥青路面的施工质量，可以从质量控制、设备检测、提高技术等方面着手。因此，各个施工工程均可以在充分的考量自身的实际情况的前提下，有选择性的借鉴和参考，以便于提高施工质量。

参考文献

[1]刘平，况光文.公路工程沥青路面施工技术和质量控制的研究[J].建材与装饰，2018（15）：282-283.

[2]王静国.公路工程沥青路面施工技术和质量控制研究[J].城市建设理论研究：电子版，2018（9）：119-120.

[3]王国芝.公路工程沥青路面施工技术与质量控制[J].建材发展导向，2018，16（12）：57-59.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/77f4fa95318903cbdb19a982.html