# 基态高斯塔克能级论文-丁欣,张海永,盛泉,李斌,尚策

导读:本文包含了基态高斯塔克能级论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光器,共振抽运,Nd,YVO4激光器,基态高斯塔克能级

### 基态高斯塔克能级论文文献综述

丁欣,张海永,盛泉,李斌,尚策[1]（2013）在《914nm基态高斯塔克能级共振抽运的高效率Nd:YVO_4激光器》一文中研究指出利用全固态Nd:YVO4激光器的914nm输出作为抽运源,对Nd:YVO4晶体进行基态高斯塔克能级共振抽运,获得了高效率的1064nm激光输出。为解决基态高斯塔克能级共振抽运吸收差、光-光转换效率低的问题,详细分析了掺杂浓度、温度以及长度等晶体参数对抽运光吸收和激光转换效率的影响。在此基础上,使用长度为20mm的Nd:YVO4晶体获得了相对入射抽运光56.9%的高光-光转换效率。914nm基态高斯塔克能级共振抽运Nd:YVO4激光器的光-光转换效率达到了可与传统抽运相比拟的实用化水平。(本文来源于《中国激光》期刊2013年07期）

陈娜[2]（2010）在《基态高斯塔克能级热助推泵浦Nd:YVO_4激光器研究》一文中研究指出热效应是实现全固态激光器高功率、高效率和高光束质量运转的瓶颈。由激光介质内热沉积产生的物理机制可知,解决热效应最根本的办法就是减小泵浦光和振荡光之间的量子缺陷,基态高斯塔克能级热助推泵浦方式(Thermally boosted pumping from high Stark sublevel of the ground state)是采用特定波长泵浦光把能量直接转化到激光上能级,而不是泵浦到更高的能带然后再驰豫到激光上能级,这种泵浦方式可将量子缺陷降到最低并消除量子效率损耗,能够最大程度地提高量子效率并最大限度降低热沉积,是一种可根本性解决固体激光器热效应的方案。在本论文中,分别采用全固态准连续可调谐钛宝石激光器和连续914nm Nd:YVO_4激光器作为泵浦源,选用不同掺杂浓度和长度的Nd:YVO_4晶体作为激光增益介质,主要研究晶体温度、掺杂浓度和长度对基态高斯塔克能级热助推泵浦的Nd:YVO_4激光器输出特性的影响。主要内容和创新点如下:1.介绍了Nd:YAG和Nd:YVO_4晶体的高斯塔克能级热助推泵浦特性;对端面泵浦固体激光器中的热效应进行了理论研究,并从热助推泵浦四能级激光系统的速率方程出发,研究了热助推泵浦的机理。2.对热助推泵浦Nd:YVO_4激光器的泵浦源——全固态准连续可调谐钛宝石激光器进行了实验研究,获得的钛宝石激光器的调谐范围为675-970nm,输出谱线宽度为2nm,脉冲宽度为17.6ns,在780nm处的最大功率为6.2W,相应的光-光转化效率为28.2%。其中,钛宝石激光器在914nm处的最大输出功率为3.7W。3.对增益开关固体激光器的物理模型和时间特性进行了理论研究,同时在研究全固态准连续可调谐钛宝石激光器的基础上,使用钛宝石激光器作为泵浦源,把其输出调至Nd:YVO_4的热助推泵浦带,进行了准连续914nm钛宝石激光器热助推泵浦的Nd:YVO_4激光器1064nm运转实验研究,得到的最大输出功率为230 mW,相应的光-光转化效率为23.7%,斜率效率为79%。使用钛宝石激光器泵浦的Nd:YVO_4激光器同样具有增益开关的性质,获得了3.1ns的窄脉宽输出。4.对连续914nm Nd:YVO_4激光器基态高斯塔克能级热助推泵浦的Nd:YVO_4激光器1064nm、1342nm运转进行了实验研究,重点研究了晶体的温度、晶体的掺杂浓度和晶体长度对激光器输出特性的影响。当晶体温度为50oC时,使用掺杂浓度为1.0 at.%、尺寸为3mm×3mm×10mm的Nd:YVO_4作为激光介质时,获得了最大功率为2.2W的1064nm输出,相应的斜率效率为83.9%。当晶体温度为50oC时,使用两块掺杂浓度为1.0 at.%、尺寸为3mm×3mm×4mm的晶体作为激光介质时,获得了最大功率为1.05W的1342nm输出,相应的斜率效率为66.4%。(本文来源于《天津大学》期刊2010-05-01）

### 基态高斯塔克能级论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

热效应是实现全固态激光器高功率、高效率和高光束质量运转的瓶颈。由激光介质内热沉积产生的物理机制可知,解决热效应最根本的办法就是减小泵浦光和振荡光之间的量子缺陷,基态高斯塔克能级热助推泵浦方式(Thermally boosted pumping from high Stark sublevel of the ground state)是采用特定波长泵浦光把能量直接转化到激光上能级,而不是泵浦到更高的能带然后再驰豫到激光上能级,这种泵浦方式可将量子缺陷降到最低并消除量子效率损耗,能够最大程度地提高量子效率并最大限度降低热沉积,是一种可根本性解决固体激光器热效应的方案。在本论文中,分别采用全固态准连续可调谐钛宝石激光器和连续914nm Nd:YVO_4激光器作为泵浦源,选用不同掺杂浓度和长度的Nd:YVO_4晶体作为激光增益介质,主要研究晶体温度、掺杂浓度和长度对基态高斯塔克能级热助推泵浦的Nd:YVO_4激光器输出特性的影响。主要内容和创新点如下:1.介绍了Nd:YAG和Nd:YVO_4晶体的高斯塔克能级热助推泵浦特性;对端面泵浦固体激光器中的热效应进行了理论研究,并从热助推泵浦四能级激光系统的速率方程出发,研究了热助推泵浦的机理。2.对热助推泵浦Nd:YVO_4激光器的泵浦源——全固态准连续可调谐钛宝石激光器进行了实验研究,获得的钛宝石激光器的调谐范围为675-970nm,输出谱线宽度为2nm,脉冲宽度为17.6ns,在780nm处的最大功率为6.2W,相应的光-光转化效率为28.2%。其中,钛宝石激光器在914nm处的最大输出功率为3.7W。3.对增益开关固体激光器的物理模型和时间特性进行了理论研究,同时在研究全固态准连续可调谐钛宝石激光器的基础上,使用钛宝石激光器作为泵浦源,把其输出调至Nd:YVO_4的热助推泵浦带,进行了准连续914nm钛宝石激光器热助推泵浦的Nd:YVO_4激光器1064nm运转实验研究,得到的最大输出功率为230 mW,相应的光-光转化效率为23.7%,斜率效率为79%。使用钛宝石激光器泵浦的Nd:YVO_4激光器同样具有增益开关的性质,获得了3.1ns的窄脉宽输出。4.对连续914nm Nd:YVO_4激光器基态高斯塔克能级热助推泵浦的Nd:YVO_4激光器1064nm、1342nm运转进行了实验研究,重点研究了晶体的温度、晶体的掺杂浓度和晶体长度对激光器输出特性的影响。当晶体温度为50oC时,使用掺杂浓度为1.0 at.%、尺寸为3mm×3mm×10mm的Nd:YVO_4作为激光介质时,获得了最大功率为2.2W的1064nm输出,相应的斜率效率为83.9%。当晶体温度为50oC时,使用两块掺杂浓度为1.0 at.%、尺寸为3mm×3mm×4mm的晶体作为激光介质时,获得了最大功率为1.05W的1342nm输出,相应的斜率效率为66.4%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 基态高斯塔克能级论文参考文献

[1].丁欣,张海永,盛泉,李斌,尚策.914nm基态高斯塔克能级共振抽运的高效率Nd:YVO_4激光器[J].中国激光.2013

[2].陈娜.基态高斯塔克能级热助推泵浦Nd:YVO_4激光器研究[D].天津大学.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7830f0bf73acc7c25b09b5f2.html