# 输电线路在电力工程施工中的质量控制要点吴东伟

(中时讯通信建设有限公司广东广州510030)

摘要：对输电线路施工技术的规范可有效节约劳动成本，大大提高了施工效率，减少了事故的发生。通过分析可得，采用规范、科学的施工措施，对提高施工质量，增加工程的使用期限，节约资金和能源具有重要意义。因此，电力工程输电线路施工人员进行作业时应采用以上办法进行施工。

关键词：电力工程；输电线路；施工质量

1电力工程输电线路施工质量管理工作的重要性

1.1能够全面实现输电线路质量和安全目标

输电线路安全性、稳定性是重点，在施工过程中，需要严格把握，只有全程进行技术控制与管理，才能保证施工质量。在电力施工中，有着严格的技术参数与流程，需要严格进行技术检测与管理，施工过程中，要根据现有条件，充分结合自身实际，做好各项管理与控制，各个施工流程均有可视化的技术参数，确保各个环节均环环相扣，对细节进行检测，满足技术规范具体要求，达到设计目标，只有严格遵循施工流程，把握技术原理，才能保证全网稳定安全，实现高质高效目标，建设出更加安全稳定的线路网络。

1.2能够缩短输电线路施工工期

技术管理不仅仅是业务标准，更是管理的基础，通过技术控制理论设计好管理目标，全面达到管理目的。施工中，以技术为标准全面设计管理范畴，合理把握各个施工环节与流程，使流程更加科学合理。通过技术管理能够控制好外部环境，使外部环境得到良好改善，合理安排与推进，使施工时间更加紧凑合理，不断推动工程建设发展，保证施工能够按时间按计划推进与完成。对输电线路施工中的技术控制和管理，还能够最大限度的调动内部资源，使内部资源得到高效配置，全面协调好施工单位内部之间的关系，节省施工时间，缩短建设周期，在有限时间内建设出高品质的线路工程，满足全网供电用电总需求。

1.3能够提高电力工程投资的收益

电力施工是以技术为核心的工程建设，需要在施工中全面重视技术创新水平，通过技术创新与改进，提升效率，创新能够节省大量的资金，使预算回报更高。通过良好的技术控制，能够合理配置资金，把握投资注射，在资金使用和监管方面效果良好，确保电力企业小投资大回报，实现企业利润增长。

2电力工程输电线路施工技术

2.1基础工程

基础工程施工质量能直接影响电力工程输电线路施工质量，是输电线路施工中十分重要的施工内容。我国地理环境比较复杂，在基础工程施工过程中需综合考虑地质环境特色，结合输电线路施工区域实际情况制定完善的施工方案，同时还需采用科学合理的防范措施，提升施工质量。如果基础施工不当，则会对后期杆塔施工造成不良影响，这就要求根据工程实际情况以及施工方案确定土方开挖深度和施工范围。同时，在混凝土浇筑施工前，需制作支架模型，验证各项模型施工工序。在钢筋施工中，需及时进行钢筋绑扎，保证钢筋下方有支撑物体，对钢筋底板和地面起到隔离作用，同时还能有效避免地面土壤水对钢筋材料造成腐蚀。

2.2杆塔施工

2.2.1角钢塔施工技术

角钢塔是一种具有降液管的杆塔形式，不仅解耦比比较小，而且气相同量比较大，在鼓泡区为并列形成的角钢。在角钢塔施工中，必须严格控制角钢排列方向，确保与液流方向保持一致。同时，角钢尖角需在下部位置，截面呈“V”字型布设形式，如图所示：

图角钢塔工程施工技术示意图

2.2.2钢管杆施工技术

钢管杆的截面形式主要有圆形和多边形两种。其中，多边形中的12边形以及16边形较为常见。在截面形式的选择方面，需综合考虑钢管制作完成后的美观程度。在钢管杆连接方面，有3种连接形式，包括焊接式、法兰连接式以及套接式。其中，焊接式的连接难度较大，焊缝施工质量很难得到保证，一般不予以采用。套接式在实际应用中可能会产生变形不均匀的问题，不推荐采用。应用法兰连接式不仅能有效避免上述问题，同时有利于减少杆塔用量，推荐采用。

3加强输电线路施工质量管理的方法

3.1加强控制管理人员素质

控制管理人员的综合素质会直接影响到输电线路施工的质量，是对输电线路施工进行监督管理的重要组成部分。因此，控制管理人员必须要具有较高的管理水平和职业素养，必须要提高其管理能力以及专业技能水平。相关单位可以组织定期或不定期的培训，同时引进能力高的管理者来对施工进行管理，并引进先进的管理技术，不断提高其综合能力，让管理工作能够更好地发挥其自身的作用。

3.2严格施工过程管控

①基础工程施工方面。对于开挖基础，重点抓好深基坑开挖基础管控，开挖深度3~5m时，监理人员现场进行旁站，开挖深度超过5m时，建设单位也要到现场进行旁站。对于灌注桩基础，重点抓好钻孔的安全防护措施，防止人员受到伤害。②杆塔工程组立方面。整体吊装杆塔时，要确保起吊作业安全。分解组立铁塔时，要确保抱杆组装工序和安全注意事项。③架线施工方面，重点做好跨越架搭设的安全措施，防止发生10kV触电和交通安全事故。

3.3严格审核电力工程输电线路施工图纸

要想确保电力工程输电线路良好的施工质量，除了要在动工前综合评选出最优施工方案之外，做好图纸审核工作同样重要。这是因为施工图纸是指导电力工程输电线路建设的重要文件依据，所以我们通过做好对其审核工作能够在动工前将设计中存在不合理或错误之处予以指出，并及时进行修改，从而为指导电力工程输电线路施工及确保其质量打下坚实基础。结合实践来看，企业要想做好电力工程输电线路施工图纸审核工作应当从以下两个方面着手：首先，在电力工程输电线路施工图纸审核中企业要基于国家与行业所出台的有关规范作为审核工作的指导，然后充分结合输电线路架设区域地质、气候等实际对施工图纸中诸如杆塔工程建设方法是否符合地质要求、线路防雷措施是否得当或者是线路施工方法有无问题等等进行全面而详细地审核。其次，电力企业在完成输电线路施工图纸审核后应将所发现问题汇总起来，并提交设计单位要求后者限期修改好，之后企业进行二次审核直至保证施工图纸科学合理即可。

3.4根据实地情况进行施工

由于地区与时间不同，其土壤电阻率也有所差异，所以在实际施工过程中需要结合具体情况来开展相应分析，科学配置雷电防御接地装置以及人工接地装置。在开展接地作业时，应当要科学选择恰当的方法，例如，选择钢筋混凝土和铁塔自然接地的方式，这样的方式的优点是能够很好的把接地深度控制在标准范围内。当然也可以采用其他的方式来进行，例如利用水平摆设接地装置的方法，但是在居民楼较多的地区，则可以选择环绕杆塔的方式闭合成环形来防护。

4结束语

输电线路施工技术在电力建设工程里有举足轻重的作用，对电力建设工程的进度与质量有重要影响。随着人民用电量增加，国家对电力电网建设的增强，有关企业应积极完善输电线路施工技术，以保证电力建设工程的顺利进行，促进国民经济建设的健康发展。

参考文献:

[1]张惠荣.探讨电力工程中输电线路施工技术与管理[J].电子世界,2017,01:34+36.

[2]贺奋.电力工程输电线路施工技术探析[J].低碳世界,2017,15:76-77.

[3]于守江.电力工程输电线路施工技术探析[J].南方农机,2017,4810:95.

[4]雷震.电力工程输电线路施工技术问题探讨[J].山东工业技术,2017,14:210+54.

[5]肖大为.关于电力工程输电线路施工技术问题探析[J].科技经济市场,2017,08:51-52.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/784352e1079dfb96b238474e.html