# 探讨节能施工技术在房屋建筑工程施工中的应用王晶

关键词：房屋；建筑工程施工；节能技术；应用

1节能施工技术的涵义

所谓节能施工技术，重点在于“节能”，它代表的是高效利用现有的资源，这其中包括：钢筋、水、混凝土等建筑材料，还有电、气等能源以及人力成本等，坚持节能施工技术的核心理念，有利于我国可持续发展的需求和标准。随着时代的不断进步和社会的不断发展，对节能建筑技术也有了全新的定义，总体来讲，就是建筑物的整个寿命过程中的每一个环节都要进行节能，这也是我国真正落实集约化管理和生产的一项重要组成部分。完整的建筑节能技术包括：对建筑的整体规划、材料的选购、施工的管理等多方面内容。

2我国房屋建筑业的节能施工现状分析

目前我国住宅建筑业的快速发展导致了行业建筑管理的不平衡发展。住房建设自古以来就是人民的基础。自人类社会发展以来，住宅建筑业一代又一代受到影响。目前房屋建筑的科技含量越来越高，这是人类的进步。近年来中国建筑业的支持程度略有增加。外部力量的快速发展导致了建筑业的快速发展，建筑管理的内部问题也越来越严重。节能减排在人们中越来越受欢迎，是住宅建筑节能技术改造的大势所趋。提高住宅建筑企业的管理水平。但是在节能施工过程中，施工设备要求不严格，管理方法不到位的现象。对住宅建设质量的影响太大，由于技术和技术不成熟，各个行业的发展条件也不同。因此在住宅建筑节能技术的过程中，同样应注意施工管理。

3房屋建筑施工中节能技术的应用

3.1墙体节能

节能施工技术在墙体节能方面，主要是空心砖承重墙的施工。在房屋建筑中，孔的位置和砌筑方法直接影响空心承重墙的施工。因此为了保证其完整性，如果没有足够的空砖，可以用实心砖代替外砖。采用实心砖砌体管位。当孔嵌入墙内时，孔不能用水泥填充或随意钻孔，以避免外壁不紧密或开孔的现象。为了在重型墙体施工中应用节能施工技术，应严格执行施工图纸。同时为了获得更好的节能效果，保证墙体的施工质量，还应注意墙体的低热阻，低灰分饱满度，油漆开裂等问题。

3.2墙体保温

对于墙体节能效果的提升，对于墙体保温系统，也应当给予充分的重视。因此对于墙体保温节能系统技术，应当进行充分的应用。在传统的施工工艺当中，采用的墙体保温技术主要有复合、粘帖、干挂、喷涂、抹灰等方式。对于墙体保温节能技术的应用，主要可以从墙体内测和墙体外侧这两个位置着手安置。对于两种安置方法来说，各自都具有不同的优缺点。如果在外墙安装墙体保温系统，优点在于能够节省通过房屋建筑的内部空间，但同时也存在着一定的不稳定性，容易发生脱落、渗水、开裂等情况。如果在内墙进行安置，虽然能够避免以上的不良情况，但是其保温性能和效果也较为有限。因此在墙体保温节能施工技术的实际应用中，应当结合实际情况进行选择。

3.3门窗安装

在节能施工技术的应用中，门窗的安装也有着十分重要的意义。门窗安装工程中的节能效果，与门窗的选择有着直接的关系。因此在选择房屋门窗的时候，应当对门窗的质量进行充分的重视，例如塑料单框双玻门窗，其保温性能就较为良好。对于不同材质的门窗而言，其也具有不同的热传系数。铝、钢等金属材料的门窗通常具有较高的热传系数，而塑料、木头等门窗传热系数则比较低。当前应用较为广泛的塑料单框双玻门窗，在实际应用中就能够发挥出良好的节能作用。在门窗安装的过程中，对于节能施工技术也应当进行严格的执行，加强对门窗安装质量的管理和控制，避免发生裂缝过大、形变等质量问题。另外在安装过程中，对于周围与门窗接触的位置也要加以注意。在密封条粘帖之前，应当确保接缝处的洁净。

3.4屋面保温

在房屋建筑工程施工当中，屋面保温也是节能施工技术应用中的一个重要部分。在实际施工过程中，对于屋面板、防水层之间的物理性质，应当加以重视。为了使节能材料的使用空间得到增大，可以在屋面板与防水层之间，应用节能施工技术，使用吸水性好、导热系数小、密度低的材料，从而达到节能的要求。屋面保温具有很多种可选材料。例如，板块状的材料主要由水泥珍珠岩板、水泥聚苯板、聚苯乙烯板、水泥蛭石板、沥青珍珠岩板等材料。而对于现场浇筑的散料，则主要有浮石、陶粒、珍珠岩等材料。房屋建筑工程中的屋面保温节能技术，可以通过两种施工方式进行应用。其一是在现场利用泡沫混凝土进行发泡浇筑，其中的主要成分为水泥、粉煤灰、以及硬质聚氨酯泡沫塑料。其二是采用反铺法，在施工过程中，于保温层下方防止防水层。这两种方法都能够是屋面保温的节能效果得到提升，不过由于反铺法具有较高的成本，因而在大多数的房屋建筑工程当中，主要还是采用了第一种方法。

3.5新能源技术

当前新能源技术的发展速度非常快，应用较为广泛的有太阳能、风能、沼气以及垃圾发电等，我国在应用太阳能方面取得了非常突出的成就，太阳能在全国各地都得到了广泛的应用，最为常见的就是太阳能电热水器。尤其是在村镇地区，建筑密度较低、建筑层数少，可以得到较多的太阳辐射，太阳能热水器的作用可以得到充分的发挥。

4我国建筑节能的发展趋势及相应措施

4.1深化建筑节能的概念

在对建筑节能进行理解时，需要从决策人的节能理念及群众的节能意识这两个要素入手，需要通过系统的学习来提升决策人的节能理念修为，同时还要通过长期的宣传教育来提高群众的节能意识。只有这样决策者和群众才能具有良好的节能意识。

4.2幕墙的使用

在现代建筑中对玻璃的应用较为广泛，而且在墙体、屋顶及房屋结构上都会应用到。特别是当前一些新型玻璃的出现，有效地实现了玻璃幕墙建筑的节能。在当前建筑物外墙体上大面积地应用玻璃幕墙，更好地体现出了建筑物的特性及风格。而且在建筑幕墙应用过程中，已不再仅仅局限在使用上，开始上升到艺术性及绿色节能的层面上来，更重视在使用过程中所带来的装饰效果。

4.3生态建筑

由于严重的能源危机，人们越来越重视建筑的生态和节能。此外，随着科学技术的迅速发展，生态建筑的概念已经应用于物理建筑，并呈现在人们的视野中。在设计生态建筑时，我们更注重人文关怀和人与自然的和谐统一，注重经济，社会和环境的可持续发展，更好地体现建筑设计中的生态，智能和整合的概念。此外，在生态建筑中，建筑材料用于充分利用低碳无污染的天然材料，并通过先进的设计技术和生态技术，更好地实现了对自然资源的合理利用。它可以为人们创造一个舒适，健康，节能，环保的生活空间。在生态建筑中，建筑物可以在不影响环境的情况下有效利用资源。自然热能，最大限度地利用光能，风能等，强调建筑材料无污染，无污染。通过创造一个高效，无污染和生态平衡的建筑环境，居民的健康得到有效保障。

5结语

为了建筑行业的进一步发展，尽量减少能源的消耗，把建筑节能技术应用到房屋建筑施工当中，有着十分重要的作用，不仅可以大大降低建筑耗能，节约能源资源，还可以提升房屋建筑的使用性能及施工的水平，确保房屋建筑的施工质量，在现代建筑当中，节能技术有着十分美好的应用前景。

参考文献：

[1]汪晓旭.房屋建筑节能中存在的问题及节能施工技术的应用分析[J].门窗，2014.

[2]孔宪夏.基于建筑节能施工技术应用及其质量验收[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/78a01df86761894f05db6e08.html