# 机载采集器论文-刘诚睿,任晓斌

导读:本文包含了机载采集器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:数据采集,实时分析,用户自定义算法,FFT

### 机载采集器论文文献综述

刘诚睿,任晓斌[1]（2019）在《基于机载数据采集器硬件模块的参数实时分析》一文中研究指出飞行试验数据采集通常由专用的数据采集器完成,机载数据采集器能够实现特定功能并能采集特定的接口和总线数据,使用基于FPGA状态机的设计方法以确保设备的性能和可靠性。用户可根据具体的测试需求配置数据采集器硬件,并享有足够的使用灵活性。如果能将特定的运算代码加载到硬件中,将能实现更强大的可控性和灵活性。尤其是现代试飞项目的测试数据不断增加,这些额外获得的对测试数据的实时运算能力将大幅度减少记录和遥测的数据量。此前只有通过事后数据处理才能实现的数据分析功能有可能在试飞过程中实时完成。分析探讨了试飞工程师如何在采集器硬件内执行数据处理算法以实现数据精简的目标和节省时间的效果。(本文来源于《2019航空装备服务保障与维修技术论坛暨中国航空工业技术装备工程协会年会论文集》期刊2019-12-05）

杨西惠,许社教,朱元朋,李建坤[2]（2019）在《基于人机工程学的机载通用采集器工业设计》一文中研究指出机载通用采集器是机载环境下获取各类常规信号的部件。利用工业设计的理论和方法,对采集器进行了模块化分析,找出了通用性模块,从人机工程学和结构设计的角度,对采集器进行了人机、结构、色彩、散热等综合研究,并在此基础上对采集器机箱进行了创新设计,为机载通用采集器控制面板和数控系统的设计提供了依据。(本文来源于《中国电子教育》期刊2019年01期）

朱攀,贺敬[3]（2014）在《机载数据采集器模拟信号采集模块故障分析》一文中研究指出本文针对飞行测试中遇到的数据采集器模拟信号采集模块的故障问题,从机载传感器信号输出特点及采集器模拟信号采集模块的输入特性进行了深入分析,发现传统的接线方式存在缺陷,提出了解决该问题的相应措施,从根本上杜绝类似故障问题的再次出现。(本文来源于《中国科技信息》期刊2014年07期）

马海峰[4]（2013）在《机载数据采集器电路设计及驱动开发》一文中研究指出机载数据采集器是种典型的嵌入式设备，它是专门为某型号战斗机进行飞行训练所设计的数据采集与通信设备。它通过航电总线采集战机飞行训练时的各种状态并进行实时处理，处理所得数据由RS485总线传输给机载无线设备再实时地发送给地面指挥中心；于此同时，所有处理所得数据还将存储在设备自身携带的USB存储模块中，以满足空战对抗评估需要。机载数据采集器是基于MPC8247处理器和VxWorks操作系统平台的嵌入式设备，论文主要研究基于MPC8247的嵌入式系统硬件设计以及基于VxWorks的驱动程序开发。系统硬件设计按照功能划分，主要由GPS和电源板、数据记录卡、主控板叁部分组成。其主控板为核心板卡，由MPC8247最小系统模块、CPLD板控逻辑模块、航电总线接口控制模块、USB控制器模块、RS485数据传输模块等构成。本文将按照上述划分逐个模块详细描述基于MPC8247的嵌入式系统硬件设计。VxWorks是款性能卓越的实时嵌入式操作系统，它被广泛地应用到军事、航天、航空等高新技术领域。本文探讨了VxWorks的工作机制以及VxWorks下设备驱动开发的基本流程与方法，深入研究了VxWorks下Mass Storage类USB设备主机驱动开发，并成功地实现USB存储模块的驱动。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2013-01-01）

黄庆华[5]（2011）在《机载数据采集器的时延分析》一文中研究指出机载数据采集器的时间延迟,对数据处理结果的精度有很大的影响,分析数据采集器的时间延迟,给出时间延迟的修正方法,是飞行试验测试技术的重要研究课题。(本文来源于《科技信息》期刊2011年13期）

张雪[6]（2009）在《机载数据采集器测试系统的设计》一文中研究指出随着现代计算机技术的应用和发展,测试设备的智能化程度和自动化程度越来越高,现代机载采集系统不仅采集参数通道多、并且采集数据数量巨大。市场上并没有专门的辅助测试调试机载数据采集器的专用设备,大多调试方法都是将机载数据采集器和飞机连接手动调试。但是仅靠手动调试,调试中的数据处理和误差计算的工作量大,调试工作不仅复杂而且所需时间长。因此设计出一个不需和飞机联接,便可方便地测试、验证并调试多种机载数据采集器的测试系统成为必要。本文主要完成机载数据采集器测试系统的设计和实现的课题研究。本文介绍了机载数据采集器测试系统的工作原理和基本构成,完成了硬件系统的设计,并分析了电路各功能模块的实现方式;在硬件系统的基础上,成功移植了嵌入式操作系统Small RTOS51,并进行了软件设计,实现了系统双向数据通信的控制,以及系统状态、传送数据、工作模式的实时显示等功能,同时设计开发了友好的人机界面;所实现的机载数据采集器测试系统的运行结果表明达到了课题研究的要求。本论文所设计完成的机载数据采集器测试系统在实际应用过程中,能够方便外场人员定位问题,达到了脱机调试机载数据采集器的目的,能够避免由于数据采集器本身存在的错误而导致采集到错误的试飞数据的可能性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2009-01-01）

田方正,齐连普[7]（2008）在《机载数据采集器的时间延迟对飞行试验测试结果影响的研究》一文中研究指出机载数据采集器的时间延迟,对飞行试验中要求进行时间相关性分析课题的综合数据处理结果的精度有很大的影响,深入分析数据采集器的时间延迟,给出时间延迟的修正方法,是飞行试验测试技术的重要研究课题。(本文来源于《测控技术》期刊2008年01期）

田方正,颜义红,皇甫大宏,郭小兵[8]（2004）在《新一代机载数据采集器设计思路及应用技术探讨》一文中研究指出KAM500采集系统设计思想先进,使用了现代计算机技术和现场可编程逻辑器件,具有各通道同步采样, 数据采集、传输与编码相对独立,数字滤波,利用LOOKUP表进行非线性补偿、调节等特点。该系统通过KSMV2软件进 行编程、管理和数据检查。(本文来源于《遥测遥控》期刊2004年01期）

### 机载采集器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

机载通用采集器是机载环境下获取各类常规信号的部件。利用工业设计的理论和方法,对采集器进行了模块化分析,找出了通用性模块,从人机工程学和结构设计的角度,对采集器进行了人机、结构、色彩、散热等综合研究,并在此基础上对采集器机箱进行了创新设计,为机载通用采集器控制面板和数控系统的设计提供了依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 机载采集器论文参考文献

[1].刘诚睿,任晓斌.基于机载数据采集器硬件模块的参数实时分析[C].2019航空装备服务保障与维修技术论坛暨中国航空工业技术装备工程协会年会论文集.2019

[2].杨西惠,许社教,朱元朋,李建坤.基于人机工程学的机载通用采集器工业设计[J].中国电子教育.2019

[3].朱攀,贺敬.机载数据采集器模拟信号采集模块故障分析[J].中国科技信息.2014

[4].马海峰.机载数据采集器电路设计及驱动开发[D].西安电子科技大学.2013

[5].黄庆华.机载数据采集器的时延分析[J].科技信息.2011

[6].张雪.机载数据采集器测试系统的设计[D].西安电子科技大学.2009

[7].田方正,齐连普.机载数据采集器的时间延迟对飞行试验测试结果影响的研究[J].测控技术.2008

[8].田方正,颜义红,皇甫大宏,郭小兵.新一代机载数据采集器设计思路及应用技术探讨[J].遥测遥控.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/78f7e5c20c448717e3585032.html