# 张弦巨型网格结构论文-贺拥军,孙轩,周绪红

导读:本文包含了张弦巨型网格结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:张弦巨型网格结构,模态分析,动力特性,参数分析

### 张弦巨型网格结构论文文献综述

贺拥军,孙轩,周绪红[1]（2016）在《张弦巨型网格结构动力特性研究》一文中研究指出针对由张弦梁概念和巨型网格结构组合而成的一种新型超大跨空间结构,通过模态分析研究结构的动力特性,首先将主体结构单独承载和子结构协同承载两种情况下张弦巨型网格结构的前12阶自振周期及相应振型进行比较,然后对结构首阶各向振型的出现次序及相应自振周期进行了主体结构矢跨比、桁架梁高度、撑杆长度、预应力大小等一系列参数分析并与未布索结构作对比,详细研究了结构各方向刚度随不同参数改变时的变化情况。结果表明,主体结构单独承载时结构的纵向刚度最弱,子结构的引入能够极大地增强结构水平纵向刚度;预应力体系的引入可以显着提高结构的拱向及竖向刚度。为保证预应力提高结构竖向刚度的效果,主体结构应取较大矢跨比,且桁架梁高度的取值不宜太大。(本文来源于《防灾减灾工程学报》期刊2016年05期）

孙轩[2]（2015）在《新型张弦巨型网格结构受力性能及抗震性能研究》一文中研究指出人类社会的发展,对空间结构的跨度提出了更高的要求,以满足现代大型场馆建设的需要。然而,单一形式的结构已无法满足超大跨度的需求。为此,各国科技工作者不断地进行探索,将几种单一形式的结构进行有机组合,以改善结构受力性能,增加跨度。张弦梁结构是目前应用广泛的一种大跨组合空间结构,由下部撑杆、拉索以及上部刚性压弯构件组成;巨型网格结构是近些年提出的一种新型空间结构,由承担整个结构荷载的大网格和承担局部荷载的子结构组成。为进一步提高结构跨度,改善结构受力性能,本文将张弦梁概念引入巨型网格结构,从而组合成为一种新型超大跨空间结构——张弦巨型网格结构,并从布索方案、静力及稳定性能、动力特性、抗震性能等几方面对该结构进行系统的理论研究。首先针对该新型结构提出了5种可能的索杆布置方案,研究了矢跨比对不同布索方案结构变形的影响,然后对同一矢跨比下各结构的内力、变形、稳定承载力及失稳模态等方面进行了综合对比分析,选出最佳布索方案。对优选方案下结构的变形、内力、稳定极限承载力及各自的变化率进行一系列参数分析并与同样形式的未布索结构作比较,给出各参数的最佳取值范围;然后针对结构在不同跨度、矢跨比及桁架梁高度时的最佳预应力进行了大规模计算,得到各几何参数下结构的最佳预应力取值范围;最后讨论了结构稳定性能在半跨荷载作用下的变化情况。研究了结构的动力特性,以整体结构各阶振型及相应自振周期为指标,根据子结构是否参与协同承载分两种情况进行对比分析,并对首阶各向振型的出现次序及相应周期值进行参数分析,且与未布索结构作比较,详细研究了结构各向刚度随参数的变化情况。对结构抗震性能进行了详细的研究,分别考察结构各地震响应指标在单向和多向地震作用下的变化情况。考虑单向地震作用时,首先使用时程法及反应谱法研究结构抗震性能在各向地震作用下的分布规律,然后对结构抗震性能进行参数分析;对于多向地震,使用时程法,首先研究叁维地震作用对结构基本抗震性能的影响,然后对不同地震组合下结构各地震响应指标进行对比分析,选出设计时宜采用的最佳地震组合,最后对结构内力及位移地震响应进行参数分析,给出结构抗震设计时各参数的合理取值范围。(本文来源于《湖南大学》期刊2015-05-30）

贺拥军,孙轩,周绪红[3]（2015）在《张弦巨型网格结构布索方案研究》一文中研究指出针对由张弦梁概念和巨型网格结构组合而成的一种新型超大跨空间结构,提出了5种可能的索杆布置方案.研究了矢跨比对不同布索方案结构变形的影响,并对同一矢跨比下各布索方案结构的最大挠度、杆件内力峰值、支座水平反力、挠度和内力分布情况、稳定承载力及失稳模态等方面进行了综合分析,且与同样形式未布索结构作比较.结果表明,预应力体系的引入可以显着改善巨型网格结构的整体变形、杆件内力峰值和整体稳定承载力.在各方案中,拉索交叉的索杆对称布置于立体桁架拱跨中大部分范围(非满布)的布索方式能最有效地改善结构静力与稳定性能,为最佳方案.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2015年05期）

殷志祥,吴春野[4]（2009）在《基于参数的张弦巨型网格结构动力特性分析》一文中研究指出提出一种预应力巨型网格结构形式即张弦巨型网格结构,通过在巨型网格结构的横向引入预应力钢索和格构式撑杆来提高结构的横向刚度。对比分析两种结构的自振频率和若干低阶振型特征,计算研究了矢跨比、横向大网格数量、钢索的初始预应力等不同参数对张弦巨型网格结构动力特性的影响,得出了提高结构横向刚度措施的重要结论,为该结构的设计和参数选择提供参考依据。(本文来源于《建筑结构》期刊2009年04期）

吴春野,殷志祥[5]（2008）在《张弦巨型网格结构的地震响应时程分析》一文中研究指出巨型网格结构在地震等荷载的作用下结构的变形主要是横向的,因此本文提出一种张弦巨型网格结构即在巨型网格结构的横向桁架下面引入预应力钢索,通过预应力来提高结构的横向刚度。采用时程分析法对两种结构在地震作用下的响应特性进行对比分析,了解结构基本地震响应时程特性;以及矢跨比、钢索中的初始预应力等一系列参数变化对张弦巨型网格结构地震响应时程特性的影响,为该结构的抗震设计和参数选择提供参考依据。(本文来源于《庆祝刘锡良教授八十华诞暨第八届全国现代结构工程学术研讨会论文集》期刊2008-07-01）

吴春野[6]（2008）在《张弦巨型网格结构特性研究》一文中研究指出根据巨型网格结构和张弦梁结构的各自特点本文提出了一种新的结构型式为张弦巨型网格结构。这种结构是由巨型网格结构、格构式撑杆和预应力钢索组成。文中将从结构的静力和动力两个方面对这种结构型式进行研究,应用非线性有限元理论,通过ANSYS计算软件的二次开发功能进行分析计算,主要内容如下:静力性能研究包括两部分内容:一、通过与巨型网格的应力位移对比分析得出该结构的位移和应力较小;二、对两种结构的用钢量分析得出在跨度大于120m时张弦巨型网格结构更为经济;叁、通过参数分析可得出预应力越大,结构刚度越大;矢跨比越大,结构刚度越小:主体结构大网格数,结构刚度越大等结论。动力性能研究包括模态分析和地震分析:一、通过与巨型网格结构的模态分析,得出该结构的频率较大,并且对组合结构进行参数分析,包括预应力、矢跨比、主体结构大网格数的影响;二、张弦巨型网格结构的地震分析采用时程法分析理论,对结构的位移时程对比分析,动力性能分析的结果更加说明了静力分析得正确性。(本文来源于《辽宁工程技术大学》期刊2008-06-30）

### 张弦巨型网格结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

人类社会的发展,对空间结构的跨度提出了更高的要求,以满足现代大型场馆建设的需要。然而,单一形式的结构已无法满足超大跨度的需求。为此,各国科技工作者不断地进行探索,将几种单一形式的结构进行有机组合,以改善结构受力性能,增加跨度。张弦梁结构是目前应用广泛的一种大跨组合空间结构,由下部撑杆、拉索以及上部刚性压弯构件组成;巨型网格结构是近些年提出的一种新型空间结构,由承担整个结构荷载的大网格和承担局部荷载的子结构组成。为进一步提高结构跨度,改善结构受力性能,本文将张弦梁概念引入巨型网格结构,从而组合成为一种新型超大跨空间结构——张弦巨型网格结构,并从布索方案、静力及稳定性能、动力特性、抗震性能等几方面对该结构进行系统的理论研究。首先针对该新型结构提出了5种可能的索杆布置方案,研究了矢跨比对不同布索方案结构变形的影响,然后对同一矢跨比下各结构的内力、变形、稳定承载力及失稳模态等方面进行了综合对比分析,选出最佳布索方案。对优选方案下结构的变形、内力、稳定极限承载力及各自的变化率进行一系列参数分析并与同样形式的未布索结构作比较,给出各参数的最佳取值范围;然后针对结构在不同跨度、矢跨比及桁架梁高度时的最佳预应力进行了大规模计算,得到各几何参数下结构的最佳预应力取值范围;最后讨论了结构稳定性能在半跨荷载作用下的变化情况。研究了结构的动力特性,以整体结构各阶振型及相应自振周期为指标,根据子结构是否参与协同承载分两种情况进行对比分析,并对首阶各向振型的出现次序及相应周期值进行参数分析,且与未布索结构作比较,详细研究了结构各向刚度随参数的变化情况。对结构抗震性能进行了详细的研究,分别考察结构各地震响应指标在单向和多向地震作用下的变化情况。考虑单向地震作用时,首先使用时程法及反应谱法研究结构抗震性能在各向地震作用下的分布规律,然后对结构抗震性能进行参数分析;对于多向地震,使用时程法,首先研究叁维地震作用对结构基本抗震性能的影响,然后对不同地震组合下结构各地震响应指标进行对比分析,选出设计时宜采用的最佳地震组合,最后对结构内力及位移地震响应进行参数分析,给出结构抗震设计时各参数的合理取值范围。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 张弦巨型网格结构论文参考文献

[1].贺拥军,孙轩,周绪红.张弦巨型网格结构动力特性研究[J].防灾减灾工程学报.2016

[2].孙轩.新型张弦巨型网格结构受力性能及抗震性能研究[D].湖南大学.2015

[3].贺拥军,孙轩,周绪红.张弦巨型网格结构布索方案研究[J].湖南大学学报(自然科学版).2015

[4].殷志祥,吴春野.基于参数的张弦巨型网格结构动力特性分析[J].建筑结构.2009

[5].吴春野,殷志祥.张弦巨型网格结构的地震响应时程分析[C].庆祝刘锡良教授八十华诞暨第八届全国现代结构工程学术研讨会论文集.2008

[6].吴春野.张弦巨型网格结构特性研究[D].辽宁工程技术大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7a4661f4b4fb5bc5afd97edb.html