# 对回弹法检测混凝土抗压强度的认识与思考

开平市建筑工程质量检测站广东开平529300

摘要：在我国建筑工程中混凝土结构是影响施工质量验收的主要因素之一，其中，混凝土的质量从根本上决定了整个工程的整体质量。回弹法作为一种检测混凝土强度的主要方式，不仅使用比较简单、操作比较方便、检测费用低廉，并且在测试期间比较迅速，现如今已经成为了我国混凝土抗压强度检测中的主要方式。针对于此，笔者结合对回弹法的认识与了解，进一步对回弹法对混凝土抗压检测内容进行探究。

关键词：回弹法；检测；混凝土；抗压强度

众所周知，对混凝土构件抗压强度进行检测的方法非常多，比如像回弹法、拔出法、射入法、密实度法等，从本质上而言，每一种检测方法都有一定的不足，如果其检测方法存在不严谨，那么则会在一定程度上导致混凝土结构的抗压强度得到降低[1]。从上个世纪末端，我国便开始使用回弹仪，到今天已经有20多年的历史。其中，我对混凝土结构抗压进行检测中，很多建筑施工人员认为利用回弹法仅仅一弹一查便可以对混凝土结构的抗压强度有所了解，但是，从整体角度分析，利用回弹法检测混凝土抗压结构，仍旧存在一定的问题，需要对其内容进行正确认识。

一、回弹法检测混凝土抗压强度的问题

（一）混凝土的龄期问题

在根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中可以了解到，检测混凝土龄期为14—1000d。简而言之，便是混凝土龄期超过1000d之后其检测便无效。但是实际检测中，很多检测工程中所坚持混凝土的龄期超过1000d。此外，很多检测人员在回弹法检测混凝土强度的同时，往往会将混凝土芯样的试验数据作为混凝土抗压评定的主要补充，并且在根据其经验评定，对混凝土的抗压强度进行补充[2]。

（二）混凝土碳化深度问题

在《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中了解到，混凝土碳化深度不能超过6mm，如果超过6mm则会导致其检测效果不佳。在现实操作过程中，主要存在两种类型的检测结果。一方面是检测人员在检测混凝土碳化深度的时候，往往会对碳化超过6mm的混凝土进行检测，很多检测人员并没有对混凝土的实际碳化深度进行测量，往往只将碳化的深度记录为大于6mm。另一个方面则是由于受到未知的因素，在利用回弹法对混凝土强度进行检测的时候，即便在1000d之内，混凝土碳化深度也会大于6mm。此外，由于混凝土的粗骨料的品种不同，这在一定程度上对检测混凝土抗压强度起到了一定的影响。

（三）混凝土的厚度问题

在对《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的仔细研读中，对于在什么条件下不能对混凝土采取回弹法，并没有得到有效的明确[3]。比如，没有将混凝土构件最小厚度的限制条件进行规定，比如某一个工程的厚度是40mm左右的混凝土地面工程，如果这个工程是刚性防水层，是否在检测其强度过程中利用回弹法。这是检测混凝土抗压强度的关键因素。

（四）混凝土构件的抽检数量的问题

一般而言，在混凝土抗压强度检测过程中，如果混凝土抗压强度的检测数据方差得到现超之后，其批量的混凝土抗压强度的评定需要对每一个混凝土抗压强度进行回弹评定，但是由于受到诸多因素的而影响，比如高层混凝土结构，不仅结构数量非常多，无法及时的对每一个混凝土抗压强度进行回弹检测，这就在一定程度上导致混凝土构件检测受到影响。

二、回弹法相关修正计算

（一）泵送混凝土的修正

通常情况下，泵送混凝土不仅机械化程度比较高，并且所造成的污染比较少，质量比较可靠。检测泵送混凝土强度时，测区应选在混凝土浇筑侧面；按附录B测区泵送混凝土强度换算表进行强度换算。

（二）对混凝土龄期强度的修正

正如上文所言，如果混凝土龄期强度的数值超过1000d，并且由于受到结构构造的影响，在检测人员在采用钻芯法的检测方式中无法满足回弹法检测结构，那么需要对龄期修正系数对混凝土进行换算值的修正，其中龄期修正的系数需要具备以下几点要求：

首先，如果混凝土的龄期已经超过了1000d，但是其类型为干燥的普通混凝土；

其次，混凝土的外观整体看似比较正常，没有受到外界环境以及其它介质的影响；

然后，在利用其它检测方法或者利用超声波的检测中可以了解到，混凝土的内部出现不密实区域或者出现蜂窝局部缺陷等现象。

最后，如果混凝土抗压强度的等级在C30—C50之间，并且对混凝土碳化数值进行检测结构超过6mm，那么在对其进行修正的时候需要按照表1内容进行修正[4]。

（三）对混凝土回弹钻芯的修正

从本质上而言，混凝土检测抗压强度所采用的回弹法主要是在建立曲线的标准中对混凝土的强度进行检测与计算的，但是由于受到外部因素的影响，所造成的误差比较大，特别在混凝土的表层出现质量差异的时候，其误差系数更大。在实际的工程之中，检测人员会利用钻芯修正法对混凝土的强度进行检测与评定，并且如果在检测过程中泵送碳化的强度如果超过2mm，混凝土的龄期超过1000d，那么则需要钻芯修正。其中，钻芯修正的方法比较多，但是在选择的时候需要征求委托方的意见。笔者在经过调查与查阅文献资料，对四种修正的方法进行总结：

1、总体修正量法

所谓的总体修正量法是在通过《建筑结构检测技术标准》中所推荐使用的方法，其中修正的公式为：

三、结语

综上所述，在检测混凝土抗压强度的时候，回弹法检测方式已经得到广泛应用，但是由于受到诸多因素的影响，回弹法检测过程中检测人员要提高自己的责任心，要进一步提高回弹法的检测精度，保证检测数据的真实性以及准确性，只有如此，才能为混凝土强度检测提供理论基础。

参考文献

[1]吴玉妹.回弹法检测混凝土抗压强度的可靠性探讨[J].门窗,2014,02:365+368.

[2]王飞武.刍议回弹法检测混凝土抗压强度的影响因素[J].门窗,2013,11:208-209.

[3]刘晓,李玉琳.对回弹法检测混凝土抗压强度的讨论[J].混凝土,2008,08:1-3.

[4]高强.影响回弹法检测混凝土抗压强度的几点因素及解决办法[J].民营科技,2013,06:58.

[5]陈小力.回弹法检测混凝土抗压强度的影响因素分析[J].福建建筑,2013,06:22-23.

[6]刘洋.对回弹法检测混凝土抗压强度的几点看法和适应性探讨[J].工程质量,2012,11:76-78.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7a8463a4f3034541d78904df.html