# 道路标志标线养护管理先进技术

陕西高速集团西渭分公司陕西西安710038

摘要：道路标志标线作为疏导交通、引导驾驶者的一个重要标识,是道路上一个重要的设施,对指挥交通、提醒驾驶员有着不可取代的作用。本文详细探讨了道路标志标线养护管理的先进技术。

关键词：道路标志标线；养护管理；先进技术

引言

道路交通标志标线好比道路无声的言语，它有助于更好的维持交通秩序，同时更有利于保障行车安全。它也可作为传递道路交通信息，管理和疏导道路交通的重要方式。道路交通标志标线的设立能改善道路的通行能力及车辆行驶条件，也能在很大程度上减少交通事故的发生，同时对车辆的行驶安全和行人的人身安全具有一定的保障作用。

一、道路标志标线的种类

道路交通标志和标线是引导道路使用者有秩序地使用道路，以促进道路交通安全、提高道路运行效率的基础设施，用语告知道路使用者道路通行权利，明示道路交通禁止、限制、遵行状况，告示道路状况和交通状况等信息。

1、道路交通标志的种类。对道路交通标志而言，其指的是通过文字、图形符号等进行特定信息的传递，以此来对行驶方向、交通等进行管理，确保车辆行驶安全、路面通畅。通常，道路标志适用于城市路面、公路等所有专用道路，具备法律效应，行人及车辆需严格遵守。道路交通标志可划分成辅助标志及主要标志二类。其中，主要标志又可划分成禁令标志、指路标志、警告标志及指示标志四类。相关工作人员在进行道路交通标志施工期间，应保证其尺寸、形状、颜色、图案等同相关标准要求吻合。

2、道路交通标线的种类。道路标线指的是标画在路面上的各类文字、箭头、线条、标记、轮廓等所组成的交通安全标志。道路标线的形式可划分成：停止线、车辆分界线，人形横道线、中心线、减速让行线、停车线等。相关工作人员在设置道路标线时，应严格遵照相关法规要求施工。通常，路标突起为固定在路面上的标记块，需要制作成反射形式。一般而言，路段反光的玻璃珠选用的是白色，若较危险的路段设置成黄色或红色。突起路标的间距、高度、设置方法等需要同当前施行的标准吻合。路面的标记可设置在渡槽、跨线桥等壁面上。

二、道路标志标线的重要性

道路标志标线十分重要，它为道路使用者（机动车、非机动车、行人）及时提供道路有关情况的无声语言信息，它是能过图形、符号、颜色、文字形式向道路使用者传递特定信息，是道路必不可少的重要附属设施，如设置不当或没有设置都将引起交通事故和法律纠纷。很多交通事故的发生，大多情况下是不遵守交通规则和不按交通标志标线规定行车引发的事故，因此可见标志标线的重要性，可以说道路离开标志标线将是后患无穷，所以必须引起高度重视。

三、道路标志标线养护管理技术

1、视觉技术。该技术是应用计算机来模仿人的视觉对文字或图像进行分辨和识别，并分析文字或图像的内容，进而帮助行人或驾驶员做出正确的决策。如今，我国的视觉技术主要应用在以下领域：①道路标志测量；②道路标线种类的识别；③道路标志标线外观的科学评价；④夜间道路可见性测试。在道路标志标线养护的过程中，养护人员需对标志和标志线的大小及位置进行准确测量，并和标准的数据进行校准。在对立体的道路标志标线进行测量时，需采用CCD测量设备进行测量和识别，这样能更好的保证测量数据的准确性和真实性，为道路标志标线的养护提供数据依据。

2、语音识别技术。在道路标志标线信息采集中，一些信息如标志的养管单位、材料、文字内容等不能完全由传感器获取，还需人工辅助录入。而语音识别系统将语音信号转换成数字信号，能使手、眼从工作环境中解放出来，且语音录入的速度是手动录入的2倍以上，目前语音识别技术特别是中小词汇量非特定人语音识别系统识别精度已大于98％，对特定人语音识别系统的识别精度就更高，因此在道路交通标志标线的信息采集中也得到应用，如VoCarta系统。语音识别系统由麦克风、声卡、计算机、语音识别软件组成。应用语音识别系统录入标志标线信息，还需解决语音识别软件与标志标线养护信息管理软件接口问题。

3、GPS技术。为有效管理交通标志，需了解其确切的空间位置，在目前开发标志养护信息采集系统中大多采用GPS测量标志的空间数据。GPS系统提供的定位精度只有10m左右，为得到更高的定位精度，通常采用差分GPS技术。而差分GPS技术分为伪距差分和载波相位差分两大类。

1)伪距差分原理。伪距差分是应用最广的一种差分。在基准站上，观测所有卫星，根据基准站已知坐标和各卫星的坐标，求出每颗卫星每一时刻到基准站的真实距离。再与测得的伪距比较，得出伪距改正数，将其传输至用户接收机，提高定位精度。

2)相位差分原理。载波相位差分技术又称RTK技术，是实时处理两个测站载波相位观测量的差分方法。即是将基准站采集的载波相位发给用户接收机，求差解算坐标。载波相位差分可使定位精度达到厘米级。

四、道路标志标线养护信息的管理对策

1、地理信息系统。随着社会的快速发展，计算机技术也得到迅猛发展。如今，计算机技术已广泛应用于道路标志标线养护信息管理中。道路标志标线养护过程中会产生大量的信息，传统的道路标志标线养护信息管理手段已无法满足道路标志标线养护信息管理的需求，计算机技术的应用能提高养护工作效率。地理信息系统也是建立在计算机技术基础之上对道路标志标线进行成图和研究，该技术的应用提高了道路标志标线养护信息的准确性，实现了信息化管理。

2、数据库。道路标志标线养护信息的格式分为以下几种：①数据；②文本；③图像；④视频；⑤音频。为了提高道路标志标线养护信息管理效率，保证道路标志标线养护信息的准确性和真实性，养护人员应用数据库对养护信息进行管理。数据库的应用能更好的保证道路标志标线养护信息的完整性和真实性，避免养护信息丢失现象出现。

3、条形码。条形码技术是利用光电扫描设备识读条形码符号，从而实现机器的自动识别，并快速准确地将信息录入到计算机进行数据处理，以达到自动化管理的目的。条形码应用系统由条形码、识读设备、计算机、通信系统组成。条形码技术具有设备简单、信息采集速度快、信息采集量大等优点，在交通管理和交通资产管理领域有着广泛的应用。

五、道路标志标线使用周期

分析研究道路标志标线的使用周期对道路标志标线养护管理有着不可替代的作用。道路标志标线必须具有可见性，这样行人和驾驶员才能在夜间通过道路标志标线做出正确的决策。道路标志标线最主要的功能是帮助行人和驾驶员分析路况，降低交通事故的发生率，保证行人和驾驶员的生命安全。然而，道路标志标线经过长时间的使用会出现一定程度的磨损，道路标志标线会不清晰，这必定会影响行人和驾驶员的判断和决策。道路标志标线养护人员要科学分析道路标志标线的使用周期，在使用周期内对道路标志标线进行养护和管理，保证道路标志标线的功效。道路标志标线的使用周期受到多种因素的影响，养护人员一定要详细分析，降低外界因素对道路标志标线功效的影响。

六、结语

综上所述，作为重要的道路交通安全设施，标志标线能帮助人们对道路路况的熟悉、对安全意识的加强、对危险事故的重视等。同时，道路标志标线是以图形、符号、文字、线段向驾驶人员及行人传递法定信息,用以管制、警告及引导交通的安全设施,它在现代道路交通中发挥着重要作用。因此，相关部门必须认识到加强道路标志标线管理和养护的重要性，定期对道路标志标线进行养护。

参考文献

[1]朱玉平.浅谈道路交通标志标线的种类[J].交通科技，2014(04).

[2]孟令芳.道路标志标线施工养护管理[J].建筑工程技术与设计，2015(12).

[3]初秀民,严新平,章先阵.道路标志标线养护管理先进技术[J].交通与计算机,2014(03).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7ac3426bab824575f641e9c6.html