# 微动频率论文-查雄飞

导读:本文包含了微动频率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微动平台,柔性铰链,动态特性,应力刚化

### 微动频率论文文献综述

查雄飞[1]（2018）在《基于频率可调的高精密微动平台开发》一文中研究指出微电子制造业是国民经济发展的基础,是国家综合制造能力和科技水平的体现。近年来,随着微电子技术、微加工微制造技术、纳米技术等微观领域的研究越来越深入,精密定位技术正面临着高速、高加速、高精度、大行程等诸多挑战。其中,微动平台作为精密定位技术的一项重要载体,其工作性能直接决定了定位系统的性能。传统微动平台的动态特性是固定的,系统的输出只需要考虑驱动信号的补偿即可,难以满足平台对动态响应的高要求。本文从机构原理和运动控制方法上进行创新,设计了一款动态特性在一定范围内连续可调的微动平台,降低了设计制造成本和加工精度要求,提高了平台的动态适应性,并基于平台特性参数作非对称S型曲线运动规划,降低了平台的残余振动,提高了系统的定位性能。首先,本文在论述精密定位平台的研究背景与意义、国内外研究现状以及分析精密定位平台的关键技术与难点的基础上,引出提高平台动态适应性的重要性,明确本文的研究重点及方案。通过对谐波激励下的单自由度线性系统的强迫振动分析,提出两种在变频操作下匹配振动系统响应振幅的方法,调节激励力幅或者改变系统固有频率,MATLAB仿真结果表明调节方法在理论上的可行性。其次,基于应力刚化原理,设计了一种以弹片式柔性铰链作为导向机构的频率可调微动平台。考虑柔性铰链根部应力集中带来的疲劳寿命问题,引入含外倒角的弹片式柔性铰链,并对称布置于微动台两侧。采用COMSOL Multiphysics和MATLAB联合仿真对张紧力调节机构进行参数优化,使柔性铰链的应力分布最小化,并对微动平台作静动态特性分析。然后,对微动平台进行定位控制,一方面搭建平台的控制系统模型,对音圈电机以及张紧力调节机构进行数学建模,并设计合理的反馈控制器;另一方面基于平台特性参数作非对称S型曲线运动规划,共同提高平台的定位性能。最后,搭建微动平台的性能测试实验系统,对平台进行阶跃响应测试、固有频率测试、位移特性测试,分析平台的动态响应性能、固有频率调节范围以及静态位移特性,并通过固有频率匹配测试验证了调节固有频率匹配系统响应的可行性。(本文来源于《广东工业大学》期刊2018-05-30）

胡光,马怀诗,黄丹,殷丕磊[2]（2013）在《频率步进宽带雷达微动目标成像特征提取与分析》一文中研究指出由于目标微动特征能够确定目标一些独特的性质,因此利用高分辨雷达信号对目标的微动参数进行提取,对于目标的分类、识别、成像具有重要意义。频率步进雷达信号作为一种重要的高分辨雷达信号,已经得到了广泛的应用。文中研究了微动目标的成像特征提取方法,实现了对目标微动参数的提取,同时分析了速度估计误差的影响,并给出了相应的参数设计准则,最后通过计算机仿真结果表明文中方法简单有效。(本文来源于《弹箭与制导学报》期刊2013年04期）

吴晓芳,刘阳,王雪松,卢焕章[3]（2009）在《基于频率步进雷达时间-距离像的宽带微动特征提取》一文中研究指出在详细分析频率步进雷达旋转微动点目标回波特征和一维距离像特点后,利用不同帧之间构成的慢时间一维距离像组的相关性,合成得到时间-距离像.对比分析了旋转微动目标的径向距离和距离像位置的变化规律,进而提出了一种基于频率步进雷达时间-距离像的宽带旋转微动特征提取的新方法,给出了旋转中心、旋转半径以及角速度等微动参数的理论表达式,推导得出算法的理论精度.设计并成功开展了地基毫米波频率步进雷达对称旋转目标的外场试验,验证了方法的有效性和精确性.该特征提取思想可扩展应用于振动、滚动等其他形式的微动特征提取,推广应用于线性调频信号的高分辨体制雷达系统.(本文来源于《电子学报》期刊2009年07期）

于运涛,周怡琳[4]（2007）在《影响电触点微动失效的微动幅值和微动频率参数研究》一文中研究指出微动磨损是造成电触点失效的主要原因之一。本文以镀SnPb合金的接触对为代表研究微动幅值和微动频率对微动失效的影响机理。在一定的实验条件下,微动频率对微动失效的影响并不是单调的,存在最易引起失效的频率,其与材料氧化和磨损特性有关;微动幅值对微动失效的影响呈单调趋势,幅值越大,微动失效越快;绝缘氧化物的堆积造成接触电阻升高,由于滑道中部Sn的氧化比端部充分,因此在整个滑道内Sn/O值呈中间低、两端高的趋势。(本文来源于《机电元件》期刊2007年03期）

简文彬,詹晨曦,黄真萍,许建聪[5]（2002）在《泉州地区场地土对地微动的频率响应特征》一文中研究指出选择福建沿海地区两种不同岩土工程地质条件的场地,通过实测地微动信号并进行相关分析、频谱分析,讨论了场地土对地微动的频率响应特征。结果表明,不同土层岩性对地微动的放大与滤波作用具有各自的特点,场地土对地微动的响应存在着频率依赖、频率选择现象。(本文来源于《岩石力学新进展与西部开发中的岩土工程问题——中国岩石力学与工程学会第七次学术大会论文集》期刊2002-09-01）

### 微动频率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于目标微动特征能够确定目标一些独特的性质,因此利用高分辨雷达信号对目标的微动参数进行提取,对于目标的分类、识别、成像具有重要意义。频率步进雷达信号作为一种重要的高分辨雷达信号,已经得到了广泛的应用。文中研究了微动目标的成像特征提取方法,实现了对目标微动参数的提取,同时分析了速度估计误差的影响,并给出了相应的参数设计准则,最后通过计算机仿真结果表明文中方法简单有效。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微动频率论文参考文献

[1].查雄飞.基于频率可调的高精密微动平台开发[D].广东工业大学.2018

[2].胡光,马怀诗,黄丹,殷丕磊.频率步进宽带雷达微动目标成像特征提取与分析[J].弹箭与制导学报.2013

[3].吴晓芳,刘阳,王雪松,卢焕章.基于频率步进雷达时间-距离像的宽带微动特征提取[J].电子学报.2009

[4].于运涛,周怡琳.影响电触点微动失效的微动幅值和微动频率参数研究[J].机电元件.2007

[5].简文彬,詹晨曦,黄真萍,许建聪.泉州地区场地土对地微动的频率响应特征[C].岩石力学新进展与西部开发中的岩土工程问题——中国岩石力学与工程学会第七次学术大会论文集.2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7acd1c6171504b5e5edb3c5b.html