# 曲线顶管施工在市政给排水工程中的应用解析

马萌萌

安丘市昌安市政工程有限责任公司262100

摘要：近年来，随着我国政府治理模式的转变，逐渐加大了对市政工程的重视程度与建设力度，各类市政工程的施工质量与施工效率都有显著提升。但是在市政给排水工程施工阶段中，却时常面临受到各类建筑物与障碍物限制阻挡、无法有序开展施工作业的问题。因此在市政给排水工程施工阶段中，需要开展曲线顶管施工作业。而本文也对市政给排水工程中曲线顶管技术的施工流程与技术应用要点开展深入分析。

关键词：曲线顶管施工；市政给排水工程；应用要点解析

在我国市政给排水工程领域中，对于曲线顶管施工作业与相应施工技术的应用经验较少，相较于西方发达国家而言尚存在诸多问题与不足，例如部分施工人员与管理人员对于曲线相关施工流程缺乏深入了解有正确认识，以及各类施工问题的频繁出现，并以此为诱因降低了整体工程的施工质量。因此对市政给排水工程施工质量的优化提升，则需要对曲线相关施工在市政给排水工程中的应用流程与施工要点开展深入解析与阐述，从而在保障工程施工效率的同时也做到保证施工质量。

一、曲线顶管施工概述

（一）曲线顶管施工技术的主要适用范围

在当前我国绝大部分城市发展、运行过程中，由于市场经济总体结构的转型，大量农业人口转变为非农业人口，城市人口总量激增。而我国部分城市在早期发展、规划阶段中并没有充分考虑到容纳过于庞大的人群，所构建的市政给排水系统的运行效率低于实际需求，因此需要重新开展市政给排水工程。

但是在市政给排水工程施工阶段中，绝大部分施工区域的地表上都错落分布诸多建筑构造物以及障碍物，施工人员很难在常规施工模式下开展施工作业。而曲线顶管法便主要被应用于这一类施工情况中，在穿越建筑构造物、障碍物时所采用的一种暗挖式施工方法。

（二）曲线顶管施工特点

首先，曲线顶管法无需施工人员开展明挖土方施工作业，避免了在市政给排水工程施工阶段中，对施工区域内所分布各类建筑构造物造成破坏。而值得注意的是，在开展市政给排水工程曲线顶管施工作业时，施工人员可以借助相关施工机械设备在地表深层开展管道铺设作业，这也避免了在工程施工阶段中对施工区内土壤中所铺设各类电气管道造成的破坏影响系数。

其次，相较于常规的市政给排水工程施工模式而言，曲线项管施工作业的开展仅需要配置少量的施工机械设备与施工人员，且主要施工工序仅分为施工准备、正常顶进、曲线顶进以及施工收尾四项工序，总体施工工期较短、施工效率快。

（三）在曲线顶管施工技术应用过程中主要出现的问题与优化措施

首先，在曲线顶管技术应用过程中时常出现轨迹偏离、过渡曲线段缺乏控制力度等问题，并造成所顶进节管位置偏离等施工问题的出现。因此在市政给排水工程曲线顶管施工阶段中，需要开展高重复性、长期性与持续性的轨迹测量作业，及时将偏离的轨迹改正。

其次，在曲线顶管技术应用过程中，也时常会出现管道沉降问题。例如在节管顶进过程中，节管管道对周边区域的土壤造成过强的挤压作用力，从而破坏了周边区域土层结构的完整性，从而出现管道沉降问题。而在出现这一问题时，施工人员与管理人员需要采取以下措施：第一，在节管顶进过程中对周边土壤造成过强冲击力时，问题主要出现诱因之一为，所注入触变泥浆的质量低于工程施工要求，并没有在节管顶进过程中将节管与土壤之间所产生摩擦作用力降低至适当范围内。因此施工人员与管理人员需要对触变泥浆开展质量检测与优化作业；第二，在触变泥浆注入作业开展过程中，施工人员与管理人员也需要控制好泥浆注入速度；第三，施工企业需要在市政给排水工程曲线顶管施工区域内开展沉降监测作业，在出现不均匀沉降等问题时，及时开展问题预防作业。

二、在市政给排水工程中，曲线顶管施工流程与技术应用要点分析

（一）在曲线顶管施工准备阶段中的施工流程与技术应用要点分析

首先，设计人员在地质勘查测量报告的基础上，对曲线顶管施工计划与顶进轨迹开展设计工作，并在市政给排水工程总体施工范围内选择、设计出适当的施工轨迹。值得注意的是，在曲线顶管施工准备以及施工顶进阶段中，设计人员都会开展轨迹测量与引导作业。例如在施工顶进阶段中，顶管时常会受到诸多因素的干扰影响，而出现轨迹偏移等问题。而轨迹测量与引导作业的有序开展，则确保了整体曲线顶管施工作业与施工设计方案二者之间的适配性。

其次，管理人员需要在所设计曲线顶管施工方案的基础上，制定出全面性、合理性的施工计划，并开展后续的施工机械设备进场、施工材料配置采购以及施工人员配置作业。

最后，在市政给排水工程曲线顶管施工准备阶段中，设计人员与管理人员需要注重以下几项技术应用要点：第一，在轨迹测量与引导作业开展过程中，人工模式的测量精确性缺乏必要保障，无法做到对市政给排水工程曲线顶管轨迹的恰当调控。因此管理人员与设计人员应优先选择开展轨迹自动测量作业，通过配置、使用轨迹自动测量仪器与相应的自动化测量系统开展轨迹实时测量与引导作业；第二，在施工准备阶段中，设计人员需要对各过渡曲线段加以严格控制；第三，在施工机械设备的配置进场环节中，管理人员需要对施工机械设备开展试运行作业，以及对施工材料开展质量检测作业。

（二）在曲线顶管正常顶进阶段中的施工流程与技术应用要点分析

首先，在这一阶段中，施工人员需要借助施工机械设备在指定位置的地表施工区域中开展开洞作业，并开展后续的节管下井、顶进作业，直至将节管管道顶进至指定区域中。

而在这一阶段中，曲线顶管施工技术的应用要点为：第一，在节管顶进过程中会时常出现轨迹偏移问题。因此每顶进一截节管管道后，施工人员便需要开展一至三次的轨迹轴线测量作业，并对偏移的轨迹加以及时调整；第二，在节管顶进过程中，节管顶进周边区域的土壤会受到挤压，从而对节管施加较强阻力。因此施工人员也需要向节管内注入触变泥浆，从而降低节管在顶进过程中所受到的阻力。

（三）在曲线顶管的曲线顶进阶段中的施工流程与技术应用要点分析

首先，在这一阶段中，节管的顶进方式有所不同，施工人员将通过对机头纠偏而伸展形成的曲线作为顶进轨迹，这一曲线结构极为稳定，节管管道的顶进效率也有明显提升。

其次，在这一阶段中，施工人员与管理人员需要注重以下技术应用要点：虽然节管管道在曲线顶进过程中，这一曲线结构较为稳定，但是施工人员与管理人员很难保障接口张量数值的稳定性，时常出现接口张量不均匀、遭到破坏等问题。因此在曲线顶进阶段中，施工人员需要借助液压千斤顶等施工机械设备，确保节管各接口张量数值之间的稳定性与均匀性。

（四）在曲线顶管的施工收尾阶段中的施工流程分析

首先，在这一阶段中，管理人员需要对整体管道顶进轨迹开展测量作业，确保所顶进轨迹与预期轨迹二者之间的偏差范围在一定程度内。

其次，管理人员也需要开展机头偏差复测、接受导轨就位以及施工机械设备拆卸调运等作业。

最后，施工人员也需要开展顶管管道内壁清洁作业，并确保各相邻节管之间没有连接缝隙存在。

三、总结

在当前我国市政给排水工程施工阶段中，曲线顶管施工技术得到了广泛普及应用，并显著提高了整体工程的施工效率与施工质量，但是部分施工人员与企业对这一施工技术的应用流程与要点缺乏深入了解。因此本文首先对曲线顶管施工技术的适用范围、主要特点以及对各类常见问题的完善措施加以深入分析，并对曲线顶管施工的施工流程与技术应用要点开展上述阐述。

参考文献：

[1]王琳.浅谈项管技术在市政给排水工程中的应用[J].黑龙江科技信息，2016.

[2]冯心裁，韩军，樊明学.解析顶管施工法在市政给排水施工中的应用[J].中国建筑金属结构，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7b11acbf22160d2748efb362.html