# 市政工程给排水管道施工技术研究王彬

江苏建科工程咨询有限公司江苏南京210000

摘要：市政给排水管道工程对城市经济生产和人们日常生活都有着极其重要的作用和意义，它的施工质量的好坏，直接关系着人民群众的切身利益，影响到政府的形象。因此，提高市政工程给排水施工的技术水平，保证市政给排水工程的高质量使用势在必行。本文就目前我国市政工程给排水管道的施工技术和方法进行简单的分析和研究。

关键词：市政工程；给排水管道；施工技术；分析

前言

市政给排水管道工程对城市经济生产和人们日常生活都有着极其重要的作用和意义，它的建设施工的好坏，直接关系着市政给排水工程的作用能否有效发挥，关系着人民群众的公共利益和人身财产的安全，影响到政府在社会群众中的威信和形象，影响着城市基础设施的建设和国民经济的发展。下面文章就目前我国市政工程给排水管道的施工技术和方法进行简单的分析和研究，以提高我国市政给排水管道工程的施工技术水平，保证城市经济生产和居民生活用水的稳定性和安全性。

一、完善市政工程给排水管道系统的意义

1.市政工程的给排水系统关系到整个城市的防洪、抗灾能力，在水污染治理方面也有着极其重要的作用。做好给排水管道系统的铺设对于城市的发展也有重要作用，它可以及时将城市发展过程中产生的污水进行处理、排除，提供生产生活用水，同时还能有效避免暴雨、积水等对交通、环境、生产生活带来的压力，维持市政建设稳定。

2.良好的市政给排水系统还能有效改善区域内水循环，有利于防止水污染，实现城市水资源的有效可持续利用，保护城市水资源有效利用，从而保证城市生态环境稳定，为生产、生活、工作创造良好的社会环境，有助于生态社会和和谐社会的建设。

二、目前市政工程给排水管道系统存在的问题

1.管道错位严重。由于设计不够合理，很多市政工程的给排水管道都存在错位现象，管道错位也是目前影响给排水系统的一项重要因素。造成管道错位的原因主要有以下几点：第一，管道在设计时没有经过细致勘查，图纸设计不够合理；第二，测量过程中不够准确，存在误差，导致管道铺设不合理；第三，由于时间原因，管道长期浸泡，发生破裂、渗水，只是进行简单修补，并不能从根本上解决问题，长此以往导致管道错位；第四，由于市政建设不断发展，不断增设新管道而导致管道错位。

2.漏水现象严重。目前很多城市的给排水管道都存在着漏水现象或破裂现象，严重影响着正常生产生活，甚至造成地下水的破坏。造成这一现象的主要原因是：第一，管道在选材方面不达标，有些工程为了减少建设成本，选用不合标准的管材，导致工程整体质量不合格；第二，管道在安装过程中由于人为原因或其他原因衔接不严密，造成渗水、漏水现象出现；第三，沟槽挖设深度不够，导致管道离路面过近，管道长期受到来自地面的压力，从而使管道破裂，发生渗漏。

3.工程使用时间短。很多城市的给排水工程安装了没几年就需要进行重新铺设，不但浪费了人力、物力、财力，也会在一定程度上影响城市的发展。造成这一现象的原因既有人为施工的不合理，又有工程检验的漏洞。由于时间原因，很多工程在竣工后并没有通过检验便投入使用，导致工程中存在的问题没有被及时发现纠正，也就使工程使用寿命大大缩短，影响了城市建设发展。

三、市政工程给排水管道的施工技术

1、沟槽开挖与支护

市政工程给排水管道的施工项目中，土方的工作量占整个工程的很大比重，在安排上采用轮胎式挖掘机、推土机配合开挖与人工开挖相结合，在需土方运输的地方配备一些自卸汽车。在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置，将调查结果和处理方案送交业主和相关管理单位确认，以便进行相应的保护、迁移等措施，保证开挖工作持续进行。当地下水位较高或雨季施工时，要求采取排水措施，保证水位低于工作面2m，防止沟槽内长时间积水，造成浮管现象。此外考虑到基槽暴露时间过长会引起基槽变形，应尽可能减少晾槽时间（不超过2-3h）。施工时应掌握天气变化，严禁基槽泡水；当遇到沟槽底部为岩石基础时，要求增加开挖深度30cm；当遇到软弱基础或有其它埋置物时，会同有关部门研究后处理。

2、施工测量

施工测量是一项技术性很强的工作，贯穿于排水管道施工的始终，必须设专人专项来完成，以确保测量的及时性和准确性。为保证每道工序完成后的数据准确无误，应在自检自测的工序中要求允许偏差精度比规定的再提高50%，并由专业测量施工工程师进行测量，再由另一测量工程师进行复核。测量仪器必须经标定后方可使用。

3、管基制作

管沟开挖验收合格后，可按照图纸设计尺寸、标号及中心线等要求进行管基的施工。管基施工时，土质基底不得裸落过久，同时考虑到保养、气候、混凝土远距离运输等不利因素，混凝土可提高一个强度等级或采取加早强剂等措施，待管基达到一定强度后再下管。

4、管材安装

4.1市政工程塑料埋地排水管道的施工技术

塑料埋地排水管主要承受的是外压的荷载，包括管顶土重荷载和地面上汽车带来的活荷载等。根据前面的理论分析，敷设的条件和质量对于其是否能够安全工作起到决定性的作用。国内外应用埋地塑料排水管的实践证明，工程成败常常取决于敷设。近年在欧洲塑料管材管件协会TEPPFA组织下对埋地塑料管的荷载机理和设计方法进行了系统实验及研究，研究结果明确指出，对于埋地柔性管，敷设是最重要的，比较起来，荷载大小、环刚度高低和设计的方法都不及控制好敷设重要。故对设计而言，应在设计中强调敷设的重要性，而对施工方来说，应重视敷设的重要性，改变以往敷设混凝土管的粗放野蛮施工方法，只有把握好这一关键环节，才能保证塑料埋地排水管的优异性能，促进其顺利的推广应用。

4.2管材安装技术

1）为保证闭水试验的成功，管材进人工地时要仔细检查有无裂缝和孔眼漏洞，若有上述问题，应及时调换管材或予以修补。2）下管前，既要仔细检查管基中心线、边线及井基等尺寸和高程是否符合图纸要求，又要检查井位置、井距、各种部位混凝土基础的强度等级、接口防渗砂浆的调配是否符合国家标准的规定。3）安装两管结口处时，应及时处理因挤压造成的管内接口部位3cm的凸出接缝，否则会造成流水断面减少的现象，影响流速和排水的通畅，造成杂物的堆积和管道堵塞。4）每根管的安装都必须用拉草包法将挤出凸起的砂浆拉平。

4.3砌检查井

1）挖沟槽时，可使检查井中心桩依井基圆圈尺寸挖好井基，待高程无误后再与条基同时浇注，经保养达到一定的强度后即可下管，并预留井筒位置。2）不同管径的管底高程与井底高程的连接要一致。3）管材放稳后，调节直管线管口，待高程正确后即可砌井。砌井时，既要使砂浆饱满、流槽通顺，也要使井壁尺寸符合要求。4）管材与井筒砌筑完毕后，应立即埋入闭水试验的弯管接头。为了闭水试验时弯管接水管的牢固，应及早做好弯管接头为宜。5）管底高程、井底高程和井盖高程必须完全符合图纸设计的要求，避免通水查验时出现积水、漏水甚至倒流水现象。

四、结束语

综上所述，作为为人民服务的市政部门，应该把排水管道施工建设的每一环节都重视起来，做到每一环节都是无差错、高质量完成。从而做到完善城市的潜在形象，促进城市发展，为人民群众提供更舒适、美好的生活环境。在经济发展如此快的快节奏社会中，做到有效保障人民更多的权益，建设绿色城市。

参考文献：

[1]兰波.浅谈市政工程给排水管道施工技术[J].建材与装饰，2015，（43）：5-6.

[2]屈会茹.浅谈市政工程给排水管道施工技术[J].科技创新与应用，2014，（11）：118-118.

作者身份证号：41292919760221XXXX

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7b33fe1731ad586988c128db.html