# 火力发电厂烟气脱硫废水处理要点探讨

（青海桥头发电有限责任公司青海西宁810100）

摘要：近年来，随着我国社会经济的不断进步，我国产业结构也发生了明显的变化，然而，不论产业如何变化，在电力供应的过程中，我国目前的供应源还属于火力发电。在其发展的过程中，火力发电厂存在的废水较多，这深受人们的普遍关注。所以，本文就对火力发电厂烟气脱硫废水处理要点进行分析。

关键词：火力；发电厂；烟气；脱硫；废水处理

在火力发电厂烟气脱硫生产中，受脱硫工艺与烟气的影响，废水中含有大量不可溶的物质，如氯化钙、氟化物，此外还有汞离子与镁离子等重金属元素，导致废水水质降低。火力发电厂中使用的燃煤品种与石灰石都会导致废水水质受到严重污染。当前，我国部分火力发电厂在使用烟气脱硫技术的过程中，产生的废水含有较多悬浮物，且重金属元素种类繁多。人们需将重金属元素作为首要管理对象，掌握其具体的浓度特点，了解水体环境的自净与降解特点，明确生物链的情况，并采取合理的措施对废水进行处理。

1、烟气脱硫废水处理系统的设计概述

用水量和排水量在火力发电厂的运行中占据了很大比重，要从根本上缓解水资源短缺和火力发电厂快速发展的矛盾，使火电厂得到长足健康发展，就要想办法最大程度提升废水的利用率。要解决此问题，可从加强火力发电厂的管理和发展引进有效的废水处理工艺两个方面着手，本文重要探讨从废水处理工艺方面入手解决这个问题。烟气脱硫处理技术在火力发电厂的废水处理中占据着重要位置，将其与火力发电厂的发展运作结合应用代表着相关科学技术手段的水平提升，也意味着企业的环境保护意识越来越明显。在实际应用中，要结合火力发电厂的运作情况对烟气脱硫废水处理系统进行针对性设计，并对设计过程中存在的问题细化分解，与当前的先进技术融合，以保证处理系统的完善。废料处理的传送过程是整个废水处理系统的重要一环，如果操作不当，沉淀、中和后的废物废料在集中向处理系统传送的过程中极易发生遗漏，给废水处理系统带来损害。烟气脱硫废水处理系统在设计时可与火力发电产生的污泥进行综合应用。火力发电使用的水质有区别，则悬浮物的含量也有所区别，若是废水中的悬浮物含量较高，在烟气脱硫废水处理时就要使用容积大、处理能力强的机组来进行处理，这种情况下，污泥的产生量相对来说也较高，为合理掌控系统运作，可提前根据工程的各项参数对污泥排放量进行合理计算。在国外，使用特定药物对废料进行中和是烟气脱硫废水处理经常采用的方法，但国内还未对类似药物进行研究，因此在设计烟气脱硫废水处理系统时需要预留药物处理功能，方便国内药物中和技术发展成功后可添加使用。

2、烟气脱硫废水处理工艺

2.1物化法处理工艺

物化法处理工艺的处理流程主要由三部分组成，一是废水处理流程，二是加药处理流程，三是污泥处理流程。此处理工艺的原理如下：用化学药剂沉淀脱硫处理过的废水中的悬浮物以及各种重金属离子，再对沉淀物用澄清器加以分离，将水排放出去后利用板框机脱水分离沉淀物产生的沉淀污泥，最后将沉淀污泥排放出去，到此就完成了物化法处理脱硫废水中污染物的全部工作。为保证物化法处理工艺工作流程的顺利，在废水处理流程中，应该在中和箱里加入合理比例的正规石灰浆液，这样可以调整中和箱里废水的pH值，按照标准，应将pH值的区间值控制在8.9~9.5之间，以最大程度保证绝大部分的悬浮物和重金属离子可得到沉淀。在采用石灰浆沉淀重金属和悬浮物的同时还应采取加药处理手段，因为像汞离子、镉离子这些重金属离子并不能和石灰浆产生相互作用，加入有机硫化物可以使这些特殊重金属离子得到有效沉淀。在此之外，为了保证氢氧化物和化合物等金属阳离子的沉淀效果，可将絮凝剂“硫酸氯化铁”按照一定的比例参数加入到絮凝箱，并在出口的管路加入标准比例的助凝剂“聚丙烯酰胺”，废水经过絮凝工序会产生一些细小矾花，助凝剂主要是起到积聚细小矾花的作用，以达到加快废水在沉降池中沉降速度的目的。废水经加药沉淀后在澄清池进行固液分离，此时要注意在澄清池的出水箱里加入定量的HCI，以保证排放出来的废水酸碱值符合国家标准。脱硫废水的物化法处理工艺经由中和箱、沉淀池、澄清池，借由石灰浆和加药处理，配合使用有机硫化物、助凝剂、絮凝剂、HCI等物质，达到了净化废水，保护环境的目的。

2.2化学处理方法的控制要点

对烟气脱硫废水的化学处理过程，简而言之就是将其中存在的对自然界有毒的重金属离子、微量元素等通过化学药剂的投入，将其置换出来，在此过程中，控制要点自然在于对化学药剂的把握上。就目前的研究来看，氢氧化物能在其中充当重要的化学药剂投入使用，这是由于对重金属离子而言，碱性试剂能够将其中的金属离子通过化学反应形成相应的沉淀物，如氢氧化镁。当废料中的重金属离子以沉淀的形式置换掉，就能通过澄清器对沉淀物进行分离，如此一来，废水对环境的污染性将大为降低。常见用来中和的药剂包括石灰石、碳酸钙、苛性钠等，尤其是石灰石和石灰在自然界取材方便、价格低廉、同时在中和处理过程中效果较为显著，在火力发电厂得以广泛应用。在其中需要注意一点是为使脱硫废水经处理后的pH值适中，且大部分金属离子都以氢氧化物的形式沉淀出来，通常石灰或者石灰石配成的浆液浓度在20%为宜。如果因为浆液浓度较高给计量泵带来堵塞的话，还可相应的降低石灰浆液的浓度，以达到较好的中效果。

2.3反渗透浓缩法

在对脱硫废水进行处理的过程中，这种方法是目前使用较为广泛的处理方式，在使用过程中，其一般是对其浓缩中包含的过饱和离子进行去除，之后再将处理后的浓缩液作为原水，以此来对其进行反渗透，这种方法在使用过程中还能有效地提升其回收率，同时还鞥呢有效地降低其反渗透成本。但是，在使用这种方法的过程中，其浓缩液中含有阻垢剂，因此，在对饱和的离子进行去除的过程中，若其过于饱和就很难起到较为良好的处理效果。

2.4废水蒸发浓缩处理

通过蒸发浓缩液的形式达到烟气脱硫废水处理的目的。将需要处理的废料输送到预处理系统中，经过软化系统进行处理进入到机械蒸汽压缩循环系统中进行浓缩。产生的蒸汽在经过浓缩之后开展循环利用，浓缩液在经过三效混流强制循环蒸发结晶系统形成结晶。在经过二次蒸发循环系统进行回收，结晶之后的浓缩液具有明显的离心分离效果，这时候将母液中的原液继续进行蒸发结晶。这时候在经过结晶之后的物质进入到包装系统中。废水蒸发浓缩处理具有明显的低碳环保效果，不会对周边环境产生较大的破坏，同时有效的利用机器的循环系统再次进行物质的利用。在工艺效率上相对较高，节省更多的能源。避免环境受到较大的影响，同时还能够控制处理成本的提升。在处理的过程中由于温差相对较小，不容易产生较大的腐蚀，保证了机器的使用寿命。同时在废水蒸发浓缩处理过程中一般的蒸发结晶都能够通过废水进行蒸发，效率相对较高。同时蒸发过程中耗能会得到有效的控制，使用面积相对较小。结晶过程中能够保证蒸发质量与结晶纯度。这样在结晶运输的过程中更加的安全。废水蒸发浓缩处理工艺在结晶系统构建上实现了物质的分离，促进资源利用效率的提升，提取出纯度相对较高的氯化钠。氯化钠能够作为工业原料使用，为火力发电厂经济效益的提升发挥作用。

3、结语

综上所述，随着社会的不断发展，火力电厂要想得到较为良好的发展，就一定要遵循可持续环保这一理念，在这种情况下，对烟气脱硫废水进行处理的过程中，一定要注重对新技术的使用，最大程度推升其处理的质量和效率，保证火力发电厂烟气脱硫废水处理技术的合理性和环保性，以此来减少对水资源的浪费，进而就能更好地促进我国社会经济的发展。

参考文献

[1]潘娟琴,李建华,胡将军.火力发电厂烟气脱硫废水处理[J].工业水处理,2015,25(09):5-7.

[2]禾志强,祁利明.火力发电厂烟气脱硫废水处理工艺[J].水处理技术,2010,36(03):133-135.

[3]焦厦,叶蔚蔚.火力发电厂烟气脱硫废水处理研究[J].中国科技博览,2015,36(27):28-28.

[4]李孝刚.火力发电厂烟气脱硫废水处理[J].城市建设理论研究:电子版,2014,36(17):102-103

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7b887e4c70bd708c9425987a.html