# 路桥工程采用悬臂挂篮技术的施工效果胡振兴

安徽省路桥工程集团有限责任公司安徽合肥230000

摘要：路桥工程建设项目近年来得到快速发展，多种施工技术在其中发挥着重要作用。文章结合实例，重点探讨悬臂挂篮技术在路桥工程中的施工效果。

关键词：路桥工程；悬臂挂篮技术；施工效果

桥梁建设属于我国社会主义现代化建设中的基础设施建设，桥梁的质量关系到人民的生命财产安全，对地区的经济发展具有重要的促进作用，当地以及相关地区的经济有十分重要的影响，悬臂挂篮施工的水平和技术直接决定了桥梁后期投入使用的质量和适用性。因此探究路桥工程悬臂挂篮技术的施工应用十分必要。

一、悬臂挂篮技术的特点及其必要性

（一）悬臂挂篮技术的技术和特点

桥梁在投入使用之后，如果施工技术不能满足质量要求，加上车辆的碾压，会出现一些沉降、破损等问题，悬臂挂篮技术在桥梁的施工中具有重要作用，为了让桥梁更加耐用，必须对桥梁悬臂挂篮技术水平进行升级，悬臂挂篮技术不仅对桥梁的施工质量产生影响，也会对施工进度和效率产生促进作用。特别是在峡谷或河面较宽的地方进行桥梁修建，悬臂挂篮是必要的施工技术和机械设施之一。悬臂挂篮技术是在悬臂浇筑法的基础上，经过技术升级发展而来的新型桥梁施工技术，在本质上来说悬臂挂篮技术是一种混凝土浇筑施工技术。悬臂挂篮技术具有可移动的特点，它的挂篮可以在施工过程中自由移动，而且结构比较灵巧简单，便于施工人员在桥梁建设中进行操作。由于悬臂挂篮技术可移动的特点，悬臂挂篮技术可以根据桥梁工程的实际要求，在完成一段桥梁施工之后移动挂篮向前继续施工，这就提高了桥梁施工的效率，为整个桥梁施工工提速，同时可以节约施工的经济成本，提高经济效益。此外，悬臂挂篮还可以实现承重结构和操作平台这两个功能，在施工过程中，悬臂挂篮能够承担部分桥梁重量，保障桥梁施工过程的安全性，减少生产事故，实现安全生产。在桥梁施工过程中，施工单位需要的悬臂挂篮应当具有高强度、轻重量、高稳定性以及运动轻巧的挂篮。

（二）提高悬臂挂篮技术水平的必要性

交通系统的工程质量和运输效率对地区经济社会和城市发展具有重要的促进作用，桥梁的建设将跨度较大的区域连成一体，充当了交通纽带。悬臂挂篮技术对于桥梁的安全性和建设效率都有着很大的促进作用，高质量的悬臂挂篮技术可以减少桥梁磨损或裂缝等问题。悬臂挂篮技术在修补使用时间比较长的桥梁时，因其具有灵活性而受到广泛的使用，并且使得施工更加安全，在通过吨位比较重的大型运输车辆时可以增加安全系数。

二、工程实例分析

（一）工程概况

某桥梁总长度为720.6m，全宽26m，采用5联20跨布跨，主桥采用54+90+54m三跨变高度预应力砼连续箱梁，采用单箱单室截面，单箱底宽6.75m，两侧悬臂长3.075m，单箱顶宽12.9m。由于其设计的跨度较大，因而其工程质量的标准极为严格，为了能够稳定安全地进行施工，通过对各类设计方案的斟酌探究，最终决定选用悬臂挂篮式施工的技术方式。

（二）制作与安装

1.悬臂挂篮拼装施工

挂篮施工中最为重要的部分是拼装，同样其也是施工人员最为关心的一项内容。相关的施工人员务必要严格按照方案要求实施此项操作，并对涉及的构件认真组织，从而保障施工现场的井然有序。通常拼装会涉及到上横梁和悬吊等部分，最后是对模板的拼接。对于底模纵梁的施工，通常都是使用拴接的方式，之所以这样主要是保障挂篮的稳定性和整体性，同时也能够确保底模的坚硬程度，以增强悬臂挂篮的作用力。

2.悬臂挂篮静载试验

借助于静载的试验和测试，能够比较整体透彻地对悬臂挂篮的状况有所了解，以切实保障工程的质量。在测试之前要科学设定加载数值，通常测试加载的数值要达到最大施工荷载的1.2倍。此处加载的区域长5m，宽9m，通常要划分为6级的荷载程序来逐步实施。得到的数据每一次加载过后都会有变化，而通过不断地加载使得数据更接近真实情况。在测试结束后施工人员对相应的各个部分的大致情况已有初步了解，而对发现的问题要及时处理和修复。

3.悬臂挂篮移动施工

悬臂挂篮的移动施工主要涵盖轨道的移动和挂篮的前移，在具体施工中要切实注意技术细节，把握每个技术要点和关键，同时也要把安全管理落实到位，从而保证整个施工的稳定安全。在轨道移动的过程中，通常是使用手拉葫芦来牵引轨道，使其移动到浇筑完成的混凝土的顶部，接着根据轴线来确定导轨的部位，并借助于竖向预应力来锚固轨道。以上的每一步操作务必符合施工标准，切不可出现疏忽大意的情况。另外施工人员的技术水平也要达到施工标准，务必符合安全施工的需要，避免任何事故的发生。

（三）施工技术流程

1.模板施工

对于模板的规格控制，主要涉及到高程和平整度等具体内容，并严格遵照计划设定的标准推进；模板的尺寸和精准性要切实控制，并认真按照设计标准实施。

2.钢筋施工

钢筋材料是工程建设中的衔接和关键部分，因而对其的质量控制务必要格外谨慎。这一环节施工首先是安放底板钢筋，接着是对竖向预应力的钢筋进行施工，并依照施工规范来布置预应力的管道。以上工作完成和确认达标之后才可布置腹板等部位的钢筋，其中的每一步操作务必严格执行，并认真按照技术指标进行。

3.预应力施工

预应力的施工技术要引起足够重视，并提升波纹管的安装质量，以使得桥梁结构更坚固稳定。在混凝土灌注施工结束后，接着是对波纹管的防护工作，确保其整体性能达标并符合技术要求。预应力的管道都要设置橡胶材质的内衬，接着再浇筑混凝土。

4.混凝土浇筑

对混凝土进行浇筑施工，需要对泵送设备进行使用，为了能够保障环境不受影响，对混凝土进行实际浇筑之前，必须对施工现场环境进行认真检查，然后结合施工需求，对浇筑工艺进行选择。在对混凝土进行具体浇筑过程中，需要结合相关规定有效控制混凝土浇筑次数和浇筑厚度，以防止浇筑厚度和浇筑次数不够均匀，导致振捣难度增加。同时，在实施振捣以及养护过程中，选择的工具，要结合振捣的密实度来确定，防止因为强度不够均匀或者振捣次数过多而出现早期裂缝。相关技术人员需要进一步强化钢筋结构，要求钢筋网的连接足够稳固，避免出现管道上浮现象，为下一步施工带来影响。悬臂挂篮拆除施工。工程建设的最后一步是拆除，尽管是完工前的一个小细节，但是仍然不可粗心大意。对于悬臂混凝土的保护工作务必落实到位，以确保以上各个环节的施工成果不出现差错。在对其浇筑等操作完成之后，接着就是拆除的实施。逐步推进挂篮的拆除操作，并切实注意不得对混凝土结构造成破坏。

（四）应用效果分析

在桥梁施工的时候，应按照工程的实际状况选用悬臂挂篮的施工技术。在具体施工中要严格按照工艺进程推进，并认真落实技术重点涉及到的内容，从而稳定妥善地完成施工任务。在整个施工完成之后，应选择可靠的质量鉴定机构予以检测，并获取完备的数据信息和数据，并依照相关标准进行分析探究，从而得出检测的报告和结论。通过实际的测试和分析得出结论，此类施工技术符合施工的标准，且工程的质量达到了预期的标准。

总之，悬臂挂篮施工技术在路桥工程项目中的运用，极大的提升了路桥工程项目的施工质量水平。在实际施工过程中，需要熟知悬臂挂篮施工技术的原理，依据规范标准开展悬臂挂篮技术的制作和安装工作，并严格遵循施工流程，全面确保悬臂挂篮施工技术得到最佳运用，发挥最大的效果，促进路桥工程施工质量的全面提升。

参考文献：

[1]廖海燕，钟海荣.以某工程为例探究桥梁施工中悬臂挂篮技术[J].黑龙江交通科技，2018，41（11）

[2]张凯英.浅析大型桥梁现浇梁、悬臂挂篮施工技术[J].智能城市，2018，4（20）

[3]余达臣，熊林春.桥梁施工中悬臂挂篮技术应用[J].交通世界，2018（28）

[4]庞景耀.悬臂挂篮技术在桥梁施工中的应用分析[J].四川水泥，2018（09）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7bccecff9893cb417ea8419e.html