# 叁波段六光束论文-朱振宇

导读:本文包含了叁波段六光束论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:近红外,水分测量,切光盘,水分算法

### 叁波段六光束论文文献综述

朱振宇[1]（2011）在《基于叁波段六光束反射式的近红外水分仪的研究》一文中研究指出近红外水分仪是红外光谱分析应用的一个重要分支。由于水对某些特定波长的近红外光有着强烈的吸收,而吸收的程度与物质当中的水分含量成正比,这就是近红外水分仪的工作原理。本课题中的叁波段六光束反射式近红外水分仪利用内外两个光路和两个参比波段,能够抑制光源扰动和质地变化带来的误差。本课题在仔细研究了叁波段六光束反射式近红外水分仪的工作原理之后,在前人的基础之上,针对近红外水分仪采样值不准确,无法正常测量的问题,对现有的硬件结构和软件进行修正与改进,使其能够准确的测量。并在此基础上提高了仪器的性能,完善了仪器的功能。重新设计水分仪的电源系统,完成各供电单元的设计,制作电源系统电路板。针对PbS探测器受温度影响较大这一问题,在应用制冷电路的基础之上,重新设计了探测器底座的结构,采用分离式的设计有效地隔绝了光源产生的热量。重新设计切光盘的结构,并且编写C8051F005下位机软件,对AD转换的采样方式进行改进,使仪器的AD采样由固定脉冲触发,稳定了采样位置,解决了采样位置不准确的弊端。重新设计了水分的计算方法,在水分计算比值中加入补偿因子,在很大程度上解决了参比波段光强随水分衰减过大的问题,保证了仪器的灵敏度。进行大量的实验,以实验数据对近红外水分仪进行标定。对仪器进行误差、读数稳定型、测量重复性等性能测试。通过实验数据证明,仪器在水分值较低的场合性能较高,水分值较大时,仪器性能略有下降。(本文来源于《东北大学》期刊2011-06-01）

李华兴[2]（2009）在《基于叁波段六光束的反射式近红外水分仪设计》一文中研究指出反射式近红外水分仪是近红外光谱分析技术的重要应用。当近红外光束照射被测物料时,其反射光束能量的衰减情况就可以反映物料中的水分含量。基于叁波段六光束的测量方案可以有效的消除光源变化和被测物质地变化而引起的测量误差。本文首先在充分研究近红外水分检测理论的基础上,结合现有的仪器结构,提出了基于叁波段六光束的优化设计方案,并且进一步完善了近红外水分仪的总体结构设计,提高了系统的抗干扰能力。进而根据对近红外水分仪核心元件Pbs红外探测器的噪声分析和降噪方法研究,详细设计了低噪声水分信号测量系统的方案,并且通过优化设计系统硬件电路予以实现,同时应用合理的数据处理方法设计软件程序,实现了信号的准确采集与处理,改进了仪器的测量精度。同时通过设计上位机监控程序实现了对水分测量数据的存储与管理。系统硬件电路的设计内容主要包括高精度电源系统电路、低噪声水分测量信号采集电路、高精度恒温控制系统电路以及中央处理单元电路的设计与实现。软件数据处理方法的设计内容主要包括近红外水分测量的采样比值法、取样积分与数字平均滤波算法、温控系统PID控制算法以及对定频干扰信号软件滤除方法的设计与实现。通过对所设计的近红外水分仪进行实验验证、性能测试和标定校准,证明仪器具有良好的测量稳定性和重复性。同时对近红外水分仪的标定数据拟合方法进行分析和比较,进而选择合理的拟合方程进行水分值测量实验。实验数据表明,水分值测量误差较小,仪器测量精度较高,满足了实际应用的要求。(本文来源于《东北大学》期刊2009-06-01）

### 叁波段六光束论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

反射式近红外水分仪是近红外光谱分析技术的重要应用。当近红外光束照射被测物料时,其反射光束能量的衰减情况就可以反映物料中的水分含量。基于叁波段六光束的测量方案可以有效的消除光源变化和被测物质地变化而引起的测量误差。本文首先在充分研究近红外水分检测理论的基础上,结合现有的仪器结构,提出了基于叁波段六光束的优化设计方案,并且进一步完善了近红外水分仪的总体结构设计,提高了系统的抗干扰能力。进而根据对近红外水分仪核心元件Pbs红外探测器的噪声分析和降噪方法研究,详细设计了低噪声水分信号测量系统的方案,并且通过优化设计系统硬件电路予以实现,同时应用合理的数据处理方法设计软件程序,实现了信号的准确采集与处理,改进了仪器的测量精度。同时通过设计上位机监控程序实现了对水分测量数据的存储与管理。系统硬件电路的设计内容主要包括高精度电源系统电路、低噪声水分测量信号采集电路、高精度恒温控制系统电路以及中央处理单元电路的设计与实现。软件数据处理方法的设计内容主要包括近红外水分测量的采样比值法、取样积分与数字平均滤波算法、温控系统PID控制算法以及对定频干扰信号软件滤除方法的设计与实现。通过对所设计的近红外水分仪进行实验验证、性能测试和标定校准,证明仪器具有良好的测量稳定性和重复性。同时对近红外水分仪的标定数据拟合方法进行分析和比较,进而选择合理的拟合方程进行水分值测量实验。实验数据表明,水分值测量误差较小,仪器测量精度较高,满足了实际应用的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 叁波段六光束论文参考文献

[1].朱振宇.基于叁波段六光束反射式的近红外水分仪的研究[D].东北大学.2011

[2].李华兴.基于叁波段六光束的反射式近红外水分仪设计[D].东北大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7bf5201e4e250eb121a5da8b.html