# 脉冲重复率与外加电压关系

##### 问：脉冲参数有哪些?

答：有波形、幅度、宽度和重复频率。相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号，大部分信号周期内没有信号。就像人的脉搏一样。

现在一般指数字信号，它已经是一个周期内有一半时间有信号。计算机内的信号就是脉冲信号，此外，脉冲也用来表示思想感情上的冲动和要求。

扩展资料：

时间间隔标准可利用数字延迟脉冲产生器产生一对快前沿脉冲，其中一个为起始脉冲，另一个为延迟脉冲，两个脉冲之间的延迟量为：0～999 999 999ns，其最小步进量为1ns，可用来作为时间间隔标准。

在数学领域，这里m是任意正整数每个子区间的长度（h=T/m）称为脉冲宽度。作为一个例子对于m=4时的情况在图1中表明。若问题是在区间τ∈ab），那么通过作变换t=（τ－a）T/（b－a），就可把问题转换到区间t∈0T）上的等效问题。

- 参考资料来源：

- 答：脉冲电源有三个独立的参数可以调整，脉冲导通时间(脉冲宽度)、脉冲关断时间(脉冲间隔)和脉冲电流密度(峰值电流密度)。脉冲周期就是脉冲导通时间加脉冲关断时间。脉冲频率是脉冲周期的倒数。在脉冲周期中脉冲导通时间所占的百分比就是占空比。常用的脉冲电源提供方波脉冲。脉冲电镀是调制电流电镀中的一种。不对称交流电电镀、交直流叠加电镀、阶梯电流电镀都属于调制电流电镀。不对称交流电指的是交流电的正向电流和反向电流不对称。交直流叠加是指直流电上叠加了交流电，通常是叠加了正弦交变电流。阶梯电流指的是分步改变电压或电流的给电方式。

##### 问：请问脉冲电源工作原理

答：脉冲电源技术的基本工作原理

脉冲电源在脉冲电镀过程中，当电流导通时，脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍，正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原，从而使沉积层晶粒变细；当电流关断时，阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度，浓差极化消除，这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度，同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。这样的过程同期性地贯穿整个电镀过程的始末，其中所包含的机理构成了脉冲电镀的最基本原理。实践证明，脉冲电源在细化结晶，改善镀层物理化学性能，节约贵重金属等方面比传统直流电镀有着不可比拟的优越性。

- 首先经过慢储能，使初级能源具有足够的能量；然后向中间储能和脉冲成形系统充电（或流入能量），能量经过储存、压缩、形成脉冲或转化等某些复杂过程之后，最后快速放电给负载。

##### 问：脉冲信号发生器怎么工作？

答：‍‍

脉冲发生器由充电回路和放电回路组成。充电电源Vs是逆变谐振高压电源,通过充电电阻R向开路的高压电缆进行脉冲充电。高阻值的取样电阻Rp对高压电缆的电压进行取样,并送至稳压控制电路。控制电路通过控制充电脉冲的个数来控制电缆的充电电压,直至到达设定的电压值。在t=0时,触发电路工作,闸流管K(EEVCX1174)作为理想开关导通。这时,传输线通过闸流管、冲击磁铁Lk和匹配电阻RL放电。冲击磁铁是一对电流板,可视为一电感,并可通过TDR(TimeDomainReflectometry)系统测出电感值。

- ‍‍

##### 问：脉冲重复率是什么意思？

- 答：就是脉冲出现的频率，不过这些脉冲都是同一个脉冲，所以叫重复

- 答：就是脉冲持续时间的倒数，脉冲持续时间就是一个脉冲和下一个脉冲之间的时间间隔

##### 问：电平和脉冲的关系

- 答：电平是用高低来衡量的，并且我们只关心高于低。而脉冲更多的是强调个数及正负，电平多表现为方波，而脉冲则比较多样性

答：电平即”电压平台”，指的是电路中某一点电压的高低状态，在数字电路中常用高电平和低电平分别表示”1”或”0”（也可以是”0”或”1”）．电平的高低是个相对概念，3V对于7V是低电平，但对于1V就是高电平．

- 脉冲指电子电路中的电平状态突变，既可以是突然升高（脉冲的上升沿），也可以是突然降低（脉冲的下降沿）．一般脉冲在电平突变后，又会在很短的时间内恢复原来的电平状态．

答：就是脉冲电压的高低位置,高电压时叫高电平,脉冲下降到底时叫低电平。

- 脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号，大部分信号周期内没有信号。就像人的脉搏一样。现在一般指数字信号，它已经是一个周期内有一半时间有信号。计算机内的信号就是脉冲信号，又叫数字信号。此外，脉冲也用来表示思想感情上的冲动和要求。

- 答：电平属于数字信号的范畴：低电平代表0 高电平代表1 脉冲信号是模拟信号的范畴 有正脉冲和负脉冲

答：不清楚你问的是数电中的脉冲

还是

广义上的脉冲？

电压大小出现突变时就出现了一个脉冲

数电里时钟脉冲是数字系统中非常重要的因素。形成脉冲的电路是利用惰性元件（电容C或电感L）的充放电现象。脉冲电路是由两部分组成：惰性电路和开关。开关的作用是破坏稳态，使电路出现暂态

电平的专业解释

指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”并将倍数化为对数，用“分贝”表示，记作“dB”。分别记作：10lg(P2/P1)、20lg(U2/U1)、20lg(I2/I1)上式中P、U、I分别是电功率、电压、电流。

、

数电中一般就出现高低电平

这两个

一般低电平就是0

- 高电平是1

答：电平即”电压平台”，指的是电路中某一点电压的高低状态，在数字电路中常用高电平和低电平分别表示”1”或”0”（也可以是”0”或”1”）．电平的高低是个相对概念，3V对于7V是低电平，但对于1V就是高电平．

- 脉冲指电子电路中的电平状态突变，既可以是突然升高（脉冲的上升沿），也可以是突然降低（脉冲的下降沿）．一般脉冲在电平突变后，又会在很短的时间内恢复原来的电平状态．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7c1eb9b7550426d02519c974.html