# 水利工程堤防防渗施工技术探究王瑞霞

王瑞霞刘瑞康

柘城县水利局河南商丘476000

摘要：现阶段，随着我国对民生工程的重视，水利部门也加大了防洪工程建设的力度。其内容正以人民生命财产安全为基本原则，从科学的长远发展角度，将一些具有高度研究价值的现代防洪技术运用到具体操作过程中，从而为水利工程建设奠定良好的基础。而防洪技术中，堤坝修建效果可影响整体工程的成效性。为了有效地发挥水利工程的水利作用，同时预防可能出现的洪涝灾害，有必要对水利工程的堤防防渗施工技术进行研究。

关键词：水利工程；堤防防渗；施工技术

引言

近年来，我国国民经济呈现出高速发展的势头，水利工程建设项目的数量也在逐年攀升，并已被列为国家基础设施建设工程。水利工程既能起到蓄水、灌溉的作用，又能有效应对洪涝、干旱等自然灾害。水利工程堤防因长期受到浸泡，所以特别需要防渗技术的支撑来提高水利工程的抗渗能力，预防渗漏现象的发生。

1、水利工程堤防防渗技术概述

1.1堤防防渗施工技术

水利工程对于人类的生产生活起着非常重要的作用，因此常受到国内外相关人员的大力推广和运用。但在堤防工作进行过程中，往往会因为诸多因素而影响着施工的正常运行，比如堤坝裂缝、沙土下滑甚至于严重的浸漏现象。因此，水利工程相关人员必须要充分了解防渗工程的重要性，在此基础上加强专业知识的学习，提高实践操作技能。从而能够确保堤坝防渗施工技术正常发挥其重要的作用。

1.2堤防防渗施工的重要性

目前，由于我国提防防渗技术的不断提高，已经在很大程度上提升了水利工程建设的成效，从而提高了堤坝防御的可靠性、并且其中的问题也会及时被发现和解决。否则，其中隐患会因为解决不及时而演变成显性的棘手问题，并会影响水利部门的长足发展。因此，加强水利工程建设，提高堤坝防御功能，不仅能够使得我国水资源得到充分合理的利用，还可以在很在程度上提高人类生存环境的安全性，从而为水利工程的长足发展提供保障。

2、水利工程堤防防渗施工技术

2.1高压喷射防渗施工技术

高压喷射防渗施工技术在其应用中，是借助也将高压工具，先破坏、冲击水利土层，强化水利土层内颗粒的融合性，在颗粒凝结之后，就能够达到增强水利工程的防渗能力。在水利工程建设之处应用防渗施工技术，需要借助钻孔机，在工程区域内开孔，结合实际情况，在孔内放入灌浆管。如此就能够在灌浆管的支持下，促使高压液浆迅速射入土层内，进而提升土层与浆液之间的融合性。高压喷射防渗施工技术在水利工程中的应用，能够在低成本的基础上，提升施工效率。

2.2劈裂灌浆防渗技术

劈裂灌浆防渗技术指的是先借助浆液的压力，在堤坝轴线上布孔，将堤身劈裂成若干条裂缝，然后将具有一定浓度的浆液灌注到裂缝当中，当浆液凝固之后就能够在堤坝内部形成一道垂直的纵向防渗帷幕，有效避免出现渗漏问题。通过应用劈裂灌浆防渗技术，就能够很好的消除堤坝内存在的孔洞、裂缝等，对堤坝整体防渗效果的进一步增强具有重要作用。对于这一施工技术来说，施工方式简单、速度快、工作流程简单、灌浆材料选取方便、施工成本低，同时还能够有效保护周边的自然生态环境，不仅仅能够很好的满足施工技术要求，还能够获得良好的经济效益。

2.3防渗帷幕灌浆法

帷幕灌浆法是将浆液灌入岩体或者土层的裂隙、孔隙，形成连续的阻水帷幕，以减少渗漏量和降低渗透压力的灌浆工程。这种方法通常在闸坝的岩石或沙砾石地基中采用灌浆建造工程，帷幕顶部与混凝土闸底板或坝体相连接，底部深入相对不透水，以阻止或减少地基中地下水的渗透。这种方法由于自身的限制，它的施工范围主要是对于土壤岩石和颗粒大的地质中适用，在实际中是将帷幕埋在土壤深层下，上层与大坝主体相互连接，利用表层眼孔灌注到各个孔眼之中，最终起到防漏作用，帷幕防漏的效果很好。

2.4混凝土防渗技术

混凝土防渗技术目前也广泛的应用在水利工程堤防防渗工作当中，该技术的应用原理是对防渗墙的厚度进行有效调整，提高墙体结合的紧密性，进一步提高堤坝的可靠性和安全性，尽可能的实现永久性预防渗透，确保堤防在后期运行中能够始终保持良好的性能。即使在已经出现问题的堤坝当中应用这一技术，也能够起到良好的加固作用，避免和预防相应安全事故的发生。在实施混凝土防渗技术的过程中，建筑施工单位需要充分了解和掌握该水利工程堤坝透水基地对防渗性的明确规定要求，进而有效掌握相应的施工参数。

3、水利工程堤防防渗施工技术完善措施

3.1注重选择高质量土料

施工单位在正式施工之前，需要结合施工现场的地理位置、环境等因素，合理选择符合施工标准要求的土料，如果在工程当中所使用的土料质量不达标的话，就会对堤防施工质量产生直接的影响。其中在优质土料选择的时候，所使用的方法是将优质土转化成软弱土，这对土壤稳定性和安全性的提高具有重要意义和作用，进而避免在水利工程中出现沉降事故。另外在选择土料的时候，可以用机械开挖的方式选取本地资源，这能够有效节约精力和成本。

3.2强化防渗施工交流

施工单位与建设单位要定期开展会议交流工作，通过会议的方式，强化各个部门的宣传工作，进而确保全体员工均能认知到防渗施工技术对工程建设质量的影响，以此实现对水利工程的综合管理。不仅如此，施工企业还需要强化人员培训工作，促使工作人员明白防渗技术对水利工程建设的重要性，并将其纳入重点工作。与此同时，还必须要详细记录施工材料的使用情况，为后期的质量保障奠定基础，从各个方面加大监督力度。

3.3加强对堤体填充物质量检测

在对堤身填筑结构面进行施工操作的时候，一方面需要先将上下层铺面表面土壤进行松土，并将砂砾类等杂物进行严格处理；另一方面还需要定期洒水，确保结合面的湿润度满足要求，同时还需要避免出现空白或积水地区。建筑施工单位需要严格遵循工程规范制度，控制好刨毛密度和深度。在填补和卸料堤身填筑物的过程中，还需要严格按照相关规范标准检查土料质量，确保土料质量符合标准要求后才能够继续后序操作，并将材料压实。另外还需要确保施工面平整度符合标准要求，错开上下层分段，进而保证铺料避免的湿度。

3.4加大防渗施工监督

为了全面提升水利工程防渗施工质量，必须要结合实际情况，全面提升水利工程防渗施工监督。结合水利工程施工现场的实际情况，采取双管齐下的方式，强化内部、外部监督。水利工程施工队伍需要成立专门的监督小组，针对水利工程施工中的防渗情况，要及时落实相应的记录，并监督现场情况。与此同时，还需要积极调动群众，开展社会监督，以此全面提升水利工程防渗施工建设质量。

结束语

总之，随着我国经济的发展整体来说，我国水利工程建设在不断进步，对水利工程建设的要求也越来越高，尤其堤防防渗技术的要求，它对水利工程施工起着非常重要的作用。所以，必须加强对防渗技术的研究，既要保障施工的质量，也要加快水利工程建设的进度。利用技术的先进性与科学性来指导实际工作，使施工人员能够根据实际情况选用合理的防渗方法进行施工作业，提高水利工程堤防防渗性能，促进我国水利工程事业的可持续发展。

参考文献：

[1]叶健.关于水利工程堤防防渗施工技术的探究[J].江西建材，2016（23）：126.

[2]王艳芳.水利工程堤防防渗施工技术探究[J].门窗，2016（03）：119-120.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7c402b983f9f3b90baf09d4b.html