# 辐照参数论文-刘雨昭,陈智利,费芒芒,惠迎雪,刘卫国

导读:本文包含了辐照参数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:材料,低能离子束刻蚀,自组织纳米结构,粗糙度

### 辐照参数论文文献综述

刘雨昭,陈智利,费芒芒,惠迎雪,刘卫国[1]（2019）在《不同氪离子束参数下的蓝宝石辐照实验》一文中研究指出在不同氪(Kr)离子束参数下,研究了微波回旋共振离子源对旋转蓝宝石样片表面的刻蚀效果。采用四因素叁水平正交实验,分析了Kr~+离子束的入射角度、离子束能量、束流密度、作用时间对辐照后蓝宝石表面结构的影响规律,研究了离子束参数与蓝宝石表面粗糙度、刻蚀速率的关系。实验结果表明:当离子束入射角度为60°、能量为600eV、束流密度为239μA·cm~(-2)、作用时间为90min时,样品表面的粗糙度最大,且形成的表面形貌具有明显的点状结构;在同样的离子束入射角度、能量和束流密度下,作用时间为30min时,刻蚀速率最大,表面形貌点状结构密集。利用最优参数组合可得到良好的点状纳米结构、最优的粗糙度和刻蚀速率。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2019年12期）

李胜,徐志远,魏家行,刘斯扬,孙伟锋[2]（2018）在《辐照对4H-SiC VDMOS电学参数的影响（英文）》一文中研究指出研究了辐照对4H-SiC纵向双注入金属氧化物场效应晶体管(VDMOS)电学参数的影响.通过SRIM和SILVACO软件仿真,观察到器件不同区域引入损伤后电学参数的漂移.仿真结果表明,不同区域的损伤会造成器件电学参数不同的退化.器件JFET区的非电离损伤会使器件的导通电阻增大,而靠近碰撞电离中心的非电离损伤会使器件的击穿电压增大.辐照在器件界面处引入的正电荷或负电荷同样会对器件的电学参数带来很大的影响.沟道上方SiC/SiO_2界面处的正电荷会导致器件的阈值电压、导通电阻以及击穿电压降低,而终端区主结上方的SiC/Metal界面处的正电荷只会导致击穿电压的降低.相反,沟道上方SiC/SiO_2界面处的负电荷会导致器件的阈值电压、导通电阻以及击穿电压增加.(本文来源于《Journal of Southeast University(English Edition)》期刊2018年04期）

李豫东,文林,郭旗,何承发,周东[3]（2018）在《不同注量率质子辐照对CCD参数退化的影响分析》一文中研究指出对一款CCD进行了3 MeV质子辐照试验和退火试验,获得了2种注量率质子辐照下CCD参数的退化规律,分析了CCD产生缺陷与质子注量率之间的关系。研究表明:不同注量率质子辐照下,CCD中产生的位移损伤缺陷存在差异,但CCD的暗信号和电荷转移效率没有明显改变,且室温退火后,不同质子注量率辐照下,CCD受到的辐射损伤差异更小。研究结果可为揭示地面模拟实验中质子入射CCD产生缺陷的机制、影响因素及建立质子辐射效应损伤模型提供理论与试验方法的支撑。(本文来源于《现代应用物理》期刊2018年02期）

田元,赵昕,林海,李德胜[4]（2018）在《激光激励下镝离子掺杂氟硼酸盐玻璃荧光体的辐照参数》一文中研究指出采用高温熔融法制备了镝离子掺杂氟硼酸盐玻璃荧光体,利用积分球绝对光谱测试系统,在453nm蓝色激光二极管激发下,对玻璃荧光体的荧光光谱进行表征,解析出玻璃荧光体的相关绝对荧光参量。测试与计算结果表明,1.0 Wt%Dy_2O_3掺杂玻璃荧光体在功率15.81mW的蓝色激光激发下,净发射光谱功率是286.91μW,发射光子数为17.17×10~(14) cps,其荧光量子产率达到25.86%。为提高玻璃荧光体对泵浦激光的利用率,减少残余激光成分,进而改善组合光品质,制备了大体积的1.5 Wt%Dy_2O_3掺杂玻璃荧光体,在高功率的蓝色激光激发下获得白色照明效果,该玻璃荧光体在激发功率分别为56.0和252.7mW的激光激发下,组合荧光对应的色坐标分别是(0.316,0.287)和(0.303,0.268)。激光激励下的高效白色发光表明Dy~(3+)掺杂氟硼酸盐玻璃荧光体在激光照明领域具有良好的应用前景。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2018年06期）

孙双成[5]（2018）在《激光辐照下含异质体半透明介质光热参数场重建》一文中研究指出半透明介质广泛存在于航天器热防护材料、火箭发动机羽流、炉膛火焰、涡轮发动机耐高温组件等多个领域,日常生活中的水、玻璃、空气、生物组织等也都属于半透明介质的范畴。介质的光/热特性是光辐射传输分析、传热过程计算的理论前提,然而在很多情况下光/热特性无法直接测量,需要采用最优化理论重建得到。半透明介质光/热参数场重建对于半透明材料无损检测、生物组织医学成像、高温火焰燃烧诊断等具有重要的实际应用价值,深入开展半透明介质多宗量场重建研究具有深远的科学意义和广阔的应用前景。然而,目前在半透明介质光学参数场重建方面,仍存在成像质量差、计算效率低等问题,建立高效准确的光学参数场重建模型仍是目前亟待解决的技术难题。在光热参数场同时重建方面,目前国内外研究较为欠缺,测量信号关于光学参数和热物性参数敏感度相差较大导致同时重建误差大的问题尚未解决,亟需建立准确稳定的光热参数场同时重建模型。本文从激光与半透明介质的相互作用出发,对超短脉冲激光作用下半透明介质光学参数重建、脉冲激光加热下半透明介质光热参数同时重建及调制激光激励下半透明介质光热参数场快速同时重建进行系统的研究与分析。具体研究内容包括以下五个方面:首先,概述了求解辐射反问题的最优化理论,总结了群体智能优化算法及梯度优化方法在反问题求解中各自的优缺点;提出了改进磷虾群算法和改进群居蜘蛛优化算法,采用五个标准测试函数对比了各种智能算法的计算性能,结果表明改进磷虾群算法在计算精度和结果稳定性方面都明显优于其它算法;综述了梯度优化算法的基本求解思想,针对优化阶段后期计算速度下降的问题,引入了重启动共轭梯度法和携带Maratos效应应对策略的序列二次规划算法两种改进模型,提高了优化问题的求解效率。其次,研究了超短脉冲激光作用下半透明介质内时域辐射传输模型和频域辐射传输模型;分析了介质边界辐射响应信号与介质光学参数之间的敏感性关系,采用改进磷虾群算法重建了均匀半透明介质的光学参数,最大相对误差仅为0.02%;利用梯度优化算法重建了非均匀半透明介质内部光学参数场,对比了频域辐射传输伴随差分模型、频域辐射传输伴随方程模型和时域辐射传输伴随方程模型在光学参数场重建中的计算效率和精度,结果表明伴随方程法重建效率高于伴随差分法,时域辐射传输模型重建精度高于频域辐射传输模型,据此建立了基于时域辐射传输伴随方程法的高效、准确、稳定的光学参数场重建模型。再次,利用辐射源项耦合的方法描述了激光加热下半透明介质内的辐射导热耦合换热;采用改进磷虾群算法同时重建了均匀半透明介质的光热特性,并分析了测量误差对重建结果的影响,当测量误差增加至5%时,最大重建误差仅为2.51%,表明重建模型具有较强的鲁棒性;分析了边界测量信号对介质光热参数的敏感度,结果表明光响应信号对介质光学参数更敏感,而热响应信号主要对介质热物性参数敏感,在此基础上提出了多阶段优化策略,准确同时重建了非均匀半透明介质内吸收系数、散射系数和导热系数分布。然后,将锁相热成像技术引入到半透明介质光热参数场的反演,并与多阶段优化策略相结合,提出了更加高效的锁相定位重建方法,结果表明该方法可以大幅度提高光热参数场同时重建的计算效率和精度,并克服了传统优化方法对正则化约束的依赖性,具有更强的实用性;利用该技术准确重建了两种含异质体多孔陶瓷的吸收系数、散射系数和导热系数分布。最后,开展了半透明介质光热参数场重建的实验研究,重建了含异质体碳化硅陶瓷材料内吸收系数、散射系数和导热系数分布,结果表明理论模型和实验装置具有良好的可靠性;分析了异质体大小、深度、尺寸因子等几何参数对锁相热成像结果的影响,发现当尺寸因子小于2.0或探测深度达到5.0 mm以上时,难以根据锁相热成像结果准确地确定异质体位置;针对尺寸因子较小的测试样品,建立了异质体位置及光热参数联合重建的计算模型,准确重建了半透明介质光热参数分布。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）

玛丽娅·黑尼,赵晓凡,李豫东,莫敏·赛来,周东[6]（2017）在《1 MeV电子辐照对InGaAsP/InGaAs双结电池电学参数的影响》一文中研究指出为研究空间用四结太阳电池中InGaAsP/InGaAs子电池在电子辐照条件下的性能衰退情况,对InGaAsP/InGaAs双结电池开展了1 MeV电子辐照试验,测试了辐照前后的电学参数和量子效率,分析讨论了参数退化情况。结果表明:随着电子注量和位移损伤剂量的增加,电池性能参数退化程度逐渐加大;由位移损伤缺陷导致的载流子寿命减小,是导致电池短路电流和开路电压下降的主要原因;InGaAsP/InGaAs双结电池基区损伤比发射区损伤更加严重,因此,提高其抗辐射能力的关键在于优化基区结构。(本文来源于《现代应用物理》期刊2017年04期）

宋鑫,王健,钟哲强,张彬[7]（2018）在《多色光谱色散匀滑技术参数对集束辐照特性的影响》一文中研究指出针对惯性约束聚变装置中多色光谱色散匀滑技术在集束中的运用,提出了对电光调制器、色散光栅和连续相位板(CPP)等主要单元器件进行独立设计和优化的思路。基于这一思路,分别模拟和分析了电光调制器、色散光栅和CPP等单元器件的参数对集束辐照特性的影响。提出了优化的多色光谱色散匀滑方案参数,并仿真了束匀滑参数对激光束纵向成丝特性的影响。结果表明,通过优化不同子束的电光相位调制器和色散光栅参数,可以进一步改善靶面的辐照均匀性。当集束中各子束采用不同的CPPs时,焦斑均匀性得到有效改善,热斑比例明显降低。采用功率谱密度对激光束的光束质量进行分析,结果表明多色光谱色散匀滑方案能有效降低峰值强度,使光强分布更加均匀,从而有利于抑制激光束成丝。(本文来源于《中国激光》期刊2018年01期）

陈冰心[8]（2017）在《0.05-5GHz微波辐照参数和组织电参数对大鼠和人体内的SAR值影响》一文中研究指出随着无线通讯设备技术的不断发展,电磁暴露对人体的影响也引起了越来越多人们的关注。而由于电磁暴露实验只能在动物体中(多为大鼠)进行,大鼠体内的电磁暴露剂量分布规律受到越来越多的关注。本文在通过模拟计算得到大鼠在17个频率点、12种辐照方式下的比吸收率(Specific Absorption Rate,SAR)的基础上,分析发现,由于趋肤效应,入射方向在高频时对大鼠体内SAR值的影响较大;而电场极化方向则在低频时对SAR值产生较大影响。考虑到自由运动时电磁波相对于大鼠的入射方向和电场极化方向都发生改变,本文得到了一种较为简便合理地得到自由运动大鼠体内SAR值的方法。除此之外,本文结合随年龄变化的组织电参数的规律,在50 MHz-3000 MHz频率范围内,电磁波从正面入射、电场沿人体长轴方向极化时,探究了不同年龄的人体模型和组织电参数对人体体内电磁暴露剂量的影响以及这两者带来的综合影响,并探讨了该辐照方式下ICNIRP安全限值对于儿童和青少年的保守性。结果表明,儿童体内的全身平均SAR在其共振吸收频率附近及高频处会高于安全限值,最大可超25%;青少年与成人体内的全身平均SAR均未超出安全限值。而对于组织器官来说,叁个不同年龄人体内的组织平均SAR均满足ICNIRP安全限值的要求。(本文来源于《华东师范大学》期刊2017-04-24）

杨欢[9]（2016）在《光纤连续激光辐照对叁结GaAs太阳电池性能参数的影响》一文中研究指出叁结GaAs太阳电池因其优良的性能—高的光电效率、抗辐射的能力强、耐高温等,使其成为卫星航天器的主电源,承担着为卫星航天器供能的重要职责,太阳电池性能的优劣直接影响着卫星航天器能否正常运行,处于太空中的电池极易成为激光武器打击的对象,因此研究激光辐照对电池性能参数的影响,具有重要的意义。本文研究了连续激光辐照对叁结GaAs太阳电池性能参数的影响。先简要介绍了太阳电池主要的电性能参数,以及激光与半导体相互作用的理论基础,随后进行了连续激光辐照电池的实验,讨论了激光功率密度、激光作用时间和环境(真空/空气)的因素对电池温度、输出电压和主要电学参数的影响,并分析了激光辐照太阳电池致使其性能参数下降的原因。激光辐照实验测量了激光辐照过程中电池温度和输出电压的实时变化,以及激光辐照前后电池I-V曲线,从I-V曲线中得出了短路电流Isc、开路电压Voc、填充因子FF和电池效率η,对比了激光辐照后这些性能参数的变化。实验中采用控制变量法,研究激光参数(激光功率密度和激光作用时间)和环境(真空/空气)中的一个量改变时,对电池温度、输出电压和I-V曲线的影响。本文得出了连续激光辐照电池的性能参数下降,其中电池温度随着激光辐照而升高,而输出电压下降且恢复到初始值的能力减弱,电池主要电性能参数随之衰减;分析了连续激光辐照电池性能下降的原因,探讨了连续激光致使电池损伤的几种方式。本文研究连续激光辐照对叁结砷化镓太阳电池性能参数的影响,可以为激光无线能量传输或激光损伤电池以及空间电池防护提供一定的参考依据。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-12-01）

陈桂波,张佳佳,王超群,毕娟[10]（2016）在《一种基于激光辐照热效应的薄膜参数反演方法》一文中研究指出本文研究并建立了一种基于激光辐照热效应的薄膜参数反演方法.首先给出激光辐照薄膜产生温升问题的热传导理论模型,并利用拉普拉斯变换得到了膜层和基底温度场的解析解;然后以膜层和基底的导热系数为反演参数,基于非线性共轭梯度算法给出反演基本原理及流程,并推导得到了反演过程中灵敏度系数的解析表达式;以aluminum,silver,copper和gold四种金属薄膜为例,通过与有限元法的计算结果对比验证了温度场解析解的正确性;最后结合四种金属薄膜进行了参数反演,通过考察分析不同随机噪声等条件下的参数反演结果,验证了本文方法在薄膜参数反演精度与反演效率等方面的有效性.反演结果显示:本文方法具有较高的反演精度和效率,在迭代截止误差为10~(-7)时只需用少于20次迭代就能收敛;在测量数据中加入的随机噪声越小,反演的迭代收敛次数就越少,即使是在迭代初值与反演结果相差较大时,用包含5%随机噪声的测量数据反演也能快速收敛.本文提出的薄膜参数反演方法不仅适用于反演导热系数,也可扩展用于反演膜层反射系数或吸收率等参数,具有一定的适用性.本文方法对于激光加工或激光损伤过程中的参数反演及优化具有一定的指导意义.(本文来源于《物理学报》期刊2016年12期）

### 辐照参数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了辐照对4H-SiC纵向双注入金属氧化物场效应晶体管(VDMOS)电学参数的影响.通过SRIM和SILVACO软件仿真,观察到器件不同区域引入损伤后电学参数的漂移.仿真结果表明,不同区域的损伤会造成器件电学参数不同的退化.器件JFET区的非电离损伤会使器件的导通电阻增大,而靠近碰撞电离中心的非电离损伤会使器件的击穿电压增大.辐照在器件界面处引入的正电荷或负电荷同样会对器件的电学参数带来很大的影响.沟道上方SiC/SiO_2界面处的正电荷会导致器件的阈值电压、导通电阻以及击穿电压降低,而终端区主结上方的SiC/Metal界面处的正电荷只会导致击穿电压的降低.相反,沟道上方SiC/SiO_2界面处的负电荷会导致器件的阈值电压、导通电阻以及击穿电压增加.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 辐照参数论文参考文献

[1].刘雨昭,陈智利,费芒芒,惠迎雪,刘卫国.不同氪离子束参数下的蓝宝石辐照实验[J].激光与光电子学进展.2019

[2].李胜,徐志远,魏家行,刘斯扬,孙伟锋.辐照对4H-SiCVDMOS电学参数的影响（英文）[J].JournalofSoutheastUniversity(EnglishEdition).2018

[3].李豫东,文林,郭旗,何承发,周东.不同注量率质子辐照对CCD参数退化的影响分析[J].现代应用物理.2018

[4].田元,赵昕,林海,李德胜.激光激励下镝离子掺杂氟硼酸盐玻璃荧光体的辐照参数[J].光谱学与光谱分析.2018

[5].孙双成.激光辐照下含异质体半透明介质光热参数场重建[D].哈尔滨工业大学.2018

[6].玛丽娅·黑尼,赵晓凡,李豫东,莫敏·赛来,周东.1MeV电子辐照对InGaAsP/InGaAs双结电池电学参数的影响[J].现代应用物理.2017

[7].宋鑫,王健,钟哲强,张彬.多色光谱色散匀滑技术参数对集束辐照特性的影响[J].中国激光.2018

[8].陈冰心.0.05-5GHz微波辐照参数和组织电参数对大鼠和人体内的SAR值影响[D].华东师范大学.2017

[9].杨欢.光纤连续激光辐照对叁结GaAs太阳电池性能参数的影响[D].南京理工大学.2016

[10].陈桂波,张佳佳,王超群,毕娟.一种基于激光辐照热效应的薄膜参数反演方法[J].物理学报.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7c48ed02d6aceac397aefeb5.html