# 略论建筑工程设计中电气节能技术

甘肃永安工程建设咨询有限公司

摘要：在经济水平不断提升的背景下，建筑工程项目的种类和数量都在逐渐增多。但是，从另外一个角度来看，建筑行业的大力崛起虽然为人们提供了更好的生活空间，却也带来了更严重的能源浪费问题。尤其是在建筑电气工程中，由于涉及到的用电设备众多，所以能源浪费现象也非常严重。因此，为了能够确保建筑行业的健康发展，减少能源浪费的现象，在建筑电气工程的施工中，也需要注重节能技术的运用。在本文中，就针对这方面的内容进行了分析。

关键词：建筑工程设计；电气节能技术；技能环保

在电力事业大力发展的背景下，日常生产、生活中所涉及到的能源消耗也越来越多。在国内，每年都会面临着很大的用电缺口。而这种现象的出现，也在很大的程度上阻碍着经济的发展，制约着生活水平的提高。因此，建立一个能源节约型的社会，是非常有必要的。作为国民经济中的重要支撑行业，建筑行业也需要切实地做好节能措施。尤其是在建筑电气工程的设计和施工中，更是要注重电气节能技术的运用，在最大的程度上节约能源。

一、关于电气节能技术的相关内容

（一）注重建筑工程电气节能的重要性

在当前社会中，注重提高建筑设计的节能性，是现代建筑工程项目有效发展的重要内容，也是确保建筑设计合理、施工操作规范、节能的重要条件。目前，国家正面临着非常严重的资源浪费现象，政府也在要求各行各业在生产的过程中都要注意节约能源。作为推动国民经济发展的重要行业，建筑行业在现代化建筑工程项目的管理工作中，积极地进行节能型的建筑设计，也是势在必行的。在实际情况中，建筑工程的施工，需要严格地遵循施工图纸的要求来进行。因此，在实际施工之前，都必须要做好对施工设计图纸的审查。在节能的理念下，有关电气节能的设计，也已经成为了施工图纸审查过程中的主要对象。随着能源危机的加剧，传统的建筑方式也已经无法再有效地继续进行了。只有合理地进行节能型的建筑设计，才能够充分地契合当代社会的发展主题。

（二）在建筑设计中运用电气节能技术时需要遵循的原则

1、需要遵循实用性原则

在建筑设计中，电气节能技术的运用，其根本目的就是减少建筑工程中的电气能耗，充分地提高能源的利用率，从而有效地避免能源浪费的现象。但是，电气节能技术在建筑设计中的应用，必须要确保建筑工程的功能正常，不能够一味地去追求节能效果而盲目地使用电气节能技术。这样一来，不仅无法达到预期的节能目标，甚至还有可能起到反效果，严重的话，还有可能会导致建筑工程无法满足人们的实际需求。

2、需要遵循经济性原则

电气节能技术在建筑设计中的有效运用，需要遵循经济性原则。在运用电气节能技术时，需要注重在最大的程度上降低资金投入，从而使得建筑企业的经济目标能够得到有效实现。如果电气节能技术的应用会导致电气节能的施工费用超出企业的资金预算，那么就会导致该技术无法发挥出实际的作用，也无法得到更好的发展。因此，在实际情况中，必须要在满足经济性原则的基础上才能够使用电气技能技术，只有这样，才能够收获到理想的效果。

3、需要遵循节能性原则

在建筑设计中运用电气节能技术时，必须要充分地考虑到建筑工程中的无关消耗，并且积极地采取有效措施来消除或者是减少这些与建筑功能无关的能源消耗。比方说：所安装的电气设备本身所存在的电能消耗、在线路传输过程中的电能消耗等等。而这，应该是电气节能技术的运用着眼点，也是遵循节能性原则的体现。

二、关于电气节能技术在实际情况中的具体运用

（一）在照明系统设计中的应用

在整个建筑系统中，照明系统是一项最基本的组成部分，也是非常重要的组成内容，与人们的日常生活和生产都息息相关。而且，在现实情况中，照明系统也是一种使用频率最高的电力系统。从这个角度来看，如何才能够更好地应用电气节能技术，充分地降低照明系统中所产生的能源耗费，也是整个建筑电气工程节能设计中的重点工作。为了能够切实地满足人们对于光亮的需求，在照明技术方面，可以考虑到自然光照明的作用。从本质上来说，自然光也有着其他人造灯具无法比拟的作用，也是一种绿色、环保以及免费的光源。可以采用对自然光源的采集和使用方式，根据自然光的强度来对灯具开关进行分别控制，另外，也可以采用透光率比较好的玻璃门窗，提高整个房屋的透光性，以此来加强对自然光的利用，从而充分地减少人工照明所产生的巨大电能消耗。另外，在选择灯具的时候，也应该尽可能地契合绿色、节能、环保的要求，充分地考虑到灯具的亮度、光源、灯源消耗等各方面的因素，选择能耗低、寿命长、亮度适宜的灯具。

（二）在空调系统设计中的应用

在现实情况中，空调系统的能耗是非常大的，在建筑总能耗中占据着非常大的比重。因此，电气节能技术的运用，也需要注重实现空调系统的节能。在传统的空调系统的施工过程中，经常存在着很多的问题，导致很多的能源资源都无法得到充分的利用，存在着很严重的浪费现象。因此，在空调系统中运用电气节能技术的时候，就必须要与电力部门进行有效沟通，并且根据实际的施工要求来合理地优化整个空调项目的结构。另外，针对空调系统中的湿度和温度，需要进行独立管理，并且科学地分布空调系统中的电力资源，积极地采取新型的、先进的能源储存技术，确保电气节能技术能够收获到理想的效果。

（三）在供配电系统设计中的应用

在现实情况中，针对供配电系统的节能设计，需要根据实际的用电负荷总量、电力设备的实际特点以及各个电力设备在建筑工程中的分布情况来选择最合适的供配电系统。只有这样，才能够确保整个供配电系统能够在最好的工作状态、最低的能耗下运行。对此，可以从以下几个方面来进行考虑：其一，尽可能地将供配电系统简单化。在同一电压等级的供配电系统下，尽量使得变电和配电的级数保持一致。如果数量不一致，那么数量差最多不要超过两级。其二，要选择供电电压的时候，需要确保科学、合理。其三，在布线方面，需要坚持最短、直线的原则，尽可能地减少布线方面的电能损失，提高整个供电系统的运行效率。其四，针对变压器功率大小的选择、数量的选择等，都需要视实际情况而定，尽可能地满足供电需求，减少损耗。

（四）在其他方面的应用

从本质上来说，建筑设计电气节能其实是一种系统性的工程。因为，在实际情况，建筑电气节能所涉及到的种类非常多，而且管理起来也非常复杂。必须要面面俱到，充分地考虑到各个方面的因素，才能够达到比较好的节能效果。比方说，在规模比较大的建筑工程中，还需要考虑到排水系统、电梯系统等不同系统对于电能的需求，同时，某些系统还需要在施工初期就开始准备，而有些系统则是在后期才开始安装。因此，只有进行综合统筹，因地制宜，根据实际情况来选择最佳的方法，才能够充分地发挥出建筑的功能，才能够更好地达到节约能源的目的。

结束语

总而言之，在当前的社会中，电气节能技术在建筑工程设计中的运用，是具有着非常重要的现实意义的。只有合理地运用电气节能技术，才能够更好地达到节约能源的目的，充分地契合现代社会发展的需求，从而为建筑行业的发展提供更加广阔的空间。

参考文献

[1]薛源.建筑电气节能的技术措施及其在工程设计中的合理应用[J].中国标准化，2018（22）：51-52.

[2]袁勇.电气节能技术在工程设计中的应用探讨[J].科技风，2018（17）：180.

[3]李保强.建筑电气设计中电气节能标准的应用[J].中国标准化，2017（12）：146-147.

[4]鲁志杰.建筑工程照明设计中电气工程节能技术的应用[J].门窗，2014（04）：211.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7c5699c8d4d186cb00d78f75.html