# 相干反斯托克斯喇曼散射论文-胡志云,张振荣,刘晶儒,关小伟,黄梅生

导读:本文包含了相干反斯托克斯喇曼散射论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:非稳腔伫间增强探测,相干反斯托克斯喇曼散射,温度,浓度

### 相干反斯托克斯喇曼散射论文文献综述

胡志云,张振荣,刘晶儒,关小伟,黄梅生[1]（2004）在《宽带相干反斯托克斯喇曼散射法诊断固体燃剂燃烧场》一文中研究指出报道了采用单次脉冲非稳腔空间增强探测-相干反斯托克斯喇曼散射(USEDCARS)技术诊断常压下固体燃剂瞬态燃烧场温度和氮气浓度。采用宽带USEDCARS技术,在固体燃剂瞬态燃烧场获得了较高信噪比的单次激光脉冲氮气Q支CARS实验谱,用CARS理论计算软件拟合CARS实验谱,给出了固体燃剂瞬态燃烧场温度和氮气浓度在不同高度的分布,固体燃剂燃烧场温度约2250K、氮气相对浓度16%～20%。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2004年01期）

冯伟,何伟,商砚冰[2]（2000）在《相干反斯托克斯喇曼散射光谱的理论计算》一文中研究指出介绍了 CARS光谱模拟计算的公式推导 ,给出了 CARS光谱计算的理论计算公式 ,给出了氮气在不同温度下的计算谱(本文来源于《火炸药学报》期刊2000年03期）

孙程远[3]（1995）在《化学激励钠原子相干反斯托克斯受激喇曼散射》一文中研究指出本文采用小功率Ｈｅ－Ｎｅ激光及化学激励的方法，首次观察到了溶液中钠原子反斯托克斯受激喇曼散射谱线双频移效应，并讨论了它的产生条件。(本文来源于《光电子·激光》期刊1995年04期）

冯振芳,高稚允,金伟其[4]（1995）在《相干反斯托克斯喇曼散射光谱在推进剂火焰温度和浓度测量中的应用》一文中研究指出本文介绍了相干反斯托克斯喇曼散射（ＣＡＳＲＳ）光谱测量推进剂火焰温度和浓度的原理，给出了实验原理图，表明了ＣＡＳＲＳ技术在推进剂火焰温度和浓度测量中具有明显的优越性和实际意义。(本文来源于《红外与激光技术》期刊1995年03期）

冯振芳,高雅允,金伟其[5]（1995）在《相干反斯托克斯喇曼散射光谱在推进剂火焰温度和浓度测量中的应用》一文中研究指出相干反斯托克斯喇曼散射光谱在推进剂火焰温度和浓度测量中的应用冯振芳，高雅允，金伟其（北京理工大学工程光学系北京１０００８１）本文介绍了利用相干反斯托克喇曼散射（ＣＡＲＳ）光谱测量推进剂火焰温度和浓度的原理，并给出了实验原理图，表明了ＣＡＲＳ技术在推进...(本文来源于《红外与激光技术》期刊1995年02期）

J.P.Taran[6]（1983）在《相干反斯托克斯喇曼散射用于火焰及其它反应中的介质的分析》一文中研究指出相干反斯托克斯喇曼散射(CARS)对于测量反应中的介质之温度和浓度是一个很有吸引力的技术。本文首先给出CARS的理论。在气体中,当两个频率分别为ω_1和ω_2,(ω_2>ω_2)的共线光束穿过盛有喇曼活性介质的样品时可观察到振动频率为ω_v的CARS,其中ω_v≈ω_1—ω_2。从而在向前的方向产生一束频率为ω_3=ω_1+(ω_1-ω_2)的新波,它与抽运束共线。这种新波束的产生是由于分子振动造成的频率为ω_1的波的非弹性散射而引起的,分子的振动则是因频率为ω_1和ω_2的波的相干驱动而产生。本文评述了这一技术的主要特点:空间分辨力为(本文来源于《中国激光》期刊1983年Z1期）

高振,刘殿友,华峦,郭础[7]（1983）在《相干反斯托克斯喇曼散射光谱方法的化学应用研究》一文中研究指出本文介绍了采用宽带染料激光的相干反斯托克斯喇曼散射光谱技术。实验结果证明,利用这一技术可同时记录CARS和CSRS谱图,在吡啶的情况下,同时记录一条以上的喇曼谱线也是可能的。(本文来源于《中国激光》期刊1983年01期）

刘颂豪,余昺鲲,崔俊文,立群,陈奕升[8]（1982）在《微微秒相干反斯托克斯喇曼散射》一文中研究指出我们用锁模Nd~(3+)玻璃微微秒脉冲激光序列同步泵浦染料激光器产生的锁模运转染料激光作为ω_2,斯托克斯光束,Nd~(3+)玻璃激光倍频绿光作为固定频率ω_1光束和探测光束,对材料相干激发和探测。实验装置如图1所示。泵浦源采用一级振荡、二级放大主被动锁模钕玻璃激光系统。(本文来源于《激光》期刊1982年03期）

解伯民,刘达伟[9]（1982）在《探测气体平衡及非平衡态的相干反斯托克斯喇曼散射技术》一文中研究指出一、引言 这篇综述的目的在于介绍最近发展起来的相干反斯托克斯喇曼散射(Coherent Anti-Stokes Raman Scattering(CARS))方法在诊断平衡及非平衡态气体中的应用,包括实验及理论两部分.文内还扼要介绍了我们正在筹备的测试系统的方案。 在气体中,特别在稀薄气体非平衡流动中,探测粒子数密度分布;混合含气中各组分,各能态的分布;平动、振动、转动温度;粒子的激发和弛豫过程,都是比较困难的,而这些(本文来源于《力学进展》期刊1982年03期）

郭础,高振,刘殿友,华峦[10]（1981）在《苯的宽带相干反斯托克斯喇曼散射》一文中研究指出相干反斯托克斯喇曼散射光谱是近年来基于"四波混频"这一非线性光学效应而建立的一种光谱新方法。由于这种散射过程的效率远较一般的喇曼散射过程为高。并且具有很高的抗荧光干扰能力,它的发展和应用尤其受到化学和生物科(本文来源于《第一届全国光散射会议会议指南》期刊1981-12-01）

### 相干反斯托克斯喇曼散射论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了 CARS光谱模拟计算的公式推导 ,给出了 CARS光谱计算的理论计算公式 ,给出了氮气在不同温度下的计算谱

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相干反斯托克斯喇曼散射论文参考文献

[1].胡志云,张振荣,刘晶儒,关小伟,黄梅生.宽带相干反斯托克斯喇曼散射法诊断固体燃剂燃烧场[J].强激光与粒子束.2004

[2].冯伟,何伟,商砚冰.相干反斯托克斯喇曼散射光谱的理论计算[J].火炸药学报.2000

[3].孙程远.化学激励钠原子相干反斯托克斯受激喇曼散射[J].光电子·激光.1995

[4].冯振芳,高稚允,金伟其.相干反斯托克斯喇曼散射光谱在推进剂火焰温度和浓度测量中的应用[J].红外与激光技术.1995

[5].冯振芳,高雅允,金伟其.相干反斯托克斯喇曼散射光谱在推进剂火焰温度和浓度测量中的应用[J].红外与激光技术.1995

[6].J.P.Taran.相干反斯托克斯喇曼散射用于火焰及其它反应中的介质的分析[J].中国激光.1983

[7].高振,刘殿友,华峦,郭础.相干反斯托克斯喇曼散射光谱方法的化学应用研究[J].中国激光.1983

[8].刘颂豪,余昺鲲,崔俊文,立群,陈奕升.微微秒相干反斯托克斯喇曼散射[J].激光.1982

[9].解伯民,刘达伟.探测气体平衡及非平衡态的相干反斯托克斯喇曼散射技术[J].力学进展.1982

[10].郭础,高振,刘殿友,华峦.苯的宽带相干反斯托克斯喇曼散射[C].第一届全国光散射会议会议指南.1981

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7cebe87e7bdfeb7987259879.html