# 多现场总线论文-俞佳敏

导读:本文包含了多现场总线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:现场总线,以太网,协议转换,实时

### 多现场总线论文文献综述

俞佳敏[1]（2018）在《多现场总线协议实时转换系统研究与设计》一文中研究指出随着“中国制造2025”规划的提出,工业控制网络已经成为了当前的研究热点。现场总线作为工业控制网络中的主要组成部分,极大地提高了数据传输的效率。然而由于各大厂商之间存在商业竞争等原因,至今都未形成一个统一的现场总线国际标准,同时将以太网引入工业控制网络也是当前不可阻挡的趋势。因此,在工业现场形成异构网络已经是无法避免的现象,能够高效、准确、实时地实现异构网络间的通信显得尤为重要。此外,目前国内使用的基本都是国外生产的现场总线控制器芯片,自主研发控制器芯片对逐步摆脱国外产品以及促进我国工业发展有着重大意义。在对国内外现有相关研究成果进行充分研究的前提下,本文提出了多现场总线协议实时转换系统的设计方案,用于不同协议的相互转换。所设计的方案充分利用IP软核与FPGA的优势,将现场总线控制器、以太网控制器以及协议转换模块以IP软核的形式在一块FPGA芯片上实现,主要研究内容和创新工作包括:(1)提出基于FPGA的多现场总线协议实时转换系统设计方案,所设计的系统用以实现CAN总线和Modbus RTU总线与以太网间的协议转换,并且对该系统的使用场景及功能进行介绍。提出的设计方案包含软件设计方案与硬件设计方案。(2)在对CAN协议进行深入研究的基础上,提出并实现了基于FPGA的CAN控制器设计方案。首先对各个模块的设计思路及原理进行详细的阐述,然后用硬件描述语言Verilog HDL逐一实现各模块的功能。最后将各模块进行整合,通过RTL仿真验证了所设计的CAN控制器符合CAN总线协议所规定的各项功能。(3)提出并实现了基于FPGA的Modbus RTU总线设计方案。然后用Verilog HDL语言实现方案中模块的功能。最后将各模块进行实现并整合,通过RTL仿真验证了所设计的Modbus RTU控制器的预期功能,即主从站均能够正常收发信息帧,且主站能根据需求发送正确的请求帧,从站能够实现对信息帧进行正确的响应。(4)提出了基于FPGA的UDP/IP以太网控制器实现方案。然后设计协议转换帧以实现协议转换模块的协议识别与转换。最后对协议实时转换系统各软件部分进行整合,并进行RTL仿真验证了所设计的系统的功能与实时性。(5)提出且实现了多现场总线协议实时转换系统的硬件平台设计方案。首先对方案中的各电路模块进行设计,然后设置基于硬件平台的实验方案,用于验证所设计系统的功能以及实时性。最后,对实验得到的数据进行分析得到各条件下协议转换系统的平均时延与时延抖动,通过时延分析,所设计的系统具有较好的实时性,能够满足工业现场的需求。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2018-03-05）

平国楠,王琦,关燕鹏,孙竹梅[2]（2018）在《基于西门子PCS7的多现场总线控制系统通讯》一文中研究指出电厂在建扩改的过程中,存在现场仪器仪表与主控DCS采用不同的通信协议,导致异构系统通信不兼容问题。在工业现场,实现不同现场总线协议标准设备间的通信,有利于生产过程中数据的传输和交互,能促进现场总线仪表与DCS系统的集成,推动现场总线技术发展。设备硬件集成具有可靠性高,稳定性好的优点。该文采用网关硬集成的方法,实现Modbus网络、Device Net网络与Profibus-DP网络之间的数据透明传输,完成西门子DCS与Modbus PLC设备和Device Net PLC设备之间数据采集和监视控制。达到多现场总线控制系统通讯的目的。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2018年02期）

徐超[3]（2017）在《基于EPA标准的多现场总线矿用综采监控系统设计》一文中研究指出煤矿行业中大量使用基于现场总线技术的监控系统,由于各种现场总线之间互不兼容,给使用维护造成了很大的不便和浪费。然而各现场总线系统的信息层均有接入TCP/IP网络的需求。本文针对上述问题,以我国具有完全自主知识产权的EPA实时工业以太网国际技术标准为基础,在分析不同现场总线技术特点的基础之上,提出了一种基于EPA标准的多现场总线矿用综采监控系统,以实现信息层统一接入工业以太网的目标。本文主要工作如下:1.对EPA实时工业以太网技术国际标准进行了解析,在对Modbus、CAN、Zigbee的协议模型、协议帧格式、协议特性叁方面进行分析的基础上,给出了叁种总线技术接入EPA实时工业以太网的方法与EPA实时调度策略。2.设计了基于EPA标准的多现场总线矿用综采监控系统。给出了系统的总体架构与网络模型设计方案,并给出了基于EPA标准协议栈的Modbus、CAN、Zigbee叁种协议转换方法。3.对基于EPA标准的多现场总线矿用综采监控系统的软硬件进行了设计。对EPA/Modbus、EPA/CAN、EPA/Zigbee叁种通信协议转换设备,以及对Modbus总线的I/O输入输出设备、闭锁型扩播电话、CAN总线环境监测设备、Zigbee环境监测设备进行了设计,并给出了硬件原理图与软件结构图。4.以淮南某企业委托研制的KTCxxx矿用通信/控制/保护系统为实例,将本文提出的基于EPA标准的多现场总线矿用综采监控系统进行了工程应用实践,并对设计研制完成的系统进行了性能分析和实验测试,达到了工程应用设计的要求。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2017-04-01）

沈荣娟[4]（2015）在《基于Web的B/S模式多现场总线教学实验平台设计与实现》一文中研究指出随着网络化控制系统的发展,现场总线技术得到了广泛的应用。一个开放性强、灵活性高、易于学生理解的教学实验平台可以向学生展示工业自动化领域的现场技术,增强学生创新实践能力,使之更好地掌握课程知识,提升教学质量。本文结合工业自动化实验室现有实验设备,设计了多现场总线网络系统及上层远程监控平台。多现场总线网络系统由全功能数字网络、传感器网络、数字信号串行线叁类典型网络构成：分别是基于罗克韦尔PLC的叁层网络(EtherNet、ControlNet、 DeviceNet)、基于iCAN协议的CAN-bus网络和基于Modbus协议的RS-485串行接口设备网络。上层监控平台由基于Web的B/S模式动态网站实现。本文首先完成多种现场总线混合网络系统的底层硬件设备安装与调试；然后采用多对一网关的方式实现多现场总线系统的集成,采用工业以太网作为公共协议转换对象；采用MFC编程技术控制各现场总线设备、数据采集模块及控制对象,建立可靠通讯:采用WAMP平台、MVC设计模式、BroPHP框架、AJAX等技术实现远程Web监控平台,该平台分为前台监视和后台管理两个部分：最后,完成系统软硬件调试工作,实现底层多总线混合网络系统无缝集成及现场设备有效控制,并能稳定可靠运行；远程Web监控平台实现对现场设备的实时监控和在线管理。实验结果表明该教学实验平台能够满足本专业课程实验教学需求。(本文来源于《东南大学》期刊2015-04-01）

陈峙允,夏建华[5]（2014）在《多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的应用》一文中研究指出多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统中广泛运用,主要以施耐德PLC为核心,MB+(Modbus Plus)和S908总线为基本网络进行架构和转换扩展,本文通过对溪洛渡电站使用的MB+、S908、Profibus DP、Modbus RTU等现场总线的硬件、网络结构、系统技术特点等的阐述和分析,全面介绍了多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的运用情况。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2014年03期）

谢石瑀[6]（2014）在《Profibus-DP与DeviceNet多现场总线集成方案设计》一文中研究指出目前市场上的总线协议标准种类繁多,其中IEC标准委员会主流的就有8种总线协议,新的协议也层出不穷,这里有工业领域特殊工艺流程应用的需要也有各个参与制定协议厂商自身经济利益的排他性考虑,总之现场总线协议标准目前还看不到统一的希望。面对目前多总线协议共存的情况,而每种总线不可能使用用于所有工业领域的现实。同样在同一系统中也可能存在多总线协议应用的问题。及用户会面临使其在同一系统中总线协议转换的问题。(本文来源于《网络安全技术与应用》期刊2014年04期）

翟维枫,张晓楠[7]（2013）在《基于多现场总线的无线传感系统设计》一文中研究指出结合工业现场应用的需要,设计了一种基于多现场总线的无线传感系统。系统以STM32系列的微处理器为核心,设计了满足多总线协议的从站接口和无线传感两个部分。利用STM32和通信协议芯片的通信接口可实现基于MODBUS协议和PROFIBUS协议的RS485通信,利用无线模块将传感器采集的信息传输给主站可实现主从站无线通信,克服了传统主从站通信受限于基于单一通信协议、有线通信扩展性和移动性差等缺点。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2013年23期）

姜国栋[8]（2013）在《智能化配电系统中的多现场总线技术》一文中研究指出在现代化社会发展中,自动化、智能化水平不断提高,现场总线作为一种互联通信网络,在当前的社会中取得了较快的发展,它具有时效性好、安全性高、成本低、适用范围广等优点。但是纵观国际,世界上现场总线的种类可达上百种,但并没有根据其建立一套完善的标准。因此我们只能够在实践中不断吸取经验,从而将其应用在智能化配网系统中,从而促进配电系统的快速发展。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2013年28期）

陈峙允,夏建华[9]（2013）在《多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的应用》一文中研究指出多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统中广泛运用,主要以施耐德PLC为核心,MB+(Modbus Plus)和S908总线为基本网络进行架构和转换扩展,本文通过对溪洛渡电站使用的MB+、S908、Profibus DP、Modbus RTU等现场总线的硬件、网络结构、系统技术特点等的阐述和分析,全面介绍了多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的运用情况。(本文来源于《中国水力发电工程学会信息化专委会、水电控制设备专委会2013年学术交流会论文集》期刊2013-09-13）

陈峙允,夏建华[10]（2013）在《多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的应用》一文中研究指出多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统中广泛运用,主要以施耐德PLC为核心,MB+(Modbus Plus)和S908总线为基本网络进行架构和转换扩展,本文通过对溪洛渡电站使用的MB+、S908、Profibus DP、Modbus RTU等现场总线的硬件、网络结构、系统技术特点等的阐述和分析,全面介绍了多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的运用情况。(本文来源于《中国水力发电工程学会信息化专委会2013年年会优秀论文集》期刊2013-09-13）

### 多现场总线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电厂在建扩改的过程中,存在现场仪器仪表与主控DCS采用不同的通信协议,导致异构系统通信不兼容问题。在工业现场,实现不同现场总线协议标准设备间的通信,有利于生产过程中数据的传输和交互,能促进现场总线仪表与DCS系统的集成,推动现场总线技术发展。设备硬件集成具有可靠性高,稳定性好的优点。该文采用网关硬集成的方法,实现Modbus网络、Device Net网络与Profibus-DP网络之间的数据透明传输,完成西门子DCS与Modbus PLC设备和Device Net PLC设备之间数据采集和监视控制。达到多现场总线控制系统通讯的目的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多现场总线论文参考文献

[1].俞佳敏.多现场总线协议实时转换系统研究与设计[D].浙江理工大学.2018

[2].平国楠,王琦,关燕鹏,孙竹梅.基于西门子PCS7的多现场总线控制系统通讯[J].自动化与仪表.2018

[3].徐超.基于EPA标准的多现场总线矿用综采监控系统设计[D].合肥工业大学.2017

[4].沈荣娟.基于Web的B/S模式多现场总线教学实验平台设计与实现[D].东南大学.2015

[5].陈峙允,夏建华.多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的应用[J].水电站机电技术.2014

[6].谢石瑀.Profibus-DP与DeviceNet多现场总线集成方案设计[J].网络安全技术与应用.2014

[7].翟维枫,张晓楠.基于多现场总线的无线传感系统设计[J].电子技术与软件工程.2013

[8].姜国栋.智能化配电系统中的多现场总线技术[J].黑龙江科技信息.2013

[9].陈峙允,夏建华.多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的应用[C].中国水力发电工程学会信息化专委会、水电控制设备专委会2013年学术交流会论文集.2013

[10].陈峙允,夏建华.多现场总线技术在溪洛渡电站计算机监控系统的应用[C].中国水力发电工程学会信息化专委会2013年年会优秀论文集.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7cf4f61d838625126a7f811a.html