# 船载动中通论文-孙儒章,陈焕东

导读:本文包含了船载动中通论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:船载动中通,天线系统,卫星通信

### 船载动中通论文文献综述

孙儒章,陈焕东[1]（2019）在《船载动中通天线系统设计与实现》一文中研究指出依据我国现有海上通信能力较为薄弱,针对"天通一号"卫星移动通信系统不具备全球波束,船载终端无法提供类似于Inmarsat系统中移动终端快速对星所用信标信号的现状。研究基于"天通一号"系统的"动中通"系统整体设计、双模射频信号收发、天线跟踪接收方案、以及关键算法的设计。解决"动中通"天线在高仰角位置、横滚的微小波动情况下都能实时对准卫星的技术问题,实现船舶在海上航行过程中的稳定通信。系统测试达到了较好的效果,信号环在处理后的精度误差在0.5°范围内,可实现稳定的高质量海上卫星通信。(本文来源于《信息通信》期刊2019年10期）

陈庆超[2]（2018）在《船载“动中通”卫星通信地球站天线及控制系统的研究应用》一文中研究指出本论文依托于笔者在南京邮电大学卫星通信实验室参与的一个项目——Ka频段船载“动中通”卫星通信地球站研发项目。由于Ka频段的卫星通信系统在对星和跟踪方面较为困难,对器件的要求较高,所以在本设计中选用功能更强、处理速度更快的STM32F407VET6作为控制器,并以此为基础对控制系统的硬件和软件进行设计和实现。本文以笔者的工作为主线,由整体到细化,完成对整个船载“动中通”系统的介绍。包括系统涉及到的关键技术和算法、控制电路的设计和软件的实现等。其中,系统中涉及到的关键技术和算法包括PID控制算法、画框搜索算法、圆锥扫描跟踪算法和matlab仿真工作等;控制系统的电路设计以控制器为中心,采用分模块的设计方法,完成整体硬件电路的设计;软件的实现以硬件电路为基础,进行初始化配置,并结合相应的算法,完成对天线各个功能的软件设计与实现。目前,“动中通”卫星通信系统的设计已基本完成。并且,分别在静态环境和叁维运动模拟器上进行了测试,测试结果良好,均已达到预期目标。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2018-11-14）

凌鸣,陈光喜,贺文,崔更申,鄢宇涵[3]（2018）在《基于STM32F4的船载动中通天线伺服控制系统》一文中研究指出为解决运动中的船只实现实时、高质量的卫星通信问题,设计了一种基于STM32F4控制芯片设计的船载动中通天线伺服控制系统。该系统包含微型惯性航姿系统和转台运动控制系统,在载体运动的过程中,惯性航姿系统能够精确地检测载体姿态的实时变化,结合GPS和惯性航姿系统进行卫星的粗对准,利用信标接收机的电平信号强度精确对星,从而实现控制系统的开、闭环相结合的控制方式,以确保天线实时精准地对准卫星。采用DMA控制PWM脉冲个数控制电机运动,编码器反馈电机运动位置,从而实现天线转台的精确定位。实际应用结果表明,船载动中通天线伺服控制系统能满足航姿检测需要的精度,并且误差在0.5°以内,保证了船载天线在运动中能够实时对准卫星,从而实现高质量的卫星通信。(本文来源于《桂林电子科技大学学报》期刊2018年05期）

苏伟,赵栋,李博,刘高露[4]（2018）在《基于Workbench的船载“动中通”天线结构的设计》一文中研究指出船载"动中通"天线是海上卫星通信必不可少的设备。我国海域广阔,为了不在海上卫星通信行业落后于他国,对船载"动中通"天线的研究显得尤为重要。通过运用有限元分析软件,对"动中通"天线的主要结构部分进行了有限元分析,最终设计出了全新船载"动中通"天线。该天线具有叁轴联动,可以保证天线在船上时随时随地自动对准卫星,确保海上通信的连续性与可靠性。(本文来源于《机电工程技术》期刊2018年05期）

杜鹏,高世伟[5]（2018）在《船载动中通天线系统优化设计》一文中研究指出由于舰艇运动过程中存在着各种不可预知的干扰,要求船载动中通能够提供可靠的、连续且稳定的通信,因此进行了天线系统软硬件方面的优化,惯组跟踪导航优化,传动系统的驱动器的优化,跟踪接收系统的微型信标接收机的优化,引入双闭环控制和PID控制参数优化设计。该优化的天线系统已完成了实际车体、模拟摇摆台和船体环境测试,都能迅速实现卫星搜索和跟踪,抗扰能力强。(本文来源于《中国仪器仪表》期刊2018年04期）

林源,田伟,顾娜[6]（2018）在《船载动中通与地面固定系统间兼容性研究》一文中研究指出本文介绍了K a频段船载动中通系统的应用现状和发展前景,针对系统典型参数,依据干扰保护标准,借助ITU-R P.452传播模型,开展船载动中通对同频段固定系统的干扰分析,并给出分析结论。(本文来源于《数字通信世界》期刊2018年04期）

张乾,王崇军[7]（2016）在《TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统的设计与应用》一文中研究指出文章探讨了一种宽带卫星通信系统的设计,由一个高速出向广播载波和一个或多个使用时分多址(TDMA)或频分多址(FDMA)技术的入向载波来实现,主要设备包括中心站、用户站、动中通天线等,系统的应用可有效提升远洋船舶的信息化水平。(本文来源于《信息通信》期刊2016年07期）

赵希[8]（2016）在《浅谈船载动中通卫星天线及系统安装流程》一文中研究指出进入21世纪,自动跟踪式动中通天线技术逐渐成熟,民用产品逐渐向市场推广,多种类型不同天线口径尺寸的产品能够安装于车、船等移动载体,使得移动载体在行进间实时保持天线对准卫星实时通信。本文将介绍动中通卫星天线工作原理及船载动中通卫星天线通信系统的安装流程。(本文来源于《通讯世界》期刊2016年10期）

席永帅,章凌凡,吴芳伟[9]（2016）在《船载动中通系统设计与功能实现》一文中研究指出依据现有海上常用通信方式的不足,阐述了以卫星为通信手段的船载动中通卫星通信系统在船舶与陆地、船舶与船舶之间通信的优势,通过动中通卫星通信系统的具体应用实例,介绍了系统组成、系统工作原理,探讨了动中通中的关键技术,为保障更优质的海上通信服务提供技术支持。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2016年05期）

[10]（2016）在《一种用于S120船载动中通的天线姿态稳定跟踪装置》一文中研究指出本实用新型提出一种用于S120船载动中通的天线姿态稳定跟踪装置,主要包括方位传动链、俯仰传动链、横滚传动链以及极化传动链。为了有效解决天线在寻星过程中能够实时平稳跟踪和隔离来至载体变姿影响对星精度的问题,本装置着重从叁轴正交设计理念平衡布局零部件,方位电机下置设计消除因电机公转带来的离心扰动,多方面克服重力失衡产生的失稳,从而保证在跟踪过程中传动系统转动轻盈均称;采用7级精度齿轮在H齿隙状态下传动,跟踪系统平稳无空回;选择向心推力球轴承组合使用做支承,俯仰和横滚合成变姿时受力更稳妥;骨架零件设计为铸铝造型构件,达到重量轻巧型体流畅。相比现有传统的机械结构,本实用新型具有较强的实用价值。(本文来源于《卫星应用》期刊2016年02期）

### 船载动中通论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本论文依托于笔者在南京邮电大学卫星通信实验室参与的一个项目——Ka频段船载“动中通”卫星通信地球站研发项目。由于Ka频段的卫星通信系统在对星和跟踪方面较为困难,对器件的要求较高,所以在本设计中选用功能更强、处理速度更快的STM32F407VET6作为控制器,并以此为基础对控制系统的硬件和软件进行设计和实现。本文以笔者的工作为主线,由整体到细化,完成对整个船载“动中通”系统的介绍。包括系统涉及到的关键技术和算法、控制电路的设计和软件的实现等。其中,系统中涉及到的关键技术和算法包括PID控制算法、画框搜索算法、圆锥扫描跟踪算法和matlab仿真工作等;控制系统的电路设计以控制器为中心,采用分模块的设计方法,完成整体硬件电路的设计;软件的实现以硬件电路为基础,进行初始化配置,并结合相应的算法,完成对天线各个功能的软件设计与实现。目前,“动中通”卫星通信系统的设计已基本完成。并且,分别在静态环境和叁维运动模拟器上进行了测试,测试结果良好,均已达到预期目标。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 船载动中通论文参考文献

[1].孙儒章,陈焕东.船载动中通天线系统设计与实现[J].信息通信.2019

[2].陈庆超.船载“动中通”卫星通信地球站天线及控制系统的研究应用[D].南京邮电大学.2018

[3].凌鸣,陈光喜,贺文,崔更申,鄢宇涵.基于STM32F4的船载动中通天线伺服控制系统[J].桂林电子科技大学学报.2018

[4].苏伟,赵栋,李博,刘高露.基于Workbench的船载“动中通”天线结构的设计[J].机电工程技术.2018

[5].杜鹏,高世伟.船载动中通天线系统优化设计[J].中国仪器仪表.2018

[6].林源,田伟,顾娜.船载动中通与地面固定系统间兼容性研究[J].数字通信世界.2018

[7].张乾,王崇军.TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统的设计与应用[J].信息通信.2016

[8].赵希.浅谈船载动中通卫星天线及系统安装流程[J].通讯世界.2016

[9].席永帅,章凌凡,吴芳伟.船载动中通系统设计与功能实现[J].仪器仪表用户.2016

[10]..一种用于S120船载动中通的天线姿态稳定跟踪装置[J].卫星应用.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7d13c56bdd90ce62118d0939.html