# 关于建筑工程高支模施工技术研究李群

中冶天工集团有限公司天津300308

摘要：现阶段，我国的进经济发展的十分的迅速，建筑行业的发展也有了很大的提高。随着经济和建筑行业的快速发展，在建筑工程施工中对于层高较高的楼层，需要进行高支模施工。为了避免高支模施工质量问题，需要对建筑工程高支模施工技术进行研究，减少高支模施工中的管理不善之处，提高高支模施工质量，促进建筑工程的可持续发展。

关键词：建筑工程；高支模；施工技术

引言

在当代高层建筑施工中广泛使用的高支撑模板相较于普通的支模要宽大很多，大部分都是大部分都是8m以上的以上的，所以，在高层建筑施工使用高支撑模板的难度系数很高，发生高空坠落事故和支模塌陷的几率大。对此，为了降低不必要的经济损失和人员上的伤亡，在高层建筑建设施工中使用高支模技术时，施工人员必须依照正确的安装顺序对高支撑模板进行有序安装，而且在安装过程中工作人员必须遵守施工行为安全准则，这样才可以大大降低事故发生机率，促使施工顺利安全进行。在当今行业竞争日益激烈的情形下，只有不断优化技术和管理，提升支模施工中的安全性，才能让支模施工在激烈的国内外行业竞争中占据一席之地。

1建筑工程高支模施工技术概述

高支模施工技术就是为相对较高的作业面搭建牢固的、支撑性好的模板，这种技术使用的主要层面就是高空作业层面。在高层建筑的高支模施工环境中大部分使用都是四米以上的支架，在搭建的过程中把垂直纵向的剪刀支撑架搭建在支架的周围，这样一来，高层建筑建设施工的高支模的承载力才能得到有效的保证。因为当今主要是建层高、跨度大的建筑工程施工，所以对高支模施工技术的需要和依赖使得高支模施工技术成为高层建筑施工的最的主要技术之一。但是又因为高支模施工技术技术先进、可靠性高等优点，一方面可以促进高层建筑的顺畅施工，有效提高高层建筑工程施工的质量，另一方面又可以很好提高工程的施工效率。所以，高支模施工技术已然成为跨度大、建层高的建筑工程施工最核心的技术之一。

2高支模施工技术要点

2.1剪刀撑的设置

根据扣件式钢管脚手架施工要求，为了提高满堂支撑架整体结构的稳定性，需要适当的增加竖向、水平剪刀支撑，从而提高支撑架的刚度及稳定性，确保脚手架具有充足的承载能力。同时，为了确保架体的稳定性，还需要在竖向剪刀撑顶部的交叉点平面内设置水平连续剪刀撑。研究发现，在支架中设置剪刀撑可以提高支架26-40%的承载能力。此外，随着增设剪刀撑数量的增多支架的承载能力而逐渐的增大，例如，以设置剪刀撑的斜框格占总框格的比例而言，若占比达到5%时承载能力可以提高30%，若占比达到15%时承载能力可以提高1.5倍。

2.2水平杆的设置

在立杆上距离地面约0.2m处，在纵横向按照纵向杆在下、横向杆在上的原则设置扫地杆。并且，在可调节支座的立柱顶端沿着纵横两方向设置水平拉杆。而对于立杆底部的扫地杆与上部的水平拉杆之间的距离，需要在符合模板设计所要求的水平拉杆步距基础上进行平均分配，从而确定步距，并在每一步距内沿着纵横向分别设置一道水平拉杆。而处于看台部位的水平横杆需要根据斜梁放坡的要求进行均匀分布。同时，为了确保支撑杆和模板的稳定性，需要在横杆下部用双直角扣锁紧。

2.3外连装置

连接件采用刚性连接的方式，采用准48×3.5的钢管套箍，对脚手架和周围的结构进行直角扣件连接，从而有效地提高了支架的整体性、稳定性。并在支架的框架柱部位、地上1m及梁下1m处设置双杆箍柱式拉杆，以提高支架的稳定性，避免高支模施工中出现危险。

2.4拆除高支模

在高层建筑和跨度大建筑的施工完成之后，就应该进行对高支模的拆卸工作了。首先，在完成高层建筑墙体的浇筑工作之后，施工人员必须仔细检查混泥土的凝结强度，确定混泥土的强度达到行业内的相关标准和要求后再进行对高支模的拆除工作。其次施工人员必须严格遵守先浇后拆的原则。最后施工人员还必须按要求进行高支模板的拆除，及时清理在高支模搭建中使用的支架和配件，在清理干净后还需要及时保养，这样才能延长支架及配件的使用寿命和年限。

3建筑工程高支模施工技术的合理化应用

3.1针对工程实际情况作出科学设计

在对高层建筑进行高支模施工之前，必须要先有科学的优化搭建设计，这是开展工作的必要条件也是首要条件。当然要进行设计，就必须要根据实际情况出发。其一，设计之前，必须精确定位梁线位置，再以水平控制线为基准点，确定轴线与梁线是否相互平衡，确定二者的相互位置之后，需要在梁底的位置搭建好顶架，这样有利于后续工作的持续开展和推进；其二，科学安装楼面模板，，就此就需要加强梁板的稳固性，即增强对梁板的捆绑率，使梁板之间的相互联系大大增强，强化梁板整体的稳固性。还有如果实际情况需要，还可以使用混泥土对梁板进行浇筑，这样梁板的稳固性会更高，施工人员的生命财产安全才能得到更有效的保证。

3.2梁模板的施工要求

①当建筑物的跨度超过4m的时候，需要确保模板能够起拱。具体起拱的高度需要结合实际梁模板的施工状况予以调整。通常而言，起拱高度应保持在全跨度的1‰至3‰。需注意的是，起拱高度需低于3cm，避免对梁模板的施工带来不利影响。②安装梁模板钱，需要率先安装好底模。安装底模的时候，中心线的准确性需予以高度关注，可以借助拉通线的方式进行校正处理。且底模应始终保持在水平的状态中，然后再安装侧模。此外，安装侧模的时候，其应该和底模呈现出直角，从而确保梁模板的施工更加的稳定和安全可靠。③施工梁模板时，梁的支撑架需要和柱、板和墙等相关支撑架进行有效连接，使其形成一个稳定的整体。同时也可以保障整个支撑系统的刚性良好，切实提升土木工程高支模施工质量。

3.3顶板的施工要求

土木工程高支模施工质量还直接受到顶板施工质量的影响。在顶板施工过程中，通常需要涉及到小楞、满堂架和模板等的施工，需要严格依据相应的施工流程和施工数据开展施工活动，确保顶板的施工符合施工规范要求。此外，因顶板施工时，将直接受制于板面标高和楼板厚度等因素的影响。因此，需要对于板面的标高和楼板的厚度需要严格把握，特别是要充分了解阳台和卫生间板面的下沉高度，确保顶板施工质量达标。

3.4柱模板的施工要求

施工柱模板的时候，首先应保障柱子具备良好的垂直度，且柱子的模板支撑需要和支撑的承重架之间有效的连接，以避免在浇筑混凝土的时候，因荷载因素而出现位移现象。

3.5剪力墙的施工要求

土木工程高支模施工过程中，剪力墙属其关键位置。在施工剪力墙的时候，需运用花篮螺丝和铁丝等来对上部板的局部位置进行调节，保障上口的平直性。只有这样，才能保证剪力墙施工时墙体模板可以达到横平竖直的施工要求。

结语

在建筑工程高支模施工中，其施工好坏直接影响高层建筑的施工质量，降低建筑工程的使用功能。需要结合高支模施工的基本特征，严格控制高支模施工过程中支架立柱、剪刀撑、模板搭设等施工质量，并在搭设完成后，对其尺寸、位置进行复核，确保高支模施工质量满足设计要求。

参考文献：

[1]刘杜钊.关于建筑工程高支模施工技术研究[J].江西建材，2017（01）：70-71.

[2]李边阳.建筑工程中高支模施工技术分析[J].江西建材，2017（08）：95.

[3]贾联栋.关于建筑工程高支模施工技术的探究[J].黑龙江科技信息，2017（13）：165.

[4]郭亮.建筑工程高支模施工技术的应用[J].四川水泥，2016（09）：201.

[5]鹿煦.高支模技术在我国土木工程领域中得到的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（8）：153

[6]郭贵法.土建工程中的高支模施工技术应用分析[J].建筑知识，2017，37（3）：66

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7d2b2871d566831e3fc0efd0.html