# 自由定标法论文-崔金龙,马翠红,徐少彬,高贝贝,郭宝军

导读:本文包含了自由定标法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光诱导击穿光谱技术,定量分析,自由定标法,束缚装置

### 自由定标法论文文献综述

崔金龙,马翠红,徐少彬,高贝贝,郭宝军[1]（2018）在《基于自由定标法的LIBS钢液Cr元素和Ni元素的定量分析》一文中研究指出为更好地控制合金钢中的元素含量,利用激光诱导击穿光谱技术对钢液的成分进行确定,后结合自由定标法实现对多元素的同时定量分析。为减小自吸收现象对测量精度的影响,利用将等离子体约束在半球形狭小空间内的方法进行钢液样品的光谱数据收集,然后利用自由定标法完成对样品中被测元素的玻尔兹曼平面的建立,从而求得被测元素的含量。计算测得了4个样品中Cr含量的平均相对误差AARD为3.23%~5.84%,标准差SD在0.90%~1.18%之间;Ni含量的平均相对误差AARD为3.04%~7.81%,标准差SD在0.55%~0.77%之间,表明测量值可以表征样品的实际含量。证明自由定标法可以完成对LIBS钢液中多元素成分的同时定量分析。(本文来源于《应用激光》期刊2018年04期）

王吉[2]（2017）在《激光诱导击穿光谱自由定标法测定元素含量的研究》一文中研究指出激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,简称为LIBS)是一种新型的光谱技术,其原理是利用高能脉冲激光激发物体产生等离子体,从而产生发射谱线,通过探测和分析这些发射谱线来测定待测物的化学成分和含量。激光诱导击穿光谱的优点在于无需处理样品,简单快速,又可以对多种元素同时进行测定,适合作为快速测定的方法。当然,由于该技术发展时间还较短,尚未达到较为成熟的程度,还需要许多研究者开展多方面的研究。本文以玻璃、鞋材、铜阀门为研究对象,在LIBS法中研究了激光能量、延迟时间、焦深等参数对实验的影响,并针对鞋材等厚度小易击穿样品设计了旋转样品台装置;在微波消解-ICP法中研究了微波消解温度、时间、消解试剂、谱线选择对实验的影响。本文运用激光诱导击穿光谱结合自由定标法测定了玻璃中Si和Ba的含量、鞋材中Pb的含量、铜阀门中Cu的含量;另外运用配比理论计算了玻璃中Si和Ba的含量、微波消解-ICP法测定了鞋材中Pb的含量、滴定法测定了铜阀门中Cu的含量。将LIBS法的结果与其它结果进行比较,玻璃样品中含量为10~20%的Si、30~50%的Ba,平行测定相对标准偏差在2.23~7.48%和1.40~5.51%间,与理论计算的相对偏差在-10.13~9.81%和-7.29~11.76%间;鞋材样品中含量30~140 mg/kg的Pb,平行测定相对标准偏差在4.13~22.63%间,与ICP法的相对偏差在-25.00~14.81%间;铜阀门中含量为60~70%的Cu,平行测定的相对标准偏差在1.99~2.62%间,相对偏差在-2.76~5.74%间。可见对于合金、玻璃等不易被击穿的样品,测定其主要元素时LIBS法的结果差异不太大,而对于易击穿样品的痕量元素,LIBS法在定量分析方面还需进一步提高,但较为适合作为快速筛选方法,可以有效地减少工作量。本文的研究表明了激光诱导击穿光谱结合自由定标法技术在玻璃、鞋材、铜阀门等几种材料的主要元素或痕量元素分析中可以成功应用。对激光诱导击穿光谱结合自由定标法技术的发展特别是快速筛选测定技术的应用有一定的促进作用。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2017-05-18）

高军,刘英,张勇[3]（2016）在《激光诱导击穿光谱自由定标法分析钛合金中主量元素》一文中研究指出采用波长1064 nm Nd-YAG固态激光器对TC11牌号钛合金样品进行烧蚀,中阶梯光栅光谱仪作为分光系统,以时间分辨增强型电荷耦合检测器检测光信号,采用自由定标激光诱导击穿光谱(CF-LIBS)法对钛合金中Ti,Al,Mo及Zr等主量元素进行定量分析。为提高分析方法的准确度,以Ti(II)350.489 nm斯塔克展宽确定等离子体电子数密度,采用萨哈-玻尔兹曼平面法确定等离子体温度,通过CF-LIBS定量分析数学模型及算法,对4块钛合金标准样品中Ti,Al,Mo及Zr进行定量分析,并与标准值进行比较,其相对误差分别为1.6%~2.6%,5.5%~11%,13%~22%及26%~38%。结果表明,CF-LIBS可以快速实现对钛合金中主量元素的半定量分析。(本文来源于《分析试验室》期刊2016年10期）

李超,王吉,张炜,陈华才[4]（2016）在《激光诱导击穿光谱结合自由定标法同时定量分析玻璃主要元素》一文中研究指出建立激光诱导击穿光谱结合自由定标法快速定量分析玻璃中主要元素Si和Ba的方法.采用由调Q脉冲Nd:YAG激光器、中阶梯光栅光谱仪和ICCD检测器等组成的激光诱导击穿光谱系统采集4种标准玻璃样品的激光诱导击穿光谱.提取光谱信息,结合自由定标法建立样品中Si和Ba的玻尔兹曼曲线,计算获得4种玻璃样品中Si和Ba的含量.Si含量分析相对误差在4.96%~10.12%之间,标准差在0.38%~1.29%之间,Ba含量分析相对误差在4.07%~9.62%之间,标准差在0.54%~1.70%之间.T检验表明,测量值与实际值无显着差异.(本文来源于《光子学报》期刊2016年04期）

刘志海,李林青[5]（2014）在《自由定标法在激光诱导等离子光谱中的应用》一文中研究指出激光诱导等离子体光谱(LIBS)技术是一种应用非常广泛的光谱检测技术。相比于其他的测量方法,LIBS技术更适应于实时多变的测量环境。但是由于检测过程中样品的基体效应,LIBS技术很难对样品进行定性测量。文章主要介绍一种有效的定量检测方法———自由定标法。并且通过一个具体的实验来验证自由定标法可行性。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2014年14期）

涂彩,袁心强[6]（2011）在《应用激光诱导离解光谱自由定标法测定黄金首饰成分初探》一文中研究指出利用激光诱导离解光谱自由定标法对一系列高纯度黄金样品进行定量分析与研究,初步证明了将此方法应用于黄金首饰成分测定的可行性。采用波长1 064nm的Nd∶YAG脉冲激光器激发黄金样品,波长范围为200～760nm的4CCD光纤光谱仪采集发射光谱,对Au元素质量分数范围为85.0%～99.6%的6件黄金标准样品进行激光诱导离解光谱测试。对所得黄金样品光谱中的Au,Cu,Ag叁种元素分别选择合适的原子(离子)谱线代入自由定标法模型,通过所得参数拟合得到了所有元素原子(离子)的二维波尔兹曼平面曲线,并以此为基础进行元素的质量分数计算。激光诱导离解光谱自由定标法定量分析黄金样品中Au元素的质量分数与标准值的相对误差<3%。(本文来源于《宝石和宝石学杂志》期刊2011年04期）

郑剑杰[7]（2010）在《基于自由定标法的激光诱导击穿光谱定量化分析技术研究》一文中研究指出合金中各金属元素含量是反映合金产品质量的重要指标,对高功率密度激光辐照金属表面形成激光微等离子体的研究,在冶金工业应用等方面有重要的理论指导意义和广泛的应用前景。激光诱导击穿谱(LIBS)可准确测量元素含量,有利于调高冶金工业中合金产品快速实时在线检测的效率。此外,在一些特殊环境,如高温、辐射、地外行星等,常用的定量分析方法滴定法、光度法、X射线荧光光谱分析法等,这些方法都存在分析复杂、费时、不能进行在线和多元素测量等问题。故本文提出以激光诱导击穿光谱(LIBS)技术应用于合金的定性与定量测量。本文首先介绍了LIBS技术的原理、理论和应用研究现状；对LIBS定量分析的方法进行了阐述；介绍了进行LIBS研究的实验装置和样品；接下来选用3种合金样品,对其进行了定性分析,并以自由定标法进行了定量分析。最后总结了本文的主要研究内容,指出利用LIBS技术进行合金定量测量的不足之处,并对下一步的研究提出了建议。(本文来源于《北京交通大学》期刊2010-05-01）

### 自由定标法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,简称为LIBS)是一种新型的光谱技术,其原理是利用高能脉冲激光激发物体产生等离子体,从而产生发射谱线,通过探测和分析这些发射谱线来测定待测物的化学成分和含量。激光诱导击穿光谱的优点在于无需处理样品,简单快速,又可以对多种元素同时进行测定,适合作为快速测定的方法。当然,由于该技术发展时间还较短,尚未达到较为成熟的程度,还需要许多研究者开展多方面的研究。本文以玻璃、鞋材、铜阀门为研究对象,在LIBS法中研究了激光能量、延迟时间、焦深等参数对实验的影响,并针对鞋材等厚度小易击穿样品设计了旋转样品台装置;在微波消解-ICP法中研究了微波消解温度、时间、消解试剂、谱线选择对实验的影响。本文运用激光诱导击穿光谱结合自由定标法测定了玻璃中Si和Ba的含量、鞋材中Pb的含量、铜阀门中Cu的含量;另外运用配比理论计算了玻璃中Si和Ba的含量、微波消解-ICP法测定了鞋材中Pb的含量、滴定法测定了铜阀门中Cu的含量。将LIBS法的结果与其它结果进行比较,玻璃样品中含量为10~20%的Si、30~50%的Ba,平行测定相对标准偏差在2.23~7.48%和1.40~5.51%间,与理论计算的相对偏差在-10.13~9.81%和-7.29~11.76%间;鞋材样品中含量30~140 mg/kg的Pb,平行测定相对标准偏差在4.13~22.63%间,与ICP法的相对偏差在-25.00~14.81%间;铜阀门中含量为60~70%的Cu,平行测定的相对标准偏差在1.99~2.62%间,相对偏差在-2.76~5.74%间。可见对于合金、玻璃等不易被击穿的样品,测定其主要元素时LIBS法的结果差异不太大,而对于易击穿样品的痕量元素,LIBS法在定量分析方面还需进一步提高,但较为适合作为快速筛选方法,可以有效地减少工作量。本文的研究表明了激光诱导击穿光谱结合自由定标法技术在玻璃、鞋材、铜阀门等几种材料的主要元素或痕量元素分析中可以成功应用。对激光诱导击穿光谱结合自由定标法技术的发展特别是快速筛选测定技术的应用有一定的促进作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自由定标法论文参考文献

[1].崔金龙,马翠红,徐少彬,高贝贝,郭宝军.基于自由定标法的LIBS钢液Cr元素和Ni元素的定量分析[J].应用激光.2018

[2].王吉.激光诱导击穿光谱自由定标法测定元素含量的研究[D].浙江工业大学.2017

[3].高军,刘英,张勇.激光诱导击穿光谱自由定标法分析钛合金中主量元素[J].分析试验室.2016

[4].李超,王吉,张炜,陈华才.激光诱导击穿光谱结合自由定标法同时定量分析玻璃主要元素[J].光子学报.2016

[5].刘志海,李林青.自由定标法在激光诱导等离子光谱中的应用[J].科技创新与应用.2014

[6].涂彩,袁心强.应用激光诱导离解光谱自由定标法测定黄金首饰成分初探[J].宝石和宝石学杂志.2011

[7].郑剑杰.基于自由定标法的激光诱导击穿光谱定量化分析技术研究[D].北京交通大学.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7d42c386b8884abb651aa61f.html