# 房屋建筑施工中后浇带施工技术的应用探析

山东聊城252000

摘要：在建筑行业快速发展的今天，我国高层房屋建筑工程数量逐年增加，在房建工程施工过程中，通过合理应用后浇带施工技术，能够有效提升房建工程结构的完整性，防止房建工程出现结构失稳现象。对于房建工程中的施工人员来讲，要根据工程结构特点，科学设置后浇带，保证房建工程的施工质量以及使用耐久性能得到更好提升。鉴于此，本文主要分析房建施工中后浇带施工技术的具体应用。

关键词：房屋建筑施工；后浇带施工技术；应用

1后浇带施工技术在房建施工中应用的现实意义

所谓后浇带施工技术，主要指的是在房屋主体结构的墙体、楼板或者基础底板变形敏感处或应力集中处设置一定宽度（通常为800~1200mm）的二次浇捣区域，目的是将混凝土结构按区域分开，待墙体、楼板或者基础底板结构的膨胀和收缩基本趋于相对稳定后，在合理的时间内浇筑混凝土填筑收缩补偿混凝土，从而减少和避免混凝土结构开裂，保证房建工程整体结构更加安全可靠。在房建施工过程中，通过合理设置和应用后浇带施工技术，能够帮助施工人员更好的了解工程结构特点，并结合房建工程结构特点，科学设置后浇带，在提升房建工程结构完整性的同时，减小外界温度变化对混凝土构件的影响。

2房屋建筑施工中后浇带的主要作用及功能

就现阶段发展的情况来看，有很大一部分现代的房屋建筑工程，由于施工材料是钢筋及混凝土组成的，所以由于钢筋混凝土的自重出现了不匀称的沉降问题，所以导致房屋建筑工程出现了不同程度上的裂缝。通常情况下，如果钢筋混凝土的结构出现了不同程度的裂缝我们可以通过施工缝的方式来对其进行一定程度上的弥补，但是这毕竟不是一个长久之计，如果长久的施工缝会对于整个房屋建筑工程的结构以及后期的建设造成严重的影响，但是，如果运用后浇带技术来进行施工的话，就能够很好的避免对于房屋建筑工程外部带来的影响，而且还能够有效的减少温度裂缝对于整个房屋建筑工程的影响。所谓的温度裂缝指的就是混凝土受到了水泥自身的放热以及阳光的直射等各方面的因素带来的影响，因为温度的过高或过低所以导致混凝土出现一定程度上的膨胀或者收缩，久而久之，建筑的结构上就会出现裂缝。而且，在受到水热化的影响后，混凝土的内部与表面的温差会特别的大，所以导致混凝土的内部压力迅速增长，而混凝土的表面也会产生一定的压力，那么当混凝土的表面压力超过混凝土的抗拉强度的时候，就会出现因为温度而导致的温差裂缝。同样，在混凝土当中，还有就是温度的应力可能会超出相应的荷载应力，如果我们将温度裂缝与其他裂缝进行比较的话，其主要的特点就是会随着温度的变化而出现伸张或者收缩的问题。

3房屋建筑工程后浇带施工技术要点

3.1关于建筑混凝土相关材料选取

在房屋建筑工程实际施工的过程中，出现裂缝的主要原因就是建筑材料由于受到温度的冷热影响，产生热胀冷缩从而导致裂缝的出现。所以在选择建筑材料时，首先要优先考虑选择那些受气温影响小的建筑材料。在选择建筑材料时，混凝土的硬度也是需要重点考虑的问题，在建筑物整体的结构中，混凝土和钢筋起着十分重要的作用，混凝土的硬度越高，那么建筑物才会更坚固。因此一定要严格按照标准比例来合理配置混凝土，否则将会对混凝土的性质带来很大的影响。此外，还需要注意，由于混凝土有很强的收缩性，所以在两个物体之间利用混凝土进行填充时，一定要充分的填满，如果有需要还应该使用一些类似膨化剂作用的辅助材料，这样才能避免混凝土在收缩后产生裂缝。

3.2合理设置后浇带

在房屋建筑工程的实际施工中，采用后浇带施工技术时，一定要对后浇带进行科学合理的设置。例如在对断面形式进行设计的时候，要选择合适的接缝形式，使其与混凝土结构的断面有效的结合。另外，在对浇筑的位置进行确定时，一定要尽量避免剪力墙位置，一般情况下可以选择梁、板反弯点。最后，要严格按照相应的施工标准，结合施工的实际情况，在符合相应规范和要求的基础上对后浇带进行设置。

3.3后浇带预设模板施工技术

后浇带施工需要借助模板进行，模板预设施工需要严格按照施工图纸有关规定，以施工图纸作为后浇带施工的参照文件。在后浇带施工浇筑之前，要预设安装钢丝网模板，保障钢水网规格、参数的统一，避免出现钢丝网粗细不一等情况。另外，施工单位要对模板的物理性能参数进行实验，确保模板的物理性能、稳定性等能够满足施工质量的需要。若后浇带的体积比较大，要在钢筋上下位置安装支撑模板，并对模板的两侧进行封堵，避免其在浇筑的过程中发生漏浆情况。另外，在预设模板施工过程中，设计方案中为后浇带增加垫层，需要在施工部位坐高物理增强处理，并对其进行防水处理，减少外界因素对后浇带施工的影响。

3.4后浇带混凝土建筑技术

后浇带混凝土浇筑是保障房屋建筑施工质量的基础，在浇筑工作开始之前，需要对杂物进行全面清理，并排除混凝土结构、施工区域的杂质。后浇带浇筑过程中，要保障两侧构件表面的湿润程度，保障其可维持1d以上的湿润度。针对后浇带施工中的钢丝网，要对其进行积水、杂质的清理工作，避免其出现锈蚀情况，导致后浇带质量受到影响。在后浇带施工过程中，要清除周围松散的混凝土，避免其出现连接裂缝，影响新旧混凝土之间的科学连接。若浇筑类型属于水平后浇带，需要控制钢丝网承受的侧压力，在保障钢丝网稳定基础上，实行后浇带混凝土的振捣作业。在振捣过程中，要利用振捣器，控制与模板之间的距离，避免出现混凝土浆流失情况。

3.5垂直施工缝的处理

垂在房屋建筑工程施工过程中利用钢丝网模板施工作业时，初凝后利用压力水对其进行冲洗，并且将碎片、浮浆等清理干净。同时，冲洗钢丝网片，当其终凝时可拆除钢丝网，并且用高压水枪对缝面再次就行冲洗。木模板施工操作时，应当利用高压水枪进行冲毛处理，并且结合现场情况以及时规范要求进行拆模，人工凿毛，待其表面硬化以后，利用凿毛机处理，如果孔洞严重，需及时进行修补。后浇带混凝土浇筑之前，需利用喷枪对其表面进行清理。

3.6温度选择

为了保证建筑的质量，后浇带一定要选择合适的浇筑温度。当然这个温度是有明确的规定的，10℃是最合适的温度，因为此温度完全符合热力学的收缩和膨胀的概念。在浇筑工作完成后还要选择合适的时间收关，这个时间不是确定的，但是必须在浇筑完成2d之后，最好选择在早上或者晚上的时间点，这样能够有效的防止其出现干裂现象。

3.7后浇带的保护

后浇带的保护也是一项重要的工作，可以在在后浇带缝的两侧安装防水砖，或者是在内壁上涂抹一定量的防水砂浆，使用木质模板和铁质盖子将其封盖，然后设置挡水带，为周围设置临时护栏。

4结束语

综上所述，在进行建筑的过程中，后浇带的主要作用就是能够保障建筑与裙房之间的结构差异。而且还能够改变建筑的结构等情况，对于整个房屋建筑工程有着至关重要的影响。

参考文献

[1]李明东.后浇带施工技术在房建施工中的应用[J].建材与装饰，2018（51）：38-39.

[2]乔振刚，高玲.谈房屋建筑施工中后浇带的功能作用与施工技术[J].山西建筑，2017，43（02）：105-106.

[3]姚香耀.房屋建筑施工中后浇带的功能作用与施工技术分析[J].江西建材，2016（07）：96+100.

[4]乔丕宏.房建工程中后浇带施工技术的应用探讨[J].山西建筑，2018，44（07）：86-87.

[5]陈全根.房建施工后浇带施工技术分析[J].建材与装饰，2018（30）：6-7.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7d540383a35fab639ba7bf2c.html