# 浅析植物胶泡沫钻井液在裂隙岩溶地层中的应用研究

延长石油集团公司富县采油厂727500

摘要：在裂隙岩溶地层中，普通的钻井液不但在渗透性上难以达到预期目标，同时在钻井液的粘度和钻井液的其他性能指标上也无法满足实际需要。根据裂隙岩溶地层的特殊要求，植物胶泡沫钻井液作为一种新型的钻井液，不但能够有效的深入地层。同时还能提高钻井液的渗入效率。最大程度的满足裂隙岩溶地层的钻井需要。对于提高裂隙岩溶地层的钻井效果和提高钻井效率具有重要作用。因此，我们应当对植物胶泡沫钻井液的特点进行认真分析，并且探讨植物胶泡沫钻井液在裂隙岩溶地层中的具体应用。

关键词：植物胶泡沫钻井液；裂隙岩溶地层；应用研究

一、前言

基于对裂隙岩溶地层钻井过程的了解，由于裂隙岩溶地层中存在地质断层，利用普通的钻井液不但无法渗入到钻井的地层中，同时还会导致钻井液渗入到其他地层中，给钻井带来较大的困难。为了有效解决这一问题，植物胶泡沫钻井液无论是在渗透性还是在融合性方面，都比其他的钻井液具有优势。因此，植物胶泡沫钻井液在裂隙岩溶地层中得到了重要的应用。我们应对植物胶泡沫钻井液的特点进行全面的分析，并且掌握植物胶泡沫钻井液对裂隙岩溶地层的影响，重点分析植物胶泡沫钻井液在裂隙岩溶地层中的应用，为裂隙岩溶地层钻井提供良好的支持。

二、植物胶泡沫钻井液的特点分析

从目前植物胶泡沫钻井液的特点来看，植物胶泡沫钻井液的特点主要表现在以下三个方面：

首先，植物胶泡沫钻井液具有良好的渗透性。

由于植物胶泡沫钻井液含有一定数量的植物胶，植物胶泡沫钻井液的成分与其他的钻井液存在较大的差别。从目前植物胶泡沫钻井液的应用来看，植物胶泡沫钻井液的渗透性较为突出。在特殊地层的钻井过程中，能够有效地向地层中渗入，提高钻井的整体效率。植物浇泡沫钻井液的突出特点表现为具有良好的渗透性。

其次，植物胶泡沫钻井液具有良好的粘度。

除了具有较好的渗透性之外，植物胶泡沫钻井液还具有一定的粘度，在裂隙岩溶地层钻井过程中，能够符合钻井要求，并且实现与钻井机具的配套，对于提高钻进效率和满足钻井需要具有重要作用。因此我们应当认识到植物胶泡沫钻井液的优势，并将具有一定的粘度的特性作为其优点来看待。做到在实际钻井过程中有效应用植物胶泡沫钻井液。

再次，植物胶泡沫钻井液能够有效的满足特殊地层的钻井需要。

在特殊地层钻进过程中，普通的钻井液难以满足实际需要。例如裂隙岩溶地层中的钻井过程，普通的钻井液无论是在粘度还是渗透性方面，都无法达到钻井要求，这就需要植物胶泡沫钻井液作为主要的钻井液来支持该地层的钻井。所以，我们应当认识到植物胶泡沫钻井液的特点和优势，以及植物胶泡沫钻井液裂隙岩溶地层中的影响。

三、植物胶泡沫钻井液对裂隙岩溶地层的影响

基于植物胶泡沫钻井液的特点和优势以及植物胶泡沫钻井液在裂隙岩溶地层中的具体表现，植物胶泡沫钻井液对裂隙岩溶地层的影响主要表现在以下几个方面：

首先，植物胶泡沫钻井液可以在裂隙岩溶地层中进行迅速的渗透。

由于在裂隙岩溶地层中进行钻井会受到裂隙岩溶地层的影响，因此，在裂隙岩溶地层钻进过程中，需要植物胶泡沫钻井液对裂隙岩溶地层进行快速的注入。通过钻井液的渗透，能够有效的提高钻井效率，使钻井过程时间能够得到有效的缩短。因此，植物胶泡沫钻井液能够对裂隙岩溶地层进行快速的渗透。

其次，植物胶泡沫钻井液可以对裂隙岩溶地层的特殊部位进行封闭。

基于对钻井过程的了解，在植物泡沫钻井液应用过程中，在裂隙岩溶地层的钻井过程中，除了要将植物胶泡沫钻井液深入到地层当中，同时还要对关键的部位进行封堵。使钻井液能够按照规定的路径进行渗透，提高钻井液的渗透效果，保证植物胶泡沫钻井液能够在裂隙岩溶地层中到达预定位置。

再次，植物胶泡沫钻井液可以改善裂隙岩溶地层的地质形式。

对于列些岩溶地层这一特殊的地质条件，在钻井过程中普通的钻井液难以满足实际需要，其中，为了提高裂隙岩溶地层钻井的整体效率，只有植物胶泡沫钻井液能够达到预期的效果，其中植物胶泡沫钻井液可以改善裂隙岩溶地层的地质条件，使裂隙岩溶地层能够满足钻井的基本要求，对于提高钻井的整体效果和保证钻井的有效性具有重要作用。

四、植物胶泡沫钻井液在裂隙岩溶地层中的应用

实际施工中,由于400m以浅地层大部分为造浆良好的粘土层,因此调浆时采用添加处理剂方式,即清水+Na2CO3+LG植物胶+CMC;进入砂岩层及卵砾石层后,地层中造浆土性能下降,采用补给泥浆方式,即清水+膨润土+Na2CO3+LG植物胶+CMC。泥浆配制过程中,各添加剂及土粉加量根据现场实际情况调配,拟控制泥浆性能参数为:表观粘度25mPas,塑性粘度15mPas,动切力10Pa,API失水量15mL,pH值在8左右。性能测试仪器为:ZNN-D6型六速旋转粘度计、气筒式失水量测试仪和pH试纸。在钻进深度为40m时,取孔口返浆2份,测试添加和未添加LG植物胶时的泥浆的性能参数(见表3)。孔深100m后开始添加LG植物胶处理剂。新孔采用LG植物胶泥浆体系后,效果非常好,现该孔已顺利竣工。在厚达700m的第三、第四系地层的施工中,未出现缩径、超径、坍塌、掉块现象,钻孔垂直度好,600m处测量倾角仅为4,使得起下钻具时非常顺利,钻具接头处未发现刮泥现象。进入卵石层泥皮松散且厚度增加,每次替浆后泥皮质量均有提高。

五、结论

通过本文的分析可知，植物胶泡沫钻井液在裂隙岩溶地层中有着突出的表现。主要是因为植物胶含有亚油酸和油酸等脂肪酸及精油成分,具有良好的润滑性,能显著地降低摩阻系数、起下钻及循环中构成的压力激动、扭矩和钻具、钻头的磨损。而其具有的两亲结构使其无论是在清水中还是在膨润土浆中都具有明显的润滑作用。植物胶是天然绿色材料,无毒无害,对一般地层没有伤害,是良好的环保材料。且可以和其它多种泥浆材料配用,有良好的协同性。

参考文献：

[1]陈铖;赵素丽;石秉忠;;低密度钻井液减轻剂研究进展[J];科技创新与应用;2013年05期

[2]田洪光;朱浩然;段娇;高建彬;;微泡沫钻井液的研究和性能评价[J];化工管理;2013年16期

[3]岳前升;王玺;张顺元;蒋光忠;胡友林;;可循环微泡沫钻井液性能研究[J];石油天然气学报;2011年09期

[4]左景栾;孙晗森;周卫东;吕开河;;适用于煤层气开采的低密度钻井液技术研究与应用[J];煤炭学报;2012年05期

[5]李秀灵;张海青;杨倩云;赵立新;;低渗透油藏储层保护技术研究进展[J];石油化工应用;2013年02期

[6]郭林昊;;可循环微泡沫技术在辽河地区的应用[J];中国石油和化工标准与质量;2013年19期

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7d692436ba2fe0e58996c0e7.html