# 型钢外挑脚手架在高层建筑施工中的安全管理探讨

浙江国泰建设集团有限公司浙江杭州311200

摘要：建筑工程的质量以及安全性因素的管控是非常有必要的，尤其是对于高层建筑而言。本文主要探究的是高层建筑中的型钢外挑脚手架安全监管事宜，旨在为日后的实践提供积极的帮助。在高层建筑施工的过程中，加强对型钢外挑脚手架的安全监管有助于保障人员生命，为社会的稳定发展创建良好的资源环境。由于以往的监管力度不足，因此偶尔会出现安全事故，继而会对工程的顺利实施造成极大的影响。本文基于常见问题，继而提出了安全管理的科学措施，例如及时完善相关方案、科学安装脚手架、对施工过程加强规范化监管等。

关键词：型钢外挑脚手架；安全问题；监管措施

引言

现阶段，建筑工程方面的监管力度正在逐步加强，旨在将以往安全问题进行及时的处理。同时，也是为了确保人员的生命安全。高层建筑相比较低层建筑而言，其危险系数更高，故而相关部门应积极加强安全教育以及对建筑工程的安全性进一步提升。在对型钢外挑脚手架采取措施的时候，首先需对其结构有所了解，尽可能将其经济特性实施管控，同时将具体的安装过程加强管理。除此之外，还应该做好相应的防护工作，确保高层建筑的安全性得以提升。

1概述型钢外挑脚手架的结构事宜

所谓的型钢外挑脚手架，就是借助锚环把对称的型钢端点实施固定，通常是位于建筑体的表面。当一端得以固定之后，就可以将另一端放置在建筑体的外边。此时，不可忽视支撑板的重要作用，即可借助其当作脚手架的支撑平面。这样一来，工人的施工会更具有保障性。一般情况下，型钢外挑脚手架的重要组成部分便是型钢外挑梁以及脚手架，相关人员需确保后者能够起到较强的负重功效，即能够承载材料的重量以及施工者的重量。就前者而言，必须具备相应的纵向载荷功能。建筑企业必须严格按照国家相关要求进行监管，使得人员的生命安全有所保障，尽可能将突发事件发生的概率降低。具体的要求如下：要求各级悬挑脚手架的高度需控制在二十米以内。在对其进行拆卸的时候，必须严格按照层层拔高的方式操作，并确保其安全性能得以提升。此时，需要严格把控施工时间以及施工的工程量。

单梁分布式结构是最为常见的，指的是表面的平行分布梁形式。就转角位置以及部分突出位置，需要依据现实情况调整单梁分布式架构的方案内容。如有必要，可将梁进行相互搭接，继而防止挑梁悬空而引发其他的问题。

2现阶段型钢外挑脚手架施工中的问题

2.1缺乏科学、全面的施工方案

就建筑施工而言，其方案的科学性程度会影响到工程的质量以及安全水平。据有关调查可知，以往的施工方案中存在着显著的不足，其中细小的失误便会导致工程质量下降。专业人员必须及时对具体的方案进行钻研与核对，并且定期对其实施论证。在此基础上，方可进行具体操作。在设计方案中，很少涉及到特殊、细小的位置，仅仅局限在常规的部位。除整体计划之外，还需要对关键性的工作进行指导，尤其是关于预埋零件等的布置。

2.2布置型钢方面存在不足

以往的楼房工程中，其结构往往比较简单，并且采用的是纵向墙体平面化的形式。可想而知，在脚手架方面的要求比较欠缺。然而目前的新型建筑层出不穷，其中墙体的造型也更加多样化。人们在阳台以及楼道、单元宽度等方面具有更多的要求，甚至存在不规则的建筑任务。由此可见，型钢外挑脚手架方面的要求会有所增多，而且难度也会更大。就建筑中的暗柱来讲，往往是基于美观所设计，但是墙体结构常会受到挑梁操作的影响。同时，楼梯的承载力也有待提升。

2.3负载力有待提升

在施工之前，必须对脚手架的材料进行全面的检查，要确保其具有承载工人、材料以及运输等功能。同时，还应该对型钢外挑脚手架所能承载的最大限度进行了解。以往常见的问题往往出现在次梁与主梁之间，其紧固性还有待加强。除此之外，型钢外挑梁与建筑结构面之间的锚环连接问题也比较常见，甚至存在着断裂的问题，继而威胁到人员的生命安全。

2.4施工过程监管不力

由于安全意识不强，并且监管力度较弱，故而极易造成工人施工缺乏规范性的问题。部分员工在操作的时候会比较随意，甚至重要方位的精度难以满足。负责监管的人员总是进行常规检查，却没能严格要求具体的施工过程。可想而知，安全隐患便会随之产生。

3科学性的安全监管措施

3.1及时完善施工方案

如今建筑形式逐渐趋向了多样化的方向，若仅仅依靠以往的施工经验则难以满足施工要求，甚至无法保证工程的安全性。若是在方案实施的过程中能够及时考虑到工程的特殊性，并将其考虑到施工方案中，则会显著提升工程的质量水平。在完成常规的工程环节之外，同时还应该将施工目的以及施工情况进行全面分析。以此为基础，便可制定出更加合理化的施工方案。施工方案中不可或缺的便是总体规划的内容，同时还需要含有具体的施工指标等。实践证明，完善的施工方案是工程质量提升的关键性基础。

3.2科学安装脚手架以及梁体

在安装脚手架以及梁体的之前，必须做好相应的技术勘验工作。实施此环节的人员必须拥有先进的技术以及一定的经验，继而方可高效的完成工程分析检测的工作。同时，相关人员也能够严格遵照施工方案落实工作。就型钢悬挑结构而言，其塑钢梁的截面高度需要控制在一百六十毫米以上，该项工程中的钢梁应是工字型，且具有双轴对称的特点，其中锚环固定螺栓可采取直径为十六的材料。在对螺栓进行固定的时候，可借助垫片以及双螺母实施，固定端的长度应大于悬梁的外伸长度。

3.3确保脚手架的载荷水平

不同的工程具有不同的载荷量，因此在对脚手架载荷量进行估算的时候需立足于现实情况。与此同时，还需要充分考虑到辅助设备的重量。明确区分普通节点与特殊部位，从而对其进行详细的计算。计算结果需具有较高的精度，其次还需要将重力值与载荷量进行对比。当结果已经得到之后，就需要将其中的不利因素进行管控，从而完成架设工作以及选材事宜等。

3.4及时规范施工措施

在安装脚手架之前，必须对这一材料进行检验，并且需要管控其安装事宜。为确保工程质量，可采取分段验收的方式，重点应集中在要求较高的位置以及极为精密的环节。若是存在部分特定的外力因素，此时可采用再次验收的形式。极为常见的便是在阴雨天，进行重新检验。若是风力到达六级或者更高的程度，相关人员就必须及时落实检验工作，从而确保架体的安全性。其中特定部位指的是脚手板或者是杆件的距离等。

4结语

由以上内容可知，建筑工程中的所有相关因素均会在一定程度上影响到工程的质量以及安全性。所以，相关人员必须严格按照相关要求实施型钢外挑脚手架的工作。尤其是在安装的过程中，必须确保工程的质量以及安全性。就脚手架方面来讲，其实际承载量会直接关系着人员的生命安全。建筑企业若要达到安全生产的目标，就必须将及时加强安全监管。

参考文献：

[1]武万军.浅析型钢外挑脚手架在高层建筑施工中的安全管理[J].建筑安全，2017（12）：46-49.

[2]黄汉敏.浅析型钢外挑脚手架在高层建筑施工中的安全管理[J].建筑安全，2016.

[3]张烽.刍议型钢外挑脚手架在高层建筑施工中的安全管理[J].门窗，2015（8）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7d7357e4aacc6561da9e30fe.html