# 浅析建筑电气工程施工的管理

深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司

摘要：本文结合多年从事电气工程施工管理的实践经验，深入分析了目前建筑工程中电气施工中存在的一些管理问题，并提出了一些自己的见解。

关键词：建筑施工；电气工程；管理

一、建筑电气工程的内容

建筑施工从初始阶段到竣工阶段，电气工程始终扮演着极其重要的角色。建筑主体完毕后，电气工程开始实施，直到装饰施工入场停止。电气工程施工流程如下：方案设计→施工→竣工验收。在整个流程结束后，必须做到强弱电系统建立，电梯正常运行，同时要实现建筑智能化。在施工前，施工方案敲定的同时，必须确保资金充足，以免因资金不到位，出现施工停滞、施工人员窝工、工期延长等现象。作为电气工程的主要负责人，除在施工过程中，对施工质量进行监督和管理外，要确保具有足够的资金维系施工的有序进行。

二、电气施工前期的准备

1、做好电气设计委托书。设计委托书应包括电气要求篇章，如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位对拟建工程的各项电气使用的具体要求，设计单位完成的施工图将是不完整的。委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能，应包括各项技术指标，主要设备的情况和建设位置提供电源的位置方式，各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质，并包括工作制和工作时间，决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出，对可燃气体报警器，如不告知气体元素名称，就无法知道它的特性、比重，无法选用合适的探测器，也不能确定探测器安装高度。所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量，作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。

2、把好审图关。设计单位提交设计图纸后，建设单位电气部门主管人员应审核电气设计指标、设备布置、强电、弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住必将造成一边建设一边修改或建成后马上改，造成浪费。在完成第一阶段的审图后，第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备，设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明。

3、做好设备选型。一般情况下工艺设备由使用单位提供，保障系统由建设单位按图纸要求定货，严格控制质量，严格选择供货单位。现代建筑灯具不只有照明作用，其装饰性、艺术性在建筑物内起着重要作用，灯具选择要特别注意其电气性能指标。工程材料、器件和设备质量，是保证工程质量的先天因素，电气管理人员须认识电气设备和材料的种类、型号、规格的不同，性能和标准也有所不同。必须对设备材料严格按质量标准和设计要求进行订货、采购、运输和保管，这其中某个环节处理不当都将会影响工程质量。同时还要核实材料和设备的合格证、说明书装配图和试验报告等有关资料。做到不合格的设备和材料不采购、不验收、不使用。对进场的合格材料和设备要及时填写“工程材料报验单”，并附材料清单，材质证明（检验报告），经检验，认定合格后，方允许用于工程，并妥善保管，防止受潮、发霉、损坏。在具体安装过程中，对于电气材料的各种电气性能试验（如交流耐压、直流耐压、泄漏电流试验、绝缘电阻测定、接地电阻测定等）均应按规范要求进行。

三、电气施工阶段的管理

只有每个分部分项工程的质量达标才能保证整个项目的质量。因此，对于工程建设的整个施工过程都要做好日常的检查工作，而建筑电气是整个施工中的关键部位，一定要紧跟结构施工的进度中的预留以及预埋作业，主要有：

1、接地工程：根据设计图纸以及相关技术规范检查基础底板钢筋的贯通情况、柱与底板主筋的焊接防腐工作以及测试接地阻值等。此外，可以通过增加人工接地极来减小接地的电阻值。

2、防雷引下线：如果引下线采用立柱主筋时，必须将主筋自上而下都做标记；当采用专用引下线时，一定要注意上下贯通成一体，同时要做好焊接和防腐工作。

3、配管以及箱盒的预埋、预留以及位置标高等符合要求，外壁按规定做除锈和防腐处理等。当施工完成主体结构工程后，建筑电气工程将随着装饰、装修工程的开始进入安装期，其关键工序有：

①根据要求将管内穿线按色标分色，已达到区分零、地、相线的目的。

②定位、接地以及接线相序是做好电器设备安装工作的重点。

③安装电缆桥架和金属线槽时，除了做到横平竖直以外，支点之间的间距也一定要符合相关规定，并且连成的整体应当做好接地。

④对于吊顶配管来讲，最重要的就是做好跨接地线的焊接和防腐工作。此外，对于消防报警系统以及通讯电话系统等所用的电线管种类必须符合规范的要求。

⑤屋顶避雷网应与接地引下线焊接可靠，上下应当形成一个贯通的接地体。在竣工阶段：第一，电气管理人员根据规范要求检查系统测试结果以及试运行情况，必须服从指定专人的指挥并且一切工作按照相关规定认真执行。第二，收集和整理竣工资料。竣工资料是体现工程质量的文件，为了有效的提高工程质量的管理水平，应当统一管理电气工程的施工技术资料，经过收集、审查以及整理的施工中的各种技术文件应当作为工程日后运行以及改建和扩建的依据。此外，为了有效的保证施工资料的完整性以及数据的真实准确，必须随着施工进度及时整理施工资料，并且要求签证齐全。

4、建筑电气分部观感质量标准。工程所有材料必须选用优质产品，并作到品种、型号、规格符合设计要求，质量合格，出厂质量证明文件齐全，施工安装符合设计要求，在线路敷设、配电箱、开关插座、照明灯具及防雷接地等分项上，外观质量必须达到优良标准。

四、进行设备调试保证使用功能

调试工作首先要确保调试，这是对电气工程施工过程中各项工作的一项整体的考察，其中第一项的调试工作就是电通灯亮。为了防止调试过程中弄错控制对象，一定要在配电箱柜上贴好标签，并在调试工作中，严格按照其设计图纸及产品说明书开展调试工作，对安全保护、温度控制范围、空调机制冷情况等一些指标开展逐项的检查，尤其是一些与安全保护有关的操作设备及控制，一定要对其开展反复的调试试验，保证其能够正常工作。此外，在电气专业人员开展相关调试工作的过程中，各个单位的管理人员一定要做好配合，并要对最后的检验情况予以足够的重视，这样不仅能够对设备的安装质量及内在质量予以全面的了解，同时也有利于设备后期的管理。

在整个调试工作完成后，还要经过时效考验，证明稳定可靠后，才能交付使用单位。

结语

一项工程如电气工程质量存在若干问题或隐患，设备不能正常稳定运行，且可能造成重大事故，这个分项工程就是不合格工程。在现代科学技术发展迅猛的今天，重视电气工程的管理是非常必要的。为了提高建筑电气工程施工质量，应把“质量第一、安全第一”放在首位，应根据工程的自身特点，对施工中的每一个环节都要实施有效的动态控制。

参考文献：

[1]严兆冬.浅谈建设工程中的电气施工管理及防控措施[J].科技资讯，2008（5）.

[2]武勇，汤亚林.浅谈电气工程施工质量的控制[J].塔里木大学学报，2003，3.

[3]王熙鸿.建筑电气工程施工过程中存在的质量通病及防治[J].电气应用，2006，11.

[4]国家标准，建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002.

[5]建筑工程施工质量检查与验收手册[M].中国建筑工业出版社，2002.

[6]崔成彦.谈如何做好建筑电气工程的管理工作[J]．科技信息，2009.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7eff71932b2f3341e135efce.html