# 市政园林绿化道路施工的重点及养护策略分析何瑞

杭州江东开发建设投资有限责任公司浙江省杭州市311200

摘要：在城市建设中，市政园林绿化道路施工是非常重要的组成部分，通过绿化施工可以增加城市的绿化率，从而增加城市的美观度，减少城市污染。因此为了实现景观绿化，在进行市政道路施工时需要考虑到绿化应该与城市文化底蕴结合、绿化应该具有可持续发展的意义这两方面的价值。在施工过程中要严格按照施工流程进行，保证绿化植被的成活率。本文将就分析以往施工过程中存在的问题，浅谈市政道路景观绿化施工的技术要点。

关键词：园林绿化；绿化道路；道路施工；养护策略

引言

当今社会，经济高速发展，城市规模不断扩大，为了改善城市生活环境和实现可持续发展，在城市中进行园林绿化十分必要。市政道路作为城市基础设施，其园林绿化工作的开展更是对于城市绿化有着重要的积极意义。近年来，随着我国城市绿化工程的开展，市政园林绿化道路施工取得了一定的成效，但也存在着一定的问题和不足。

1市政园林绿化道路概述

园林景观的建设，包括园林景观的施工以及建成之后的道路绿化养护。对于一般的城市建设而言，园林景观的施工更为复杂，要求能够建立完善的施工管理体制机制，且施工人员要能够严格按照图纸设计，在每一个施工环节上严谨实施，严格遵循园林景观施工的规定章程。园林景观的绿化养护，主要包括三个方面：分别是园林的灌溉、施肥和排水。对于园林景观的灌溉，要遵循一定的原则，坚持一次性少量灌溉原则，坚持间隔周期较短的高频灌溉原则，至于一次灌溉需要多少水量，需要根据植物的吸收性能好坏以及土壤的性能程度来确定。在园林施肥环节中，要对植物的生长状况进行全面把握，要能够根据它们所处的成长环节进行施肥量的准确把握。值得注意的是，园林景观的施工和养护是互为一体的，施工之后，就必须进行道路的绿化养护，否则会影响植物的正常生长发育；园林景观的绿化养护，也是为了能够更好的保护施工后的园林植被，这二者要能够深入结合，才能使得园林景观的建设更加完整。

2市政道路园林绿化施工要点

2.1施工前设计规划

市政道路绿化景观在正式开展施工建设之前，应该选择具有良好工作经验设计人员，提升绿化景观工程设计艺术性及创新性，和社会大众审美相吻合。设计人员在整个设计阶段中，应该有效考虑机动车及行人安全，严禁绿化植被遮挡人们视线。设计人员在选择植被类别时，必须到实际施工地点去考察，结合城市自身和特点和社会因素，尊重植物发展流程，保证植被可以适应市政道路绿化景观工程的发展，有效发挥出植被在噪音、防沙、净化空气方面作用。在人流较为繁荣地区内，市政道路绿化景观应该减少树木数量，增加草皮种植面积，提升绿化景观整体观赏价值，保证繁荣地段绿化设置的科学合理性，进而提升绿化景资源利用率。

2.2施工过程管理

在市政道路园林绿化实际的施工过程中，要对这些施工要点加强注重。一是，在市政道路园林绿化工作开始之前，相关施工团队要对施工现场以及周围道路的环境进行认真仔细的勘查工作，并将施工图纸与施工现场的个条件进行核对，检查图纸是否存在问题与不足，如果有则进行及时的修改。这样才能保证后期工程能顺利的展开。二是，相关施工人员在施工的过程中，一定要按照施工流程和制度进行严格的施工，同时还要对重点施工的部位进行监管，这样才能保证基础工作的质量，为接下来的工程奠定良好基础。三是，施工团队相关的管理部门要加强施工现场整体的监管工作力度，让各个部门能就施工方面的问题进行及时的交流和处理。另外，团队管理部门还要对市政道路园林整体的施工成本有所掌控，并对使用到的机械设备、材料以及一些施工技术有所了解，督促他们能保质保量的完成施工任务。

2.3苗木处理的要点

市政道路绿化施工主要是采用高大数目作为行道树使其形成分车绿化或者环状绿化，保证其在隔离行人和车辆的功能实现之外，具有降低噪音，美化环境的作用。因此在施工之前要预留1*1米内径尺寸地块，并利用树皮鹅卵石材料进行覆盖，从而确定道路行位。树木挖穴的方法根据不同树种进行穴坑直径和深度的选定。一般来说，裸根栽植的穴坑直径为裸根根幅的一半，穴坑深度则为其直径的3/4。而带球树苗坑穴直径需要比土球直径多出40－50厘米，穴坑深度同样为直径的3/4。为了保证根须的生长和扎入土壤，挖穴达到了规定深度之后还要对其下方20厘米的土层进行翻松，并将表土至于坑穴周围便于后续填土。

2.4行道树、树丛及花丛之间的相互搭配

种植行道树是我们常用的种植方式，采用较为高大的植物来进行隔离带与绿化带建设，能够有效防尘防噪音，并保证人与车不互相干扰，降低交通事故发生几率。当然，在分车绿化或环状道路绿化过程中，面积较小的树丛和花丛也是必不可少的。种植时要注意按照相关设计比例对它们各自的占有率进行分配，将较大的植株置于中部或者后部，采用立体的绿化构建结构，最大程度改善交通状况和环境状况。在栽种时不要等距离或排为直线，保证植物正常生长。

3市政园林绿化道路施工的养护策略

3.1定期修剪绿化植物

不同的绿化植物对于环境有着不同的生长需求，在道路绿化的养护工作中，科学地判断和分析不同绿化植物的生长快慢和茂密程度。基于生长环境中的气候、水文等因素，定期合理地修剪绿化植物，去除影响其健康生长的部分。同时，在保证绿化植物健康生长的前提下，可以根据环境的不同对绿化植物的外观进行美化修剪，使其更好地融入到城市环境中，为城市的绿化和美观作出贡献。

3.2施肥技术方法

对于绿化植物来说，不同的种类在肥料需求上、使用量、肥料种类等元素上的需求都是不同的，这也就是说施肥工作上的技术人员需要对植物的生长基本知识进行全面的了解，然后根据植物生长的需要与习性来对肥料的数量以及施肥时间进行确定，只有这样严格的要求与精细的管理方法搭配，才能让植物生长的更为健康。同时影响植物生长的因素有很多，技术人员需要将这些影响因素进行整理，通过不断的实验，让植物的生长需要得到针对性的处理，可以保障植物不会因为生长环境过于恶劣导致出现枯萎、矮小、甚至是死亡的情况。

3.3定期浇灌绿化植物

城市绿化植物的生长力不如野生植物的顽强，保障严格的水量才能确保其健康存活和生长。另外，由于城市自然降雨的不确定性以及近年来生态环境恶化导致的降雨量减少的情况，对于市政道路园林绿化植物进行定期的人工浇灌十分必要。针对绿化植物自身的生长特性和生长地的环境特点，园林绿化养护人员要制定科学合理的浇灌计划，规划日常浇灌工作，确定绿化植物的浇水量和浇水次数，科学地为绿化植物供水。在既定规划的前提下，绿化养护人员还要根据气候等环境因素的突发性改变对绿化植物进行不定期的浇灌，因地制宜地进行有时效的浇灌。另外，绿化养护人员在定期浇水的过程中，要注意按照浇水量少、浇水次数多的方式，保证绿化植物的健康生长。

结语

综上所述，现代城市绿化建设中，市政道路的景观绿化是城市绿化发展的重要手段，它既代表着城市生态建设，也是城市景观和城市文化的体现。在实际施工过程中，需要认真对城市环境进行分析，选用适合城市土质的植株进行绿化种植施工，并且严格按照施工流程进行施工操作，保证城市绿化率的提高和城市生活质量的上升。

参考文献

[1]唐玉丹.市政园林景观绿化施工技术管理探讨[J].建材与装饰，2016(47):62－63．

[2]羊为行.市政园林景观绿化工程施工技术要点分析[J].今日科苑，2015(12):89．

[3]陈晶晶.探析市政道路园林绿化施工要点与养护策略[J].低碳世界，2016(10):234－235．

[4]黄天雄.市政道路园林施工与绿化养护管理[J].建材与装饰,2017(15):48-49.

[5]龙雁瑜.市政园林绿化工程的现状分析及施工管理措施探究[J].建材与装饰,2016(27):63-64.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7f4fd7e1eb19be661d60ca4b.html