# 土建施工和电力工程安装配合施工的技术刘吉领

刘吉领

摘要：在建筑工程项目施工中，作为其中重要的两个组成部分，土建施工和电力工程相互影响，在具体施工过程中若某施工部分或某工种发生问题，将会给建筑工程整体施工过程造成重大影响，严重时可引发重大经济损失与人员伤亡。因此，在建筑工程施工过程中应重视土建施工和电力工程安装的协调与配合，提升建筑工程的施工质量，保障建筑工程项目的高效、安全完成。基于此，本人简述了土建施工与电力工程安装之间的关系，分析了运用土建施工和电力工程安装配合施工技术的重要性并提出了土建施工与电气安装配合施工技术在具体施工过程中的应用，希望能够给相关工作人员提供一定的借鉴。

关键词：电力工程安装；土建施工；配合施工；技术运用

1土建施工与电力工程安装之间的关系

土建施工是一项既完善、又独立，同时也是有着自身显著的技术特征的专业，可以依据上层建筑的实际需求和特点进行基础性的设计，进而使上层建筑的需求得到最大化的满足。电力工程主要承担着电能生产和输送职责同时还要进行合理的分配，电力设备的安装以及线路的铺设都和土建的基础施工有着非常密切的关系，为电力装置安装而建造的建筑朱一般都具有着鲜明的电力工程的特点，所以，在土建施工的时候，需要结合电力工程的具体特点进行针对性的设计工作的展开，还要依据电力工程安装的实际需要进行施工。土建工程本身就是电力工程的一项重要的内容，但是与电缆工程、变配电工程以及机电安装等电力工程相比较来说，土建工程是较为独立的一个施工的工种，它与电力工程并不是从属的关系，它的专业性主要还是体现在能够给电力工程的安装提供与需要相符合的专业性设计和施工。所以，土建施工和电力工程的安装有着各自的专业性和独立性，但同时又相互制约着，二者之间需要相互的协作和配合。

2建筑土建施工与电力安装相互配合的重要性

电力工程安装是建筑工程施工中不可缺少项目之一，具有很强的专业性，并且电力安装较为复杂，涉及到土木建设、建筑排水、电力设施等方面，如果施工过程忽略了其中任意一个环节，就会对其他的工种施工造成影响，也影响整体施工质量。有时这种不良影响在短时间没有明显的体现，但对于整个建筑工程施工来说，会造成不可估量的损失。如某建筑工程在土建施工过程中，只考虑到建筑土体建构协调性等问题，忽略了电力工程安装问题，导致建筑电力电缆敷设与土建工程发生矛盾，这一看似很小的问题导致土建施工返工，不仅延误了施工工期，还造成了巨大的直接经济损失。所以，在建筑工程施工过程中，需要对土建施工与电力工程安装配合施工给予充分重视，确保建筑工程顺利实施，为施工质量、工期、成本控制等提供有力的保障。

3土建施工和电力工程安装配合施工技术的应用

3.1施工前期的电力安装准备工作

（1）施工图纸的阅读分析。在土建工程项目设计阶段，土建设计过程中必须满足电力安装设计人员提出的具体工作需求。在项目施工前，电力安装人员和土建施工人员需要相互沟通，协调工作，双方共同对土建施工和电力施工图纸进行讨论审核，避免可能存在的差错和漏洞，电力安装人员也必须深入学习土建施工设计图纸，确保对土建工程有一个全面、深入的把握，掌握土建工程中梁和柱之间的连接方式，详细核对电力工程的各安装方式，确保土建施工和电力工程安装施工配合满足要求。在土建施工前，要将预埋管道等作业项目提前准备好。

（2）检查电力安装材料。电力安装材料中的电缆、电源开关、配线箱等都需要进行质量确认，保证无差错。由于电力安装工程基本上都是一次性施工，如墙体内的电缆线铺设等，通常采用具有较大安全预度的电缆线安装，满足使用安全需求。

（3）土建工程的分析。在对电力材料进行安装施工前，要详细了解土建施工资料，包括室内、室外的管线衔接和预埋空间的确定等。由于电力安装项目的整体性，因而必须从整体来把握整个安装工程，避免出现遗漏安装或错误安装问题。其次，应该清楚线路间的串联、并联以及混联关系，这些工作在前期看起来相对较为简单，然而随着施工内容的增多，整个电力安装线路很容易混淆，若发现电缆接线错误，则容易出现短路，造成整个项目出现问题。

3.2电力工程主体结构施工阶段的配合施工

在展开土建施工时，应按照土建施工中混凝土浇筑进度相应要求与流水作业顺序，逐步展开预埋件预留工作，这对于电力工程安装工作极为关键。在这一阶段，电力工程安装预埋通常分为三阶段：

（1）土建结构中搭设模板完成阶段。这一阶段最主要工程为放线工程，包括合理预留空调排水管位置，根据电梯等大型设备的位置与尺寸进行放线，同时应根据配电箱、照明灯盒、插座及开关面板等位置展开放线；按照排水管道尺寸及位置进行放线，并对孔洞进行合理预留。

（2）底筋与沉梁铺设完成阶段。这一阶段主要工作是展开管道铺设，对所需预埋构件进行合理放置并给予充分加固，按照上一阶段放线工作展开给排水预埋管道、穿梁排水管道等的铺设工作，同时做好弱电线管、插座先关等照明或开关电线管的预埋工作。

（3）封模前阶段。这一阶段需对前两个阶段施工工艺及施工质量展开检验，当发现遗漏时应及时给予合理、有效修补，同时应做好与土建施工的交接。土建施工负责人员应全面检查钢筋，确保各处均与相应要求相符后才可展开混凝土浇筑工作。

3.3电力工程安装阶段的配合施工技术

在电力工程安装阶段，土建施工人员要做好电力管道的标记工作，并认真检查各个电力管道，如果发现电力管道运行速度较慢，不符合相关规定，要及时通知电力工程安装人员，保证工程中的各个电力管道更加稳定运行。例如，在某大型建筑工程当中，由于工程中的电力管道数量较多，电力管道分布范围比较广泛，土建施工人员要结合电力工程安装人员提供的数据，明确各项电力管道的分布范围，从而保证电力工程安装质量得到有效提升，减少土建施工材料的浪费。

3.4智能化电气施工

在进行智能化建筑电气施工前，要求电气施工单位对电气施工图纸进行熟悉，并对土建方面的图纸以及施工安排有所了解，将电气施工图纸与土建施工图纸认真对比，找出两方施工的交叉点，并与土建单位商量合作时间，以免出现问题或耽误建筑施工工期。换言之，应根据土建施工进度计划合理科学的安排电气施工进度。另外，在实际的电气施工中，常常会遇到界定强弱电的困扰，因此，在施工前就要对施工图纸进行仔细审查，找出问题所在，及时通知有关单位部门加以改正。对于图纸中相应要求，应及时完善接地措施。若需展开接地装置安装，应将之和底筋进行焊接，同时利用不同颜色加以标记，若条件允许，在施工中应对沟槽予以充分使用，优先完成接地干线工作。电梯工程属于建筑工程重要内容，施工前需确定电梯尺寸及相关设备的具体位置，而土建人员对于不同建筑物，应根据相应要求展开电梯设备、井道尺寸的设计工作。

4结束语

建筑工程施工是一项涉及专业广、质量要求高的复杂工程，土建施工、电力安装施工都是建筑工程中重要的组成部分，两者之间相互制约、相互配合。在实际施工过程中，应合理安排施工顺序，采取有效技术措施加强两工种之间的协调配合，从而促使建筑工程整体施工质量得到显著提高，确保施工进度，为社会创造安全耐用的工程项目。

参考文献：

[1]周毛燕.电力工程安装和土建施工的配合施工技术应用探究[J].四川水泥，2016(08):205.

[2]孙然.电力工程安装与土建施工配合的施工技术[J].中国新技术新产品，2016(17):106-107.

[3]关万良.电力工程安装与土建施工配合的施工技术要点分析[J].科技创新导报，2017，14(32):33-34.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/801029e674c4aa4130470f04.html