# 地基基础与桩基础土建施工技术探讨

张丽霞

身份证号码：13050319811128XXXX河北保定071000

摘要：随着我国建筑事业的快速发展，建筑工程项目施工也越来越多，在建筑工程的地基基础施工以及桩基础施工中，施工技术的应用是影响工程质量的重要因素，目前，锚杆静压桩托换地基施工技术是当前应用较多的一项建筑基础施工技术，对于提高工程的施工质量也有着非常重要的作用。主要介绍了建筑工程的地基基础与桩基础土建施工技术的应用，以供参考。

关键词：地基基础；桩基础；土建施工；技术探讨

1导言

对于建筑物和构建物而言，相关的荷载量都是由地基来承担的。地基的好坏，是整个工程质量以及造价的基础，对建筑物的安全有着直接的作用。随着建筑市场的不断发展，对土地的利用变得越来越少，因此，那些地质比较差的位置的地基问题的处理越来越重要。

2高层建筑地基基础施工技术

2.1高层建筑地基基础的主要特点

2.1.1复杂性

我国地域广阔，存在各种类型的地形地貌，复杂程度较高，各个区域的自然环境不尽相同，给高层建筑地基基础土建施工带来一系列问题，造成地基基础施工过程复杂，在具体施工过程中需要考虑水文、地质、地形等一系列因素。

2.1.2多发性

多发性主要是针对高层建筑质量问题，经调查，不少建筑质量问题的主要原因是施工方式存在问题，造成较大经济损失，给人民群众的生命安全带来了严重威胁。

2.2高层建筑工程常见地基基础处理技术

2.2.1换填法

高层建筑工程地基处理过程中会碰到部分具有湿润膨胀特性的土体，其承载力较低，会对地基基础的稳定性、强度产生不利影响，还会出现不均匀的沉降问题，为减少沉降，提高地基基础强度和稳定性，需要使用具有高强度、高稳定性的材料来替换这些土层，要选择分层填土方式进行处理，以便降低土体孔洞、缝隙问题出现的概率，有效提升土体密度和承载力。

2.2.2碾压夯实处理

在地基基础工程施工过程中可使用相应设备将地基中松软土层进行碾压夯实，提升地基整体强度，采用碾压夯实的处理方式，可以最大限度地减少工程竣工后地基出现沉降的现象。当前，根据现场施工方式的差异，分为振动夯实法和机械碾压法2种方式。

2.2.3固结土壤法

对于地基基础施工过程中的液化土壤，会对土层承载强度产生不利影响，出现液化土壤的主要原因是由于土层中的含水量较高，需要将水分排出后再进行处理。因此，可以采用排水方式来处理土层中的水分，水分排出后土层会自动固结，并且能有效提升土层承载能力。降低地基基础的沉降量，操作较为简单，经济性高。

2.2.4化学法加固土层

在地基基础施工过程中向土层中注入水泥浆、丙烯酸铵、碱液等可以固化的化学材料，通过这些材料的理化特性将土体黏结起来，充分改善土体性质，以便更好地满足地基基础施工要求，如可使用石灰与膨胀土中的亲水物质进行反应，改善膨胀土性质，提高承载力，日常使用的化学法包括喷浆法、灌浆法、深层搅拌法3类。

2.3高层建筑工程地基基础土建施工技术要点

2.3.1测量放线

测量放线是高层建筑地基基础施工的重要指导措施，因此，必须确保测量工作的准确性、严密性，提高土建施工技术，确保工程顺利实施。实际施工过程中必须充分重视测量工作，采用有效的管理方法，发挥测量工作的应有作用，提升施工总体质量，积极应用新技术、新设备、新方法，提高测量工作准确度和效率。

2.3.2施工材料质量控制

高层建筑工程实施的基础就是施工材料，施工材料质量若不能确保满足工程建设要求，就会造成一系列的成本、安全、管理问题。因此，在地基基础施工前，要对施工材料进行严格管控，确保材料质量，对材料供应、采购、储运、检验等环节进行严格控制，保障施工材料质量。

2.3.3使用水泥灌注桩技术

高层建筑工程中桩基施工质量易受多种因素影响，其钻孔、灌注质量尤其重要。在钻孔前，要确保钻机安装准确、平稳，保证在施工过程中不会出现位移和沉陷，还要确保钻机角度满足设计要求，钻孔结束后要对孔径、倾斜度、深度进行检查。施工过程汇总工作中要注重现场检查工作力度，确保质量监督管理制度能够有效落实。

3桩基础的土建施工技术

3.1静力压桩施工技术

静力压桩施工技术是桩基础施工中常用的一种沉桩工艺，主要是采用静力压桩机向土中压入预制桩。静压桩是一种挤土桩，对土层结构的破坏作用较大，而且容易产生超孔隙水压力，因此，静力压桩施工宜一次性完成，不宜停顿。静力压桩施工技术基本上不产生噪音，且无明显的冲击力和振动，施工操作相对简单，具有造价低，施工质量高的优点，而且方便检测，广泛应用于高压缩性黏土层和软黏土层的桩基础施工中。

3.2振动沉桩施工技术

振动沉桩施工技术在桩基础施工中也较为常用。通常将振动器固定在桩顶部，靠振动器产生的振动将桩身进入土层，迫使土层振动而产生收缩和位移，同时会减小桩表面和土层间的摩擦力，在自重和振动作用下，使桩沉入土中。在打桩初期，先用小距离轻度锤击的方式将桩沉入土中1～2m，再按照要求逐渐增大锤击的落距，通过连续的锤击实现桩的深度要求。振动沉桩施工技术的设备相对简单，且具有重量轻，体积小的优点，一方面能有效提高施工的效率，另一方面能降低施工成本，在黏土、砂土和黄土等的桩基础施工中得到了广泛的应用。

3.3CFG桩施工技术

CFG桩主要包括水泥桩、碎石桩和粉煤灰桩等几种，该技术是20世纪80年代出现的一种桩基础技术，通过在地基中加入CFG桩，使其与地基形成新的复合桩，起到提高地基稳定性与强度的功能。CFG桩的优点在于施工工艺简单、技术要求较低、沉降周期与使用寿命厂，是一种应用较为广泛的桩基础施工技术，对于地基稳定性有着较强的效果。

4结语

目前在我国建筑工程施工中，锚杆静压桩托换地基基础施工技术的应用已经相对较为普及，而这项施工技术不仅有助于提高建筑工程地基的稳定性，同时对工程建设的整体质量也有着重要的保证。锚杆静压桩托换地基基础施工技术的推广应用，极大提升了建筑工程的施工质量，缩短了施工周期，起到节约建筑施工成本，提高建筑经济效益的作用，是一种新型、收效好的建筑工程施工技术。

参考文献

[1]汪昳.关于工业厂房地基基础与桩基础土建施工技术探讨[J].建筑知识,2016,36(09):78.

[2]卢伟鑫.高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术探讨[J].科技资讯,2016,14(25):42+44.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8074c394b0c9d635af3573a6.html