# 现代高速公路养护中预防性公路养护技术的应用

河南省交通运输厅少新管理处高速公路济洛运管中心

摘要：在20世纪中期，预防性养护技术开始被应用到高速公路养护中，所谓预防性公路养护技术，主要指的是定期对公路进行养护，有效避免高速公路出现较大裂缝，提升车辆的行驶质量，减少公路交通安全事故的发生。针对预防性公路养护技术在现代高速公路养护中的应用现状，进行科学的分析，并结合工程实例，详细介绍现代高速公路养护中应用预防性公路养护技术的重要性、预防性公路养护技术在现代高速公路养护中的应用要点，希望能够给相关工作人员提供一定的参考与借鉴。

关键词：现代高速公路；养护；预防性公路养护技术；应用要点

引言

对于高速公路养护人员来讲，在实际工作当中，要运用合理的预防性公路养护技术，延长高速公路的使用寿命。鉴于此，本文主要分析预防性公路养护技术在现代高速公路养护中的应用要点，从而推动我国高速公路工程能够更加稳定快速的发展。

1、现代高速公路养护中应用预防性公路养护技术的重要性

与普通公路相比，现代高速公路的车流量比较大，车辆行驶速度较快，如果不定期对高速公路进行科学的养护，会缩短高速公路的使用寿命，降低车辆的行驶安全。伴随现代高速公路里程的不断增加，预防性公路养护技术得到了较好的应用，将预防性公路养护技术应用到现代高速公路养护中，能够减轻高速公路养护人员的工作压力，进一步提升高速公路养护效果，保证车辆能够更加安全、快速的行驶。除此之外，在现代高速公路养护中，通过应用科学的预防性公路养护技术，能够保证高速公路的各项使用性能得到更好的发挥，提升高速公路车辆行驶安全性。例如，在某高速公路工程中，养护人员通过运用预防性养护技术，能够保证高速公路运行过程中存在的问题得到妥善解决，延长高速公路的使用时间。由于高速公路受外界环境影响较大，如果不及时采取科学合理的预防性养护技术，会引发严重的问题，降低高速公路路基的稳定性。通过运用预防性公路养护技术，能够保证路面裂缝得到有效处理，减小外界环境对高速公路正常运行的影响，有效避免交通事故的发生

2、预防性公路养护技术

所谓的预防性公路养护技术，指的是将预防性养护这一理念深入现代公路的养护中，进而降低公路发生各种灾害的几率，延长公路的寿命，实现公路的经济和社会价值。预防性公路养护技术，更多是通过深入分析和了解公路的实际情况，如周边植被保护情况、所在地气候特征、公路使用频率、公路施工情况等，以此制定最为科学的公路养护措施，使公路在尚未发生损坏或者发生微小损坏时就立即进行相应的修补和加固，做好及时发现、及时处理，以免造成更加严重的损坏，进而促使公路养护难度和养护成本的提高，无法很好地保障公路行车的安全[3]。在现代公路养护中使用预防性公路养护技术时，一定要立足于公路养护段的具体情况，综合考虑各方面的因素，加强日常维护和巡逻工作。

3、预防性养护技术在高速公路养护中的具体应用

3.1在沥青路面的应用

当前，高速公路工程建设主要采用沥青路面，其具有较强的延展性和平整性，但是其在常年使用中也容易出现裂缝，如果出现裂缝危害，会导致路面积水或者下渗，影响路面的平整性，为交通安全运行带来危险。在沥青路面中应用预防性养护技术，需要在裂缝形成初期采取有效的措施进行弥补，在沥青灌缝过程中，要注重控制沥青加热温度，将路面裂缝满填实，进而起到预防修复作用。

3.2在水泥路面的应用

在高速公路项目建设中，水泥路面也是较为常见的路面，因此，在对其进行养护过程中，应用预防性养护技术需要注重板底和接缝处的养护。首先，在板底养护过程中，如果路面出现脱空的情况，需要对其进行压浆处理，使用水泥或者其他材料填充，确保填充密实，优化路基质量和稳定性；其次，高速公路在常年使用中，其接缝处会出现老化的情况，进而导致路面渗水，对路基稳定和运输安全带来负面影响，因此，如果发现路面接缝处存在病害隐患，需要采用填缝材料进行修复填充。

3.3在公路边坡中的应用

高速公路在经过长期使用后，可能会出现边坡塌陷、边坡病害，对路面运输安全带来严重影响，甚至可能诱发重大交通安全事故，以此，在公路边坡养护中，需要合理应用预防性养护技术。首先，要在边坡周围种植植物，起到养护边坡的作用，当前这种预防性技术是我国公路养护最常用的手段之一，通过植被的合理种植，可以确保边坡安全，防止出现坍塌危害，同时还能够绿化城市环境，避免边坡出现水土流失的情况；其次，在进行边坡预防养护过程中，还可以利用浆砌法起到边坡固化的作用，配以铁丝网提升防护效果，在应用该预防技术的过程中，需要对边坡进行定期检查，如果发现铁丝网出现断裂要组织人员技术修补，防止对防护效果带来负面影响。

3.4在排水系统中的应用

高速公路路面在下雨或者积水的时候，其排水系统会起到排水的作用，进而确保公路交通正常运行。因此，在公路养护过程中，需要给予排水系统以高度重视，合理运用预防性技术，重点对排水渠进行有效养护。在应用预防性技术过程中，要对排水渠进行及时疏通，例如在秋季，大量落叶会堵塞排水渠，对公路排水系统带来负面影响，因此，养护人员要定期疏通排水渠，保证其排水通畅。

4、加强公路预防性养护应采取的具体措施

4.1全方位多层次推进预防性养护

高速公路是我国交通运行的命脉，要想我国的交通能够保持良好的运行，就必须做到“预防为主，防治结合”，注重对高速公路的养护，尽量减少病害次数，并降低其造成的影响。应该加强防护观念的宣传，避免眼中破坏后翻修的情况。在道路养护期间，应该之中做好路况检测，并根据实际情况做好相关的维护工作。要对路况的实际情况做好详细的记载，以便于后期养护的计划制定等。应该成立专门的养护机构，并按照公路养护绩效严格进行考核。此外，还应该加强公路养护的监管，防治出现玩忽职守，不履职的情况。

4.2提高公路养护技术

公路的预防性养护技术涉及到多门科学技术的综合利用，我国在这个模块的经验知识虽然较以前有所增长，但是较许多发达国家而言，还存在不小的差距。我国地域辽阔，高速公路发挥着十分重要的作用，所以我们必须做好这方面技术的突破工作，以保持高速公路持续稳定的运行。我们可以利用新的科学技术建立起一个完善的全面的科学系统，通过这个系统来反映道路出现的问题以及工作人员的工作情况。在修复材料方面，也应该有所突破，让养护技术更上一层楼。

结束语

综上，通过详细介绍路面预防性养护技术、排水系统预防性养护技术、边坡预防性养护技术，能够保证现代高速公路养护工作得以顺利开展，提升现代高速公路的整体运行效果。伴随我国高速公路里程的不断增加，高速公路养护难度越来越大，养护人员在实际工作当中，要认真按照高速公路预防性养护流程进行养护，有效提升高速公路预防性养护效果，减少施工资源的浪费。

参考文献

[1]许辉.预防性公路养护技术在现代公路养护中的应用分析[J].绿色环保建材，2017（10）：114.

[2]杨苗苗.预防性公路养护技术在现代公路养护中的应用[J].中国标准化，2017（18）：246-247.

[3]曹晖.预防性公路养护技术在现代公路养护中的应用探究[J].江西建材，2017（17）：144+146.

[4]赵利刚.预防性公路养护技术在现代公路养护中的应用[J].建材与装饰，2017（32）：258-259.

[5]何林烨.预防性公路养护技术在现代公路养护中的应用[J].黑龙江交通科技，2017，40（07）：164+166.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/809a974111e8a18caf3e1f0f.html