# RTK技术在工程测量的应用实践许垅清

大昌建设集团有限公司316000

摘要：随着科技的进步，基于GPS建立的RTK测量技术也随着GPS技术的进步而发展。伴随着社会的发展，精度高、准确率高的RTK技术被更广泛的应用到工程测量工作中来。本文根据工程实例对RTK测量技术做出分析。

关键词：RTK技术；工程测量

由于世界的数字化进程发展，PTK技术以及微电子技术得到非常大的发展与进步，卫星定位以及导航的理论早已渐完善，与此同时很多行业要求掌控对空间资料数据的利用以及处理的基础性技术，定位系统将会当作通用装置愈来愈多在民用以及科研行业中应用。尤其是在现在的形势之下，我国的基础性建设开展的如火如荼，大型项目工程当中，项目测量更是极为重要，而以往的项目工程测量的技术愈加的不能对现今项目精度标准要求满足。

1.RTK技术的性质特点及工程原理

1.1RTK技术的综述

常说的“GPS”是全球定位系统的简称，GPS为地球表面绝大部分地区（98%）提供准确的定位、测速和高精度的时间标准。而基于GPS技术建立起来的RTK技术是“实时动态拆分法（Real-timekinematic）”的简称，RTK是一种全新的常用GPS测量法。

1.2RTK技术的优点

RTK技术的优点就在于它的自动化，在做整体控制性测量工作的时候，不需要考虑到后期的加密控制性测量。虽然在一些对精度控制量要求很高的测量中还是要用到传统的GPS静态测量的工作方式，但是在一些对精度的控制量要求不太高的测量工作中。新兴的RTK技术仅仅需要员工几秒钟的时间，就能完成测量工作，这在很大程度上提升了工作效率。传统的GPS静态测量的工作方式对于工作量的要求十分巨大，在日常的工作中，RTK技术相对于传统的静态测量方式而言，有着巨大的优势。全新的RTK技术可以在野外及户外测量中随时获得精度定位达到厘米级的测量精度。RTK技术的出现给测量地形等各种测量工作以新的希望，为工程测量提供了相当大的便利。RTK技术使用于工程测量RTK技术经常应用于：控制测量、像素点测量、在线路中线定线、用地测量、建筑物规划放线和地形测量、管理测量、房产测量、水域测量等方面。

2、RTK在土地整理规划工程测量中的应用实例分析

以某土地整理规划工程测量中RTK测量技术的应用为例，阐述该技术的应用情况。测区地处北部。该县充分利用近几年水毁耕地形成的滩涂和原有未开发的未利用土地，合理开发整理成适宜农作物生长的优质高产田，增加耕地面积，发挥项目区地理、土壤、气候及区位等优势，为改善生态环境，提高土地生产力，增加经济收入，促进区域经济发展。该县水务局的委托，设计人员土地整理规划工程实施了勘测设计，在该工程的勘测中，由于交通不便，树木密集，土地种类较多，分布区域狭长，东干渠、西干渠、东岸防护堤、西岸防护堤及地形图等工作量繁杂原因，采用常规测量手段施测十分困难，很难在短时间内完成测量工作，以满足业主单位对测量工作的要求。为此，采用RTK测量技术作为本测区的实测技术手段，在充分调研论证并通过试验检测认证的基础上全面实施，大大提高了测绘工作的速度和效益，缩短了近一半的工期，取得了比较好的效果。

2.1PTK技术提高了工作效率

工程测量传统的测量方法需要大量的测量仪器，在测量时，还需要设立多个测量点，而RTK技术所需要的测量仪器只有一个；而且，所有的测量点都由计算机进行选取并测量，再进行计算，能在较大的范围内且拥有较高测量精度的完成测量工作。在设站点输入数据后，RTK技术能够自主的完成测量工作，该技术通过计算机和监控系统，来进行测量和计算的工作；这样，就不需要人为到测量位置当地的来进行测量，减少了测量时间损耗；从而实现人工智能化，实现相对较高的自动化程度，极大的提高测量的工作效率。

2.2使用RTK技术能够获得更高的定位精度

使用RTK技术，能够获得更高的定位精度，因为RTK技术能够实时的查询坐标数据，同一时间得到动态的测量结果，及时纠正测量误差。而且，不管是测量平面精度还是测量高程精度，精度单位都是以厘米来计算的，相较于传统的测量，还不需要规定在同一平面内才能测量，在不影响测量精度的前提下，使用起来更方便、快捷。

3、RTK技术在工程测量中的应用

3.1RTK技术在控制测量中的应用

为满足工程建成区和规划区测绘的需要，工程测量控制网具有控制面积大、精度高、使用频繁等特点，譬如，城市Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级导线点大多位于地面，随着城市建设的飞速发展，这些点经常被破坏，影响了工程测量的进度，如何快速精确地提供控制点，直接影响工作的效率。常规控制测量如导线测量，要求点间通视，费工费时，且精度不均匀，还需事后进行数据处理，不能实时知道定位结果，如内业发现精度不符合要求则必须返工。应用RTK技术则无论是在作业精度，还是作业效率上都具有明显的优势，GPS静态测量，点间不需通视。

3.2RTK技术在像素点测量中的应用

测绘中像素点是在工作中要反复查看地面目标和对照影像，选择野外的实地位置和像片的影像位置都可以明确辨认的点。相对于传统的测量方法而言，RTK技术不需要去设置大量测线去测量，只需要在测量对象区域内设置基准站，其他流动点根据地形跑点测量，做到测量的同时了解被测量对象区域的详情。相对于传统GPS静态测量而言工作时间大量减少，更加的方便便捷，工作效率至少可以提高三至五倍。

3.3RTK技术在施工放样中的应用

测量中有一个十分重要的分支叫做工程放样，工程放样要求施工人员通过一定的技术手段通过测绘仪标出提前设计好的相应的测点。在传统的测量方式中需要多人移动反复移动目标，从而导致效率低下，而且准确率不高。而RTK技术可以有效的促进施工放样的进行开展工作。在点位放样工作中，RTK技术可以将点位与GPS连接，实时提供导航点位数据，从而可以更方便准确地进行定点工作，在开展工作时，工作人员只需要将设计完成的测点信息导入到仪器中就可以实现实时数据的监控。这在很大程度上提升了效率，确保了测量的准确度。

3.4RTK技术在建筑物规划放线中的应用

3.5RTK技术在R纵横断面测量中的应用

在传统的测量方法中，施工的横纵断面测量都要要求现场断面测量，而且经常会遇到断面桩没有方向点以及测量对象加多分站的情况。而通过RTK技术通过测绘地形可以得到所有数据，再通过电脑就可以绘出测量对象横断面图以及桩点横断面。与传统方式相比，RTK技术不仅在很大程度上减少了户外工作量，不用考虑通视和分站等问题，而且大大提升了精度和效率，工作更直观、更简洁。

3.6RTK技术在用地测量中的应用

在建设用地勘测定界测量中，RTK技术可实时地测定界址点坐标，确定土地使用界限范围，计算用地面积，在土地分类及权属调查时，应用RTK技术可实时测量权属界限、土地分类修测，从而提高了测量速度和精度。

结束语

在科技高速发展的今天，RTK技术在更多更广的方面有了更多的应用。在工程测量工作中，不仅提高了测量的精度，而且在很大程度上提升了工作的效率。虽然其现在还存在一部分的不足之处，但是随着科技的发展技术的进步，RTK技术会更多更好地应用到更多更广的领域。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/80b0faf6bca7324e78d7cec6.html