# 大蒜切片废水论文-姜涛

导读:本文包含了大蒜切片废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大蒜废水,水解酸化,生化处理

### 大蒜切片废水论文文献综述

姜涛[1]（2017）在《大蒜切片废水处理项目技术方案设计》一文中研究指出最近这些年以来,伴随着大蒜价格的连年不断的持续增长以及需求量的逐年不断的连续增加,大蒜深加工行业,正在蓬勃的发展与兴起,各类形式大蒜深加工企业数量和加工企业规模逐年不断地增长,由此而产生了越来越多的大蒜废水。因为大蒜废水里面含有的主要成分是大蒜素,而且大蒜素很难被水所溶解,呈现出一种油状液体,可以与乙醇、乙醚和苯等混合,具备很强的刺激性和特别独有的辛辣的气味,对于微生物的生长有着比较强的抑制作用、杀灭作用,以上这些都将影响着废水处理的正常处理流程。因此,运用一种工艺处理效果不仅不好且费用较高,对于这种高浓度的有机废水一般情况下,大多数采用的是多种组合工艺进行的处理。目前国内国外针对大蒜废水的研究相比较其他废水而言比较少量,可以阅读的文献数量较少。本篇论文选取的是兰陵县双全农副产品贸易有限公司年加工10000吨大蒜项目进行研究,根据废水的流量、进水浓度及处理要求,通过比较选取多种方式的组合工艺,决定采用物化+生化法(水解酸化+厌氧好氧)进行处理工艺。首先采用预曝气氧化吹脱、气浮沉淀吸附、同时采用处理水回流稀释的方式,降低大蒜素的浓度。其次,采用水力筛+气浮两级工段,降低SS的含量,并在去除SS的过程中,吸附去除部分大蒜素,降低其对后续生化处理系统的影响。然后再次运用了厌氧和好氧组合处理的工艺方法进行去除其他的污染物,以此来确保废水稳定的达到要求的排放标准。大蒜加工后产生的废水通过这个方案设计所采用的工艺进行处理后,经过了一段时间的运行后,废水的水质达到了《城镇下水道污染物排放标准》(CJ343-2010)。以此,该实践证明此种工艺对大蒜切片加工项目废水处理是可以适用的,有比较好的处理大蒜废水的效果。(本文来源于《山东大学》期刊2017-11-12）

汤成莉,常青,延卫[2]（2012）在《铁炭微电解组合工艺处理大蒜切片废水研究》一文中研究指出采用铁炭微电解技术为核心工艺的混凝-铁炭微电解-强化电解组合工艺对大蒜切片废水进行处理,主要研究了铁炭微电解的运行参数,包括曝气与否、废水pH值、反应时间、铁炭质量比、铁水质量比对COD去除效果的影响。结果表明:经过组合工艺处理后,废水刺鼻的气味完全消除,浊度去除率达100%,ρ(COD)值由13050mg/L降至878mg/L,去除率达93.3%,BOD5/COD(B/C)值由0.10提高到0.46,废水的可生化性显着提高。(本文来源于《环境工程》期刊2012年S2期）

赵大传,刘璨,王伟[3]（2010）在《大蒜切片废水处理的组合工艺实验研究》一文中研究指出研究填料厌氧折流板反应器(ABR)—活性污泥—水生植物的组合工艺处理大蒜切片加工废水的运行特点.结果表明:填料ABR单元的最佳HRT为20 h,有机负荷小于COD 7.8 kg/(m3.d)为宜,在此工况下,COD的平均去除率可达92.5%;活性污泥法单元的最佳HRT为12 h,进水有机负荷宜保持在COD 0.8~1.2 kg/(m3.d)之间,在此工况下,COD的平均去除率为81.0%;水生植物单元的最佳HRT为3.5 d,在此最佳HRT下,COD的去除率为42.6%.该组合工艺COD总去除率保持在99.37%~99.42%之间,出水的COD浓度为38~41 mg/L,出水水质能稳定达到国家一级A排放标准.(本文来源于《湖北大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）

王伟[4]（2009）在《大蒜切片废水的综合治理研究》一文中研究指出我国的大蒜产量很高,居世界首位,约占世界总产量的1/4,大部分企业主要以蒜片的加工为主。大蒜切片后经浸泡、清洗和离心过程产生了大蒜切片废水,该废水中COD浓度较高,且含有强烈抑菌杀菌作用的大蒜素,使得该废水成为高浓度难降解废水。目前国内外对大蒜切片废水的研究较少,无有效成熟的工艺处理此种废水,大多稀释后直接外排,对水环境影响较大。本文针对该废水的特点进行了厌氧、好氧工艺的处理研究,主要内容有:厌氧工艺选择厌氧折流板反应器(ABR),即利用ABR反应器处理大蒜切片废水,探讨得出ABR处理大蒜废水的最佳工况条件。好氧工艺选择曝气生物滤池(BAF)、活性污泥法和滴滤池叁种工艺,首先考察各好氧工艺处理大蒜切片废水的最佳工况条件;其次针对作为ABR的后续处理工艺,比选出一个合理的好氧方法,与ABR组成合理的工艺流程,考察组合工艺对大蒜切片废水的处理效果。探讨利用人工湿地系统处理ABR-BAF组合工艺出水的可行性及处理效果。本文研究结果表明:1.ABR的最佳水力停留时间(HRT)为24 h,最佳有机负荷为6 kgCOD/m~3·d,COD的平均去除率可达87%,BOD的去除率可达82%,且将废水的BOD/COD由0.33～0.37提高到0.46～0.52,增加了废水的可生化性;2.BAF的最佳HRT为16 h,最佳气水比为10:1,进水有机负荷宜保持在1.1～1.4kgCOD/m~3·d,COD的平均去除率为82.0%。3.活性污泥工艺的最佳HRT为12 h,最佳有机负荷为1.0 kgCOD/m~3·d时,去除率稳定在88%。4.滴滤池处理该废水的最佳HRT为16 h,最佳有机负荷为0.6 kgCOD/m~3·d时,去除率稳定在53%。5.经比选,选择BAF作为ABR的后续处理工艺。ABR-BAF组合工艺COD总去除率保持在98.4%～98.7%之间,出水的COD浓度为79 mg/L～94 mg/L,出水水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。6.人工湿地处理组合工艺出水的最佳HRT为4.0 d,COD的去除率达52.1%。可将ABR-BAF组合工艺的出水COD浓度削减为41 mg/L～49 mg/L,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,可作为景观用水和一般回用水实现废水的资源化。(本文来源于《山东大学》期刊2009-05-04）

赵大传,王伟[5]（2009）在《ABR-BAF组合工艺处理大蒜切片废水》一文中研究指出研究了厌氧折流板反应器(anaerobic baffled reactor,ABR)与曝气生物滤池(biological aerated filter,BAF)的组合工艺处理大蒜切片废水的运行特点。结果表明:ABR的最佳水力停留时间(HRT)为24h,有机负荷(COD)小于6kg/m3.d为宜,COD的平均去除率可达87%;BAF的最佳HRT为16h,最佳气水比为10∶1,进水有机负荷(COD)宜保持在1.1~1.4kg/m3.d,COD的平均去除率为82.0%。ABR-BAF组合工艺COD总去除率保持在98.4%~98.7%之间,出水的COD质量浓度为79~94mg/L,出水水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2009年03期）

李建,王叁反,李雯[6]（2008）在《大蒜切片废水预处理工艺研究》一文中研究指出利用铁碳微电解作为大蒜废水的预处理方法,并研究其作用机理,讨论微电解最佳停留时间,曝气时间,铁碳的重复利用和再生等多个因素的影响。结果表明pH=3,铁碳体积比1:1,铁屑粒度为0.5～3mm,反应时间为4h,出水曝气4h后CODCr的去除率最佳,同时可生化性提高,经过高效的生物处理系统使出水达标排放。(本文来源于《广州化工》期刊2008年06期）

### 大蒜切片废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用铁炭微电解技术为核心工艺的混凝-铁炭微电解-强化电解组合工艺对大蒜切片废水进行处理,主要研究了铁炭微电解的运行参数,包括曝气与否、废水pH值、反应时间、铁炭质量比、铁水质量比对COD去除效果的影响。结果表明:经过组合工艺处理后,废水刺鼻的气味完全消除,浊度去除率达100%,ρ(COD)值由13050mg/L降至878mg/L,去除率达93.3%,BOD5/COD(B/C)值由0.10提高到0.46,废水的可生化性显着提高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大蒜切片废水论文参考文献

[1].姜涛.大蒜切片废水处理项目技术方案设计[D].山东大学.2017

[2].汤成莉,常青,延卫.铁炭微电解组合工艺处理大蒜切片废水研究[J].环境工程.2012

[3].赵大传,刘璨,王伟.大蒜切片废水处理的组合工艺实验研究[J].湖北大学学报(自然科学版).2010

[4].王伟.大蒜切片废水的综合治理研究[D].山东大学.2009

[5].赵大传,王伟.ABR-BAF组合工艺处理大蒜切片废水[J].山东大学学报(理学版).2009

[6].李建,王叁反,李雯.大蒜切片废水预处理工艺研究[J].广州化工.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/80bdc83c7de481fa75ddc4d5.html