# 钢筋混凝土地下室结构无缝施工技术李国栋

关键词：钢筋混凝土；地下室；结构；无缝；施工技术

社会在不断的发展当中，人民生活水平的提高，促使建筑行业的发展和进步。需求量的增加建筑设计形式的多样，为现阶段的建筑施工带来一定的难度。在目前的建筑地下室结构施工中一般采用具有一定稳定性的钢筋混凝土结构，混凝土自身是由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料，可以根据建筑施工的需要进行相应的配比，再将钢筋和混凝土连接在一起，从而形成钢筋混凝土结构，由此来保证建筑施工和使用的需要。但是钢筋混凝土结构在使用的过程中，容易受到周围环境以及温度的影响产生裂缝或是由于温度收缩的情况发生，这样对地下室整体结构稳定性非常不利，本文将对钢筋混凝土地下室结构无缝施工技术进行分析，由此为今后的地下室结构钢筋混凝土无缝施工提供一定的参考。

一、无缝设计的思路和基本原理

无缝施工的设计思路主要以防为主由此采取相应的措施，通过混凝土膨胀剂，针对混凝土硬化时产生的空间以及结构收缩的情况，利用混凝土膨胀剂使用时产生一定的膨胀作用，填补混凝土由于温度或是其他原因导致的裂缝，同时针对混凝土结构中产生的收缩力，以及混凝土由于硬化产生的形变和拉力缺失的情况进行一定的平衡。而无缝设计的基本原理是根据收缩力产生的形变和收缩力分布，对混凝土整体结构进行一定的补偿。同时在膨胀剂使用的过程中根据混凝土自身的结构情况，适当的添加膨胀剂，从而整体结构具有一定的稳定性，保证施工的质量。

二、无缝设计的施工技术应用

在无缝设计实际的施工的过程中，根据施工的需要一般采用铝酸钙膨胀剂，作为无缝设计施工的主要材料，按照实际的工程分布情况对施工结构进行分区，从而满足施工使用的需要。

1.原材料与AEA膨胀混凝土的配合比设计

（1）一般根据施工的设计和要求采用一定的混凝土等级，针对建筑整体的结构特点选择适当的混凝土强度等级进行混凝土的配比。

（2）在混凝土结构施工中一般采用硅酸盐水泥，通常采用细沙粘土含量以及细沙的使用按照一定的比例需要进行配置，尤其在材料的选用和配置时根据结构的需要，掺用适当的粉煤灰，以及施工采用的膨胀剂的比例满足国家规定的标准。

（4）膨胀剂的掺量，根据实际的施工需要选择适当的膨胀剂掺量，小膨胀用作补偿混凝土使用量为6%的膨胀剂，而大膨胀用作补偿混凝土使用量为%8的膨胀剂。

2.施工方法

（1）顶板、底板运用连续浇注的施工方法。在浇注前，在2m宽膨胀加强带的两侧被绞死密集的孔栅栏的网眼直径10毫米，用螺柱ф<8@50进行加固，以防止混凝土流入。在其中另加10％到15％的加固带的温度，并均匀地分布，而且还延伸到每一侧1m。浇注时，从侧面推，加强与混凝土浇筑时的一个小的膨胀扩张，浇到另一侧时，应立即用大扩张的混凝土。这样连续进行浇注，不留后浇筑缝或伸缩缝，一次性施工完毕。

（2）墙体的施工方法要采用后浇膨胀加强带。因为墙体特别是侧墙拆模比较早，薄而且暴露的面积大，养护比较困难，受风与大气的温度影响比较大，水分的蒸发速率快，易出现收缩的裂缝。因此，和顶板、底板的连续浇注有所不同的是浇注前，还要在增设的钢板止水带的后分区段先行浇注小的膨胀混凝土，到养护14d之后，再改用大的膨胀混凝土来浇注膨胀的加强带。

3.膨胀加强带做法

在膨胀加强带的混凝土之内掺入AEA的膨胀剂，加强混凝土强度和抗伸缩能力。膨胀加强带的宽度2.0m，加强带里钢筋连通，而且上下要另外附加15%附加纵向的钢筋，钢筋的两端要伸出加强带2.0m，混凝土的强度要提高一个等级，来提高加强带刚性。地下室的底板加强带要用镀锌的钢板混凝土的快易收口网来分隔。考虑底板的厚度较大，防止混凝土可能压坏收口网，采用通长ф16的钢筋与ф14@500的加劲钢筋箍进行加强。

4.严禁混凝土散落在尚未浇筑的部位

在混凝土进行浇筑时，注意严防其它部位混凝土进入膨胀后浇带内，以免影响混凝土结构质量。严禁混凝土散落在尚未浇筑的部位，以免形成潜在的冷缝或薄弱点。浇筑混凝土前的润管砂浆采用灰斗集中收集，拆管排除故障或其它原因造成的废弃混凝土及时清理干净.严禁进入工作面。

5.施工设计中需注意的问题

（1）无缝的设计须根据结构的特点来灵活运用，沉降缝无需取消，具有沉降的性质后浇缝不能取消。

（2）在浇注混凝土之前，必须要清理干净加强带里所有的杂物。

（3）严格地控制设计的配合比：设计的配合比必须准确，一般会由实验室继续试配来确定，实验室的试配的初凝时间不能小于l0h，现场控制的初凝时间不能小于6h，而且搅拌的时间须比一般的混凝土延长30～60s。

（4）在浇注混凝土的时候，必须要振捣密实，不能存在过振、漏振和欠振，而且要避免模板、钢筋、止水带、预埋件的变形移位。

（5）在浇注混凝土之后，初凝后终凝前，必须要用抹子去抹压表面2～3遍，来有效地消除表面的塑性沉降裂缝和干缩裂缝，抹压之后尽早地进行养护。

（6）做好混凝土养护的工作，养护时间都能少于14d。底板、顶板可以覆盖2层的草袋，每天浇水2～3次来进行养护；墙体与膨胀加强带，浇注之后不能少于7d，之后才可拆模，而且喷涂2次的养护液或者采用喷淋水管来进行养护。

6.养护

混凝土膨胀剂浇筑后的养护工作对整个施工的质量的影响较大，所以应当充分的做好后期的养护工作，地势养护对膨胀混凝土的膨胀性能有一定程度的提升，同时为了保证养护的效果，需要制定一定的养护措施来保证养护的效果。一般在混凝土浇筑14天之后开始养护工作，将混凝土抹平后利用盖麻袋片的方式进行覆盖工作，并且在养护期间通过喷洒水的方法保证一定的湿度，可以减少混凝土干缩的情况。

三、结束语

在目前的建筑施工当中，为了保证地下室结构的结构设计和稳定性，一般采用钢筋混凝土结构施工的方式保证建筑结构的稳定，但是钢筋混凝土在长期使用的过程中，由于温度以及周围空气湿度等情况，产生一定的干裂或是收缩的情况，这样就会对地下室的整体结构稳定性造成一定的影响，。针对这一情况为了满足施工的质量。一般采用无缝施工的方式，保证施工的顺利进行，通过膨胀剂对混凝土裂缝情况的补偿，增加了整体结构的稳定，大大缩短了施工时间，减少了施工成本，同时辅助施工后期的养护工作，保证施工的质量。

参考文献

[1]王铁梦，工程结构裂缝控制.中国建筑工业出版社.2011.

[2]李耀文.地下室混凝土结构裂缝分析与防治措施[J].建材与装饰.2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/80df2ccc25bb520c3cc0af5f.html