# 准连续介质模拟论文-周伟,谢飞,宁超,苏庆东

导读:本文包含了准连续介质模拟论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:固体火箭发动机,拉格朗日法,平衡欧拉法,耦合混合模型

### 准连续介质模拟论文文献综述

周伟,谢飞,宁超,苏庆东[1]（2019）在《固体火箭发动机两相内流场的连续介质-离散颗粒耦合混合模型数值模拟》一文中研究指出为解决含Al推进剂固体火箭发动机内流场两相流动的数值模拟问题,采用将颗粒相视为连续介质和离散颗粒相结合的综合方法,建立起气相与颗粒相的双向耦合混合模型。针对颗粒类型与粒径尺寸的不同,采用拉格朗日法描述大粒径颗粒,平衡欧拉法描述小粒径颗粒,克服了现有模型难以全面考虑颗粒尺寸效应而使模拟精度下降的困难,通过算例验证了该混合模型的有效性和准确性。针对含Al推进剂固体火箭发动机内流场湍流气粒两相流动进行了数值模拟,分析了不同粒径尺寸颗粒的分布及其对发动机内流场和结构性能的影响情况。结果表明,大颗粒粒径在跨喷管段变化明显,平均减小30%。粒径40μm以上的颗粒易破碎,且燃烧效率进入平台区,较10μm颗粒下降50%以上,其Al含量均大于60%。(本文来源于《推进技术》期刊2019年05期）

闫由之,刘高,杨星月,黄迪[2]（2018）在《基于连续介质力学离散元方法的洒勒山滑坡过程模拟》一文中研究指出利用连续介质力学的离散元方法力学计算软件中的颗粒流离散元计算程序,结合野外踏勘与室内试验得到的数据,对洒勒山高速远程滑坡过程进行模拟,研究由蠕变导致的下部老滑坡复活并带动上部滑体滑动的滑坡整体运动过程.模拟后得到的滑坡物堆积形态与实际情况基本吻合,对上下部滑体及监测点的位移、速度、加速度进行分析,结果表明:上部滑体运动最大速度较大,可达35 m/s,下部滑体运动距离较远,长达800 m.滑动过程中在撞击面附近与下部滑体前段均存在颗粒抛射现象.下部滑体撞击后的滑动呈显着的流体特征.整个滑动过程可以分为5个阶段:下部启动,下部加速剧滑-上部启动,下部匀速滑移-上部剧滑,上部撞击减速-下部再加速,总体减速自稳阶段.上下部滑体碰撞导致的能量传递是洒勒山滑坡可以高速远程运动的重要原因之一.(本文来源于《兰州大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

宋鹍,王路生,刘泊,丁军,黄霞[3]（2018）在《基于位移连接的单晶银板Ⅰ型边裂纹扩展过程跨连续介质/原子尺度数值模拟研究》一文中研究指出材料变形破坏机理的研究,以及NEMS/MEMS技术与生物技术的进步推动了多尺度分析方法的发展。然而,多尺度连接是多尺度建模的关键。本文采用有限元与分子动力学相结合的方法,采用应力强度因子和位移等力学参量连接和转换连续介质区域和离散分子动力学区域的力学信息,建立了二维单晶银板裂纹扩展的跨叁区多尺度模型,得到了裂纹尖端坐标轨迹和微观尺度下的裂纹扩展过程,结果与理论和实验相符,证明了该方法的合理性。(本文来源于《机械强度》期刊2018年02期）

高瑜,叶咸,夏强[4]（2016）在《基于等效连续介质模型的单裂隙渗流数值模拟研究》一文中研究指出基岩裂隙介质的空间变异性导致裂隙渗流情况十分复杂。在等效连续介质模型的基础上,建立数值分析模型研究了裂隙宽度和渗透系数对单裂隙渗流的影响。利用单裂隙立方定律对裂隙流量进行解析计算,并在单一变量研究原则下,利用MODFLOW创建了光滑平行板单裂隙介质的数值模型。据等效理论,将单裂隙宽度放大10倍的条件下,解析解计算结果比模拟结果高出6个数量级;不同裂隙宽度条件下,数值模拟结果与解析计算结果都表现出通过单个裂隙的水流量随着裂隙的宽度的增加而增加;不同渗透系数条件下,稳定流与非稳定流条件下得到的流量都随渗透系数的减小而变小。(本文来源于《地下水》期刊2016年05期）

汤萍,王叁海[5]（2016）在《连续介质弹性悬臂梁动态响应的仿真模拟实现》一文中研究指出目的通过理论求解、实验、仿真模拟等方法分别对连续介质弹性悬臂梁的振动振型及固有频率进行研究,探讨各方法的优劣和互补,确定仿真计算在连续介质弹性悬臂梁的振动振型及固有频率的可行性。方法对连续介质弹性悬臂梁建立可解的力学分析模型,推导出连续介质弹性梁的振型方程和固有频率方程,选取梁的前3阶固有频率,得出理论的固有频率值;建立实验模型,通过实验方法,得出实验的固有频率值;以实验模型为参考建立仿真计算模型,再得出计算的固有频率值。结果在前3阶固有频率值中统计得出:实验值最低、理论值次之、仿真计算值最高。将3种方法的结果进行对比误差分析,后2种方法与实验值误差在合理范围内。结论仿真计算由于强约束性、系统刚度增大,导致固有频率增大,使用中结合实验模型,适当修正约束刚度,可以更好接近实验值,对研究连续介质系统的动态响应是强有力的补充或替代。(本文来源于《河北北方学院学报(自然科学版)》期刊2016年05期）

李腊梅,冯春[6]（2016）在《一种非连续介质中热传导过程的数值模拟方法》一文中研究指出传统热传导的分析基于连续模型,无法刻画热量在两个接触体之间的传递。该文提出了一种非连续介质中热传导过程的数值计算方法,并编制了相应的C++计算程序。该方法首先将计算域离散为一系列的块体,块体内部划分若干连续介质单元,块体边界设定为潜在接触界面,并利用半弹簧-半棱联合接触模型进行接触对的快速检索及标记。每个块体内部的热传导采用传统连续模型进行计算(该文采用有限体积法),每个接触界面采用点面接触型及棱棱接触型热传导模型进行描述。通过调整接触界面热传导系数中的刚度因子,可以实现接触界面对热传导过程不同的抵抗效应。数值算例表明,该文所述方法可以较为准确地模拟热量在非连续介质中的传递过程;接触界面上的刚度因子越大,界面对热传导过程的抵抗效应越小;当刚度因子大于100,界面抵抗效应基本消失,非连续介质的计算结果与连续介质的计算结果完全一致;此外,接触界面上的刚度因子仅影响热传导的瞬态过程,而不影响其稳态解。(本文来源于《工程力学》期刊2016年01期）

于国强,张茂省,张成航[7]（2015）在《基于连续介质模型的滑坡启动机理数值模拟试验》一文中研究指出滑坡启动机理研究是滑坡防治的前提条件。应用叁维连续介质动态数值模型方法,采用摩擦模型、Voellmy模型2种流变模型,对滑坡启动过程进行分析求解,开展滑坡启动机理数值模拟研究。结果表明,不论是限制坡面(渠道型)还是无限制坡面,在2种流变模型和侵蚀率下,随着坡度逐渐增加,地形所提供给滑坡体的能量进一步增大,物质运动距离进一步增加,其相应的平均速度、最大速度(前端速度)和总动能也会进一步加大,经历了从缓慢蠕变至快速增加的过程。根据不同坡度下滑坡的启动、运动规律、堆积过程及各坡度下动力参数延程变化规律,可以将滑坡的启动坡度设定为25°~30°。该滑坡启动坡度的设定可为地质灾害防治措施和监测预警提供技术参考。(本文来源于《地质通报》期刊2015年11期）

齐世顺[8]（2015）在《LTCC厚膜的受约束烧结致密化行为及连续介质力学理论模拟》一文中研究指出由于受约束烧结问题的普遍性和实用性,对烧结体受约束烧结致密化行为的研究具有重大的应用价值和科学意义。近年来,LTCC厚膜材料逐渐成为电子元器件和集成电路领域内应用最为广泛的材料,但是对LTCC厚膜材料的受约束烧结致密化行为缺乏系统的理论研究。连续介质力学烧结理论能够实现对受约束烧结致密化行为的预测和模拟,得到了越来越多的关注。本文以LTCC厚膜材料为研究对象,通过原位光学膨胀仪观测系统,研究了多种约束条件下LTCC厚膜的烧结致密化行为。基于连续介质力学烧结理论,成功地使用垂直烧结方法测定了LTCC厚膜材料各向同性及各向异性的烧结参数,并根据测定的烧结参数对基板约束LTCC厚膜的烧结致密化行为进行了分析和预测。研究了多种约束烧结条件下LTCC厚膜内部显微结构的演变规律。本文的主要结论如下：(1)通过对流延工艺的探索和尝试,成功使用银峰(YF)低介微波陶瓷粉体和浩普(HP)铁氧体粉体制备出了厚度可控、一致性好、致密的LTCC厚膜材料。并可通过工艺参数的调控,制备出不同厚度的厚膜。搭建了原位光学膨胀仪,并结合垂直烧结样品台及石英摇摆臂测定了多种形式的受约束LTCC厚膜材料的烧结致密化行为。(2)采用薄膜悬挂垂直烧结方法,分别测定了几种LTCC厚膜材料,DuPont 951 tape(DU),Ferro A6M tape(FE)和YF厚膜的单轴粘度。通过研究发现,受到自身重力影响,垂直烧结的LTCC厚膜在垂直方向上的烧结致密化行为会受到细微的影响,但是其内部微结构仍然能保持各向同性。LTCC厚膜的单轴粘度随相对密度的增加呈现出非线性增长,在低密度范围内增长缓慢,在较高密度范围内则增长迅速。通过对比研究发现,实验测定的厚膜的单轴粘度与Raj模型预测的结果具有很好的一致性。通过In (Ep)与1/T之间的Arrhenius方程,求解出了DU厚膜的单轴粘度激活能,其数值290±47kJ/mol。(3)为测定LTCC厚膜材料的各向异性烧结参数,设计了单轴加载烧结实验,对垂直烧结的FE厚膜施加单轴载荷,并通过调节单轴载荷的大小,实现了FE厚膜在单轴方向上的零收缩烧结。研究发现单轴载荷可以明显改变加载方向上厚膜材料的烧结致密化行为,但是对厚膜整体的烧结致密化过程影响不大。通过对单轴加载FE厚膜显微结构的研究发现,厚膜内的气孔在烧结过程中会逐渐沿着单轴加载方向取向,而且气孔的取向程度随着单轴载荷的增大而逐渐增加。根据厚膜单轴零收缩烧结所对应的边界条件简化了各向异性连续介质力学方程,成功得到适用于计算厚膜各向异性的烧结参数的公式,并计算出在单轴零收缩条件下FE厚膜的单轴粘度和粘性泊松比系数。通过与各向同性烧结参数的对比发现,单轴零收缩烧结LTCC厚膜的单轴粘度明显增大,同时粘性泊松比系数随密度增加而逐渐下降。(4)研究了硬质基板约束FE厚膜的烧结致密化行为。由于基板的约束力,在烧结过程中FE厚膜在基板平面方向上的烧结致密化过程被抑制,只能在厚度方向上产生烧结收缩,在烧结后样品的密度低于自由烧结厚膜。在烧结过程中厚膜内出现了明显的各向异性微结构,随着密度的增加气孔会逐渐沿着平行于基板的方向取向。通过阿伦尼乌斯公式(Arrhenius)和主烧结曲线(MSC)两种方法研究了硬质基板约束的FE厚膜的烧结激活能。使用阿伦尼乌斯方法求得自由烧结厚膜的烧结激活能为530±30kJ/mol,而基板约束厚膜的烧结激活随着密度而逐渐降低,由640 kJ/mol逐渐下降至359kJ/mol。而使用主烧结曲线方法求得的自由烧结厚膜烧结激活能为510 kJ/mol,基板约束厚膜烧结激活能为440kJ/mol。通过对比发现,硬质基板约束厚膜的烧结激活能明显低于自由烧结厚膜。我们分别使用各向同性及各向异性连续介质力学本构方程对硬质基板约束厚膜的烧结致密化行为进行预测和模拟。通过对比实验测定和理论预测的结果发现,各向异性连续介质力学方程能更准确地预测出受约束厚膜在较高的密度范围内(>75%)的烧结致密化行为。(5)通过对柔性基板约束HP厚膜研究发现,在烧结过程中厚膜会产生向上的翘曲变形。与硬质基板约束的厚膜相比,柔性基板通过翘曲释放了一部分基板约束力,厚膜的烧结致密化过程受到的抑制作用减弱,烧结后厚膜的密度更高。使用各向同性连续介质力学方程预测了受约束厚膜的致密化速率,与实验测定的结果对比后发现两者在低密度区能保持较好的一致性,但是随着密度的增加,两者之间的差异逐渐增大。通过分析了柔性基板约束HP厚膜的显微结构发现,厚膜内的气孔存在明显的梯度分布,气孔率在远离基板的位置逐渐降低。通过柔性基板的翘曲变形求解出了作用于厚膜上的基板约束力,并与各向同性连续介质力学预测的结果对比后发现,各向同性模型预测出的基板应力明显低于实际测定的应力。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2015-10-01）

贺敏,曹文贵,李鹏,王林庆[9]（2015）在《考虑非连续介质特性的土侧限压缩过程模拟方法》一文中研究指出土体在侧限压缩过程中孔隙比e与压力p之间的关系即e-p曲线模型是地基沉降分层总和法分析的基础,为此,本文首先在深入研究土体变形力学机理与工程特点的基础上,考虑土体介质的不连续性特点,采用宏观与微观分析相结合的方法,分别建立出土体宏观应力与土颗粒骨架微观应力和土体宏观应变与土颗粒骨架微观应变之间的关系。然后,在此基础上,利用土颗粒骨架微观应力与应变的线弹性关系和侧限条件下土体宏观压缩变形特征及其宏观变形与土体孔隙比的关系,建立了侧限条件下土体压缩变形过程模拟的e-p曲线解析模型,并提出了该模型参数的合理确定方法。该模型仅包含通过常规土工试验可确定的初始孔隙比和压缩系数两个参数,模型简单。最后,通过工程实例分析,并将理论和实测曲线进行对比分析,表明了本文模型与方法的可行性与合理性。(本文来源于《中国土木工程学会第十二届全国土力学及岩土工程学术大会论文摘要集》期刊2015-07-17）

江五贵,王正微,徐霜[10]（2013）在《粗糙表面对纳米接触的影响:准连续介质法模拟》一文中研究指出采用准连续介质多尺度法研究了镍楔形压头与粗糙表面单晶铜基体之间的纳米接触过程,研究了两个多粗糙峰接触过程。(本文来源于《中国力学大会——2013论文摘要集》期刊2013-08-19）

### 准连续介质模拟论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用连续介质力学的离散元方法力学计算软件中的颗粒流离散元计算程序,结合野外踏勘与室内试验得到的数据,对洒勒山高速远程滑坡过程进行模拟,研究由蠕变导致的下部老滑坡复活并带动上部滑体滑动的滑坡整体运动过程.模拟后得到的滑坡物堆积形态与实际情况基本吻合,对上下部滑体及监测点的位移、速度、加速度进行分析,结果表明:上部滑体运动最大速度较大,可达35 m/s,下部滑体运动距离较远,长达800 m.滑动过程中在撞击面附近与下部滑体前段均存在颗粒抛射现象.下部滑体撞击后的滑动呈显着的流体特征.整个滑动过程可以分为5个阶段:下部启动,下部加速剧滑-上部启动,下部匀速滑移-上部剧滑,上部撞击减速-下部再加速,总体减速自稳阶段.上下部滑体碰撞导致的能量传递是洒勒山滑坡可以高速远程运动的重要原因之一.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 准连续介质模拟论文参考文献

[1].周伟,谢飞,宁超,苏庆东.固体火箭发动机两相内流场的连续介质-离散颗粒耦合混合模型数值模拟[J].推进技术.2019

[2].闫由之,刘高,杨星月,黄迪.基于连续介质力学离散元方法的洒勒山滑坡过程模拟[J].兰州大学学报(自然科学版).2018

[3].宋鹍,王路生,刘泊,丁军,黄霞.基于位移连接的单晶银板Ⅰ型边裂纹扩展过程跨连续介质/原子尺度数值模拟研究[J].机械强度.2018

[4].高瑜,叶咸,夏强.基于等效连续介质模型的单裂隙渗流数值模拟研究[J].地下水.2016

[5].汤萍,王叁海.连续介质弹性悬臂梁动态响应的仿真模拟实现[J].河北北方学院学报(自然科学版).2016

[6].李腊梅,冯春.一种非连续介质中热传导过程的数值模拟方法[J].工程力学.2016

[7].于国强,张茂省,张成航.基于连续介质模型的滑坡启动机理数值模拟试验[J].地质通报.2015

[8].齐世顺.LTCC厚膜的受约束烧结致密化行为及连续介质力学理论模拟[D].合肥工业大学.2015

[9].贺敏,曹文贵,李鹏,王林庆.考虑非连续介质特性的土侧限压缩过程模拟方法[C].中国土木工程学会第十二届全国土力学及岩土工程学术大会论文摘要集.2015

[10].江五贵,王正微,徐霜.粗糙表面对纳米接触的影响:准连续介质法模拟[C].中国力学大会——2013论文摘要集.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/816216d1a08b0de4a2c84b20.html