# 市政工程道路排水管道施工技术要点探析马文明

齐翔建工集团有限公司黑龙江齐齐哈尔161000

摘要：现如今，城市发展飞速，人们生活质量越来越高，对城市内部环境有了新的要求。众所周知，排水管道工程建设作为城市化建设的重要环节，其质量关系到城市的运转以及人们的日常生活。但是，我国的市政排水管道的施工质量并不理想；因此，当务之急是对我国的市政排水管道施工技术进行深入探讨，找出其中存在的问题并找出相应的解决措施。

关键词：市政工程道路；排水管道；施工技术

引言：

随着我国社会经济的迅速发展，以及我国的城市化建设脚步不断加快，其中对市政排水管道的要求也更加严格。排水系统作为城市环境建设组成部分，合理的排水系统有助于市政道路积水及时排放，防止城市内涝出现。排水管道施工是城市建设必不可少的一个环节，城市的正常运转离不开城市排水管道的投入使用。由此，城市建设中有关部门致力于新排水施工技术引进研究中，期望提高排水管道施工质量，从而满足人们居住需求并推动城市发展。在市政排水管道施工过程中，可能会遇到来自方方面面因素的干扰，但是当面临这些问题时，相关城市建设者应该积极的去寻找解决措施，努力打造一个可靠、合理的排水环境，为城市的建设贡献一份力。

1市政道路排水管道施工的重要作用

1.1有助于城市防洪与水污染整治

市政工程中，排水管道施工作为重要环节对工程质量及日后使用具有重要作用。给排水管道能够及时将积水、污水排出，避免水污染和城市内涝。在一定城市中，市政给排水管道施工关系着城市发展水平，特别是工业发达、多雨的城市。因此，想要实现城市正常运营、循环发展就要加强对排水管道施工技术重视，增强城市防洪抗涝能力实现良性发展。

1.2节约水资源

市政给排水管道施工是水循环系统组成部分，水循环也是水资源利用的基础前提。现如今，人们环保意识越来越强，资源的循环利用已经深入人心。所以，关于水资源充分利用得到了社会的广泛重视，成为城市建设发展需靠考虑的主要内容。为此，建设排水管道有助于解决水资源循环利用问题，保护水域健康、推动可持续发展，为人们创造优质的生活环境。

2市政工程道路排水管道施工的现状

2.1道路地下管线多并且繁杂

排水管道的建设并不简单，其相对于其他工程建设来说较为隐蔽，主要在地面下进行施工。除此之外，埋在地下的还有例如煤气管线或者是电缆管线等，这也就形成了道路地下管线多并且复杂繁琐的局面，这同时也给城市道路的排水管道施工增加了难度。如果说在施工时没有仔细的了解地下管线的情况，并对其进行全面的分析，那么在排水管道施工的过程中可能会对其造成一定的破坏，从而影响到施工的进度以及质量，还会造成一定的经济损失，影响到城市居住居民的日常生活，严重时还可能造成排水管道施工技术得不到合理应用的情况。

2.2施工时管道基础平顺度误差较大

从以往的道路排水管道施工经验来看，在排水管道进行施工的时候，极有可能会存在管道基础平顺度误差大的情况。而造成这种情况出现的因素主要来自于三个方面，第一，在对开挖沟槽基底的标高控制方面没有应用具体的手段，而且沟槽基底的开挖主要取决于相关操作人员操作经验，只有具有丰富工作经验的操作人员才可能确保其达到标准，同时还应该对基底部分进行清除工作并夯实。第二个方面主要是管道基础人工支模的时候，膜顶面的标高和平顺度的误差较大。第三，施工的场地过小，在进行施工的时候会出现泥块掉落的情况，从而影响整个工程施工的质量。

2.3施工当中出现渗漏问题

要知道，在排水管道的施工过程中管道渗漏问题是其中最为常见的问题。主要是由管道钢管的螺纹加工方面的问题引起的，以及管道的接口处连接时密封强度达不到标准而造成排水管道施工过程中出现渗漏问题[1]。上述两种因素都会在很大程度上造成渗漏问题，但主要还是因为施工人员的工作态度不严谨，这也就导致排水管道在实际的应用过程中并不合格，从而造成一些不必要的麻烦。

3市政工程道路排水管道施工的技术要点

3.1市政排水管道的施工准备

在市政排水管道的施工准备过程中，应该注意下面三个方面的准备情况：第一，会审图纸。会审图纸作为施工准备阶段最重要的一个步骤，不仅要在施工前进行图纸会审工作，而且在施工的过程中还应该进行会审工作。只有这样才能够合理的进行施工，同时还可以结合施工的实际情况，对设计图纸进行深入了解，发现其中存在的差异[2]。第二，在市政排水管道的施工准备阶段还应该深入施工现场进行详细的调查和分析，发现其中存在的问题并及时的指出，还应该清除其中存在故障的地方。第三，对于设计图纸中涉及到的材料，应该对其数量和质量进行核实以及检查，并且做好记录。

3.2市政工程排水管道施工阶段技术

对于市政工程排水管道施工阶段技术来说，通常情况下是以下四项技术：第一，放线技术。在排水管道施工过程中，对于放线位置的要求来说，其通常处于基础的位置。另外，相关的工作人员还要根据沟渠的深度和坡度的不同，而选择不同种类的放线技术，还应该注意的是对安全方面的监督，应该对其进行实时的监督，要求其能够及时的发现其中存在的问题。第二，沟槽的开挖和支撑技术。沟槽开挖工作是紧接着测量工作而且进行的，这个过程需要对施工现场的土壤进行检测，从而考虑是否对其进行更换，同时还要确定其中的开挖可行性和安全性进行一个评估，确保施工的安全[3]。第三，安装技术。如果沟槽开挖工作完成，同时其中的各参数也都符合标准的话，接下来就应该准备管材的铺设工作。在安装的时候还应该加强对管道接口的重视，观察其中的挤压情况，同时还应该检查砂浆接缝处的地方有没有凸出的情况。当发现这类情况时应该及时的采取相应的措施进行补救。第四，回填技术。当完成以上一系列安装施工技术完成后就应该对其进行回填，在进行回填工作时应该注意将施工基地中的杂物进行清除。然后在管道顶部一米左右位置处采取人工回填的方式进行回填，并且对其进行夯实。

3.3市政工程排水管道施工管理

在市政排水管道工程施工中，还应该对整个管道施工过程进行科学合理的管理，确保市政工程的安全与合理，以及确保其质量达到标准。对其进行管理时，应该深入施工现场，对其中的工作人员、施工材料以及施工设备等进行严格的监督管理，要求不是工作人员则禁止进入施工场地[4]。另外，在施工过程中还应该要求工作人员做好相关的安全措施，合理使用和堆放施工的材料，特别需要注意的是，施工应该严格的按照流程进行，对于其中涉及到的机械设备还应该做好相关的保养维修工作，只有这样才能够保证施工的安全性、经济性以及有效性。

结束语：

我国城市的顺利运转离不开市政排水管道工程，而其质量也深深影响着人们的日常生活，同时也对城市的污水处理有着重要的联系。所以说，在进行排水管道工程施工的时候，我们应该严格的按照施工的流程进行工作开展，保证排水管道工程的质量达到使用的标准。另外，还需要注意的就是对施工中的存在的问题做一个深刻的反思，并将实际的情况加入到施工考虑的因素中，从而做好相关的排水管道建设工作。

参考文献：

[1]张卫卫.管道施工技术在市政工程道路排水中的应用[J].山西水利科技,2018(02):72-73+79.

[2]刘玲.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].智能城市,2016,2(11):158+160.

[3]曹庆.关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨[J].建材与装饰,2016(24):221-222.

[4]旷文良.市政道路排水管道施工技术要点分析[J].科技创新与应用,2015(11):156.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/816b74044e1d6d1c5807393e.html