# 外墙内置保温技术在框剪体系结构施工中的应用探析

湛江市第四建筑工程有限公司

摘要：在现代建筑工程中，框剪体系结构是一种最为常见的结构，而为了更好地满足当前节能环保的需要，越来越的建筑工程中开展注重节能环保技术的应用。本文正是基于这一背景，以某采用框剪体系结构施工的酒店工程为例，就外墙内置保温技术的应用要点进行了分析和总结。希望通过本文的探究，不断的提高整个工程的节能环保成效。

关键词：外墙内置保温技术；酒店工程；框剪体系结构施工

现代建筑行业的快速发展需要施工企业以更加精湛的施工工艺来确保工程质量。尤其是在现代酒店工程中，酒店自身就是能耗较高的场所，所以在施工中加强节能环保技术就显得尤为重要，且现代酒店工程大都属于高层建筑，而且结构体系较为复杂，因而在整个工程中强化对其的分析和研究，对于促进工程质量的提升具有十分重要的意义。以下笔者从某酒店工程的实践入手，分析了框剪体系结构进行外墙内置保温施工的特点，并结合本工程对其施工工艺要点进行了分析，并提出需要注意的相关事项。

1.工程概况

本某酒店工程位于某地级市的繁华地带，其建筑面积总共是173414.98㎡，工程采用框剪体系结构施工，建筑结构属于框剪结构，共2幢。其中，地下有2层，裙楼有5层，A楼地上二十六层，B楼地上二十三层，造价41200万元。因为在框剪体系结构施工中采取外墙内置保温的方式，能有效的解决传统外挂式外保温的弊端，加上工程工期紧张，所以本工程采用框剪体系结构施工的同时应用了外墙内置保温技术，这主要是得益于这一技术在冬季施工时能利用聚苯板的高温作用而将周边围护保温措施减少，在提高工效的同时缩短工期，也能满足节能环保的需要[1]。

2.框剪体系结构进行外墙内置保温施工的特点分析

通过对本工程的实践总结经验发现，在框剪体系结构施工中，采取外墙内置保温施工技术，具有诸多方面的优势和特点，具体体现在以下几个方面：一是能为施工提供便利，具体体现在现场施工中，在安装聚苯板这一保温板的同时还能浇筑混凝土，这样在促进工期节约的同时还能将安装成本降低。二是具有较强的热工性能，由于本工程中在固定聚苯板这一保温板时，主要采用的钢塑复合插接栓以及组合套件对其进行固定，不仅具有较强的耐酸耐碱和耐腐蚀性的作用，而且还能避免出现热桥，因而其在保温隔热效果方面具有不可替代的优势。三是能有效的确保工程质量。在本工程中，进行聚苯板安装施工时，主要是采取高低缝的方式进行搭接，所以并没有漏浆的情况出现，并利用混凝土自身的压力和大模板的支撑力，有效的确保了聚苯板的安装质量。

3.本工程中框剪体系结构外墙内置保温施工工艺流程分析

在本工程中，在框剪体系结构外墙内置保温施工中，其所采用的施工工艺流程如下所示：

4.施工工艺要点分析

4.1聚苯板的安装工艺要点

一是在本工程中，其搭设的安装聚苯板的平台为竹胶模板平台，所以平台的聚苯板必须与竹胶模板的安放处于相同的水平位置，并在聚苯板安装之前需要提前搭设好聚苯板安装平台。当聚苯板上将插接栓的位置利用墨线弹出之后，对每块聚苯板的插接栓所在的位置进行明确，本工程在A幢采用标准平板，其采取梅花桩的方式进行布置，间距为400×500mm，而在B幢则是在标准平板的基础上进行了裁切，其聚苯板的宽度在300到600毫米之间，每排的栓距板的边缘为150毫米，并采取交错的方式对其进行布置。

二是在本工程中进行聚苯板安装时，主要是在施工现场进行聚苯板的组拼，并紧密结合配板图上所标注的插接栓的位置，把插接处插到聚苯板中进行直接安装。其中，A幢的聚苯板主要是从阳角部位开始，往阴角部位进行安装，而在板间则采取高低缝进行搭接，有效的预防了漏浆，且在整个聚苯板板缝拼接中确保拼接的严密性。而B幢聚苯板安装时，则从阴角部位开始往阳角部位安装，并采取高低缝搭接聚苯板，不同的是为了防止漏浆和确保严密拼接而采取火烧丝把跨板缝相邻的插接栓全部绑扎和拉紧，有效的确保了安装的质量。而安装插接栓时不可避免的要遇到钢筋，此时就难以安装，所以应将其拔出之后再向别的方向插入，从而避开钢筋。

三是在聚苯板和钢筋墙连接时，其连接的固定点主要选在每块聚苯板的上下两边，但是插接栓和钢筋进行连接时，其不能连接的太紧太牢，一般在绑扎之后，能随着侧压力的作用而轻松的脱钩即可。但是在对邻层安装聚苯板时，应将其高出楼层的那一部分裁掉，且确保裁切缝的平整。当外墙和飘窗窗框连接时，为了确保窗户牢固的连接，在其连接处应事先将聚苯板固定好，但是聚苯板不得进入窗框安装区域。

4.2钢筋绑扎施工技术要点

在钢筋绑扎过程中，虽然有施工图纸进行指导，但是为了确保绑扎的质量，必须在绑扎过程中对施工图纸中所标注的位置是否与实际相符进行检查，才能更好地确保墙体结构骨架钢筋的绑扎质量。因此，在钢筋绑扎工作中，我们应确保钢筋绑扎的牢固性，还要确保绑扎位置的准确性，才能更好地确保钢筋绑扎的质量。此外，在钢筋绑扎过程中应注意绑扎的顺序和绑扎的安全性，才能更好地确保绑扎钢筋的安全性。

4.3网架板安装技术要点

在安装网架板之前，应在所浇筑混凝土楼层的表面开展轴线定位放线，且在整个放线工作中紧密结合施工图纸的实际进行放线施工，在放线施工的基础上，紧密结合施工图纸中确定的网架板安装位置，及时的对焊接好的网架板进行安装。但是在整个安装工作中，应注意网架板是否存在脱落，脱落的还应及时的进行补焊，补焊之后才能利用扎丝将其与外墙结构骨架之间绑扎。在本工程中，绑扎时主要是采用L型拉结筋，应用频率为每平米六根，对于促进聚苯板的安装质量奠定了坚实的基础。

4.4模板安装技术

模板安装也是本工程的主要内容这一。在本酒店工程中，模板安装技术要点总结如下：一是紧密结合弹出线位置进行安装，并在外墙体根部安装模板时应将聚苯板安装位置预留出来，本工程预留高度为50毫米，并预留了清扫孔，其间距为2米，为后续的清扫奠定了基础。二是在模板安装时，本工程采取从内到外的方式，对拉螺栓实施了穿透性的处理，因为穿透之后形成的碎沫能下落到墙壁外侧保温地层部位，且在安装时对垫块的厚度和位置进行严格的控制有效的确保了模板的安装质量。

三是在门窗洞口进行模板安装时，始终确保聚苯板和洞口结构的外缘之间的平整和整齐，这样洞口的模板就能和聚苯板之间顶紧。而当需要在聚苯板上设置穿墙的螺栓孔时，则应利用削尖薄壁钢管在聚苯板上进行钻孔。但是不得采用螺杆直接在聚苯板上穿过，否则就会导致聚苯板板面破损，同时碎屑进入模板之后的清理难度较大。

四是在本工程中，由于采用的是竹胶模板，所以需要设置好支顶钢筋，所选的支顶钢筋长度是墙壁的厚度和保温层厚度的总和，但是在聚苯板上应事先利用尖头对钢筋进行钻孔，再在支顶钢筋上套上聚苯板，但是不得强行的将聚苯板套入支顶钢筋，否则聚苯板就可能出现破坏。

五是在安装好聚苯板之后，应及时的将杂物清除，且整个墙体模板的安装必须确保外模牢固的固定，严禁出现挤压保温板的情况，同时还应将外模擦拭干净，但是不能采用化学脱模剂产品，且在模板吊装过程中不能与聚苯板相贴近，预防聚苯板被破坏。

4.5混凝土浇筑技术

混凝土浇筑也是整个施工的核心所在。在混凝土浇筑过程中，本工程主要选取振捣棒进行振捣，但是在振捣时应预防其长时间的接触聚苯板，预防其对聚苯板带来的破坏。在混凝土下落过程中，本工程主要是采取胶合板对其进行输导，从而有效的降低了其给聚苯板带来的冲击，且在整个浇筑过程中保护好聚苯板。具体就是在进行内外混凝土浇筑时，其表面高差始终控制在400毫米以内，且尽可能地加快施工进度。所以本工程所选用的混凝土为搅拌车预拌的混凝土，且在整个浇筑过程中加强浇筑分离器的应用，从而更好地与胶合板一道将其给聚苯板带来的冲击降到最低[2]。

5.注意事项

一是强化飘窗和空调板处理工作的开展。这就需要确保飘窗和空调板的钢筋与主体结构的钢筋一道绑扎，在聚苯板安装后应及时的吊装竹模板，并把钢筋折成“L”型，但是必须在聚苯板上预先开槽处理，当钢筋从聚苯板穿过之后，应利用密封胶带封闭穿入槽。而在此基础上，还应做好竹胶模板上部聚苯板的支顶工作，为了预防保温板往模板的内侧倾斜，还应利用木方，在内侧模板的板面与保温板之间将其顶撑。而在处理门窗洞口的聚苯板时，应在与窗套模板相靠的边缘处顺着聚苯板的四周，利用密封条将其粘贴。

二是在混凝土结构中设置外墙内置保温体系时，一般聚苯板外侧的保护层较薄，所以为了提高框架结构体系施工质量，保证整个酒店工程顺利完工，施工方还增加了混凝土的水灰比，并在整个混凝土浇筑工作中采取同时浇筑的方式，并提升了混凝土标号，有效的确保了外墙内侧混凝土结构的施工质量，从而更好地满足施工设计的要求。

三是整个外墙内置保温体系必须具有较强的实用性，这就需要施工企业在实际施工中加强新型节能环保材料的应用，本文仅是以聚苯板为例，结合工程实践所探讨的保温材料。所以在今后的工程中，我们还应学会融会贯通，才能确保施工质量的同时夯实节能环保成效。就本工程来看，自2012年完工运行三年以来，每年节约的电能及其费用已经超过了其在最初施工时由于进行聚苯板保温施工而增加的投入，所以在框剪体系结构施工中应用外墙内置保温技术具有较强的适应性，也取得了较高的工程效益[3]。

6.结语

综上所述，在现代建筑工程中，框剪体系结构施工是一项最为常见的施工内容，所以加强外墙内置保温技术的应用，不仅是适应时代发展的需要，也是彰显工程投资效益的需要。所以我们必须切实掌握其技术要点，才能更好地促进工程质量的提升。

参考文献:

[1]高靖.外墙内置保温技术在框剪体系结构施工中的应用探析[J].门窗，2015，09：92.

[2]王海苓.浅析建筑外墙外保温施工技术[J].四川水泥，2015，11：115.

[3]黄文天.外墙内置苯板保温施工技术[J].科学之友(B版)，2008，04：9-10.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/81d810b51186d8ed96dcca31.html