# 引信修正机构论文-马旭辉

导读:本文包含了引信修正机构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:引信,二维弹道修正,精确制导组件,有限元

### 引信修正机构论文文献综述

马旭辉[1]（2015）在《二维弹道修正引信执行机构优化设计研究》一文中研究指出二维弹道修正引信可以以较低的成本大幅度地提高常规弹药打击目标的准确度,其中采用PGK (Precision Guidance Kit)执行装置来实现对弹丸的二维修正是目前的一个研究热点。PGK执行装置通过变负载电路改变定子绕组中的电流来调节定子与转子间的电磁转距,从而达到控制修正鸭舵相对大地的位置,使其产生修正弹丸弹道所需的偏航力矩,达到修正弹丸弹道的目的。本文在综合考虑发电机的性能、引信的应用需求及弹道环境等因素的基础上,确定了变阻抗电机的定子和转子结构形式.利用有限元方法对变阻抗电机进行了仿真优化。根据变阻抗电机的优化参数,设计出鸭舵的初步结构,利用CFD方法对鸭舵进行优化。确定了鸭舵外径Φl00mm,升力鸭舵安装偏置角为8。,旋转鸭舵安装偏置角为2.5。。总结出了“基于有限元的变阻抗电机仿真优化方法”。总结出了”基于CFD的鸭舵优化方法”。为了测试所设计的变阻抗电机的性能,通过对两种测试平台方案的实测比较分析,确定了电磁转矩的测试平台方案。针对电磁转矩测量系统中存在的因传感器安装角度偏差产生的弯矩对传感器测量精度引起测量误差的问题,提出了电磁转矩测量精度对传感器安装偏差角度要求的计算公式。对PGK执行装置进行不同转速／不同负载条件下的测试验证,对测试结果进行分析处理,得出电磁转矩随不同转速／不同负载变化特性；将仿真结果与测试结果进行对比,在目前仿真与测试条件下结果表明：两者的趋势一致,误差不超过10%。最终初步得出PGK执行装置电磁转矩随转速／负载变化特性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2015-04-01）

汪晓安[2]（2008）在《用于中大口径榴弹一维弹道修正引信的阻力机构可行性研究》一文中研究指出阻力修正机构是一维弹道修正引信的主要组成部分,其结构设计、性能特征对弹丸的阻力系数、飞行稳定性、射程修正能力和命中目标精确度等有重要影响,论文在充分分析国内外一维弹道修正引信阻力修正机构的基础上,针对中大口径榴弹的速度高、转速高、过载大的使用环境,提出了柔性面料刚性支架支撑的阻力修正机构技术方案,既保留了柔性阻力机构阻力面大、起动快、同步性好、对弹道扰动性小的优点,同时刚性支架又解决了支撑问题。通过结构设计、分析计算、动力学仿真对伞式阻力机构的结构特性、作用机理、可行性进行了全面的论证,通过动力学仿真获得了该阻力机构在0.8～3马赫数下阻力机构展开后的阻力特性,为用于中大口径榴弹一维弹道修正引信提供了理论依据。根据中大口径榴弹一维弹道修正引信使用背景和环境条件进行了试验研究,对伞式阻力机构的环境适应性、勤务处理的安全性、弹道适时作用的可靠性及修正能力进行了实验验证,结果表明所设计的伞式阻力修正机构原理可行,修正能力达最大射程的1/37,为该机构在中大口径榴弹一维弹道修正引信中应用提供试验数据。(本文来源于《南京理工大学》期刊2008-12-21）

何光林,马宝华,李林峰,苏静[3]（2005）在《一维弹道修正引信阻尼修正机构(DCM)的改进设计与仿真》一文中研究指出在深入分析一维弹道修正引信叁圆片阻尼修正机构(DCM)设计中不足的基础上,提出DCM改进设计的指导思想并进行了具体的改进设计,新设计的DCM克服了原DCM中的问题。通过仿真,验证了新的DCM的可行性,阻尼片能够可靠展开到位,阻尼片展开的时间为16.4ms。这将为一维弹道修正引信的进一步工程设计和试验奠定了良好的基础。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2005年01期）

何循来,李世义,刘志强[4]（2004）在《射程修正引信阻力机构展开时间解算方法》一文中研究指出介绍了射程修正引信的工作原理;分析了基于弹道速度最小值及其出现时间的弹道辨识方法,建立阻力机构展开时间表的编制过程;论述了由射程辨识出最小速度值及其出现时间的方法;给出了解算阻力机构展开时间的流程图和阻力机构展开时间数据表精度验证方法。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2004年04期）

朱旻,李杰,马宝华[5]（2001）在《弹道修正引信阻尼机构的设计与仿真研究》一文中研究指出简要介绍了弹道修正技术的控制原理 ;分析了桨式、D型环等几种典型弹道修正装置的结构特点和应用范围 ;并对其中的桨式阻尼环弹道修正装置分别进行了空气动力学仿真和运动学仿真 ,验证了设计的可行性和正确性(本文来源于《探测与控制学报》期刊2001年01期）

### 引信修正机构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

阻力修正机构是一维弹道修正引信的主要组成部分,其结构设计、性能特征对弹丸的阻力系数、飞行稳定性、射程修正能力和命中目标精确度等有重要影响,论文在充分分析国内外一维弹道修正引信阻力修正机构的基础上,针对中大口径榴弹的速度高、转速高、过载大的使用环境,提出了柔性面料刚性支架支撑的阻力修正机构技术方案,既保留了柔性阻力机构阻力面大、起动快、同步性好、对弹道扰动性小的优点,同时刚性支架又解决了支撑问题。通过结构设计、分析计算、动力学仿真对伞式阻力机构的结构特性、作用机理、可行性进行了全面的论证,通过动力学仿真获得了该阻力机构在0.8～3马赫数下阻力机构展开后的阻力特性,为用于中大口径榴弹一维弹道修正引信提供了理论依据。根据中大口径榴弹一维弹道修正引信使用背景和环境条件进行了试验研究,对伞式阻力机构的环境适应性、勤务处理的安全性、弹道适时作用的可靠性及修正能力进行了实验验证,结果表明所设计的伞式阻力修正机构原理可行,修正能力达最大射程的1/37,为该机构在中大口径榴弹一维弹道修正引信中应用提供试验数据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 引信修正机构论文参考文献

[1].马旭辉.二维弹道修正引信执行机构优化设计研究[D].西安电子科技大学.2015

[2].汪晓安.用于中大口径榴弹一维弹道修正引信的阻力机构可行性研究[D].南京理工大学.2008

[3].何光林,马宝华,李林峰,苏静.一维弹道修正引信阻尼修正机构(DCM)的改进设计与仿真[J].探测与控制学报.2005

[4].何循来,李世义,刘志强.射程修正引信阻力机构展开时间解算方法[J].探测与控制学报.2004

[5].朱旻,李杰,马宝华.弹道修正引信阻尼机构的设计与仿真研究[J].探测与控制学报.2001

本文来源: https://www.lw00.cn/article/822167c42dea673d8c3f51dc.html