# 建筑电气施工中防雷接地操作要点及质量控制梁立振

（鹤岗市东华建筑装饰有限公司，黑龙江省鹤岗市154102）

摘要：在建筑电气安装中，防雷接地施工是重中之重，做好该工作能够有效的保证建筑物各项电气设备安全，保证用户的生命和财产安全，延长建筑的使用寿命。但是，在进行建筑电气安装时，也有许多注意事项，必须要结合建筑的实际情况，科学开展施工工作，满足建筑施工的需要，提升施工质量，在这样才能真正的提高建筑电气防雷接地系统的安全性和可靠性，减少雷电事故的发生率。

关键词：建筑工程；防雷接地；操作要点；质量控制

引言

建筑电气工程中的防雷接地系统施工非常重要,是人们生命财产安全的重要保障，因此要重视防雷接地系统施工技术。本文研究分析了电气工程中防雷接地系统的施工技术，首先对防雷接地系统的施工进行了介绍，然后详细分析了防雷接地系统施工技术，最终对防雷接地系统施工的注意事项进行了说明，希望通过以上分析能够保证防雷接地系统施工质量,提升电气工程防雷系统的性能。

1建筑电气工程防雷接地施工技术意义

随着信息技术的不断发展加之人们生活水平的普遍提高，促使人们对防雷接地现场施工技术要求也在不断提升，使得电气线路在不断发展过程中也逐渐变得复杂，为当今防雷工作带来一定压力。在科学技术影响下防雷接地施工技术得到了有效创新与变革，并成为电气安装中保障质量的重要技术形式，作为保障建筑电气系统以及人身财产安全的防雷接地系统，则应顺应时代发展潮流，高效落实现场施工质量管理，提高电气工程防雷水平。与此同时对现场施工技术做好质量管理还可降低产生灾害的几率，并降低雷击对建筑物的损伤，使得人民生命安全与财产安全在现场施工质量管理中得到有效保护。为了使现场施工质量管理工作更具现实意义，工作人员可结合实际施工需求，研究行之有效的管理制度。

2建筑电气防雷接地施工技术

2.1安装前的准备工作

在进行防雷接地装置安装工作前，还有许多准备工作需要做。防雷接地物体不仅只有人工的接地体，也可以将地板钢筋以及深基础等当作接地体。在应用人工接地体的过程中，需要注意的是要确保接地位置的接地是没有使用的，这样也便于后期的清洁和施工操作；而在应用地板钢筋以及深基础接地体时，则应当在狐疑要确保底板筋和柱筋的连接位置绑扎牢固。此外，在施工前，还需要做好高层建筑物的爬架及脚手架，保证其牢固结实，这样才能确保施工人员在施工过程中能够安全的进行施工，完成安装工作。而且，正式施工时需要应用的材料，如防腐油、银粉、电焊条、卷尺、手锤等也需要提前准备好。

2.2防雷接地系统的接地

接地是防雷系统中最为重要的一个环节，不论是何种形式的雷击，在防雷过程中都需要将雷击电流接入大地，才能实现防雷。因此，这建筑电气安装的防雷工作开展过程中，需要结合建筑工程建设的实际情况选择合适的接地装置，可靠的避雷。在建筑物的实际使用过程中接地的方法可谓是多种多样，如供配电系统、照明系统、消防系统、监控系统等弱电的接地。当然，在实际的施工过程中，还需要根据实际的环境需要，合理的进行施工规划，做好相关设备的安装工作，使防雷接地装置更好的发挥作用。

2.3防雷引下线施工

防雷引下线是防雷接地施工技术中的重要组成部分，其是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体。当前，在使用防雷接地引下线时，按照其材料可以分为：镀锌接地引下线、镀铜接地引起线、超绝缘引下线。一般来说，镀铜引下线的材料成本比较高，因此使用率比较低，而超绝缘引下线的绝缘性能比较好，是当前建筑中防雷装置应用过程中使用最多的引下线。在进行防雷引下线施工时，需要注意多方面的工作，首先工作人员需要按照施工设计图纸要求开展施工工作。在施工时，不能不顾规定，随意的改动引下线点的位置，否则可能无法有效的发挥防雷作用。同时，针对不同类型的建筑，引下线施工和安装的方法也会有所不同，而且，在安装引下线时要注意做好清洁工作，防止其焊接处被外界腐蚀。

2.4避雷网的安装

避雷网的安装是保障有效避雷的重要手段，在具体的安装过程中，工作人员需要结合实际情况，主要好安装顺序。在实际的安装工作中，首先需要在墙体上打孔为后期的安装做准备。在避雷支架上敷设镀锌圆钢与避雷支架卡固、焊接连成一体，做好引下线的焊接工作。而且还需要打磨和处理好焊接部位，进行局部防锈防腐处理。此外，还需要将突出屋面的一些金属导体与避雷网焊接成一个整体，在建筑物的变形缝隙处做好防雷跨越处理工作。

2.5接地导线选择时的注意事项

在建筑电气中安装防雷接地装置时，并非安装工作完成之后，就说明防雷工作已经做好了，相关设备的安装和施工还应当保持质量。如在设备成功安装之后，不能马上投入使用，需要结合实际的建筑类型以及防雷需要，做好调试工作，查看其防雷装置是否真正发生了效用，要注意做好检查工作，保证每个环节的施工都不存在问题，这样才能真正的发挥防雷接地装置的作用。

3建筑电气安装中防雷接地的质量控制

3.1施工前期的质量控制

施工前期的质量控制是非常重要的。无论是哪个环节出现了问题，都会给防雷接地装置的整体带来巨大的影响。应按照国家颁布的相关防雷接地标准进行材料准备和技术准备，对于施工图会审、设计交底和技术交底环节要保证就位。因此这就需要相关技术人员在施工过程之中，能够提高自己的工作关注度和责任意识，对于每个环节的施工过程都应该小心谨慎，不能出现一丝的纰漏。在安装防雷引下线之前，要保证施工现场有足够的可以上人操作的脚手架和爬梯，方便我们的工作人员进行相关的施工操作。

3.2施工中的质量控制

经过施工前的准备阶段，下一步就可以进行具体的施工操作了，在实际的施工过程中，要对可能会给施工过程带来影响的因素进行详细的分析，并且根据我们的分析结果，制定出有效的解决方案，以此来保障我们施工的正常进行。要将所分析的问题以及制定的解决方案详细的记录下来，为我国建筑电气防雷接地事业的发展留下宝贵的文献资料。整个建筑电气安装工程中，防雷接地系统是由接地线、雷电接受装置、接地装置组成，然而我们在防雷系统实际的安装过程之中，要使用同一种安装方法，来对这些组成部分进行施工操作，一定要保证我们的施工质量。

3.3材料选择所要注意的事项

施工材料选择过程不可忽视，因为材料的质量就已经决定了我们工程建设的质量，同时也决定着我们建设过程的成败。在材料选择过程中，应严格按照法律规定的事项和程序进行公开招标。跟踪材料选购质量和数量，严格按照施工图纸进行防雷接地操作，按施工规律组织下料，完善物资材料的合理配置，加强对材料的养护，避免接地材料在地下被环境腐蚀，以免引发短路问题影响防雷效果。因此我们就需要选择抗腐蚀性强的材料来进行使用，这样就可以避免上述情况的发生。所以说，在材料选择的过程中，应保持小心谨慎，严格按照相应的标准来进行材料的选择。

结束语

建筑行业伴随时代的发展，为相关企业带来了机遇与挑战，同时人们对建筑质量的关注程度也随之逐渐加深，其中防雷接地施工技术作为影响建筑质量的重要因素，则需要结合时代发展需求与技术创新情况不断优化施工技术，为居民生活营建和谐稳定的生活氛围。

参考文献

[1]陈先富.分析建筑电气安装中防雷接地施工技术[J].江西建材,2017(17):193-194.

[2]张礼.建筑电气安装中防雷接地施工技术探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2017(2):94-95.

[3]余登全.建筑电气安装中的防雷接地施工分析[J].建设科技,2016(13):127-128.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/830ded26b29e8f786867f895.html