# 述园林绿化施工技术

身份证号码：21010219911104xxxx辽宁沈阳110031

摘要：园林绿化施工技术已经成为施工企业所面临的一个重要问题，本文主要对园林绿化施工中技术问题的控制作了初步的探讨。

关键词：园林绿化；施工技术；质量控制

随着我国经济的飞速发展，人们的生活水平也逐渐得到提高，园林工程也随之步入了一个蓬勃发展的阶段，高质量的园林绿化也成为更多人的追求。对于园林绿化工程施工企业来说，把园林绿化工程质量放在头等重要的位置是当务之急。

1.土地平整及清理

在园林建设中，首当其冲的工程就是地形的整理和改造，如何尽量减少土方的施工量，减少一些不必要的土方浪费而造成投资上的浪费，做到节约投资和缩短工期，以提高工作效率和经济效益。

1.1一般场地

即基本在原有地（而且是较平整）的情况下作些松土或少量换土、客土就基本可作绿化施工的场地。施工时要注意排水措施，熟悉设计图，先做好排水工程（如明沟或暗沟），将水引入市政管道。

1.2土地平整及清理

平地：种植地表应按预算定额规定在±20cm高差以内平整绿化地面，同时清除碎石及杂草杂物；种植场或草坪坡度可定在2．0％～3．0％之间以利排水。一般情况下，靠路边或路牙绿化地面应低于路边或路牙5cm以防泥水冲落路面，而且要将绿化地面水引至排水管井。但有种情况是路边为草地时要把水排出到马路排水沟的，草地边与路牙等高或略高于路牙，所以在实际施工中，要根据设计图和实际情况灵活掌握。绿化地：绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾，拔掉杂草，该作业的重要性在于为树木等植物提供良好的生长条件，保证根部能够充分伸长，维持活力，吸收养料和水分。在施工中不得使用重型机械碾压地面。具体要求有以下几点：（1）确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说，草坪、地被根域层生存的最低厚度为15cm，小灌木为30cm，大灌木为45cm，浅根性乔木为60cm，深根性乔木为90cm；而植物培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15cm，浅根性乔木增加30cm，深根性乔木增加60cm。（2）要确保适当的土坡硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性，避免土壤板结。三要确保排水性和透水性，填方整地时要确保团粒结构良好，必要时可设置暗渠等排水设施。

1.3土质要求

土质PH值要求为5.5～7.5间壤土或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。如果土壤不合要求（如酸碱度太大、垃圾杂质太多等等），就要进行换土。要确保养分，适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45％，有机质5％，空气20％，水30％。

2.种植定点放线

种植放线必须遵循“由整体到局部，先控制后局部”，“先乔木后灌木再到地被最后草地”的原则。按图比例准确放线定点并作好标记（如乔灌木打木牌、地被及草撒石灰线），这是如何体现园林美的关键步骤。为了准确起见，可在种植点插上清晰的木牌，上面记载苗木品种、规格等。

2.1对于规则式种植必须按设计图所要求尺寸、数量准确无误地在现场定好点，并作好标记。

2.2对于自然式种植则在领会设计意图的前题下，力求准确地表现设计理念而进行灵活放线。除主景树需精确定点并标明外，其他次要同种树可用目测定点，放线一定要自然，切忌呆板、平直。草坪或地被植物边线要顺畅自然。

2.3现场地物条件限制，可依实与甲方和质监单位商讨，在不影响景观效果的前提下或另选树种或稍微移位。

3.种植穴、槽的挖掘这也是对定点放线的延伸，要符合设计和施工验收规范要求。

3.1灌木，按设计的土球规格，以“某省园林建筑绿化工程预算定额”所定挖穴规格标准施工。值得注意的是必须使穴上口沿与底边垂直，大小一致，切忌挖成上大下小的锥形或锅底形。并按技术要求放置基肥，并在基肥上覆盖一层约15~20cm的泥土，以防根系直接接触肥料而烧伤根系。

3.2对于花灌类，松土层要达到50cm以上。

3.3对于草坪类（如台湾草），要求先压实土壤，再在上面铺一层（约3~5cm）优质嫩黄泥或细嫩沙壤土，然后用直木条等将土括平、括顺，并做好排水措施。

4.植物准备和选择

植物准备是一个关键环节，要严格按照设计及技术规范，要注意如下几点：

4.1在确保低成本的前提下，必须计算好种植施工进度所需苗木的数量与种类，力求当天苗木当天完成种植。

4.2树木形态要求：主景树要求形态优美；球类等造型树要求丰满不空膛，不偏冠；花灌木要求内膛多枝，枝条饱满，无徒长枝，株型整齐；特选苗木在绿地中做孤植观赏树时，要求具有较高的观赏价值。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/832c37796a2db8da6afd7e32.html