# 后浇带施工技术在房建施工中的应用研究王伟

中冶东北建设发展有限公司辽宁沈阳110000

摘要：近年来，随着我国经济飞速发展，以及城市化进程不断加快，使得建筑工程不断增多，而伴随着人们生活水平显著提升，使人们对建筑安全和质量的要求上升到全新高度。作为建筑工程中重要技术之一，后浇带施工技术能够对建筑工程的质量和安全起到较大程度影响。基于此，在接下来的文章中，将对后浇带施工技术在房建施工中的应用进行详细分析，希望能够给相关人士提供重要的参考价值。

关键词：后浇带；施工技术；房建工程

引言

在房屋建筑施工中，由于施工问题造成混凝土结构出现裂缝，导致工程整体强度和质量受到影响，为解决这个问题，在房屋建筑施工过程中使用后浇带施工技术。后浇带指的是在房屋建筑过程中施工人员根据工程施工需要用混凝土浇筑形成的一种结构体，在房屋建筑工程中，后浇带施工技术能解决房屋建筑工程中由沉降、温度差等原因造成的建筑结构变形，并且通过后浇带技术能提升房屋建筑整体质量。

1.房建施工中后浇带的作用

1.1减少温度对于建筑质量的影响

房建工程中需混凝土的浇筑，但混凝土强度易受到温度影响，在施工过程中，温度过高或过低都会影响混凝土强度，使混凝土结构出现裂缝、混凝土结构收缩等等。后浇带技术能很好解决温度问题对混凝土结构的影响，因此施工人员在房建工程施工中需有效利用后浇带技术，从而减少温度应力对混凝土结构的影响，减少混凝土结构出现裂缝现象。

1.2有效的解决建筑的沉降问题

受到重力作用影响，在建房工程中，建筑都会产生一定沉降现象，从而影响建筑整体质量。后浇带施工技术的应用能有效提升房建工程整体质量，并且能将高低层建筑结合成一个整体，从而有效解决建筑沉降问题。在进行施工的时候，施工人员需注意，工程施工中不同阶段，建筑受到的应力是不同的，因此需对应力进行有效的强度核实，并且结合工程的施工进度来调整压力和时间的差值，从而更好解决房建工程中建筑的沉降。

1.3适用后浇带施工的应用范围

后浇带施工技术分为沉降、温度和收缩三种后浇带，各自有不同的适用情况。对于在土质基础比较好的地基上所进行的房建施工，短期内沉降不均匀，但是能够在施工期内沉降到符合要求，这种情况适合使用沉降后浇带；新浇混凝土硬结过程中，水化热反应会造成混凝土结构产生温度差异的情况，进而引发结构裂缝问题的产生，这种情况适合使用温度后浇带；对于施工面积比较大的房建施工，伸缩后浇带就比较适用。上述提到了后浇带施工技术有不同适用情况，但是在后浇带的实际应用中，这种技术一般能够同时满足沉降、温度和收缩三重需求，具有很好的应用前景。

2.房建施工中的后浇带施工技术要点以及应用分析

2.1混凝土施工

后浇带混凝土施工要确定好较为合理的浇筑时间，通常情况下，对于伸缩后浇带混凝土浇筑，是在后浇带两侧混凝土浇筑达到60d后，再对后浇带混凝土进行施工浇筑；对于沉降后浇带混凝土浇筑，则是对建筑的主体结构进行混凝土浇筑15d后，方可进行施工浇筑；而对于建筑施工中所涉及到的房建沉降值，也应符合房建设计的标准[1]。若混凝土在浇筑后出现裂缝或施工缝隙，则要采用补偿收缩混凝土浇筑来对后浇带两侧的混凝土强度做有效提升，并能够进一步处理缝隙问题。此外，在后浇带混凝土浇筑中，还应采用钢板网对后浇带两侧进行隔断施工。在实际房建施工中，由于后浇带两侧的混凝土在浇筑时所需温度较高，而进行后浇带混凝土浇筑时所需的温度则较低，这样便能够使后浇带结构的稳定性受到相应的保障，同时也能够确保后浇带所浇筑混凝土的强度符合相关设计规范要求。并且，在后浇带施工中，不仅要对后浇带与两侧的接缝进行松散混凝土和浮浆的处理，还要对钢筋进行有效的调整和加固，使其结构强度得到有效保证。

2.2后浇带模板施工

对于后浇带模板施工，可以分为几部分内容：后浇带基础底板模板、顶板梁后浇带模板和后浇带墙体模板等，其作用也是为提升房建的质量。第一，基础底板模板施工。将混凝土与收口网进行结合，以此来形成后浇带基础底板模板，其中所使用的收口网为快易收口网，此种收口网的作用是防止浇筑的混凝土出现剥落以及变形的现象，且在混凝土浇筑完毕后，快易收口网还能够有效的避免混凝土裂缝的生成。同时，也可将快易收口网与支架进行结合使用，能够对后浇带起到支撑作用，并且能够减轻混凝土成型后受到的荷载，对于裂缝的生成也能起到很好的避免效果。此外，通过混凝土的浇筑，且需经过相应角形嵌合，使其粘力以及抗剪力增强，以完成接缝作业。第二，顶板梁后浇带模板施工。此施工过程中，需以竹胶板作为模板原料，且要将其形状制作并固定成梳子状。再通过钢管以及木方龙骨进行有效的支撑，使之形成顶板梁后浇带模板。其中需要注意的是，施工中需要在模板位置采用双层的钢丝网进行封堵，并做进一步的钢丝固定。还需设定好缝留位置，同时将混凝土面与模板的接缝处利用海绵条进行有效的封堵，以防止漏浆现象的发生[2]。此外，在此种模板进行混凝土浇筑前，要使位于后浇带两侧的梁板构成悬挑结构，这样能够有效的将建筑的承载能力加强。根据施工中实际情况，若混凝土强度符合标准，并且能够保证好稳定的建筑结构，随后可对模板进行及时的拆除。第三，后浇带墙体模板。在进行此处施工前，应当先对墙体竖向位置进行必要的防水处理，并通过应用快易收口网和进行必要的钢筋支护后，使其生成预埋的防水效果。此外，要将铁件预埋在墙体的外侧，使其与预制板进行有效的结合，再通过焊接的方式将两者进行固定，且要应用竹胶板钢管对其进行临时性支撑。进而再进行外墙防水工作和回填作业时，就能确保混凝土浇筑的基础完好。

2.3后浇带钢筋施工

进行钢筋施工，需要在后浇带混凝土施工基础上进行施工作业，以此来对后浇带结构的稳定性做出进一步提升。在后浇带钢筋施工过程中，对于钢筋的要求较为严格，通常采用直径在16以上的梁筋和墙柱筋，进行直螺纹连接。若钢筋属其他规格，则可以应用其他的施工方法进行操作，如焊接法或搭接法等，有时根据施工需要，还可以进行附加钢筋的加设，以此来对后浇带结构的稳定性进行提升[3]。

2.4后浇带的养护

后浇带浇筑完成后，为了保证浇筑效果，我们应该对后浇带进行实时的养护。这就要求后浇带技术施工人员首先对后浇带进行清理，清除后浇带周围的杂物，然后在后浇带周围建立防护栏，以此保护后浇带不受其他施工操作的影响，从而保证后浇带浇筑的质量。

2.5质量的控制

在后浇带技术的应用时，需要注意对建筑质量的控制。质量控制的重点是对浇筑模板的安装固定，并且在施工中严格按照工程施工的要求进行，从而确保建筑的严密性。在浇筑施工后要注意检查是否有浇筑裂缝的现象出现，从而更好的控制房屋建筑的整体质量。

结论：

简而言之，在建筑施工中，合理的进行后浇带施工，是有效防止高层与裙楼间差异沉降现象、温度应力现象等不利情况出现的主要手段，因此，要对此类问题予以重视。由此可见，保证后浇带施工质量，发展后浇带施工技术是促进我们建筑产业发展的重要手段。

参考文献：

[1]林荣军，李铭.后浇带施工技术在房建施工中的应用分析[J].中国建筑金属结构，2013（22）：53.

[2]李秀丽.有关房建工程后浇带施工技术要点的分析[J].中国建筑金属结构，2013（22）：127-128.

[3]魏光伟.浅谈后浇带施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].门窗，2014（2）：30-31.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/83468e91480968a90e715f45.html